КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ РАЗБИВКЕ КОТЛОВАНА

См. Общую часть

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля при геодезической разбивке котлована должны соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84:

1 Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов ±5 см.

2 Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель, - не должны превышать ±0,001 при отсутствии замкнутых понижений.

3 Отклонения отметок спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель:

| - в нескальных грунтах | ±5 см; |
| --- | --- |
| - в скальных грунтах | от +10 до -20 см. |

4 Величина средних квадратичных погрешностей построения внешней и внутренней разбивочных сетей земляных сооружений здания (сооружения, в т.ч. вертикальная планировка):

| - линейные измерения | 1/1000; |
| --- | --- |
| - угловые измерения | 45 с; |
| - определение превышения на станции | 10 мм. |

5 Ошибки разбивки границ нижнего контура и верхней бровки котлована относительно основных осей здания не должны превышать в плане 5 см.

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ, мастер | Проверка на местности пунктов геодезической основы | Проверка наличия условных знаков, закладываемых на каждый геодезический пункт | Визуально | До начала геодезической разбивки котлована | Геодезист |  |
|  | Разбивка нижнего контура котлована | Проверка точности, соответствия проекту | Теодолит, нивелир, стальная рулетка | Во время работ по разбивке котлована | Геодезист |  |
|  | Разбивка верхней бровки котлована | Проверка точности, соответствия проекту | Теодолит, нивелир, стальная рулетка | То же | Геодезист |  |
|  | Предварительная нивелировка дневной поверхности | Проверка точности выполненных работ | Нивелир, стальная рулетка | -"- | Геодезист |  |
|  | Передача отметок котлована на его дно | Соответствие границ нижнего контура основным осям | Нивелир, стальная рулетка | После геодезической разбивки котлована | Геодезист |  |
|  | Контроль за соблюдением геометрической формы котлована | Соответствие границ привязки верхней кромки котлована к разбивочным осям | Стальная рулетка, метр | После выемки грунта из котлована | Геодезист |  |