| [организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия] | Утверждаю [должность, подпись, Ф. И. О. руководителя или иного должностного лица, уполномоченного утверждать должностную инструкцию] [число, месяц, год] М. П. |
| --- | --- |

# Должностная инструкция
монтажника технологических трубопроводов 5-го разряда

[наименование организации]

ГАРАНТ:

См. Справку по теме: "Должностные инструкции руководителей, специалистов, работников и порядок их составления" и Список должностных инструкций по подразделениям предприятия и отраслям деятельности

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 г. N 243; Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. N 298/П-22; Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.08.2011 г. N 906н, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

# 1. Общие положения

1.1. Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].

1.2. На должность монтажника технологических трубопроводов 5-го разряда принимается лицо, имеющее начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет.

1.3. Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование должности руководителя].

1.4. Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда должен знать:

- виды труб и деталей технологических трубопроводов и арматуры;

- виды стеклянных труб, фасонных частей к ним и оборудования из стекла;

- виды опор, применяемых для прокладки трубопроводов;

- средства крепления трубопроводов;

- назначение и правила применения слесарного инструмента;

- способы измерения диаметра труб;

- сортамент труб и деталей трубопроводов и арматуры;

- сортамент стеклянных труб, фасонных частей к ним и оборудования из стекла;

- способы химической очистки внутренних поверхностей деталей и трубопроводов;

- способы химической очистки оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним;

- способы обезжиривания деталей и труб кислородопровода;

- виды деталей трубопроводов, прокладочного материала и набивок;

- устройство арматуры;

- устройство и правила пользования применяемыми такелажными средствами;

- правила монтажа трубопроводов из стеклянных труб любого диаметра;

- способы строповки труб;

- правила обращения с газовыми баллонами и их транспортировки;

- типы опор, применяемых для прокладки трубопроводов;

- свойства металлов;

- правила прокладки и проведения гидравлического и пневматического испытания трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление до 4 МПа (40 );

- правила проведения испытания трубопроводов из стеклянных труб;

- правила строповки трубных узлов и блоков;

- способы подачи сигналов при монтаже трубопроводов кранами;

- допуски при подготовке стыков к сварочным работам;

- допустимые зазоры и виды кромок при подготовке труб под сварку;

- способы монтажа неметаллических трубопроводов;

- правила прокладки трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление свыше 4 до 9,8 МПа (40 до 100 ), типы опор и креплений для них;

- типы компенсаторов и правила их установки;

- правила производства гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов;

- правила пользования такелажными средствами при выполнении монтажных работ;

- правила монтажа и технические требования, предъявляемые к трубопроводам на условное давление до 9,8 МПа (100 );

- основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- правила санитарной, личной гигиены;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг);

- правила перемещения и складирования грузов;

- виды брака и способы его предупреждения и устранения;

- производственную сигнализацию.

1.5. Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда должен уметь:

- затачивать, заправлять, регулировать, налаживать применяемые инструменты;

- пользоваться необходимыми приспособлениями и измерительными приборами;

- читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в процессе работ.

# 2. Должностные обязанности

На монтажника технологических трубопроводов 5-го разряда возлагаются следующие должностные обязанности:

2.1. Очистка арматуры, болтов и шпилек от консервирующей смазки.

2.2. Промывка оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним.

2.3. Консервация концов труб.

2.4. Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах.

2.5. Сортировка труб, фасонных частей и средств крепления.

2.6. Протравка труб.

2.7. Протравка оборудования из стекла, стеклянных труб и фасонных частей к ним.

2.8. Сверление или пробивка отверстий.

2.9. Монтаж трубопроводов из стеклянных труб диаметром до 25 мм.

2.10. Обезжиривание деталей и труб кислородопровода.

2.11. Монтаж трубопроводов диаметром до 200 мм на условное давление до 9,8 МПа (до 100 ) с установкой арматуры.

2.12. Проведение гидравлического и пневматического испытания смонтированных трубопроводов.

2.13. Установка гидравлических и электрических приводов арматуры.

2.14. Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из полиэтилена, винипласта, алюминия, меди и латуни.

2.15. Монтаж и испытание трубопроводов из стеклянных труд независимо от диаметра.

2.16. Установка фасонных частей из стекла и запорной арматуры.

2.17. Перерезка стеклянных труб на станке.

2.18. Зачистка сварных швов под антикоррозионные покрытия.

2.19. Сварка полиэтиленовых и винипластовых труб.

2.20. Изготовление по месту деталей элементов трубопроводов из стекла, полиэтилена, спирально армированных из поливинилхлорида, винипласта, алюминия, меди и латуни.

2.21. Разметка мест прокладки трубопроводов.

2.22. Установка штуцеров, тройников и секционных отводов.

2.23. Стыковка труб диаметром свыше 200 до 1200 мм с фланцами.

2.24. Монтаж трубопроводов диаметром свыше 200 до 400 мм на условное давление до 4 МПа (40 ) с установкой арматуры.

2.25. Установка П-образных, сальниковых и линзовых компенсаторов диаметром до 400 мм.

2.26. Установка реперов для замера тепловых расширений и ползучести металла.

2.27. Сборка гуммированных, пластмассовых трубопроводов.

2.28. Выполнение монтажных работ с применением такелажных средств.

2.29. Руководство рабочими более низких разрядов этой же профессии.

2.30. Выполнение работ по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также содержанию их в надлежащем состоянии, чистке оборудования, ведению установленной технической документации.

2.31. [Другие должностные обязанности].

# 3. Права

Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда имеет право:

3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.

3.2. На дополнительный отпуск.

3.3. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.4. Оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и получения профессионального заболевания.

3.5. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д.

3.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.

3.7. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.

3.9. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации].

# 4. Ответственность

Монтажник технологических трубопроводов 5-го разряда несет ответственность:

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Должностная инструкция разработана в соответствии с [наименование, номер и дата документа].

Руководитель кадровой службы

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

Согласовано:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]

С инструкцией ознакомлен:

[инициалы, фамилия]

[подпись]

[число, месяц, год]