"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

| " |  | " |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для крановщика башенного крана

# I. Обязанности крановщика перед пуском крана

1. Ознакомиться с записями в крановом журнале.

2. Осмотреть подкрановые пути, состояние заземляющих устройств и питающего кабеля.

3. Осмотреть ходовую часть крана и освободить противоугонные захваты.

4. Осмотреть крюк и его крепление к блочной обойме, осмотреть стропы, захватные приспособления и тару и проверить наличие на них маркировок.

5. Осмотреть канаты и проверить надежность их крепления.

6. Без включения эл. энергии проверить состояние всех механизмов и металлоконструкций крана, наличие и исправность ограждений, а также наличие на полу кабины диэлектрического коврика.

Во время осмотра механизмов крановщик должен проверить наличие смазки и при необходимости произвести их смазку.

7. Включить рубильник, питающий кабель, после чего убедившись, что на кране никого нет, а штурвалы и рукоятки всех контролеров находятся в нулевом положении, включить рубильник, находящийся в кабине.

Произвести опробование всех механизмов вхолостую и проверить исправность их действия,

Проверить исправность приборов безопасности, сигнализации и освещения.

Исправное действие ограничителя грузоподъемности проверяется с помощью контрольного груза не реже, чем каждые 10 дней в присутствии ответственного лица за исправное состояние крана.

8. При обнаружении неисправностей и невозможности устранить их своими силами крановщик, не приступая к работе, должен доложить об этом лицу, ответственному за исправное состояние крана и сделать соответствующую запись в крановый журнал. Устранение неисправностей электрооборудования и замена плавких предохранителей должны производиться только электромонтером.

9. Проверить наличие удостоверения на право производства работ у стропальщика.

10. При сменной работе крана осмотр его производится совместно с крановщиком, сдающим смену. В ночное время при осмотре крана разрешается пользоваться переносной лампой напряжением 36 вольт.

# II. Обязанности крановщика во время работы крана

1. Во время работы крана крановщик или стажер не должны отвлекаться от своих прямых обязанностей. Запрещается во время работы механизмов производить их регулировку, чистку или смазку.

2. При обслуживании крана двумя лицами (крановщик и стажер) никто из них не имеет права отлучаться с крана даже на короткое время, не предупредив об этом, друг друга. На время ухода крановщика с крана последний должен отключить рубильник и закрыть его на замок. Во время отсутствия крановщика управлять краном стажеру не разрешается. Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов не разрешается.

3. Прежде чем осуществить какое-либо движение краном крановщик должен убедиться, что стажер и стропальщик находятся в безопасном месте.

4. Подъем и перемещение груза крановщик должен производить только по сигналам стропальщика. Крановщик должен остановить механизмы крана при подаче сигнала "Стой", кем бы этот сигнал не подавался. Для быстрой остановки всех механизмов выключить аварийный рубильник.

5. Во время работы крана крановщику запрещается:

- производить заклинирование контактов, выводить из действия ограничители хода, ограничители грузоподъемности, тормозные электромагниты и электрическую защиту;

- превышать установленную для данного крана грузоподъемность;

- подъем и опускание стрелы с подвешенным грузом;

- подъем груза с косым натяжением канатов, зарытых в землю или примерзших;

- производить стремительное опускание груза и ударять его;

- производить перемещение груза над людьми и производить подъем людей краном;

- подавать материалы в оконные и дверные проемы и на балконные полы;

- производить одновременно поворот стрелы и передвижение по рельсам крана;

- допускать в кабину крана посторонних лиц;

- освобождать краном защемленные грузом чалочные канаты;

- поднимать груз, неправильно обвязанный, с поврежденными петлями, в таре, заполненной выше бортов, а также с помощью грузозахватных приспособлений, не имеющих бирок или клейм;

- укладывать груз на подкрановые пути, электрические кабели, шланги, трубопроводы, а также на краю откосов или канав, если он может сползти или опрокинуться;

- производить погрузку и разгрузку автомашин при нахождении людей в кабине;

- поднимать кирпич, плитку и другие мелко штучные материалы, уложенные на поддонах, без применения ограждающих футляров.

6. Крановщик во время подъема груза должен не допускать закручивание каната и раскачивание груза.

7. Следить за правильной навивкой канатов и не допускать полного сматывания канатов с барабана.

8. Включение и остановку механизмов крана крановщик должен производить плавно, без рывков. Производить перевод механизмов с прямого хода на обратный до полной остановки механизмов не разрешается, за исключением случаев предотвращения аварии или несчастного случая. Подход к концевым выключателям производить только на пониженной скорости.

9. При подъеме стрелы или при ее опускании крановщик должен следить, чтобы стрела не поднималась выше положения соответствующего наименьшему рабочему вылету, а при опускании стрелы в соответствии с допускаемой грузоподъемностью для данного вылета.

Примечание подъем и опускание стрелы только для кранов, не имеющих грузовой тележки.

10. При подъеме и перемещении груза крановщик должен:

а) установить крюк крана точно над грузом, подлежащим подъему;

б) перед началом передвижения крана, перед поворотом его стрелы, при подъеме или опускании груза крановщик должен убедиться в безопасности этих движений и дать предупредительный звуковой сигнал;

в) при подъеме предельных грузов следует предварительно поднять на высоту 100 мм, убедиться в исправности тормоза и устойчивости крана, а затем поднимать выше;

г) перемещать грузы в горизонтальном положении следует, подняв их на высоту на 0,5 метра выше встречающихся на пути предметов;

д) укладывать и разбирать грузы, не нарушая установленных для складирования габаритов и не загромождать проходов;

е) при работе на одном пути нескольких башенных кранов, расположенных на близко расположенных путях, крановщик должен внимательно следить за передвижением соседнего крана и соблюдать расстояния, препятствующие их столкновению.

11. Крановщику запрещается включать механизмы крана, когда на поворотной части или у механизмов находятся люди, ведущие ремонт или осмотр крана.

12. При недостаточном освещении места работы, при сильном снегопаде или тумане, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или груз, он должен прекратить работу, сообщив об этом лицу, ответственному за краны.

13. При ветре свыше 6 баллов (12,4 м/сек.) или при приближении грозы крановщик обязан прекратить работу и укрепить краны противоугонными захватами за рельсы, а стрелу остановить в направлении действия ветра.

14. Крановщик должен прекратить работу, опустить груз и уведомить ответственное лицо по кранам в случае:

а) если произойдет поломка механизмов или металлоконструкции крана, а также, если будут обнаружены трещины в их деталях;

б) если будет обнаружено, что корпус электродвигателя, контролера, кожуха аппаратов, крюк или металлоконструкция крана находятся под напряжением;

в) если будут закручиваться канаты грузового полиспаста;

г) если будет замечено проседание подкранового пути;

д) если на строительной площадке нет лица, ответственного за перемещение грузов кранами.

15. Крановщику не разрешается самостоятельно устанавливать на кране и производить подключение электронагревательных приборов. Включение печек крановщик может производить только через автомат-пускатель.

16. При всех осмотрах электрооборудования крана он должен обесточиваться.

# III. Обязанности крановщика после

# прекращения работы крана

1. После окончания работы на кране крановщик обязан:

- опустить груз на землю и поднять крюк вверх;

- выключить рубильник на кране;

- закрыть окна в кабине и закрыть на замок дверь;

- выключить рубильник, питающий электрический кабель крана, и закрыть его на замок;

- установить кран на противоугонные захваты.

| " |  | " |  | года |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Инженер по технике безопасности |  |  |
| --- | --- | --- |