ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫНОСУ С ПРОЕКТА НА МЕСТНОСТЬ ОСЕЙ И ТОЧЕК КОТЛОВАНОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АГНКС

Список техдокументации

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства геодезических разбивочных работ для устройства котлованов.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- типовые чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001, ЕНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТТК - описание решений по организации и технологии производства геодезических разбивочных работ для устройства котлованов, с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов геодезических разбивочных работ для устройства котлованов.

Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (инженеров-геодезистов) и рабочих на топографо-геодезических съемках, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства геодезических разбивочных работ для устройства котлованов с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

| - котлован под Фм-1 (10,0х10,0х2,05 м) | - 1 шт.; |
| --- | --- |
| - котлован под Фм-2 (6,5х3,0х2,4 м) | - 5 шт.; |
| - котлован под Фм-4 (4,0х3,0х3,55 м) | - 1 шт.; |
| - котлован под Фм-5 (7,0х4,0х4,6 м) | - 1 шт.; |
| - котлован под Фм-6 (10,1х4,1х5,1 м) | - 3 шт.; |
| - котлован под Фм-7 (2,0х1,8х2,6 м) | - 1 шт.; |
| - котлован под Фм-8 (13,0х3,0х1,4 м) | - 1 шт.; |
| - котлован под Фм-9 (5,0х3,0х1,0 м) | - 1 шт.; |
| - котлован под Фм-10 (11,0х9,0х1,9 м) | - 1 шт.; |
| - котлован под Фм-11 (3,6х1,5х0,6 м) | - 1 шт.; |
| - котлован под Фм-12 (2,8х2,7х0,6 м) | - 1 шт. |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс геодезических разбивочных работ для устройства котлованов.

2.2. Геодезические разбивочные работы для устройства котлованов, выполняются звеном в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при геодезических разбивочных работах для устройства котлованов, входят следующие технологические операции:

- разбивка контура котлована и перенос осей и высот на дно котлована;

- передача осей и высот на обноски;

- разбивочные работы при устройстве фундаментов и свайных полей;

- точность детальных разбивочных работ;

- методы выполнения детальных разбивочных работ;

- технологию выноса и закрепления в натуре контура котлованов здания и сооружении;

- составление исполнительской документации.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ с использованием следующих приборов и инструментов: землемерная стальная лента длиной 50 м ЛЗ-50 с двумя комплектами шпилек;рулетка на крестовине из ПВХ длиной 20 м РВ-20; пружинный динамометр для натяжения рулетки с нормальной силой Р=10 кг; бортовой автомобиль УАЗ-3303 (колесная формула 4х4, грузоподъемность m=1225 кг, вес машины m=1845 кг, габаритные размеры 4477х2100х2355 мм, мощность двигателя N=112 л.с.); цифровой нивелир Sokkia SDL50 и электронный тахеометр Sokkia SET 230 RK, в качестве основного измерительного инструмента.

Рис.1. Стальная землемерная лента длиной 50 м тип ЛЗ-50

а - вид при хранении; б - вид штриховки; в - комплект стальных шпилек

Рис.2. Стальные рулетки

а - длиной 50 м тип РК-50; б - длиной 20 м РВ-20; в - пружинный динамометр

Рис.3. Тахеометр Sokkia SET 230 RK

Рис.4. Нивелир Sokkia SDL50

Рис.5. Бортовой автомобиль УАЗ-3303

2.5. Геодезические разбивочные работы для устройства котлованов, следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";

- Пособие к СНиП 3.01.03-84. "Производство геодезических работ в строительстве";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство";

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах;

- Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Утвержден распоряжением Расавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства геодезических разбивочных работ для устройства котлованов необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать ППР на строительство АГНКС согласовать с генеральным подрядчиком или заказчиком, со всеми субподрядными организациями и поставщиками;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- укомплектовать бригаду изыскателей, ознакомить их с Проектом организации строительства, Генеральным планом застройки участка местности и технологией производства разбивочных работ;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- подготовить к производству работ необходимые измерительные приборы и инструменты и доставить их на объект;

- подготовить инвентарь, ручные инструменты и приспособления, а также средства индивидуальной защиты для безопасного производства работ;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ, устройство двусторонней дублированной связи с пунктом управления;

- изучить проектные материалы, содержащие исходные данные для разбивки;

- выбрать методику измерений;

- составить разбивочные схемы чертежи и календарный план производства геодезических работ на объекте;

- визуально обследовать территорию (местность) строительства;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ по форме, приведенной в Приложении А, СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011.

3.3. Общие положения

3.3.1. Строительство любого объекта начинают с разбивки его осей, т.е. разбивки зданий в плане с закреплением на местности их положения и размеров относительно пунктов Геодезической разбивочной основы.

3.3.2. Геодезические разбивочные работы - комплекс геодезических мероприятий по переносу проектных данных с чертежа на местность. В качестве исходных данных используют:

- каталог координат точек, подлежащих выносу в натуру;

- чертеж элементов, подлежащих выносу.

3.3.3. В состав геодезических работ при устройстве котлованов входят:

- проверка геодезических данных на рабочих чертежах проекта;

- разбивка и закрепление в натуре контуров котлована (нижнего контура и верхней бровки);

- предварительное нивелирование дневной поверхности в пределах контура котлована;

- передача разбивочных осей и высотных отметок на дно котлована;

- периодические исполнительные съемки для подсчета объемов земляных масс;

- окончательная плановая и высотная исполнительные съемки отрытого котлована.

3.3.4. При разбивке земляных сооружений и закреплении их на местности исходят из генерального плана строительной площадки, архитектурно-строительных рабочих чертежей и разбивочных чертежей, где за оси координат принято пересечение взаимно перпендикулярных осей здания, указывают все размеры, определяющие расположение контуров котлована относительно осей здания (сооружения).

3.3.5. Для определения положения котлована на местности и перенесения в натуру его размеров на генеральном плане наносят геодезическую строительную сетку в условной системе координат со стороной квадратов 10100 м. Оси координат ориентируют параллельно осям котлована и главной линии застройки. Положение котлована на генеральном плане определяют путём вычисления расстояний от его характерных точек до ближайших линий сетки.

3.3.6. Строительная сетка должна быть привязана к пунктам геодезической разбивочной основы топографической съёмки местности, по которой был составлен генеральный план и перенесена на местность любым известным в инженерной геодезии способом. Вершины квадратов сетки закрепляют колышками. Построенная таким образом на местности геодезическая строительная сетка является ориентиром для перенесения проекта в натуру, его плановым и высотным обоснованием (см. рис.6).

Рис.6. Привязка котлована к геодезической строительной сетке

3.3.7. Главные или основные оси котлована разбиваются на местности от пунктов плановой разбивочной сети строительной площадки.

3.3.8. Разбивку главных или основных осей котлована следует выполнять на основании генерального плана строительной площадки, на котором должны быть указаны привязки осей котлована к пунктам плановой и высотной разбивочных сетей, (красным линиям, пунктах строительной сетки и др.).

3.3.9. Разбивку осей начинают с выноса двух крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси. Вынос осуществляется способом прямоугольных или полярных координат, линейных или угловых засечек.

3.3.10. Поперечные оси разбиваются с ранее вынесенных точек оси путём построения прямых углов. Точки пересечения вынесенных поперечных осей с продольной осью определяются линейными измерениями. Оси, проходящие через угловые точки, должны быть закреплены дополнительными знаками, вынесенными на определённое расстояние в обе стороны (см. рис.7).

Рис.7. Закрепление осей котлована на местности

3.3.11. Для контроля перенесения в натуру разбивочных осей прокладывают полигонометрический или теодолитный ход, или выполняют контрольные промеры до сторон и пунктов основы, а также измерением диагоналей и сторон прямоугольника, образованного осями.

3.3.12. При устройстве котлованов разбивку начинают с выноса и закрепления на местности створными знаками основных разбивочных осей; в качестве основных разбивочных осей согласно разбивочным чертежам принимают взаимно перпендикулярные или центральные оси здания. Затем вокруг будущего котлована на расстоянии 2,0-3,0 м от его бровки параллельно основным разбивочным осям устанавливают обноску, после чего на обноску наносят оси и нумеруют их. Положение обносок фиксируют в разбивочном чертеже. На чертеже все размеры даются от крайних взаимно перпендикулярных осей здания, принимая их за начало координат. Вынесенные в натуру внутренние и внешние бровки котлована должны быть закреплены знаками. Места расположения знаков, способ их закрепления указывают в ППР.

3.3.13. Обноска состоит из прочно закопанных в землю столбов на глубину 0,6-0,7 м, и прибитых к ним горизонтально с внешней стороны досками толщиной 30-40 мм (на ребро), под углом 90°. Верхнее ребро всех досок располагают горизонтально, что контролируется с помощью нивелира. Расстояние между столбами обноски 1,5 м, а высота над уровнем земли 0,8-0,9 м.

Рис.8. Деревянная обноска

Рис.9. Обноска на углу котлована

1 - доска обноски; 2 - проволочная чалка; 3 - отвес

3.3.14. Все данные из разбивочного чертежа выносят на обноску. На досках рулеткой размечают осевые линии фундамента, фиксируя их забивкой гвоздей и соответствующими надписями.

Рис.10. Закрепление шнуров на обноске:

1- доски обноски; 2 - гвозди; 3 - шнуры; 4 - разметка будущего фундамента

3.3.15. Для переноски разметки с обноски на поверхность земли, между противоположными досками обноски протягивают проволоку, а в точке пересечения опускают отвес. В местах крепления разбивочных осей (проволока или леска) для лучшей их фиксации в досках обноски делают неглубокие пропилы и закрепляют гвоздями. В точках перелома продольного профиля на обносках по нивелиру отмечают высотные отметки грунтового основания, бетонной подготовки и фундамента.

3.3.16. Геодезист при помощи теодолита переносит створы осей на верхнюю кромку досок и закрепляет их гвоздями или рисками. Разбивку мест нанесения рисок производят способом створных засечек от осей Х и Y разбивочной сетки, имеющейся в рабочих чертежах. За относительную отметку 0,000принята отметка планировки, соответствующая абсолютной отметке 242,60. Периодически натягивая между гвоздями по обноске проволоку, получают фиксированные оси котлована, промежуточные оси переносят способом линейных измерений. С натянутой проволоки при помощи отвеса контролируют точность отрывки котлована, в дальнейшем осевые проволоки используют для устройства основания сооружения.

3.3.17. Разбивка плана котлованов производится с учётом допустимой крутизны земляных откосов. Оси котлованов, а также их бровки определяют натягиванием проволоки. Отметки дна котлованов обозначают на обноске, столбах-реперах или вертикально поставленных досках.

Рис.11. Схема расположения котлованов под фундаменты

3.4. Подготовительные работы

3.4.1. До начала производства разбивочных работ должны быть выполнены предусмотренные ТТК подготовительные работы, в т.ч.:

- просмотреть данные о геодезической основе строительной площадки, в том числе о красных линиях, и разбивочной основе строящихся зданий;

- изучены проектные материалы, содержащие исходные данные для разбивки;

- выбрана методика измерений;

- составлены разбивочные схемы, чертежи и календарный план производства работ;

- визуальное обследование площадки строительства;

- приемка разбивки и закрепления главных и основных осей сооружений.

3.4.2. После выполнения проектной организацией изысканий, Подрядчик в присутствии Заказчика производит полевую приемку вынесенной и закрепленной, геодезическими знаками на местности, разбивочную сеть.

3.4.3. При приемке высотного обоснования сверяют с каталогом и уточняют в натуре местоположение пунктов Государственной нивелировочной сети, используемых изыскателями. Выборочной проверке подлежат отметки выносных точек. Все закрепляемые и выносимые точки заносятся в схему закрепления площадки.

3.4.4. Приемка геодезической разбивочной основы и технической документации производится после осмотра строительной площадки и проверки всех знаков.

3.4.5. Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).

3.4.6. Приемка основных осей сооружений начинают с крайних точек, определяющих положение наиболее длинной продольной оси здания. На разбивочном чертеже должны быть указаны все расстояния между осями, привязку конструкций и, в первую очередь фундаментов к осям. Положение всех осей сооружений: главных, основных и детальных (котлованов, фундаментов, стен и других элементов здания) должны быть закреплены на обносках.

Выполненные работы по разбивке главных и основных осей должно быть документально оформленным в виде Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии сПриложением 2, РД 11-02-2006, и подписанным представителем технического надзора Заказчика.

К данному Акту должна быть приложена Исполнительная схема расположения и закрепления главных и основных осей, включая пункты разбивочной основы, с указанием результатов контрольных измерений, выполненная в виде отдельного чертежей (схемы), в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.

3.4.7. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.

3.5. Разбивка котлована

3.5.1. Разбивка осей котлована является одним из самых важных этапов начала строительных работ по возведению зданий (сооружений).

3.5.2. Геодезические работы при разработке котлованов должны включать:

- проверку геодезических данных на рабочих чертежах проекта;

- разбивку нижнего контура;

- разбивку верхней бровки;

- предварительную нивелировку дневной поверхности в пределах контура котлована;

- передачу разбивочных осей и высотных отметок на дно котлована;

- определение объемов земляных масс.

3.5.3. Разбивка контуров котлована производится способами прямоугольных и полярных координат, угловых засечек, промеров, при помощи тахеометра, нивелира, мерной ленты или рулетки.

3.5.4. Разбивку осей котлована в плане, т.е. закрепление на местности его положения, начинают с выноса в натуру двух крайних точек, определяющих положение его наиболее длинной продольной оси. Точки выносят от ближайших пунктов геодезической основы способом прямоугольных или полярных координат, угловых или линейных засечек.

Способ прямоугольных координат применяют, если на площадке есть строительная геодезическая сетка. Вершины сетки, образующие фигуры в виде квадратов или прямоугольников, нумеруют на разбивочном чертеже; длина сторон сетки 50...40 м. Оси разбиваемого здания АБВГ или сооружения должны быть параллельны сторонам строительной сетки. Расстояния Ах, Ду, Aх2, Ay2 указываются на чертеже. Вынесенные в натуру внутренние и внешние бровки котлована должны быть закреплены знаками.

3.5.5. Нивелирование дневной поверхности следует производить способом параллельных линий или по квадратам со сторонами, равными проектным. Стороны квадратов должны совпадать с направлением поперечников, располагаемых перпендикулярно оси сооружения. Концы поперечников следует закреплять кольями.

После нивелирования следует составить поперечный профиль в крупном масштабе (1:100-1:200), одинаковом в горизонтальном и вертикальном направлениях. На основании поперечных профилей следует подсчитывать объемы земляных работ.

При нивелировании дневной поверхности следует определять отметки одних и тех же плановых точек.

Рис.12. Тригонометрическое нивелирование

i - высота прибора; v - высота визирования; h - разность высот (превышение) между точками А и В; S - линия визирования; s - горизонтальная проекция линии визирования; y - угол наклона визирного луча

3.5.6. Для вертикальной разбивки недалеко от строящегося здания устанавливают рабочий репер, отметку которого определяют от ближайших реперов государственной нивелирной сети.

В строительстве часто ведут отсчет высоты от условной нулевой отметки - уровня пола первого этажа, при этом в проекте указывают абсолютную отметку (т.е. от уровня моря) нулевой отметки.

Чтобы перенести нулевую отметку на столб обноски, между ним и репером помещают нивелир, на репер ставят рейку и делают нивелиром отсчет. Затем вычисляют разность между отметкой горизонта инструмента и абсолютной отметкой нулевой точки.

Эту разность должен дать отсчет по рейке, установленной на нулевой отметке. Визируя на рейку, ее устанавливают у столба обноски таким образом, чтобы отсчет по рейке был равен разности. Получив этот отсчет, по нижнему концу рейки на столбе обноски прочерчивают линию, которая служит уровнем нулевой отметки. Для закрепления этого уровня на столбе обноски забивают штырь или гвоздь. От нулевой отметки выполняют вертикальную разбивку дна котлована.

При вертикальной разбивке зданий от нулевой отметки ведут все отсчеты вниз и вверх. Отметки выше условного уровня имеют знак плюс, ниже - минус.

3.5.7. До разбивки котлована по разбивочному чертежу устанавливают размеры запаса внешнего обреза основания фундамента и глубину его заложения. Запас необходим для предотвращения от обвала откоса котлована и для установки опалубки. Размер запаса зависит от глубины котлована (при глубине 2-3 м принимается в 20 см).

3.5.8. От основных осей здания, закрепленных на местности или обноске, разбивают границу внутреннего контура котлована с учетом принятого запаса внешнего обреза основания фундамента. От неё разбивают границу внешнего контура (верхней бровки) котлована с учетом крутизны откоса. Для котлована с откосами расстояние между подошвой откоса и сооружением должно составлять 0,3 м.

Границу внешнего контура котлована закрепляют на местности кольями через каждые 5-10 м, между которыми натягивают шнур или делается канавка на 1-2 штыка лопаты для обозначения границы вскрытия котлована.

Результаты разбивочных работ отражают в Исполнительной схеме выполненной в виде отдельного чертежей (схемы), в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002.

3.5.9. Для разбивки траншей под ленточные фундаменты от основных осей здания вправо и влево откладывают величины (конструкция фундамента, гидроизоляция, опалубка, крепление, с добавлением 0,2 м, при необходимости спуска людей в котлован наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплением должна составлять не менее 0,7 м), в сумме составляющие ширину подошвы фундамента.

3.5.10. Разбивка котлованов под столбчатые фундаменты ведется по основным и вспомогательным осям, в створе которых намечаются центры фундаментов. От центров разбивается контур котлована.

3.5.11. В неглубокие котлованы (до 2-х м) оси переносят следующим образом:

- по рискам на обноске натягивают тонкую проволоку, фиксирующую разбивочные оси здания;

- в точке пересечения подвешивают отвес, проецирующий положение осей на дно котлована;

- пересечение осей закрепляют стальным штырём, забитым в грунт;

- разметкой определяют контур местоположения фундаментного блока.

В глубокие котлованы оси переносят с помощью тахеометра.

3.5.12. Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 (табл.2) и согласовывается с проектной организацией или непосредственно ею рассчитывается и задается.

3.5.13. Теоретические объемы по устройству выемок (котлованов) определяются по геометрическим формулам. При сложных формах выемок их разбивают на ряд более простых геометрических тел, которые затем суммируют. Подсчёт объёмов земляных работ необходим для того, чтобы:

- обоснованно выбрать методы и средства их выполнения;

- установить необходимость отвозки или возможность распределения вынутого из котлованов или траншей грунта на прилегающей территории и последующего его использования для устройства обратных засыпок;

- определить стоимость и продолжительность производства земляных работ.

3.5.14. Уточнив по формулам размеры котлована понизу, назначив крутизну откосов и зная глубину котлована, определяют размеры котлована поверху и затем вычисляют объём грунта, подлежащего разработке при устройстве котлована (см. рис.13).

Рис.13. Объем котлована, имеющего сложную конфигурацию в плане (многоугольник с откосами)

3.5.15. Объём котлована прямоугольной формы с откосами определяют по формуле опрокинутой усечённой пирамиды (призматоида):

, м

3.5.16. Для точного подсчета объемов земляных масс необходимо периодические в процессе разработки котлованов делать исполнительные съемки. Рассчитанные объемы котлованов приведены в таблице 1.

Объемы котлованов под здание и сооружения

Таблица 1

| Назначение котлована | H, м | m | a, м | b, м | a, м | b, м | V, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| под Фм-1 | 2,05 | 1,05 | 10,0 | 10,0 | 14,3 | 14,3 | 669,5 |
| под Фм-2 | 2,4 | 1,05 | 6,5 | 3,0 | 11,5 | 8,0 | 1336,4 |
| под Фм-4 | 3,55 | 1,05 | 4,0 | 3,0 | 11,5 | 10,5 | 315,9 |
| под Фм-5 | 4,6 | 1,05 | 7,0 | 4,0 | 16,7 | 13,7 | 644,8 |
| под Фм-6 | 5,1 | 1,05 | 10,1 | 4,1 | 20,8 | 14,8 | 2726,7 |
| под Фм-7 | 2,6 | 1,05 | 2,0 | 1,8 | 7,5 | 7,3 | 131,8 |
| под Фм-8 | 1,4 | 1,05 | 13,0 | 3,0 | 15,9 | 5,9 | 296,0 |
| под Фм-9 | 1 | 1,05 | 5,0 | 3,0 | 7,1 | 5,1 | 106,5 |
| под Фм-10 | 1,9 | 1,05 | 11,0 | 9,0 | 15,0 | 13,0 | 637,8 |
| под Фм-11 | 0,6 | 1,05 | 3,6 | 1,5 | 4,9 | 2,8 | 38,6 |
| под Фм-12 | 0,6 | 1,05 | 2,8 | 2,7 | 4,1 | 4,0 | 45,9 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 6949,6 |

3.5.17. Выполненные работы по разбивке котлованов необходимо предъявить Представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006.

К данному Акту прилагают Исполнительные схемы детальной разбивки и закрепления осей котлованов. Схемы должны быть выполнены в виде отдельных чертежей (схемы), в соответствии сПриложением А, ГОСТ Р 51872-2002 (см. рис.13).

Рис.14. Пример оформления исполнительной геодезической схемы детальной разбивки и закрепления осей котлована

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества геодезических работ по разбивке котлована выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СП 126.13330.2012. "Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84";

- Пособие к СНиП 3.01.03-84. Производство геодезических работ в строительстве;

- СНиП 11-02-96. "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.

4.2. Контроль качества инженерно-геодезических работ осуществляется специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на геодезическую службу Подрядчика, выполняющего геодезические разбивочные работы по разбивке котлована.

4.3. Строительный контроль качества работ должен включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, операционный контроль инженерно-геодезических работ, и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

4.4.2. При входном контроле рабочей документации её проверку производят работники Технического и Производственного отделов строительной организации.

4.4.3. Замечания по Проектно-сметной документации и Организационно-технологической документации оформляются в виде заключения для предъявления через заказчика проектной организации. Принятая документация направляется на строительную площадку с отметкой "К производству работ" и подписью главного инженера.

4.4.4. При входном контроле проектной документации проверяются:

- комплектности проектной и входящей в её состав рабочей документации в объеме, необходимом и достаточном для производства работ;

- наличие согласований и утверждений;

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;

- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения работ в соответствии с проектной документацией;

- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих промежуточной приемке.

4.4.5. Результаты входного контроля должны регистрироваться в "Журнале входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной вПриложении 1, ГОСТ 24297-87.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения разбивочных работ, с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения разбивочных работ Рабочему проекту и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) под руководством геодезической службы строительного участка. Инструментальный контроль разбивочных работ должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.

4.5.3. Контроль выполняют теодолитными ходами и техническим нивелированием, под руководством старшего инженера-геодезиста.

4.5.4. При операционном контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных разбивочных операций требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.5. При выполнении разбивочных работ геодезист должен систематически проверять закрепление осевых точек, а также допускаемые отклонения.

4.5.6. В зависимости от точности разбивки осей отклонение угла не должно превышать 10-30 сек. Фактическое расстояние не должно отличаться от проектного расстояния между осями более чем на 2 мм.

4.5.7. При производстве разбивочных работ по устройству котлованов должны соблюдаться нормы точности согласно СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве":

| - линейные отклонения | 1/5000 |
| --- | --- |
| - угловые измерения, угл. с. | 10 |
| - высотные измерения | 3 мм. |

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Потребность в измерительных приборах и инструментах

5.1.1. При выборе измерительных приборов и инструментов необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых измерительных приборов и инструментов, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.1.2. Приборы и инструменты, используемые для проведения геодезических работ, должны быть поверены, отъюстированы и откалиброваны, с приложением отчетов.

5.1.3. Примерный перечень основных измерительных приборов и инструментов, приведен в таблице 3.

Перечень измерительных приборов и инструментов

Таблица 3

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электронный тахеометр Sokkia со штативом | SET 230 RK | шт. | 1 |
| 2. | Цифровой нивелир Sokkia со штативом и рейкой | SDL50 | " | 1 |
| 3. | Землемерная стальная лента =50,0 м | ЛЗ-50 | " | 1 |
| 4. | Шпильки стальные |  | к-т | 2 |
| 5. | Рулетка на крестовине из ПВХ =20,0 м | РВ-20 | шт. | 1 |
| 6. | Пружинный динамометр, Р=10 кг |  | " | 2 |
| 7. | Лопата подборочная | ЛПО | " | 2 |
| 8. | Лопата копальная | ЛК-24 | " | 2 |
| 9. | Ножовка ручная по дереву | =500 мм | " | 1 |
| 10. | Топор плотницкий | FISKARS Х10 | " | 1 |
| 11. | Молоток слесарный, Р=0,4 кг | А-2 | " | 1 |
| 12. | Метр складной, металлический |  | " | 1 |
| 13. | Уровень строительный УС2-II | ОТ-400 | " | 1 |
| 14. | Отвес стальной строительный | УС2-300 | " | 1 |
| 15. | Бортовой автомобиль, N=112 л.с. | УАЗ-3303 | " | 1 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по разбивке котлованов под здание и сооружения следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство геодезическими разбивочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.

В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться средства для оказания (доврачебной) помощи пострадавшим: аптечка с медикаментами, перевязочные материалы, носилки, фиксирующие шины.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены запасами или средствами подачи чистой воды, мылом, чистыми полотенцами или салфетками и т.д.

Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.6. У каждого рабочего должна находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все рабочие должны знать правила оказания первой помощи.

При несчастном случае с тяжелым исходом руководитель бригады должен принять меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему и скорейшему направлению его в медпункт или вызвать скорую медицинскую помощь.

6.7. Каждый, кто заметил опасность или неисправность прибора, инструмента или оборудования, обязан наряду с принятием мер к их устранению немедленно сообщить об этом исполнителю работ.

6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с Проектом производства геодезических работ или Технологической картой;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.9. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске. Лица, не сдавшие необходимый минимум по технике безопасности, к выполнению работ не допускаются.

6.10. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы;

- при приближении грозы лицо, ответственное за безопасное выполнение работ, обязано прекратить производство работ и вывести всех работающих из зоны выполнения работ на расстояние не ближе 25 м от ЛЭП.

6.11. Не допускаются к полевым работам лица, страдающие эпилепсией, головокружениями, болезнями сердца, а также женщины с беременностью пять месяцев и более. Во время работы категорически запрещается курение.

6.12. Перед началом работы необходимо обследовать площадку строительства для проверки соответствия проекту всех знаков и технического расположения подземных сооружений, чтобы принять соответствующие меры предосторожности. Каждый работник обязан знать и выполнять следующие основные правила безопасности ведения всех видов геодезических работ:

- при производстве разбивочных работ на проезжей части дорог с интенсивным движением транспорта необходимо назначить рабочего-наблюдателя, освобожденного от всех обязанностей. Он должен находиться не далее 5 м от прибора в таком месте, которое позволит ему обнаружить приближающийся транспорт на расстоянии 0,5 км. Предупреждение о приближении транспорта подается заранее условленным сигналом. Реечнику запрещается стоять спиной к приближающемуся транспорту;

- запрещается производить инженерно-геодезические работы в зоне действия монтажного крана, под стрелой экскаватора и находиться вблизи зоны их действия;

- линейные измерения вести таким образом, чтобы мерные ленты или рулетки не касались оголенных сварочных проводов или арматуры, находящихся под напряжением.

6.13. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:

6.13.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.

6.13.2. Выдавать инструмент рабочим надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.

6.13.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.

6.13.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

6.13.5. Запрещается работать механизированным инструментом, стоя на приставных лестницах; применение стремянок допускается только при наличии упоров на их ножках и ограждения всей рабочей площадки.

6.13.6. Во время перерывов в работе или при переноске механизированного инструмента двигатель (источник питания) необходимо отключить. Запрещается оставлять без присмотра механизированный инструмент, присоединенный к электросети или трубопроводам сжатого воздуха.

Во время длительных перерывов в работе, при обрыве шлангов или проводов и других неисправностях питание механизированного инструмента также должно быть отключено (перекрыт воздушный вентиль, отключены рубильник и пускатель).

6.13.7. Запрещается брать рукой рабочие органы инструментов, даже если их двигатели выключены, но сами они подключены к пневмоприводу.

6.13.8. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

6.13.9. Запрещается передавать механизированный инструмент лицам, не имеющим соответствующего удостоверения и не записанным в наряд на производство работ.

6.13.10. Рабочие, пользующиеся механизированными инструментами, должны своевременно предупреждать мастера об их неисправности и делать соответствующую отметку в журнале регистрации.

6.13.11. Рабочие обязаны по первому требованию предъявить документы ответственному за охрану труда руководителю предприятия или органам Государственного надзора.

6.13.12. Запрещается использовать механизированный инструмент не по назначению.

6.13.13. Запрещается работать механизированным инструментом при плохой освещенности рабочего места.

6.13.14. Рабочий обязан немедленно выключить механизированный инструмент при возникновении резких отклонений от нормальной работы.

6.14. Работа немеханизированным инструментом

6.14.1. Деревянные рукояти ручных инструментов должны быть выполнены из выдержанной древесины твердых и вязких пород. Инструмент должен быть правильно насажен и прочно укреплен на гладко обработанных рукоятях.

6.14.2. Ударные инструменты (топоры, молотки, кувалды) должны иметь рукояти овального сечения с утолщенным свободным концом; кирка насаживается на утолщенный конец рукояти. Конец, на который насаживается инструмент, должен быть расклинен металлическим клином.

6.14.3. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.

При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.

Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.

Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 4

| Характер работ | Предельно-допустимая масса груза, кг |
| --- | --- |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой | 15 |
| Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м | 10 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 10 |
| Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены | Не более 7000 |
| Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки. |

6.15. Во время перерывов в работе запрещается оставлять приборы вблизи дорог всех видов. При переходе с приборами с одного места на другое следует ходить по левой стороне дороги навстречу движению транспорта.

6.16. При переезде и перевозке приборов, принадлежностей, разбивочных знаков требуется соблюдать установленные правила перевозок. Запрещается ездить на подножках, бортах кузова, стоять в кузове при движении автомобиля, выходить из кузова до полной остановки.

6.17. При перенесении реек, вех, штативов и других приборов необходимо во избежание ушибов и травм соблюдать безопасный интервал между рабочими, несущими приборы. В населенных пунктах и промышленных территориях запрещается носить рейки на плече.

6.18. Вехи, визирки, шаблоны, откосники и другие разбивочные знаки и приспособления при перевозке следует связывать в пакеты.

6.19. При выполнении разбивочных работ на открытых участках требуется соблюдать правила: работать в жаркие и солнечные дни только с покрытой головой, пить только кипяченую воду, не ложиться на сырую землю.

6.20. При выполнении работ в особых условиях: соблюдать требования по профилактическим прививкам в районах, опасных распространением инфекционных заболеваний; пользоваться накомарниками в таежных районах; смазывать лицо обезвоженным жиром в морозные дни и прекращать работы при температуре ниже -30°С; соблюдать правила передвижения по крутым склонам в горных районах; не превышать норм переносимых тяжестей (для подростков 16-18 лет - 16 кг; для мужчин старше 18 лет до 50 кг на расстояние до 25 м, при переноске вдвоем 80 кг; для женщин 15 кг).

6.21. С приближением грозы следует прекращать работы и уходить в закрытое помещение. Во время грозы не следует становиться под отдельные деревья, подходить ближе 10 м к молниеотводам, высоким столбам, большим камням, стоять у опор линии электропередач.

6.22. К работе с лазерными приборами допускаются специально подготовленные лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности.

При работе с лазерными приборами:

- запрещается смотреть в створ лазерного луча или его плоскости;

- не допускается включение лазерного прибора без его предварительного заземления;

- категорически запрещается вскрытие лазерного прибора и его блока питания, находящихся во включенном состоянии.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 5 чел., в т.ч.:

| Инженер-геодезист 6 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 3 разряда | - 1 чел. |
| Подсобный рабочий (замерщик) 2 разряда | - 1 чел. |
| Плотник 3 разряда | - 1 чел. |
| Водитель автомашины | - 1 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на разбивочные работы составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 45,45 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 8,00 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего - 731,5 м/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 1,9 смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 5

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Н на ед. изм. | Н на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| Таб.189-25, К=1,25 | Вычисление расстояний и отмет. | отм. | 100 | 0,085 | - | 8,50 | - |
| 3.6.4, табл.185-2 | Изготовление кольев, =1,0 м | 100 шт. | 1,0 | 8,64 | - | 8,64 | - |
| 3.6.6, табл.188-III | Пешие переходы | км | 2,12 | 0.412 | - | 1,09 | - |
| 3.6.6. табл.189-1 | Переезды на участок работ и обр. | км | 39,41 | - | 0,203 | - | 8,00 |
| 508 | Разбивка контура сооружения | зд. | 17,0 | 3,4 | - | 57,8 | - |
| 509 | Перенесение осей в натуру | км | 0,24 | 17,00 | - | 4,08 | - |
|  | ИТОГО: | м | 6949,6 |  |  | 45,45 | 8,00 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к Единым нормам времени и расценкам на изыскательские работы (ЕНВиР-1972, Часть I, Изыскательские работы для строительства).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 6

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Геодезические разбивочные работы котлованов для здания и сооружений | м | 6949,6 | 80,11 | Автомашина - 1 ед. Рабочие - 4 чел. | 1,9 |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.