ВСН 1-89
--------------------------
Ленгорисполком

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
     
     
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ НОВЫХ 
СЕЛИТЕБНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА

Дата введения 1990-01-01

РАЗРАБОТАНЫ ЛенНИПИгенплана Главленархитектуры при участии: ЛенНИИпроект Главленархитектуры (к.т.н. А.П.Кочнев, Ф.М.Каменский, к.арх. О.А.Мустафаева, А.Б.Паперно, А.И.Шляхов, инж.-экономисты Н.Н.Филиппова, Н.С.Дворкина, инженеры Б.В.Харченко, Е.А.Биленький, С.Я.Фельдман, архитекторы В.Д.Кузнецов, А.Ю.Антонов; ЛенНИИТАГ (арх. Н.А.Смолин), Главленархитектура (инженеры С.В.Вакар, В.С.Грицовский, В.А.Иванов, инж.-экономисты Б.И.Зеленов, В.Г.Теосева), ЛИЭИ им. П.Тольятти (к.э.н. Н.Г.Ревунова), ЛФЭИ им.Н.А.Вознесенского (д.э.н. С.В.Успенский), ВИПТШ МВД СССР (д.т.н. Н.Н.Брушлинский), Управление пожарной охраны Леноблгорисполкомов (ннж. А.В.Вахи, А.Г.Иванов), Ленгипроинжпроект Главленархитектуры (инж. А.И.Кузиниц, О.М.Лихолетов, В.Ю.Семенова), СЗО Энергосетьпроект (инж. Л.Я.Лернер), Ленгипроторг (инж. В.И.Дорошев), ЛенНИИПградостроительства (к.т.н. Г.М.Гаврилов), ЛенЗНИИЭП (к.э.н. И.Ю.Муравьева).

Руководители темы: к.арх. А.С.Кривов, С.И.Соколов, В.Ф.Акутин, инж. В.В.Панов, арх. В.Ф.Назаров.

Ответственные исполнители: к.арх. М.П.Березин, арх. В.Г.Бедник, к.э.н. Т.К.Цымбаревич, к. с/х н. В.В.Копчак, к.т.н. Н.С.Пальчиков, инж. А. Д. Веселаго.

СОГЛАСОВАНЫ Госстроем СССР, Плановой комиссией и ТУ ЛГИ, жилищным управлением, управлением учета и распределения жилой площади, ГУК, ГУНО, УСПХ и ЗС, главным управлением общественного питания, главным управлением торговли, УБОН, Спорткомитетом, ГУЗЛ, УПКО, управлением пожарной охраны ГУВД Ленгорисполкома, штабом ГО, ГорСЭС, транспортным управлением, управлением "Ленинградодежда", Госавтоинспекцией, ГлавТЭУ, Ленэнерго, почтовым управлением, ЛГТС, ЛГПТУ почтовой связи.

ВНЕСЕНЫ Главным управлением архитектуры и градостроительства г. Ленинграда

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением генерального плана Главленархитектуры (инж. Б.И.Зеленов, В.Г.Теосева).

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ решением Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов от 19.06.89 N 469

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие нормы распространяются на проектирование планировки и застройки новых районов селитебной территории г. Ленинграда, а также реконструкцию существующих районов массового жилищного строительства.

Населенные пункты, административно подчиненные Ленгорисполкому, проектируются на основе общесоюзных нормативных документов.

По вопросам, не указанным в настоящих нормах, следует руководствоваться общесоюзными нормативными документами по градостроительству или показателями генерального плана Ленинграда 1987 г. При проектировании районов реконструкции допускаются отступления от настоящих норм при условии согласования с заинтересованными организациями.

Схема I

Территории, на которые распространяется действие настоящих норм

1.  Территории, на которые распространяется действие ВСН-1-89.

2.  Территории, на которые распространяется действие ВСН-2-89 (находятся в стадии разработки).

Примечание. Границы между территориями, на которые распространяется действие ВСН-1-89 и ВСН-2-89, могут быть уточнены при утверждении ВСН-2-89.

2. СЕЛИТЕБНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Функционально-планировочными элементами вновь застраиваемых селитебных территорий являются:

селитебный район - часть селитебной территории с преобладанием жилой застройки, с комплексом учреждений и предприятий обслуживания районного значения, находящихся в пределах 20-минутной транспортно-пешеходной доступности от жилья;

микрорайон (квартал, группа кварталов) - территория преимущественно жилой застройки, не расчлененная магистральными улицами, с объектами общественного обслуживания, которые соответствуют микрорайонному уровню и находятся в пешеходной доступности (не более 750 м).

Минимально допустимые размеры функциональных элементов территории селитебного района и микрорайона даны в табл. 1.

Таблица 1

| Селитебный район | В том числе микрорайон (не более 750 м) |
| --- | --- |
| Элементы территории | Удельные размеры, мна одного жителя | Элементы территории | Удельные размеры, м на одного жителя |
| 1. Хозяйственные площадки | 0,2 | 1. Хозяйственные площадки | 0,2 |
| 2. Озелененные территории | 11,0 | 2. Озелененные территории (включая пешеходные дорожки и площадки), озелененные участки школ и детских дошкольных учреждений | 6,0 |
|  |  | В том числе площадки: |  |
|  |  | для игр детей | 0,4 |
|  |  | для отдыха взрослых | 0,1 |
| 3. Гаражи и автостоянки для постоянного хранения автомобилей | 1,7 | 3. Автостоянки | 0,4 |
|  |  | В том числе: |  |
|  |  | гаражи для инвалидов | 0,05 |
| 4. Спортивные устройства и физкультурные площадки, в том числе крытые | 1,8 | 4. Спортивные устройства и физкультурные площадки, в том числе крытые | 0,5 |
| 5. Площадки для выгула собак | 0,2 |  |  |

Примечания:

1. При обеспечении удобства эксплуатации и санитарно-гигиенических требований допускается функциональные элементы территории размещать на наземном и подземном уровнях.

2. Расстояние от жилых зданий до площадок для выгула собак не должно превышать 750 м.

2.2. Плотность населения на 1 га селитебной территории микрорайонного значения при отсутствии ландшафтных и историко-культурных ценностей в условиях поквартирного заселения должна приниматься не более 500 человек. Элементы, составляющие территорию микрорайонного значения, определены п. 1-10 справочного прилож. 10. При соблюдении всех требований настоящих ВСН допускается превышение плотности 500 человек на 1 га территории.

2.3. Плотность населения селитебного района на 1 га территории при условии поквартирного заселения должна быть не менее 250 человек. Элементы, составляющие территорию селитебного района, занимаемую жилой застройкой и объектами районного значения, определены п. 1-6 справочного прилож. 11.

2.4. Расчетный показатель средней жилищной обеспеченности, м общей площади на 1 человека, может приниматься в соответствии со справочным прилож. 12. Численность населения микрорайона определяется с учетом принятой структуры квартир и действующих правил заселения для различных категорий пользователей (местные советы, ведомства, ЖСК и проч.).

2.5. Планировка и застройка новых селитебных районов должна предусматривать возможность ввода в эксплуатацию градостроительных комплексов и отдельных объектов, обеспеченных инженерным оборудованием и благоустройством, включая подъезды и подходы. В составе проектов детальной планировки необходимо разрабатывать схему последовательности их реализации с выделением градостроительных комплексов.

2.6. Взаимное расположение жилых, общественных зданий и других функциональных элементов застройки следует назначать с учетом санитарных, противопожарных норм, а также ограничений, приведенных в обязательном прилож. 1.

2.7. Нормативные документы, устанавливающие допустимые уровни инсоляции, естественной освещенности, воздействия шума, вибрации, электромагнитных полей и качество атмосферного воздуха на жилых территориях и в зданиях, представлены в табл. 1.

2.8. Планировку и застройку молодежных жилых комплексов (МЖК) следует проектировать в соответствии с Временными нормами проектирования планировки и застройки молодежных жилых комплексов в Ленинграде, утвержденными решением Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов (от 31.10.88, N 848).

2.9. Требования по противопожарной безопасности изложены в обязательном прилож. 4.

2.10. При проектировании застройки должны учитываться требования Гражданской обороны в соответствии с ВСН 38-83.

Таблица 2

| Объекты | Инсоляция | Естествен- ная осве- щенность | Уровень шума | Уровень вибрации | Воздействие электро- магнитных полей | Качество атмосфер- ного воздуха | Качество питьевой воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территории |  | - | ГОСТ 22283-76 17.2.4.04.82 | - | СН 2963-84 | В соотв. с действую- щим "Перечнем ПДК" N 3086-84 | ГОСТ 2874-82 |
|  | СН 2605-82 |  |  |  | СН 2971-84 |  |  |
| Обществен- ные и жилые |  | СНиП II-4-79 таблица 2 | ГОСТ 12.1.036-81 | СН 1304-75 (СНиП П-40-80) таблицы 1 и 2 |  | Список Минздрава N 2947-83 с дополне- нием N 3165-84 |  |

Примечания: 1. Перечень материалов, определяющих правила и методики расчета, способы достижения нормативных санитарно-гигиенических параметров застройки, даны в обязательном прилож. 2. 2. Извлечения из санитарных норм обеспечения инсоляцией жилой застройки приведены в обязательном прилож. 3.

3. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1. Состав, расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания микрорайонного значения даны в обязательном прилож. 5, а учреждений и предприятий обслуживания селитебного района - в обязательном прилож. 6.

При определении потребности в объектах обслуживания городского значения в селитебном районе следует исходить из схем развития и размещения соответствующих отраслей обслуживания, а при их отсутствии - из прогнозов численности дневного населения в часы наибольшей потребительской активности по каждому виду учреждений.

3.2. При размещении учреждений и предприятий обслуживания необходимо исходить из принципа минимизации непроизводительных затрат времени населением, сочетая крупные и высокотехнологичные объекты с небольшими объектами, приближенными к жилью. Все виды учреждений и предприятий обслуживания, которые могут посещаться попутно, следует размещать в местах транспортно-пересадочных узлов. Номенклатура и объемы учреждений должны соответствовать градостроительному значению транспортно-пересадочного узла, определяемому классом образующих узел элементов улично-дорожной сети и пассажирооборотом узла.

В городских пересадочных узлах, включающих внеуличный транспорт, рекомендуется проектировать полицентры - единые комплексы попутного обслуживания, формируемые на основе дифференциации разноцелевых пешеходных потоков. В крупных транспортно-пересадочных узлах следует предусматривать размещение экспрессных форм мелкорозничной торговли, питания, бытового и информационного обслуживания, обеспеченные подъездами и инженерным оборудованием с использованием подземного пространства. Примеры обеспеченности крупных пересадочных узлов объектами мелкорозничной торговли, питания и обслуживания даны в справочном прилож. 13.

Примечание. * Для геотипов на крупнозернистых и гравелистых песках норматив плотности в 2 раза ниже.

Приложение 18
справочное

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НОВЫХ СЕЛИТЕБНЫХ РАЙОНОВ ЛЕНИНГРАДА

Характерные черты геологических условий

1. Залегание непосредственно с поверхности многорядного напластования слабых водонасыщенных четвертичных песчано-глинистых грунтов с весьма изменчивыми показателями их инженерно-строительных свойств.

2. В отдельных зонах весьма значительная (до нескольких десятков метров) мощность приповерхностной толщи слабых грунтов и, соответственно, большая глубина залегания кровли основных несущих слоев грунта: плотных валунных суглинков и супесей лужской морены либо прочных коренных пород (известняков ордовикского, синих глин кембрийского или котлинских глин вендского возраста).

3. Близкое к поверхности залегание грунтовых вод, понижение уровня которых до глубины 1...3 м (как это предлагается общесоюзными нормами) в большинстве случаев не может быть обеспечено в связи с низкими фильтрационными свойствами грунтов.

4. Широкое распространение заболоченных поверхностей и торфяников, а также развитие ряда других физико-геологических процессов, в том числе карста в самой южной части территории.

5. Наличие на многих участках территории местных напоров воды, проявляющихся при производстве земляных работ в приповерхностной толще слабых грунтов, к которой приурочены преимущественно безнапорные воды первого от поверхности грунтового водоносного горизонта.

6. Присутствие в геологическом разрезе территории напорных подземных водоносных горизонтов и наличие участков прямой гидравлической связи напорных и грунтовых вод, а также расположение вблизи к городу (за городской чертой) площадей пополнения запасов напорных вод за счет атмосферных осадков и инфильтрации поверхностного стока.

7. Значительная загрязненность грунтовых вод, а также агрессивность их по отношению к бетону, бетонным и железобетонным деталям и сооружениям, к металлическим конструкциям.

Особенности гидрологических условий

8. Слабая дренированность земной поверхности (низменной на большей части территории города) и приповерхностной толщи грунтов, которая с учетом избыточного увлажнения атмосферными осадками определяет сплошную водонасыщенность грунтов и горных пород, необходимость приема и пропуска на городской территории значительных объемов весеннего и осеннего паводкового стока, поступающего с окаймляющих город возвышенных площадей.

9. Проявление морских нагонных наводнений и сгонов воды в устьевой области реки Невы и на побережьях Финского залива, определяющее необходимость создания комплекса сооружений защиты Ленинграда от наводнений и важность учета предстоящего повышения в пределах до 10% расчетных горизонтов высоких вод в зоне, прилегающей к защитным сооружениям (за пределами акватории Невской губы, ограждаемой строящимся защитным комплексом).

10. Проявление речных зимних зажорных наводнений и явлений ледовых заторов на реке Неве в границах города (от Охтинского моста до Ивановских порогов), приводящих к затоплению низменных прибрежных территорий и значительным ледовым воздействиям на берега реки, речные гидротехнические сооружения, определяющее необходимость защиты территорий от затопления и выполнения берегоукрепительных мероприятий.

11. Естественный мелководный характер восточной части Финского залива, его Невской губы, к тому же обособляемой от моря защитными сооружениями, обусловливающий необходимость организации дополнительного искусственного регулирования водного режима в пределах восточной части Финского залива для обеспечения на этой акватории достаточной проточности с ликвидацией застойных зон.

Приложение 19
справочное

ЗОНИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ЛЕНИНГРАДА

(описание и схема)

В пределах Ленинграда и его ближайших окрестностей выделяются:

Зона 1 - окаймляющие город с севера и востока возвышенности и высокие террасы; приурочена к морским террасам высотой 30-50 м, к возвышенностям и грядам Парголовской, Юкковской, Озерковской, Бугровской, Новоселковской, Колтушской.

Характерны развитие песков большой мощности, значительная расчлененность рельефа, более глубокое залегание грунтовых вод.

Зона 2 - мощные карбонатные толщи южного обрамления города; приурочена к территории Ижорского плато (куда вышла самая южная часть Красносельского района) - южнее Балтийско-Ладожского уступа, или глинта.

Под маломощным слоем относительно водопроницаемых четвертичных отложений практически с поверхности залегают крепкие и прочные известняки и доломиты ордовикского возраста, трещиноватые и закарстованные, мощностью более сотни метров, с которыми связан крупный водоносный горизонт, используемый для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зона 3 (предглинтовая) - четвертичные образования малой мощности на синих лонтоваских глинах кембрийского основания; распространена в меньшей южной части городской территории.

Наиболее благоприятна для всех видов наземного и подземного строительства, в том числе с широким использованием подземного пространства; возможно строительство высотных зданий.

Зона 4 - четвертичные образования значительной мощности на котлинских глинах вендского основания; наиболее распространена в пределах большей части городской территории. Включает в себя участки (подзона 4) уменьшенных мощностей четвертичных образований над поднятиями кровли котлинских глин.

В связи с высокой неоднородностью слабых водонасыщенных четвертичных отложений верхней части геологического разреза является мало благоприятной для многоэтажного наземного строительства, осуществляемого в основном на свайных основаниях. Относительно благоприятна (кроме приповерхностной части разреза) для возведения заглубленных подземных сооружений. Распространен верхний межморенный напорный водоносный горизонт, осложняющий условия строительства. Возможно проявление местных напоров воды на отдельных участках горизонта грунтовых вод.

Участки подзоны 4 - относительно благоприятны для наземного строительства, в том числе с одновременным использованием подземного пространства, а также для возведения высотных зданий.

Зона 5 - наиболее мощные четвертичные образования в древних эрозионных врезах вендского основания; распространена преимущественно в центральной, а также в северной частях города.

Наиболее неблагоприятные для всех видов наземного строительства, мало благоприятна для подземного строительства.

Зонирование геологической среды Ленинграда

Зона 1 окаймляющих город с севера и востока возвышенностей и высоких террас

Зона 2 мощных карбонатных толщ южного обрамления города

Зона 3 (предглинтовая) четвертичных образований малой мощности на синих лонтоваских глинах кембрийского основания

Зона 4 четвертичных образований значительной мощности на котлинских глинах вендского основания

Участки (в зоне 4) уменьшенных мощностей четвертичных образований над поднятиями котлинских глин

Зона 5 наиболее мощных четвертичных образований в древних эрозионных врезах вендского основания

Перспективные районы массовой жилой застройки

Приложение 20
справочное

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(для средненормальных условий зоны 3)

| Наименование мероприятий | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Вертикальная планировка территории: |  |
| при уклонах рельефа 0,5...8,0% и сохранении 40...60% территории с естественным рельефом, руб./га | 0,5...1,5 |
| при плоском рельефе с бессточными котловинами и сохранении менее 20% территории с естественным рельефом, руб./га | 25 и более |
| путем водоотвода с использованием закрытой системы при диаметрах труб в пределах 0,3...1,6 м, руб./м | 0,09...0,16 |
| то же, с использованием открытых лотков, руб./м | 0,010...0,015 |
| Защита территории от подтопления подземными водами с использованием: |  |
| открытой сети при норме осушения 1...1,5 м, руб./га | 1,5...2,0 |
| систематического и кольцевого дренажа при водопонижении до 3 м, руб./га | 2,5...4,0 |
| то же, с устройством станций перекачки | 4,5...6,0 |
| головного и перехватывающего дренажа глубокого заложения при водопонижении более 3 м, руб./км | 50...80 |
| Защита территорий от затопления с использованием: |  |
| повышения поверхности территории намывом, руб./га | 15...35 |
| подсыпки грунта, руб./га | 20...45 |
| устройства набережных капитального типа с подпорными стенками высотой: от 3 до 5 м, руб./км | 500...900 |
| от 5 до 7 м, руб./км | 400... 1200 |
| крепления берегового откоса с устройством набережной высотой: до 5 м, руб./км | 150...200 |
| 5-10 м, руб./км | 250...350 |
| Осушение заболоченных территорий открытыми лотками, руб./га | 0,1...0,15 |
| Осушение намытых территорий вертикальным дренажом глубиной более 5,0 м, руб./га | 70...150 |
| Ликвидация котлованов, карьеров и т. п., руб./100 м | 0,6...09 |
| Выправление русла малых рек, руб./м | 0,5...1,0 |
| Устройство водоемов, руб./га | 10...20 |

Приложение 21
справочное

СОСТАВ ВЕРОЯТНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ПЕРЕЧЕНЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Компонент | Последствия воздействия | Методология | Проблемы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оценка компонентов воздушного бассейна |
| 1. Микрокли- мат | Изменение климатических параметров | Расчет климатических характеристик (СНиП А-6-72) | Учет опасных явлений | Размещение застройки |
| 2. Ветер | Изменение скорости и направления ветра | Изучение аэродинамических качеств территории и застройки. Составление ветровой карты (СНиП П-6-74) | Снижение скорости ветра до 2...4 м/с. Определение параметров ветровой тени при коэффициенте защищенности менее 10% | Ветрозащитные мероприятия, снижение скорости ветра зелеными насаждениями на 40...60% |
| 3. Влажность и осадки | Уменьшение влажности и увеличение осадков | Изучение влияния застройки на влажность, определение относительной влажности в границах 30...90% | Обеспечение комфорта проживания | Благоустройство территории |
|  |  | Расчет ливневой канализации (СНиП 2.04.03.85) | Отвод дождевых и паводковых вод | Мероприятия по инженерной подготовке территории |
| 4. Инсоляция | Снижение инсоляции территории | Инсоляционный расчет | Затенение территории | Размещение застройки, благоустройство территории |
| 5. Загрязнение атмосферы | Изменение качества воздуха | Расчет выбросов и уровня загрязнения по СН 369-74 | Установление предельно допустимого выброса, границ санитарно-защитных зон | Мероприятия по достижению ПДВ, организация санитарно-защитных зон |
|  |  | Расчет уровня шума (см. табл. 2) |  |  |
| Оценка компонентов водного бассейна |
| 6. Водный | Нарушение гидрологичес- кого цикла | Анализ водного баланса (СНиП 2.01.14-83) | Сохранение уровенного режима и меженного стока более 1 м/с | Мероприятия по формированию стока |
| 7. Грунтовые воды | Изменение режима грунтовых вод | Определение глубины грунтовых вод и зон распространения местных напоров | Управление режимом грунтовых вод, понижение уровня грунтовых вод до 2-х м у зданий и до 1 м - в зоне рекреации (п. 8,7) | Мероприятия по инженерной подготовке |
|  |  |  | Устранение местных напоров |  |
| 8. Водоотвод, направление потока | Изменение естественной системы водоотвода | Моделирование водоотвода, определение направления движения вод (СНиП 2.04.13.82,СНиП 2.06.03.85) | Соответствие проектных и фактических характеристик | Организация открытой и закрытой системы водоотвода |
| 9. Наводнения | Опасность проявления | Составление карты затопляемости (СНиП 2.06.15-85) | Оценка опасности подъема вод 1%-ной обеспеченности для застройки и 10%-ной обеспеченности - для рекреации | Мероприятия по защите территории от затопления |
| 10. Качество вод | Опасность загрязнения поверхностных и грунтовых вод | Оценка качества вод (ГОСТ 2874-82 ГОСТ 17.1 2.04-77 ГОСТ 17.1 3.07-82 СН 469-77) | Обеспечение соответствия класса качества воды градостроительной функции | Мероприятия по достижению ПДК для различных видов деятельности |
|  | Увеличение образования наносов | Расчет водной эрозии | Снижение количества наносов | Мероприятия по снижению водной эрозии |
|  |  |  |  | Устройство лесных полос |
| Оценка компонентов геологической среды |
| 11. Уникальные природные объекты | Опасность нарушения | Определение особенностей объекта | Границы уникального объекта, его охранная зона и зоны регулирования застройки | Учет при функциональной организации застройки |
| 12. Полезные ископаемые | Возможный ущерб | Определение запаса и типа месторождения | Границы месторождения, организация зон санитарной охраны курорта | Размещение застройки вне месторождения, вне I и II зон санитарной охраны |
| 13. Подземные воды | Истощение и загрязнение вод | Определение запаса, мощности водоносных горизонтов, водообильности | Организация II и III пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения | Мероприятия по охране подземных источников водоснабжения |
| 14. Рельеф | Нарушение рельефа | Картирование территории по уклону и ориентации. Территория с уклоном до 10% благоприятная, 10...30% относительно неблагоприятная, 30%... - неблагоприятная | Функциональная организация застройки, снижение объема земляных работ | Мероприятия по инженерной подготовке |
| 15. Литология | Нарушение геологической структуры. Опасность разрушения сооружения | Определение геологической структуры с выделением глубины основного несущего слоя. Зонирование по расчетной осадке и несущей способности грунтов СНиП 2.02.01.83 СНиП 2.02.03.85 | Прогноз осадки фундамента, соответствие фактического давления и расчетного. Удорожание стоимости свайного основания в 3 раза при увеличении глубины несущего слоя с 2…7 до 24 м | Решение конструкции зданий и сооружений. Мероприятия по инженерной подготовке территории и укреплению грунтов |
| 16. Намывные грунты | Опасность оседания грунтов | Расчет возможного оседания недоуплотненных грунтов | Решение конструкций зданий и сооружений с учетом оседания | Мероприятия по уплотнению грунтов |
| 17. Карст | Усиление процесса провалообра- зования | Определение площадей, подверженных процессу (должно быть не более 30%) | Размещение застройки и прокладки инженерных сетей | Мероприятия по инженерной подготовке территории |
| 18. Загрязнение грунтов и почв | Опасность загрязнения почв | Картирование источников загрязнения, изучение геохимического загрязнения почв и грунтовых вод | Локализация загрязнения почв и грунтовых вод | Мероприятия по достижению качества воды, по сбору и удалению твердых бытовых отходов (СНиП 2.01.28-85) |
| Оценка компонентов биосферы |
| 19. Видовой состав животных и рыб | Опасность исчезновения видов | Изучение распространения видов и их устойчивости, определение индекса разнообразия | Сохранение редких видов | Мероприятия по защите условий местообитания |
| 20. Типы растительных ассоциаций | Нарушение биогеоценоти- ческих связей, опасность исчезновения популяций | Картирование растительных ассоциаций (ГОСТ 17.5.3.01-78 ГОСТ 17.5.3.02-79) | Сохранение растительных ассоциаций. Выделение лесов, зеленых зон и защитных полос | Мероприятия по защите условий местообитания популяций |
| 21. Типы ландшафта (экосистем) | Нарушение экосистем | Определение структуры ландшафта, путей восстановления нарушенных экосистем (п. 9.4 ВСН 1-89) | Соответствие природной структуры и планировочной организации территории | Планировочные ограничения по функциональной организации застройки. Рекультивация территории |
| 22. Продуктив- ность территории | Уменьшение площади естественного плодородия | Определение биологической продуктивности земли, земляной кадастр | Сохранение наиболее ценных угодий и мест обитания | Учет при функциональной организации застройки |
|  |  | (ГОСТ 17.4.2.02-83) |  |  |
| 23. Круговорот веществ | Нарушение геохимического круговорота | Контроль за содержанием веществ в почве и продуктах питания | Соблюдение норм предельно допустимых остаточных количеств. | Мероприятия по охране почв. Размещение коллективных садоводств и усадебной застройки на незагрязненных почвах |
|  |  |  | Исключение застройки на загрязненных почвах |  |

Приложение 25
справочное

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ И УДАЛЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| Вид отходов | Вместимость контейнеров, м | Размещение контейнерных площадок и урн | Сроки хранения, сут. | Удаление отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Способ | Место доставки |
| 1. Бытовой мусор | 0,75 | СанПиН 42-128-4690-88 | не более 1 при t°> +5° | Мусоровозы на базе Мазов и КАМазов - 15 а/м на 100000 жителей | Мусоропе- регрузочная станция, Мусоропе- рерабаты- вающий завод |
|  | 6,0 | Санитарные правила содержания территорий населенных мест М., 1988 | не более 3° при t°< -5° |  |  |
|  |  |  |  | Пневмотранс- порт (при технико-эко- номическом обосновании) |  |
| 2. Пищевые отходы | 0,55 |  | 1 | Спецавто- транспорт | Пригородные совхозы |
| 3. Бытовые отходы |  | Установки урн: |  | " | Мусоропере- рабатываю- щий завод |
| на улицах |  | на каждые 40 м с интенсивным пешеходным движением и 100 м на остальных улицах |  |  |  |
| на рынках |  | на каждые 50 мплощади | 1 |  |  |
| на пляжах |  | на каждые 40 м протяженности пляжа | 1 |  |  |

Примечание.

1. Количество контейнеров на каждую площадку рассчитывается по норме накопления (таб. 9).

2. Контейнерные площадки должны быть развернуты в направлении от окон жилых зданий.

Приложение 26

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ПО АКУСТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
(ПО А.П.КОЧНЕВУ)

Выбранный вариант проекта детальной планировки или проекта застройки квартала должен быть эффективен с точки зрения акустических условий.

Варианты могут быть оценены в автоматизированном режиме* по величине показателя акустического качества.

__________________

* Комплекс программ АПР-52 ЕC "Выбор варианта шумозащитных средств и варианта застройки по акустическому качеству" (см. аннотированный указатель программ ЛенНИИпроекта за 1988 г.).

Исходные данные для расчета на ЭВМ составляются на основе схем планировки кварталов в масштабах 1:2000, 1:500 и др. Исходные данные включают план квартала, структуру этажности (с вариантами), серию жилых зданий, характеристики транспортных потоков и представляются в виде специальных входных документов.

Входной документ N 2050

| Номер здания | Координаты углов здания, м | Признак фасада (уличный, лестничный) | Этажность здания (с вариантами) | Серия или тип здания (с вариантами) | Наличие учреждений обслужива- ния | Срок строи- тельства, годы (ориенти- ровочно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х | у |  |  |  |  |  |

Входной документ N 2051

|  |  |  | Интенсивность движения транспорта, в час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | железнодорожного, пар |
| Номер магист- рали, улицы | Координаты узлов маги- стралей, улиц, м | Скорость движения, км/ч. | грузового и общест- венного, экипажей | легкового, экипажей | трамваев, пар | грузовые поезда | пассажир- ские поезда | электро- поезда |

Выходные данные составлены из таблицы результатов оценки акустического качества и схемы застройки квартала.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ АКУСТИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА

| Вариант шумоза- щиты | Населе- ние квартала () чел. | Население квартала, проживающее в условиях с нарушением требований санитарных норм по шуму () чел. | Показа- тель акусти- ческого качества варианта () | Удельный ущерб от воздействия избыточных уровней шума, руб. на человека в год | Удельные затраты на шумо- защиту, руб. на человека | Эффектив- ность варианта (отноше- ние эконо- мического эффекта к затратам), руб./руб. затрат | Экономи- ческий эффект, руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ ШУМОЗАЩИТЫ

| 0 | Оценивается только планировка квартала |
| --- | --- |
| 1 | Применено шумозащитное остекление |
| 2 | Увеличены санитарные разрывы между зданиями и магистралью |
| 3 | Установлены шумозащитные экраны |
| 4 | Использована рациональная структура этажности |
| 5 | Применен комплекс шумозащиты (одновременно шумозащитное остекление, санитарные разрывы, экранирование) |
| 6 | Подбор состава блок-секций |

Варианты планировки кварталов анализируются все.

Варианты шумозащиты анализируются либо в полном объеме (т.е. варианты 1-6), либо выборочно.

На схеме застройки квартала числами 1, 2, ..., 5 указаны типы оконных блоков в наружных стенах по уличному и лестничному фасадам каждого здания. Типы оконных блоков назначаются исходя из требуемой шумозащиты в режиме проветривания*.

____________________

* Если оконный блок снабжен соответствующим клапаном-глушителем (уровень строительной техники).

Если вариант шумозащиты "0" оценивается показателем акустического качества , то это означает, что планировочные средства шумозащиты использованы в квартале полностью до применения технических средств - вариантов шумозащиты 1, 2, 3, 5.

Это условие означает также, что дальнейшее повышение акустического качества (до )* рационально с помощью  технических средств шумозащиты.

_________________

* Если , это означает, что , средневзвешенное нарушение санитарных норм по шуму дБ А, так как

, где  дБА.

Для кварталов с глубиной застройки менее 300 м применение технических средств шумозащиты  рационально, если вариант шумозащиты "0" оценен показателем .

Сравниваемые варианты после  использования технических средств шумозащиты могут характеризоваться одинаковыми (      ), или предельными значениями показателя акустического качества (). Тогда по акустическим условиям предпочтение следует отдавать варианту с минимальным удельным ущербом. По экономическим признакам в этом же случае рациональнее вариант с минимальными удельными затратами на шумозащиту.

Если по акустическим условиям решается вопрос о подборе состава блок-секций жилых зданий в застройке квартала, следует добиваться выполнения требования .

Здесь , где  - средневзвешенный показатель акустического качества блок-секций при воздействии источников шума и вибрации, находящихся в здании;  - то же, но при воздействии транспорта, а - аналог, н - вариант в сравнении с аналогом.

Приложение 27
справочное

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ, ВКЛЮЧАЯ УРОВЕНЬ СЕЛИТЕБНОГО РАЙОНА

|  |  | Вместимость на 1000 человек постоянного населения | Общая площадь на единицу измерения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения и предприятия | Единица измерения | Перифе- рийные планиро- вочные районы | Централь- ные плани- ровочные районы | Город в целом | Для отдельно стоящих объектов | Для встроенно- пристроен- ных объектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. ТОРГОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Магазины продовольственных товаров | м торговой площади | 96 | 141 | 101 | 6,6 | 5,0 |
| 2. Магазины непродовольственных товаров | " | 137 | 255 | 150 | 3,65 | 4,0 |
| 3. Рынки | " | 14 | 21 | 15 | 4,8 | - |
| II. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Столовые, кафе | посадочное место | 21 | 40 | 23 | 10,1 | 20,0 |
| 2. Рестораны | " | 16 | 25 | 17 | 12,4 | 20,0 |
| 3. Магазины кулинарии | рабочее место | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 200 | 200 |
| 4. Заготовочные предприятия общественного питания | кг/сутки | 105 | 180 | 113 | 0,6 | - |
| III. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приемные пункты, мастерские, ателье, парикмахерские | рабочее место: приемщик и основной про- изводственный рабочий | 13,8 | 15,0 | 14,0 | 53-55 | 80-90 |
| 2. Прачечные, химчистки, микрохимчистки | кг белья в смену | 18,3 | 20,3 | 18,5 | 5,4 | 5,4 |
| IV. УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |  |  |
| 1. Детские дошкольные учреждения для детей 0-5 лет | место | 47 | 55 | 49 | 14,2 | 19,0 |
| 2. Обучение детей 6-летнего возраста на базе ДДУ | " | 12 | 10 | 11 | 20 | 25 |
| 3. Общеобразователь- ные школы | " | 116 | 125 | 117 | 8,6 | - |
| 4. Учебно-производственные комбинаты | " | 3,4 | 4,2 | 3,5 | 28,6 | - |
| 5. Школы искусств | " | 6,8 | 9,0 | 7,0 | 17,4 | - |
| 6. Школы-интернаты | " | по заданию на проектирование | 45,2 | - |
| 7. Дома пионеров и школьников | кружковое место | 3,4 | 6,2 | 3,7 | 24,7 | - |
| 8. Кинотеатры | зрительное место | 23 | 40 | 25 | 4,7 | - |
| 9. Клубные помещения и центры досуга | зрительное место --------------- кружковое место | 41 -------- 127 | 33 ------------ 66 | 40 --------- 120 | 11,8 | 7,0 |
| 10. Танц. площадки (дискотеки) | пары | 2 | 3 | 2 | 5,8 | - |
| 11. Библиотеки | тыс. томов | 7,5 | 12 | 8,0 | 22,4 | 22,0 |
| V. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Поликлиники, диспансеры, женские консультации, травмпункты | посещение в смену | по заданию на проектирование | 35 | 15,2 | - |
| 2. Пункты первичной амбулаторной помощи | врачебный кабинет | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 10,0 |
| 3. Аптеки | м нормируемой площади | 63,0 | 73,0 | 64,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4. Раздаточные пункты молочной кухни | " | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. Подстанции скорой помощи | машиномест | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 92,3 | - |
| 6. Больницы | коек | по заданию на проектирование | 16,0 | - | - |
| 7. Детские дома-интернаты | мест на 1000 чел. с 4 до 17 лет | по заданию на проектирование | 3,0 | - | - |
| 8. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | мест на 1000 чел. от 55/60 лет | " | " | 3,0 | - | - |
| 9. Психоневрологические интернаты | мест на 1000 чел. от 18 лет | по заданию на проектирование | 2,5 | - | - |
| 10. Дома-интернаты для взрослых с физическими недостатками | " | " | " | 0,1 | - | - |
| VI. УЧРЕЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Советские, партийные и общественные учреждения административных районов |  |  | по заданию на проектирование |  |
| 2. Районные дворцы и дома культуры |  |  | по заданию на проектирование |  |
| 3. Помещения, сдаваемые в аренду для любительской и трудовой деятельности |  | " | " | " |  |  |
| 4. Отделения милиции | м нормируемой площади | 9,4 | 15,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. Опорные пункты охраны порядка (в т.ч. при ЖЭКах) | " | 10,4 | 16 | 11 | 1,0 | 1,0 |
| 6. Производственно-ремонтные эксплуатационные объединения (ПРЭО) | " | 20 | 20 | 20 | 1,0 | 1,0 |
| 7. Ремонтно-эксплуатационные управления (РЭУ) | " | 44,6 | 45,0 | 44,7 | 1,0 | 1,0 |
| 8. Нотариальные и юридические консультации | " | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9. Филиалы сберегательного банка | " | 22 | 30 | 20 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Отделения связи | " | 98,6 | 157 | 105 | 1,0 | 1,0 |
| 11. Пункты приема вторсырья | м нормируемой площади | 19 | 30 | 20 | 1,0 | 1,0 |
| VII. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплексы массовой физкультуры и спорта | площадь пола залов м -------------------- площадь зеркала воды м | 43,6 ------- 7,8 | 70,0 ------ 12,2 | 46,5 ------- 8,3 | 5,5 ------- 16,9 | - |
| 2. Детско-юношеские спортивные школы | площадь пола спортивных залов м/чел. | 9,4 | 15 | 10 | 33,1 | - |
| 3. Специализированные спортивные комплексы и спортивно-зрелищные комплексы | площадь пола спортзала м ---------------- площадь зеркала водного бассейна м | 10 ----- 1 |  | по заданию на проектирование |
| 4. Физкультурно-досуговые комплексы с бассейнами |  |  |  | по заданию на проектирование |
| VIII. КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | место | 5 | 7 | 5 | 23,1 | - |
| 2. Фабрики-прачечные | кг белья в смену | 60 | 90 | 60 | 1,2 | - |
| 3. Фабрики-химчистки | " | 60 | 60 | 60 | 2,3 | - |
| IX. ПОМЕЩЕНИЯ, СДАВАЕМЫЕ В АРЕНДУ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты обслуживания | м нормируемой площади | 112,1 | 120 | 113 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Производственные территории | " | 100 | 100 | 100 | 1,0 | 1,0 |
| X. КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  | по заданию на проектирование |
| XI. РЕЗЕРВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ | м/чел. | 0,5 | - | 0,5 | - | - |

Примечания: 1. Показатели являются средними для всех центральных и всех периферийных планировочных районов.

2. Приведены показатели только по открытой сети предприятий и учреждений обслуживания.