# Введен в действие

Приказом Росстандарта

от 19 апреля 2011 г. N 47-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ

СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Residential and public buildings.

Composition of energy efficiency indicators

(ISO 16818:2008, NEQ)

(ISO 23045:2008, NEQ)

ГОСТ 31427-2010

Группа Ж39

МКС 91.040.30

91.040.10

Дата введения

1 января 2012 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и МСН 1.01-01-2009 "Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения".

## Сведения о стандарте

1. Разработан Учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики" Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), Центральным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭПжилища), ОАО "СантехНИИпроект".

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство".

3. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (Протокол от 7 октября 2010 г. N 37).

За принятие проголосовали:

┌────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────┐

│Краткое наименование│   Код страны по    │   Сокращенное наименование    │

│       страны по    │МК (ИСО 3166) 004-97│  государственного управления  │

│МК (ИСО 3166) 004-97│                    │     строительством органа     │

├────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────┤

│Республика Армения  │         AM         │Министерство градостроительства│

│Республика Казахстан│         KZ         │Агентство по делам             │

│                    │                    │строительства и жилищно-       │

│                    │                    │коммунального хозяйства        │

│Кыргызская          │         KG         │Госстрой                       │

│Республика          │                    │                               │

│Республика Молдова  │         MD         │Министерство строительства     │

│                    │                    │и регионального развития       │

│Российская Федерация│         RU         │Департамент регулирования      │

│                    │                    │градостроительной деятельности │

│                    │                    │Минрегионразвития              │

│Республика          │         TJ         │Агентство по строительству и   │

│Таджикистан         │                    │архитектуре при Правительстве  │

│Республика          │         UZ         │Госархитектстрой               │

│Узбекистан          │                    │                               │

└────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────┘

4. Настоящий стандарт частично соответствует основным нормативным положениям следующих международных стандартов:

ИСО 16818:2008 "Проектирование здания в соответствии с окружающей средой. Эффективность использования энергии. Терминология" (ISO 16818:2008 "Building environment design - Energy efficiency - Terminology"); ИСО 23045:2008 "Проектирование здания в соответствии с окружающей средой. Руководство по оценке энергетической эффективности новых зданий" (ISO 23045:2008 "Building environment design - Guidelines to assess energy efficiency of new buildings").

Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ).

5. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2011 г. N 47-ст введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г.

6. Введен впервые.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателе национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Национальные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".

## Введение

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: правильное название Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Настоящий стандарт предназначен для реализации положений по повышению энергетической эффективности жилых и общественных зданий Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности". Стандарт содержит перечень общих терминов и определений по энергосбережению и энергетической эффективности указанных зданий и перечень основных энергетических, теплотехнических показателей и показателей тепловой нагрузки и их определения, которые применяются при разработке нормативной и проектной документации, энергетической экспертизе и энергетических обследованиях (энергоаудите), а также при учете в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В стандарте учтены положения международных стандартов ИСО 16818:2008 "Проектирование здания в соответствии с окружающей средой. Эффективность использования энергии. Терминология" и ИСО 23045:2008 "Проектирование здания в соответствии с окружающей средой. Руководство по оценке энергетической эффективности новых зданий".

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные виды показателей энергосбережения и энергетической эффективности, вносимых в нормативные документы и проектную документацию жилых и общественных зданий (далее по тексту - здания), работы и услуги по их строительству и эксплуатации.

Стандарт распространяется на все виды зданий, за исключением временных зданий, запланированный срок службы которых составляет менее двух лет, зданий сезонного использования, а также отдельно стоящих зданий общей площадью не более пятидесяти квадратных метров.

Стандарт предназначен для использования юридическими и физическими лицами в их деятельности по энергосбережению и повышению энергоэффективности зданий.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующий стандарт:

ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочного стандарта на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте приведены термины с соответствующими определениями, указанные в Приложении А.

## 4. Общие положения

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (таблица 1) следует использовать при разработке новых и пересмотре действующих нормативных документов в части, касающейся нормирования энергетической эффективности, при разработке проектной документации новых и реконструируемых зданий и проведении энергетической экспертизы, при энергетических обследованиях (энергетическом аудите) зданий, их энергетической паспортизации, установлении класса энергетической эффективности здания, контроле соответствия нормируемым величинам и сертификации, при учете в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и при разработке нормативных и методических документов статистической отчетности в области энергосбережения и энергоэффективности.

## 5. Показатели энергетической эффективности здания

Таблица 1

| Наименование показателя | Определение | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Энергетические показатели |
| 5.1. Общие теплопотери и теплопоступления | Перемещение теплоты из отапливаемых помещений здания в наружную среду в холодное время года и (или) помещения с более низкой температурой (теплопотери) и из наружной среды в теплое время года в помещения здания (теплопоступления) посредством теплопередачи через наружные ограждения вследствие разности внутренней и наружной температур, воздухопро- ницаемости зон примыкания элементов ограждающих конструкций и поступления в помещение вентилируемого воздуха | МДж |
| 5.2. Трансмиссионные теплопотери или теплопоступления | Перемещение теплоты через наружные ограждающие конструкции здания вследствие разности температур внутренней и наружной среды и наличия солнечного облучения |  |
| 5.3. Теплопотери или теплопоступления в результате воздухообмена: при инфильтрации через ограждения и вентиляции помещений | Количество теплоты, израсходованное на нагрев воздуха, поступающего в помещения в результате воздухообмена через неплотности ограждающих конструкций и в результате работы принудительной вентиляции |  |
| 5.4. Дополнительные тепловыделения | Теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации |  |
| 5.5. Расход электроэнергии за год | Количество электроэнергии за год, поступающее в здание на отопление, вентиляцию, кондиционирование и холодоснабжение, горячее водоснабжение, силовое оборудование, искусственное освещение и бытовые нужды | кВт x ч |
| 5.6. Расход тепловой энергии на охлаждение | Количество энергии, необходимое в теплый период года для снижения температуры внутреннего воздуха до нормируемых значений, расходуемое в результате работы систем кондиционирования и охлаждения воздуха | МДж |
| 5.7. Удельный годовой расход электроэнергии | Количество электроэнергии за год, необходимое на отопление, тепло- снабжение, вентиляцию, кондиционирование, охлаждение, горячее водоснабжение, силовое оборудование, искусствен- ное освещение и бытовые нужды, отнесенное к единице площади квартир или полезной площади помещений здания (или их отапливаемого объема) | кВт x ч/м2 [кВт x ч/м3] |
| 5.8. Удельный расход тепловой энергии на отопление | Количество тепловой энергии за отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухо- обмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице площади квартир или полезной площади помещений здания (или их отапливаемого объема) и градусосуткам отопительного периода | кДж/(м2 x °C x сут) [кДж/(м3 x °C x сут)] |
| 5.9. Удельный расход энергии холодоносителя на охлаждение | Количество энергии холодоносителя, необхо- димое для поддержания температуры внутреннего воздуха на нормируемом уровне в течение расчетного интервала времени (теплый, переходный периоды года и др.), отнесенное к единице площади квартир или полезной площади помещений здания (или их охлаждаемого объема) и градусосуткам охладительного периода | кВт x ч/(м2 x °C x сут) [кВт x ч/(м3 x °C x сут)] кДж/(м2 x °C x сут) [кДж/(м3 x °C x сут)] |
| 5.10. Расход тепловой энергии на приготовление горячей воды | Количество тепловой энергии, расходуемое в течение года на нагрев воды в системе горячего водоснабжения, расходуемое потребителями на бытовые нужды | МДж |
| 5.11. Расход топлива на единицу произведенной энергии | Расход топлива (природного газа в м3, мазута в л, угля в кг, древесины в м3) на производство единицы тепловой (в кДж) или электрической (в кВт x ч) энергии |  |
| 5.12. Расход электроэнергии на увлажнение и осушение воздуха | Количество электроэнергии, необходимое на приготовление парообразной влаги для сухого воздуха или осушение воздуха с повышенной влажностью, затрачиваемое специальными увлажняющими или осушающими устройствами | кВт x ч |
| 5.13. Расход электроэнергии на токоприемники вентиляторов, насосов | Количество электрической энергии, расходуемое на работу токоприемников вентиляторов, насосов, компрессоров, клапанов, регулирующих устройств систем отопления, вентиляции, кондициони- рования воздуха, тепло- снабжения, холодоснабжения и горячего водоснабжения | кВт x ч |
| 5.14. Расход электроэнергии на искусственное освещение | Количество электриче- ской энергии, расходуемое на работу осветительных приборов в помещениях здания в периоды недоста- точности естественного освещения и необходимости его функционального использования | кВт x ч |
| 5.15. Коэффициент эффективности авторегулирования | Коэффициент степени реакции автоматики регулирования подачи теплоты в системах отопления, характеризующий своевременность срабатывания системы на изменение температуры наружного воздуха, бытовых тепловыделений и поступление солнечной радиации внутрь помещений |  |
| 5.16. Коэффициент энергетической эффективности систем отопления и теплоснабжения | Коэффициент эффективности процесса преобразования первичного топлива (газ, нефть, уголь, древесина и т.д.) в теплоту и транспортирования ее в здание, с учетом потерь тепловой энергии в системах отопления и теплоснабжения в здании |  |
| 5.17. Коэффициент энергетической эффективности системы централизо- ванного тепло- снабжения здания от источника | Эффективность процесса преобразования первичного топлива (газ, нефть, уголь, древесина и т.д.) в теплоту и перемещения ее в здание при наличии системы централизованного теплоснабжения |  |
| 5.18. Теплоустой- чивость помещений | Свойство результирующей температуры внутреннего воздуха и внутренних поверхностей ограждающих конструкций сохранять относительное постоянство при колебаниях теплопотерь и теплопоступлений снаружи и теплопоступлений внутри, обеспечиваемых системами поддержания микроклимата |  |
| 5.19. Теплоустой- чивость ограждающей конструкции | Свойство ограждающей конструкции, опреде- ляемое отношением амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности и амплитуды теплового потока при гармонических колебаниях |  |
| 5.20. Воздухопрони- цаемость помещений | Свойство ограждающих конструкций помещений пропускать воздух под действием разности давлений на наружной и внутренней поверхностях, численно выраженное в объемном (в м3) или массовом (в кг) расходе воздуха в единицу времени |  |
| 5.21. Воздухопрони- цаемость ограждающей конструкции | Свойство ограждающих конструкций пропускать воздух под действием разности давлений на наружной и внутренней поверхностях, численно выраженное массовым потоком воздуха через единицу площади поверхности ограждающей конструкции в единицу времени при постоянной разности давлений воздуха на ее поверхностях | кг/(м2 x ч) |
| 5.22. Коэффициент воздухопроницаемости ограждающей конструкции | Воздухопроницаемость ограждающей конструкции, приходящаяся на один паскаль разности давлений на ее поверхностях | кг/(м2 x ч x Па) |
| 5.23. Сопротивление воздухопроницанию ограждающей конструкции | Величина, обратная коэффициенту воздухо- проницаемости ограждающей конструкции | м2 x ч x Па/кг |
| 5.24. Паропрони- цаемость ограждающей конструкции | Свойство материалов ограждающей конструкции пропускать влагу под действием разности парциальных давлений водяного пара на ее наружной и внутренней поверхностях |  |
| 5.25. Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции | Величина, обратная потоку водяного пара, проходящего через единицу площади ограждающей конструкции в изотермических условиях в единицу времени при разности парциальных давлений внутреннего и наружного воздуха в один паскаль | м2 x ч x Па/мг |
| 5.26. Коэффициент теплообмена (тепловосприятия или теплоотдачи) | Величина, численно равная поверхностной плотности теплового потока при перепаде температур между поверхностью и окружающей средой в один градус Цельсия соответственно для внутренней и наружной поверхностей | Вт/(м2 x °C) |
| 5.27. Сопротивление теплообмену (теплоотдаче или тепловосприятию) | Величина, обратная коэффициенту теплообмена | м2 x °C/Вт |
| 5.28. Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции (трансмиссионный) | Величина, численно равная плотности теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия | Вт/(м2 x °C) |
| 5.29. Термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции | Величина, обратная плотности теплового потока, проходящего через слой материала ограждающей конструкции при разности температур на его поверхностях в один градус Цельсия | м2 x °C/Вт |
| 5.30. Термическое сопротивление ограждающей конструкции | Сумма термических сопротивлений всех слоев материалов ограждающей конструкции | м2 x °C/Вт |
| 5.31. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции | Величина, обратная коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции | м2 x °C/Вт |
| 5.32. Приведенный коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции | Средневзвешенный коэффициент теплопередачи теплотехнически неоднород- ной ограждающей конструкции | Вт/(м2 x °C) |
| 5.33. Приведенный коэффициент теплопередачи здания (трансмиссионный) | Величина, численно равная среднему кондуктивному тепловому потоку, приходящемуся на единицу площади совокупности наружных ограждающих конструкций здания при разности внутренней и наружной температур воздуха в один градус Цельсия | Вт/(м2 x °C) |
| 5.34. Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции | Условный коэффициент теплопередачи (воздух- воздух) за счет переноса тепла воздухом, фильтрующимся через оболочку здания | Вт/(м2 x °C) |
| 5.35. Общий коэффи- циент теплопередачи здания | Величина, равная сумме приведенного трансмис- сионного и приведенного инфильтрационного коэффициентов теплопере- дачи здания | Вт/(м2 x °C) |
| 5.36. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции | Величина, обратная приведенному коэффициенту теплопередачи ограждающей конструкции | м2 x °C/Вт |
| 5.37. Коэффициент теплоусвоения поверхности конструкции | Отношение величины амплитуды гармонических колебаний плотности теплового потока, вызван- ного неравномерностью отдачи теплоты системой отопления, к величине амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности наружного ограждения | Вт/(м2 x °C) |
| 5.38. Тепловая инерция ограждающей конструкции | Величина, численно равная сумме произведений термических сопротивлений отдельных слоев ограждаю- щей конструкции на коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев |  |
| Показатели тепловой и электрической нагрузки |
| 5.39. Теплопоступле- ния от солнечной радиации | Теплота, поступающая в помещения здания от проникающей солнечной радиации | кДж |
| 5.40. Бытовые тепловыделения | Теплота, поступающая в помещения здания от людей, включенных приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного освещения и других источников | кДж |
| 5.41. Установленная мощность искусствен- ного освещения | Суммарная электрическая мощность осветительных приборов, установленных в здании | кВт |
| 5.42. Установленная мощность инженерного оборудования | Суммарная электрическая мощность токоприемников отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения, холодоснабжения и горячего водоснабжения | кВт |

# Приложение А

(обязательное)

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями в области энергетической эффективности:

Энергосбережение (Energy conservation): реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических, экономических и иных мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов.

Показатель энергетической эффективности (Energy efficiency): абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

Потери энергии (Waste energy): разность между количеством подведенной (первичной) и потребляемой (полезной) энергии.

Тепловая эффективность (Thermal efficiency): абсолютная или удельная величина годового потребления зданием тепловой энергии.

Повышение энергетической эффективности (Increasing Energy efficiency): совокупность нормативных, организационных, технических, административных и иных мер, направленных на увеличение эффекта от потребления топливно-энергетических ресурсов, с учетом охраны окружающей среды.

Невозобновляемые источники энергии: топливно-энергетические природные ресурсы, запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.

Вторичные источники энергии: топливно-энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты производственного технологического процесса.

Внутренний микроклимат помещения (Indoor climate): состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха по ГОСТ 30494.

Тепловой режим здания: совокупность всех факторов и процессов, формирующих тепловой внутренний микроклимат здания в процессе эксплуатации.

Теплозащита здания (Thermal performance): теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемости и защиты от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений [2].

Энергетический аудит (Energy audit): последовательность действий, направленных на оценку фактических нормализованных значений энергетической эффективности здания и его теплозащитных свойств с целью их сопоставления с нормируемыми значениями, а также с целью выявления потенциала энергосбережения и различных энергосберегающих возможностей в здании.

Энергетический паспорт (Energy passport): документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, их ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.

Класс энергетической эффективности здания (Category of the energy efficient rating): качественная характеристика энергетической эффективности здания, качественно оцениваемая интервалом отклонений расчетного (фактического) удельного расхода энергии от нормативного [2].

# БИБЛИОГРАФИЯ

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: правильное название Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

[1] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности"

[2] МСН 2.04-02-2004. Тепловая защита зданий.