УЧЕБНЫЕ ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

ОБЩИЙ УХОД ЗА ЖЕСТКИМИ ПОЛАМИ

ЖЕСТКИЕ ПОЛЫ

ТК2-011

ПОДМЕТАНИЕ ЩЕТКОЙ

ЦЕЛЬ

Удалить пыль и легкий мусор или песок при ежедневной уборке, или при подготовке к влажной уборке.

Этот метод удобен для ежедневной уборки больших и ровных полов с твердой и полутвердой поверхностью.

Для этого метода уборки применяются щетки с мягким, как правило, натуральным ворсом.

Необходимый инвентарь и оборудование

| Щетка или метла для подметания. Совок для сбора мусора. Скребок для удаления жевательной резинки. Емкость для мусора. |  |
| --- | --- |

КОРОТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ЩЕТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ЩЕТИНЫ

Конский волос: Тонкое, чувствительное к давлению, натуральное волокно, используемое для сухих полов, в том числе для наружного использования (терраса, балкон).

Кокос: Мягкое, чувствительное к давлению, натуральное волокно, используемое для полов, которые являются сухими и не слишком грубыми (цех, гараж и т.д.).

Arenga: Средней жесткости, очень сильное натуральное волокно - используется для всех сухих наружных полов.

Piassava: Очень жесткое натуральное волокно, используемое для всех грубых влажных или сухих наружных полов (улица, строительная площадка, сад).

Полипропилен: Очень жесткое пластмассовое волокно, используемое для всех грубых влажных или сухих наружных полов (улица, строительная площадка и т.д.).

Нормы времени

| вид работ | мин на 1 м | м/час | мин на 100 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Подметание щеткой (легкая грязь) | 0,12 | 500 | 12 |
| Подметание щеткой (тяжелая грязь) | 0,2 | 300 | 20 |
| Залы и коридоры | 0,1 | 600 | 10 |
| Общие комнаты | 0,2 | 300 | 20 |

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

| 1. Подготовка Выберите щетку соответствующего размера и жесткости для той площади, которая должна быть убрана. Отодвиньте всю легкую мебель и другие предметы, которые могут затруднять работу, перед началом уборки. 2. Уборка С помощью скребка удалите прилипшую к полу грязь Начиная в дальнем конце комнаты, метите по направлению к двери, совершая собирающее движение и не отрывая швабру от пола. Держите ручку щетки под углом приблизительно 45 градусов. Тяните в одном направлении, не делая движений вперед-назад, чтобы не поднимать пыль. Рекомендации: Держите спину прямо. Не крутите вашим позвоночником. Изгибайтесь в коленях, а не в спине. Используйте мышцы ваших рук, чтобы управлять щеткой. 3. Удаление мусора и грязи Используйте щетку и совок для сбора накопившегося мусора. Высыпьте мусор в одноразовый мешок для мусора или мусорный контейнер. 4. Хранение Всегда вешайте щетку для хранения ворсом от стены. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТЫ: Отсутствие скопления пуха, грязи, пыли или мусора, а также остатков волокон протирочного материала под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных участках. |  |
| --- | --- |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Международный институт ухода за зданиями, 2005