ВСН 34.1-87   
------------------------
Минэнерго СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ДЛЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата введения 1988-01-01

РАЗРАБОТАНЫ институтом "Гидропроект" имени С.Я.Жука Министерства энергетики и электрификации СССР.

Руководитель темы к. т. н. Л.И.ПИК.

Исполнитель инженер Э.А.НИКАНОРОВ.

ВНЕСЕНЫ институтом "Гидропроект" имени С.Я.Жука Минэнерго СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению Главным управлением капитального строительства Минэнерго СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ Минэнерго СССР 7 января 1988 г. приказом N 4а

ВВОДЯТСЯ впервые

Согласовали: 1. Госстрой СССР 08 сентября 1987 г. N АЧ-4612-8.

2. ГУГК СССР 24 июля 1987 г. N 4-233.

Настоящие нормы устанавливают требования к составу и объему инженерно-геодезических изысканий, выполняемых для обоснования отраслевых и территориальных схем развития и размещения предприятий, разработки технико-экономического обоснования строительства и на стадиях проекта и рабочей документации при проектировании и строительстве гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС и ГАЭС).

Настоящие нормы обязательны для всех организаций, учреждений и предприятий Минэнерго СССР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инженерно-геодезические изыскания для строительства ГЭС и ГАЭС должны выполняться в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, нормативно-технических актов Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР (ГУГК СССР), настоящих ВСН, а также других нормативных документов по инженерным изысканиям, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

1.2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства ГЭС и ГАЭС выполняются на основе технического задания, программы работ и сметы при наличии разрешения, выдаваемого органами Государственного геодезического надзора ГУГК СССР или органами по делам строительства и архитектуры исполнительных комитетов местных Советов народных депутатов.

Без разрешения указанных органов могут выполняться следующие геодезические работы, если для их выполнения не требуется создания геодезического обоснования:

наблюдения для изучения неблагоприятных природных процессов и явлений (оползни, карсты, тектонические нарушения и др.);

обеспечение инженерно-геологических изысканий разбивками и привязками местоположения скважин, шурфов, штолен, расчисток, точек геофизической разведки, точек гидрологических створов и др. с составлением различных профилей;

промеры глубин на реках и водоемах и составление продольных профилей водотоков;

вынос в натуру и закрепление на местности осей зданий (сооружений), контура водохранилища, границ отвода земельных участков для строительства, трасс линейных сооружений и др.;

наблюдения за деформациями зданий и сооружений.

1.3. Техническое задание на производство изысканий определяет состав проектных задач и необходимых топографо-геодезических материалов. В нем должны указываться: стадия проектирования, проектируемые объекты, основное содержание инженерно-геодезических изысканий, их назначение и объемы, специальные требования к точности отдельных видов работ, перечень и сроки представления материалов, а также требования по обеспечению топографо-геодезическими материалами инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и других видов изысканий.

1.4. Состав, методика и объемы инженерно-геодезических изысканий должны обосновываться в программе работ, составляемой на основе требований технического задания и настоящих норм с учетом назначения и видов сооружений, установленной стадийности проектирования, сведений о районе работ и данных топографо-геодезической изученности. К программе работ должны быть приложены графические материалы в виде схем и картограмм, отображающих назначение и основное содержание инженерно-геодезических изысканий, и сводная ведомость намеченных видов и объемов работ в физических измерителях.

Программа является исходным документом для составления смет на инженерные изыскания. Сметная стоимость инженерно-геодезических изысканий определяется с использованием Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства, действующих прейскурантов цен и др. в соответствии с Инструкцией о порядке составления смет на проектные и изыскательские работы для строительства.

1.5. Инженерно-геодезические изыскания для строительства ГЭС и ГАЭС должны выполняться:

с применением прогрессивных методов работ, современных приборов и оборудования;

в государственной или местной системах координат (по согласованию с органами Государственного геодезического надзора ГУГК СССР) и Балтийской системе высот;

с соблюдением требований государственных стандартов, норм, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности.

1.6. Технический контроль за полнотой и качеством материалов инженерно-геодезических изысканий осуществляется в порядке, изложенном в Инструкции по контролю и приемке топографо-геодезических работ (ВСН 32-83/Минэнерго СССР, 1983).

1.7. По окончании изысканий на каждой стадии проектирования должны составляться технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях и записка об инженерно-геодезическом обосновании проекта.

Содержание разделов технического отчета о выполненных инженерно-геодезических изысканиях должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов. К отчету прилагаются каталоги координат и высот геодезических пунктов, различные ведомости и схемы в зависимости от видов изыскательских работ.

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям представляется заказчику и органам, выдавшим разрешение на производство изысканий.

Записка об инженерно-геодезическом обосновании проекта входит в состав части проекта "Природные условия" и является документом, в котором систематизируются и обобщаются результаты инженерно-геодезических изысканий, содержатся сведения об использованных для проектирования топографо-геодезических материалах и выводы о полноте и качестве этих материалов для проектирования ГЭС или ГАЭС на рассматриваемой стадии проектирования.

1.8. Состав и объем инженерно-геодезических изысканий для проектирования объектов жилищного строительства, линейных сооружений (железные и автомобильные дороги, линии электропередачи и связи, магистральные каналы, водопроводы, нефтепродуктопроводы и др.) в настоящих ВСН детально не рассматриваются и регламентируются действующими CHиП, инструкциями и ведомственными строительными нормами, согласованными Госстроем СССР.

2. ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СХЕМЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ ГЭС И ГАЭС

2.1. Вопросы размещения гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций (ГЭС и ГАЭС) решаются в ходе разработки отраслевых и территориальных схем развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности.

В этих целях в составе отраслевой и территориальной схем (далее "схема") разрабатываются материалы, обосновывающие целесообразность проектирования и первоочередного строительства ГЭС и ГАЭС.

Схема размещения ГЭС и ГАЭС составляется на основе данных оптимального варианта развития и размещения отрасли с целью выявления перспективных участков, пригодных для строительства гидротехнических сооружений, с учетом наличия водных и других природных ресурсов, изучаемых в ходе проведения инженерных изысканий.

2.2. Производству инженерных изысканий для обоснования схемы размещения ГЭС и ГАЭС должны предшествовать подготовительные работы, в ходе которых следует произвести сбор и систематизацию имеющихся материалов и при необходимости выполнить рекогносцировочное обследование реки или отдельных участков перспективных створов гидроузлов и водохранилищ, а также намечаемых площадок ГАЭС в целях уточнения следующих данных:

местоположения объектов и административной принадлежности территории их расположения;

особенностей физико-географических условий района намечаемых изысканий (рельеф и растительный покров, характер водотока и его пойменной части, климат и др.);

характеристик населенных пунктов, возможности организации баз изыскательских подразделений и обеспеченности изысканий местной рабочей силой;

состояния дорожной сети и возможности использования различных транспортных средств;

условий связи (телеграф, телефон, радио), источников материального и продовольственного снабжения партий и отрядов и др.

Все сведения излагаются в записке с указанием рекомендаций по организации инженерных изысканий, методики выполнения работ и данных, необходимых для составления программы инженерных изысканий и сметы (виды, объемы и категории сложности изыскательских работ, проценты залесенности и заболоченности, местоположение имеющихся и количество намечаемых баз и др.).

2.3. Инженерно-геодезические изыскания при составлении схемы размещения ГЭС выполняются для обоснования проектных проработок, связанных с решением вопросов водноэнергетического использования стока рек, с разделением водотока на ступени, определением объемов намечаемых водохранилищ, размеров и структуры затоплений с выявлением площадок первоочередного строительства гидроузлов.

Исходными материалами для проведения проектных проработок схемы размещения ГЭС служат картографические, топографические, аэрофотосъемочные материалы, продольный профиль реки на исследуемом участке, профили местности по вариантам створов напорных сооружений. При этом топографические карты масштабов 1:100000-1:25000 являются основными материалами для разработки схемы водноэнергетического использования стока реки. Имеющиеся аэрофотосъемочные материалы (аэроснимки, фотопланы и др.) должны использоваться в качестве источника дополнительной информации для инженерно-геологических изысканий и проектирования.

Для изготовления ситуационных и демонстрационных чертежей в качестве топографической основы следует использовать краевые и областные карты различных масштабов.

2.4. Продольный профиль исследуемого участка реки и ее притоков предназначен для разделения реки на ступени, выбора отметки нормального подпорного уровня (НПУ), расчета высот кривых подпора на участках выклинивания водохранилища и выполнения других водохозяйственных и энергетических расчетов.

В этих целях могут использоваться имеющиеся продольные профили рек, составленные ранее различными организациями.

Для предварительных расчетов продольный профиль водотока может быть составлен камеральным путем по картам масштабов 1:100000-1:10000 с одновременным использованием данных наблюдений водомерной сети.

Если имеющиеся продольные профили рек по своему качеству не могут быть использованы для проектирования гидротехнических сооружений (или нужные профили вообще отсутствуют), то принимается решение о проведении специальных работ по нивелированию реки и составлению продольного профиля. При этом следует выполнять работы:

создание высотной геодезической основы;

устройство и наблюдение временных водомерных постов;

нивелирование уровней воды с определением планового положения точек уреза;

обработка результатов полевых работ и составление продольного профиля реки (водотока).

5.3. В районе водохранилища инженерно-геодезические изыскания выполняются для обоснования рабочей документации сооружений инженерной защиты, а также по строительству новых (или переустройству имеющихся) населенных пунктов, промышленных предприятий, объектов транспорта, энергоснабжения и связи, выносимых из зоны водохранилища, объектов ирригации, мелиорации, лесосводки, лесоочистки, берегоукрепления и др. При этом участки проектируемых сооружений следует снимать в масштабах 1:2000-1:500 с высотой сечения рельефа через 1 или 0,5 м. По осям линейных сооружений прокладываются теодолитные ходы с разбивкой пикетажа и поперечных профилей и производится нивелирование по пикетажу трасс и поперечным профилям.

По результатам полевых работ для проектирования выдаются топографические планы участков в масштабах 1:2000-1:500 и профили по осям трасс и поперечникам в масштабах: горизонтальном 1:2000-1:1000 и вертикальном 1:200-1:100.

Для разработки проекта регулирования поверхностного стока на территориях, защищаемых от затопления, а также от подтопления земельных массивов, населенных пунктов, промышленных предприятий и прочих объектов используются карты и планы в масштабах 1:10000-1:2000 с высотой сечения рельефа через 2 и 1 м.

При необходимости имеющиеся материалы дополняются данными полевых изысканий по трассам каналов, ливнестоков, коллекторов и др. в виде профилей, значений высот колодцев ливневой канализации и дренажа, а также результатами топографических съемок участков населенных пунктов со сложными системами ливнестоков и дренажа.

5.4. Геодезические работы по обеспечению инженерно-геологических и гидрометеорологических изысканий на стадии рабочей документации следует выполнять аналогично тем работам, которые производились на стадии проекта.

Дополнительно осуществляются специальные виды исследований: наблюдения за упругим отпором дна в котлованах, наблюдения за подвижками оползней, за деформацией участков поверхности с тектоническими нарушениями, за состоянием обвалоопасных участков, наблюдения точек стационарной гидрогеологической сети и др. Виды и объемы геодезических работ определяются в соответствии с программами инженерно-геологических изысканий.

5.5. По предусмотренным в проекте трассам линейных сооружений (железным и автомобильным дорогам, линиям электропередачи и связи, коммуникациям промышленного и бытового водоснабжения, теплофикации, канализации, газоснабжения и др.) завершаются инженерно-геодезические изыскания. При этом трассировочные работы производятся как по вновь намеченным, так и по улучшенным вариантам трасс с закреплением осей линейных сооружений постоянными знаками. Если по отдельным трассам линейных сооружений на стадии проекта были выполнены только схематические проработки, то на стадии рабочей документации трассировочные работы осуществляются в объеме, необходимом для обоснования одностадийного проектирования объекта.

5.6. В ходе строительства продолжаются геодезические наблюдения за смещениями (деформациями) отдельных участков местности с неблагоприятными природными процессами и явлениями (оползни, карсты, участки с неустойчивыми склонами или тектоническими нарушениями и др.).

Одновременно уточняется составленная на стадии проекта программа геодезических наблюдений за деформациями строящихся сооружений ГЭС или ГАЭС.

На основании уточненной программы определяются окончательная сметная стоимость геодезических работ по наблюдениям деформаций строящихся сооружений, которая учитывается в главе 10 сводного сметного расчета стоимости строительства.

Приложение
Рекомендуемое

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. В состав программы производства геодезических работ на строительстве ГЭС или ГАЭС, разрабатываемой в соответствии с приложением 4 СНиП 3.01.01-85, включаются указания по составу, объемам, точности, методам и порядку построения геодезической pазбивочной основы и выносу в натуру основных разбивочных осей зданий и сооружений на строительной площадке, а также магистральных и внеплощадочных линейных сооружений.

Программа должна содержать следующие сведения:

местоположение объекта, тип и размеры проектируемых сооружений, природные условия и геодезическая изученность района работ;

методика создания геодезической разбивочной основы - в виде строительной сетки, триангуляции, полигонометрии или линейно-угловой сети и нивелирования III и IV классов;

расчет точности построения намеченных планово-высотных сетей и перечень нормативных документов, используемых в работе;

способы разбивки и закрепления на местности осей гидротехнических сооружений (зданий ГЭС или ГАЭС, плотин, шлюзов, причалов, мостов и др.), красных линий на территории жилищной застройки, пунктов строительных сеток на участках промстроительства и стройбазах и осей линейных сооружений (железных и автомобильных дорог, линий электропередачи и связи, подводящих и отводящих каналов, дамб обвалования, напорных трубопроводов, тоннелей и др.).

К программе прилагаются графические материалы (схема создаваемой планово-высотной разбивочной сети, схема геодезической привязки к опорной сети и разбивки основных осей сооружений, чертежи наружных знаков, центров, марок, реперов, используемых для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы и точек осей сооружений и др.), а также сводная ведомость намеченных объемов работ в физических измерителях и сметная документация.

Сметная стоимость работ по созданию геодезической разбивочной основы, разбивке и закреплению на местности основных осей зданий и сооружений определяется с использованием Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства (Госстрой СССР, 1982) и Прейскуранта цен на оплату работ по отводу земельных участков для строительства, выдаче архитектурно-планировочных заданий и красных линий застройки (Госстрой СССР, 1967) и включается в главу I "Подготовка территории строительства" сводного сметного расчета стоимости строительства.

2. Проектный контур водохранилища, а также границы зон временного затопления, подтопления и переработки берегов выносятся в натуру и закрепляются на местности на стадии рабочей документации в период строительства гидроэлектростанции. Основанием для производства указанных работ служит техническое задание заказчика, содержащее список участков и населенных пунктов, на которых следует вынести контур водохранилища, исходные отметки (ступени высот), определяющие на местности контур водохранилища, графические изображения контура водохранилища на топографических картах, особые условия выполнения работ, перечень и сроки представления материалов.

В соответствии с техническим заданием составляется программа работ и сметная документация.

Программа работ по перенесению на местность проектного контура водохранилища должна содержать:

краткое описание объекта и природные условия, изложение технического задания и сведения об исходных геодезических данных;

изложение проекта сгущения высотой и плановой геодезической основы, намечаемой методики работ по определению на местности, закреплению и съемке (координированию) точек как проектного контура водохранилища, так и границы других зон воздействия водохранилища (границы временного затопления, подтопления, переработки берегов, санитарная зона и др.);

схемы сгущения геодезической основы, чертежи закрепительных знаков и центров, проект геодезических работ по выносу в натуру и съемке контура водохранилища.

К программе прилагаются ведомости объемов по видам основных и вспомогательных работ.

Сметная стоимость работ по выносу в натуру и закреплению на местности контура водохранилища определяется с использованием Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства (Госстрой СССР, 1982) и включается в главу I "Подготовка территории строительства" сводного сметного расчета стоимости строительства.

3. Программа геодезических наблюдений за деформациями гидротехнических сооружений ГЭС и ГАЭС составляется на стадии разработки проекта с последующим уточнением на стадии рабочей документации.

Основанием для разработки программы геодезических наблюдений деформаций ГЭС и ГАЭС служат технические условия, которые определяют содержание наблюдений и составляются главным инженером проекта с участием научно-исследовательской организации, ответственной за весь комплекс натурных исследований на ГЭС и ГАЭС.

В технических условиях указываются объекты наблюдений, виды деформаций (осадки, сдвиги) по каждому объекту и их ожидаемые (прогнозируемые) минимальные и максимальные величины, требования к точности и частоте (цикличности) наблюдений, наименование итоговых документов и сроки их предоставления.

Программа геодезических наблюдений за деформациями сооружений должна освещать следующие вопросы:

природные условия строительной площадки, описание сооружений, какие деформации намечается определять;

описание контрольно-измерительной аппаратуры и опорных (исходных) пунктов планово-высотной геодезической сети, состав и методика выполнения наблюдений с необходимыми расчетами точности измерений, содержание камеральной обработки и итоговых документов с применением сводных таблиц закладываемой контрольно-измерительной аппаратуры, сводки объемов геодезических работ и графика их выполнения.

К программе прилагаются графические приложения:

схематическое изображение компоновки сооружений с указанием размещения контрольно-измерительной аппаратуры и знаков опорной (исходной) планово-высотной геодезической сети;

геологические разрезы по осям отдельных сооружений (плотина, здание ГЭС и ГАЭС, напорные трубопроводы, дамбы обвалования и др.);

схемы проектируемых нивелирных ходов и геодезических створов, чертежи контрольно-измерительной аппаратуры и знаков опорной геодезической сети.

На основе программы, содержащей сводку объемов работ по видам геодезических наблюдений, составляются локальные сметы на все работы, связанные с наблюдениями за деформациями сооружений ГЭС и ГАЭС.

При этом все расходы, связанные с изготовлением и установкой знаков опорной сети и контрольно-измерительной аппаратуры, предусматриваются в сметах на строительство отдельных сооружений. Затраты по составлению программы, разработке конструкций новых приборов, их испытанию и освоению, а также авторскому надзору за установкой контрольно-измерительной аппаратуры, полевым геодезическим наблюдениям за деформациями сооружений, камеральной обработке результатов наблюдений и по составлению годовых (и сводного) научно-технических отчетов определяются локальной сметой и включаются в главу 10 сводного сметного расчета стоимости строительства.