#G0

Схема операционного контроля качества

Монтаж лестничных маршей и площадок

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид маршей и площадок; - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций и поднимаемых элементов лестниц от мусора, грязи, снега и наледи; - наличие акта освидетельствования ранее выполненных скрытых работ; - наличие разметки, определяющей проектное положение лестниц и площадок на опорах. | Визуальный Визуальный, измерительный, каждый элемент Визуальный То же Технический осмотр | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетель- ствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема |
| Монтаж лестничных маршей и площадок | Контролировать: - установку элементов в проектное положение (отклонения в размерах площадок опирания, от горизонтали и отметок и т.д.); - качество выполнения сварочных работ. | Измерительный, каждый элемент Визуальный, измерительный | Общий журнал работ, журнал сварочных работ |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - фактическое положение смонтированных маршей и площадок (отклонение от разметки, определяющей проектное положение маршей и площадок на опорах); - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству сварочных соединений и антикоррозионных покрытий. | Измерительный, каждый элемент Измерительный, визуальный | Исполнительная геодезическая схема, акт освидетель- ствования скрытых работ. |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир, уровень, катетомер. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п. п.#M12293 0 5200242 79 82 646226904 4294967294 2560263097 2864950649 686029635 24216241233.6#S, #M12293 1 871001100 79 83 406179787 2717138943 3154 2554439263 2529590354 10883283.7#S, #M12293 2 871001100 4120950664 24256 1943371100 406179787 2717138943 2520 1343157494 492301028табл. 12#S

| #G0Предельные отклонения: - ступеней от горизонтали 2 мм; - защитных решеток от вертикали 3 мм; - отметок верха лестничной площадки от проектной 5 мм; - площадок лестниц от горизонтали 5 мм; - от симметричности (половина разности глубины опирания концов площадки) в направлении перекрываемого пролета при длине площадки до 4 м 5 мм; - размеры глубины опирания площадок в направлении перекрываемого пролета - по проекту. |  |
| --- | --- |

Не допускается:

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;

- восстановление пластичности раствора путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов

#M12293 0 1200000304 457652557 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 3704864250 1798587196ГОСТ 9818-85* Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия#S.

#M12293 1 871001191 3659164059 2360118907 247265662 4292034301 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 13015.0-83* Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования#S.

Предельные отклонения размеров маршей и площадок от указанных в рабочих чертежах, не должны превышать следующих значений:

- по длине для маршей и площадок длиной до 4000 мм                      5 мм;

- то же, длиной свыше 4000 мм                                                         6 мм;

- по толщине                                                                                    3 мм;

- по ширине                                                                                      5 мм;

- по размерам ребер, полок, выступов, отверстий и каналов                5;

- по положению выступов, выемок и отверстий                                     5 мм.

Отклонения от проектного положения стальных закладных изделий не должны превышать, мм:

- в плоскости поверхности для закладных изделий размерами до

100 мм                                                                                               5;

- то же для закладных изделий размерами св. 100 мм                         10;

- из плоскости поверхности                                                                   3.

Предельные отклонения размеров накладных проступей не должны превышать, мм:

- по длине                                                                                           5;

- по ширине                                                                                         3;

- по толщине                                                                                        2.

Отклонения от прямолинейности профиля лицевой поверхности не должны превышать, мм:

- ступеней марша, площадок или накладных проступей -

длиной до 2500 мм на участке 1000 мм                                                    2;

- маршей или площадок длиной св. 2500 мм  до  4000 мм на всей длине  3;

- то  же,  длиной св. 4000 мм на всей длине                                             4.

Качество поверхностей и внешний вид конструкций должны отвечать требованиям, приведенным в таблице.

| #G0Характеристика бетонной поверхности | Категория | Диаметр раковин, мм | Высота (глубина) наплыва (впадин), мм | Глубина сколов, мм | Длина сколов в мм на 1м ребра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевая, верхняя | А2 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| Лицевая, нижняя и боковая | А3 | 4 | 2 | 5 | 50 |
| Лицевая, верхняя под плитку | А5 | - | 3 | 10 | 100 |
| Нелицевая, невидимая | А7 | 20 | - | 20 | - |

Поставленные на монтаж марши и площадки лестниц не должны иметь:

- жировых и ржавых пятен на лицевой поверхности;

- трещин, за исключением усадочных и других поверхностных технологических  трещин на нижней и торцевых поверхностях элементов, ширина которых не должна превышать 0,2 мм;

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий и монтажных петлях.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 79 79 4294967262 844598823 2801945288 1806837144 4 860424403.3#S, #M12293 1 871001100 79 81 2792440560 4173553506 2889867551 1088328 1668002789 11599572053.5#S

Монтаж лестничных маршей и площадок разрешается производить только после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения с составлением геодезической исполнительной схемы.

С целью обеспечения устойчивости лестничной клетки и связи ее с диском перекрытия монтаж лестничных маршей разрешается производить только после полного заполнения смежных пролетов плитами перекрытия.

Перед подъемом каждого лестничного марша необходимо проверить соответствие его проектной марке, очистить опорные поверхности ригелей, диафрагм жесткости и лестничных маршей от мусора, грязи, снега и наледи.

Лестничные марши подают к месту установки в проектном положении и укладывают на слой цементного раствора толщиной до 30 мм. Марка раствора должна быть указана в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 мм.