ЗАСЫПКА ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

Условные обозначения:

b - ширина прогала в насыпи;

h - толщина отсыпаемых слоев;

h - высота засыпки над трубой.

Рис.1

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При приемке готового земляного полотна контрольную проверку производят не менее чем в трех местах на каждом километре дороги и дополнительно над трубами и конусами мостов не менее чем на 1/3 от их общего числа путем отбора из специальных буровых скважин или шурфов по три образца с глубины 1-1,5 м. Отбор образцов производится режущими кольцами. Вид, плотность (коэффициент уплотнения), влажность грунта определяется в лаборатории стандартными методами. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.64 |

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Ширина прогала b в насыпи для сооружения трубы не менее 10 м и не менее 4 м (b) от подошвы откоса насыпи до трубы. Прогалы контролируются на каждой трубе (рис.1). | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Размеры грунтовой призмы, контролируемые на каждой трубе: верха - не ниже верха трубы; откоса - не круче 1:5. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Коэффициент уплотнения грунта грунтовой призмы у МГТ 0,95. Контроль осуществляется на горизонтах 0,25d, 0,5d, 0,75d по высоте с обеих сторон по оси насыпи на расстоянии 0,1 и 1,0 м от стенок - не менее 2 проб в каждой точке. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Коэффициент уплотнения грунта грунтовой призмы у бетонных и железобетонных труб 0,95. Контроль осуществляется в каждом уплотненном слое грунта - в сечениях по оси насыпи и с обеих сторон трубы на расстоянии 0,6 и 1,0 м от стенок. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Коэффициент уплотнения грунта над трубой на высоту 2 м в зоне пониженного уплотнения при насыпях высотой 8 м и более 0,85-0,90. Осуществляется контроль каждого уплотненного слоя. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29.. |
| Уменьшение горизонтального диаметра МГТ в период засыпки и уплотнения грунта до 3% d. Контролируют каждую трубу по всей длине. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Уплотнение грунта в стесненных условиях при засыпке водопропускных труб следует производить с применением специальных уплотняющих средств виброударного или ударного действия. Не допускается уплотнение трамбующими плитами на расстоянии менее 3 м от искусственных сооружений и при высоте засыпки над трубой менее h 2 м (рис.1). | СНиП 3.06.03-85 п.4.19. |
| При сооружении труб пазухи котлованов фундаментов необходимо засыпать сразу после приемки фундаментов. Не допускается засыпать пазухи при наличии в них воды. На участках мокрых и сырых оснований пазухи и нижнюю часть призмы на высоту 0,5 м необходимо отсыпать до начала устойчивых заморозков. | СНиП 3.06.04-91 п.9.3. |
| При засыпке трубы вначале следует отсыпать грунтовую призму с 2-х сторон трубы, а затем насыпь на проектную высоту. | СНиП 3.06.04-91 п.9.4. |
| Переезд через сооружаемую трубу транспортных средств допускается только в случае отсыпки поверх трубы слоя грунта, толщиной не менее 1 м, а для бульдозеров - не менее 0,5 м. Грунтовую призму следует сооружать под контролем представителей организации, строящей трубу, и оформлять актом. Отсыпку насыпи следует выполнять по нормам на сооружение земляного полотна. | СНиП 3.06.04-91 п.9.4. |
| Особое внимание необходимо уделять качеству уплотнения грунта в труднодоступных местах - в нижних четвертях звеньев круглых труб, в местах перехода звеньев в оголовки, в гофрах металлических труб и т.д. | СНиП 3.06.04-91 п.9.5. |
| При расположении труб на склонах лога засыпку следует начинать с низовой стороны, уделяя особое внимание тщательному уплотнению слоев грунта. Уровень засыпки с низовой стороны должен всегда превышать уровень грунта с верховой. | СНиП 3.06.04-91 п.9.6. |
| Грунты, предусмотренные в проекте для устройства подушки МГТ: пески средней крупности, крупные, гравелистые; щебенисто-галечниковые и древесно-гравийные грунты, не содержащие обломков размером более 50 мм. Содержание частиц размером 0,1 мм - не более 10%, в том числе глинистых размером менее 0,005 мм - не более 2%. То же, для засыпки грунтовой призмы МГТ и мелкие пески, не содержащие частиц размером менее 0,1 мм - не более 10%, в том числе глинистых размером менее 0,005 мм - не более 2%. То же, для засыпки МГТ выше жесткого слоя, используемые при отсыпке насыпи, в том числе глинистые. Контроль грунта каждой трубы ведется визуально и по данным гранулометрического анализа. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Грунты для засыпки грунтовой призмы бетонных и железобетонных труб допускается применять такие же, как при отсыпке насыпи. Контроль осуществляется для каждой трубы. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Засыпка пазух между стенками котлована и фундаментом трубы ведется горизонтальными слоями, одновременно с обеих сторон фундамента на всю длину котлована с допустимым опережением на величину уплотненного слоя. При глубине заложения фундамента до 0,7 м пазухи следует засыпать грунтом на полную высоту и уплотнять машиной виброударного действия для стесненных условий на базе трактора ДТ-75 за два прохода по одному следу со скоростью 500 м/ч. Контроль осуществляется для каждой трубы. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |
| Толщина отсыпаемых слоев грунта h (в плотном теле), м: 0,40-0,45 глинистых грунтов - при уплотнении машинами на базе тракторов ДТ-75, Т-130Г для уплотнения насыпей; 0,50-0,65 песчаных грунтов - при уплотнении теми же машинами; 0,20-0,25 песчаных грунтов - при уплотнении пневмокатками массой 25-30 т; до 0,15 песчаных грунтов - при уплотнении ручными электротрамбовками типа ИЭ-4505 или ИЭ-1502. Во время отсыпки контролируют толщину каждого слоя. | СНиП 3.06.04-91 п.9.11., таб.29. |