СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ (УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ И СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ)

Отделочные работы

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УСТАНОВКА СТЕКЛОБЛОКОВ И СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ)

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на стеклоблоки и стеклопанели; | Визуальный |  |
|  | - качество подготовки основания (очистку от мусора, грязи, масел, снега, льда и др.); | То же |  |
|  | - разметку установки конструкции | Измерительный |  |
| Установка стеклоблоков | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - толщину горизонтальных и вертикальных швов кладки; | Измерительный, вся поверхность конструкции |  |
|  | - отклонение рядов кладки от горизонтали; | То же |  |
|  | - отклонение поверхности стеклоблоков от вертикали | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - ровность, вертикальность поверхности; | Измерительный |  |
|  | - внешний вид поверхности | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: уровень строительный, рейка-отвес, линейка металлическая, рулетка. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 табл.15

Допускаемые отклонения всей конструкции от вертикали:

- на 1 м поверхности - 2 мм;

- на всю высоту - 10 мм.

Конструкция из стеклоблоков, установленных на растворе, должна иметь ровные, строго вертикальные и горизонтальные швы одинаковой ширины, заполненные заподлицо с поверхностями стеклопакетов.

Не допускаются:

- трещины, выколы, пробоины в стеклоблоках и стеклопанелях;

- следы замазки, раствора, краски, жировые пятна на поверхности стеклоконструкции.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 9272-81*. Блоки стекольные пустотелые. Технические условия.

ГОСТ 24866-99. Стеклопакеты клееные. Технические условия.

ГОСТ 21992-83. Стекло строительное профильное. Технические условия.

Блоки стеклянные должны иметь квадратную или прямоугольную форму размером 194x194 мм, 244x244 мм, 194x244 мм.

Отклонения размеров блоков по длине, ширине и толщине не должны превышать ±2 мм.

Наружные поверхности лицевых стенок блоков должны быть гладкими, а торцевых - рифлеными.

Смещение полублоков, из которых состоит блок, не должно быть более 2 мм.

Не допускаются на поверхности блоков пузыри открытые, инородные разрушающие включения, трещины.

Размеры стеклопакетов должны быть, мм:

- по высоте (длине) - от 400 до 2550;

- по ширине - от 400 до 2950;

- по толщине - не более 46.

Отклонения размеров не должны превышать:

- по высоте (длине) - ±2 мм при размерах стеклопакета до 1000 мм;

- по высоте (длине) - ±3 мм при размерах стеклопакета более 1000 мм;

- по толщине - ±1,5 мм.

Стеклоблоки и стеклопакеты должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

Приемку производят партиями. Размер партии не должен превышать 1200 шт. Партия сопровождается документом о качестве.

Потребитель производит контрольную проверку качества стекла.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.3.44, 3.49, 3.50

Стекольные работы должны выполняться при положительной температуре воздуха.

Установку стеклоблоков на растворе следует выполнять со строго постоянными горизонтальными и вертикальными стыками постоянной ширины в соответствии с проектом.

Монтаж стеклопанелей и сборка их обвязок должны осуществляться в соответствии с проектом.

Армирование перегородок из стеклоблоков необходимо выполнять в соответствии с проектом.