ВСН 127-91
-----------------------
Минтрансстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

НОРМЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
 ПО ИСКУССТВЕННОМУ ПОНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
 ПРИ СООРУЖЕНИИ ТОННЕЛЕЙ И МЕТРОПОЛИТЕНОВ

Дата введения 1992-01-01

ВНЕСЕНЫ Всесоюзным ордена Октябрьской Революции научно-исследовательским институтом транспортного строительства (ЦНИИС)

УТВЕРЖДЕНЫ Минтрансстроем СССР 19 августа 1991 г. N АВ-154

ВЗАМЕН ВСН 127-77 Минтрансстрой СССР

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из наиболее распространенных при строительстве метрополитенов специальных способов работ является искусственное понижение уровня грунтовых вод.

Проектирование и производство работ по этому способу до настоящего времени осуществлялось согласно Инструкции по проектированию и производству работ по искусственному понижению уровня грунтовых вод при сооружении тоннелей и метрополитенов (ВСН 127-77, Минтрансстрой СССР).

Однако за время, прошедшее после выпуска этой Инструкции, опыт водопонижения существенно обогатился при строительстве тоннелей на железнодорожных и автодорожных магистралях (Байкало-Амурская ж.-д. магистраль, отдельные тоннели в Армении и Грузии, в Сибири и на Дальнем Востоке); в практику производства работ по стабилизации окружающих выработку грунтов вошли усовершенствованные методы горизонтального и вертикального дренажа, в том числе посредством скважин, забуриваемых из подземной выработки.

В то же время не получил практического подтверждения эффективности для транспортного тоннелестроения метод электроосушения грунтов.

Все это, наряду с необходимостью согласования норм на водопонижение с новыми редакциями глав СНиПа на проектирование метрополитенов (СНиП 2.05.04-92 и транспортных тоннелей СНиП 3.05.05-91), производство работ (III-44-77), а также нормативного документа на инженерно-геологические изыскания (ВСН 190-78), дает основание считать, что существующая "Инструкция" (ВСН 127-77) не полностью отвечает современным требованиям практики и проектирования.

Настоящие нормы составлены в развитие указанных нормативных документов, содержат практические указания по проектированию, производству и приемке работ по водопонижению, а также специфические требования к изысканиям.

Нормы разработаны Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства (докт. техн. наук, проф. Меркин В.Е., к.т.н. Громов А.Г., инженеры - Кривенков В.А. и Егоров Ю.Л.), Государственным проектно-изыскательским институтом "Метрогипротранс" (инж. Котов В.В., к.т.н. Сазонов Г.Н. и к.т.н. Квашнин В.А.), Управлением N 157 Главтоннельметростроя (к.т.н. Олейник В.Н., инженеры Киселев В.Н., Шумова Т.Г., Дурнин А.С., Никольский А.В.) под редакцией В.Е.Меркина.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы распространяются на проектирование и производство работ по искусственному понижению уровня подземных вод с целью обеспечения проходки тоннелей и метрополитенов в водонасыщенных грунтах.

1.2. Нормы являются обязательными для всех проектных и строительных организаций Министерства транспортного строительства СССР, выполняющих проектирование и производство работ по понижению уровня подземных вод при строительстве тоннелей и метрополитенов.

1.3. Водопонижение применяется:

при проходке тоннелей метрополитенов и горных тоннелей;

при проходке стволов шахт;

при строительстве транспортных и пешеходных тоннелей;

при подводке фундаментов под здания, расположенные вблизи тоннелей;

при прокладке или перекладке городских подземных коммуникаций в водонасыщенных грунтах в процессе строительства тоннелей.

1.4. Проектирование водопонижения следует производить на основе материалов инженерно-геологических изысканий, выполняемых согласно Инструкции по инженерно-геологическим изысканиям для проектирования и строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей (ВСН 190-78) Минтрансстроя СССР.

1.5. При инженерно-геологических изысканиях необходимо определить:

геологическое и литологостратиграфическое строение участков работ;

основные элементы тектонического строения района;

гидрогеологические особенности осваиваемой территории (наличие водоносных горизонтов, их характер, условия питания и разгрузки, взаимосвязь водоносных горизонтов, направление движения подземных вод, их температуру и химический состав);

фильтрационные свойства водовмещающих пород (водопроводимость, коэффициенты фильтрации, пьезо- и уровнепроводность, коэффициент водоотдачи);

гранулометрический состав рыхлых несвязных грунтов.

1.6. В проекте водопонижения должны быть предусмотрены водоохранные мероприятия с целью предотвращения негативного влияния на окружающую среду процессов, сопровождающих водопонижение.

В комплекс этих мероприятий должны входить:

ликвидация скважин системы водопонижения после окончания работ специальным тампонажем, исключающим взаимосвязь водоносных горизонтов и обеспечивающих целостность массива горных пород в зоне тоннелей;

создание емкостей или отстойников, оборудованных фильтрами для очистки воды, с целью предотвращения сброса загрязненных вод в поверхностные водотоки и их инфильтрации в водоносные горизонты.

1.7. В проекте водопонижения следует выполнять прогноз развития негативных инженерно-геологических процессов, связанных с изменением гидрогеологических условий при снижении уровня подземных вод с оценкой возможности образования деформаций горных пород и поверхности под влиянием суффозии и уплотнения грунтов.

1.8. Работы по водопонижению должны проводиться в соответствии со СНиП 3.02.01-87 р.2. Строительное водопонижение, настоящими Нормами, правилами противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, техническими условиями, инструкциями и указаниями на отдельные виды тоннельных и строительно-монтажных работ.

1.9. Проведение работ по водопонижению допускается только при наличии рабочей документации и соответствующего ей проекта производства работ.

Проект производства водопонизительных работ, как правило, должен разрабатываться организацией, выполняющей эти работы, как составная часть проекта производства земляных и других общестроительных работ.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫБОР СПОСОБОВ ВОДОПОНИЖЕНИЯ

2.1. Проектирование водопонижения следует осуществлять в две стадии: проект и рабочая документация.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) работ по водопонижению выполняется, как правило, с использованием аналогов.

2.2. На стадии проекта должны быть определены:

величина требуемого понижения уровня грунтовых вод;

размеры территории, в пределах которой должно быть выполнено необходимое понижение уровня грунтовых вод;

способ водопонижения;

расположение системы водопонижения в плане;

типы необходимого оборудования;

продолжительность действия системы водопонижения;

ориентировочный расчет системы водопонижения;

объемы работ и их стоимость.

2.3. Рабочую документацию следует выполнять на основании уточненных сведений о гидрогеологических условиях участка работ и гидрогеологических расчетов, учитывающих конкретную градостроительную обстановку.

2.4. В результате гидрогеологических расчетов (приложение 1) должны быть установлены:

производительность водопонизительных устройств и необходимое их количество с учетом взаимодействия;

размеры депрессионной воронки;

понижение уровней грунтовых вод в заданных точках;

продолжительность формирования депрессионной воронки необходимых размеров.

2.5. В сложных гидрогеологических условиях режим водопонижения должен уточняться в лабораторных условиях (методами аналогии, моделирования и др.) или опытно-производственными работами, осуществляемыми на стадии разработки рабочей документации.

2.6. Рабочая документация по водопонижению должна соответствовать требованиям глав СНиП 2.06.14-85,2.06.15-85 и 3.02.01-87 и должна содержать:

план расположения водопонизительных и наблюдательных скважин, насосных агрегатов, водоотводящих устройств (лотков, труб, канав), контуры устраиваемой подземной выработки или котлована, а также расположенные на участке работ сооружения и коммуникации;

геологические разрезы, на которых указаны водопонизительные скважины, положение фильтров и насосов, а также контуры проектируемых и существующих сооружений;

перечень и характеристики оборудования, а также спецификацию труб и основных материалов;

указания по способам устройства водопонизительных скважин и пьезометров;

указания о расположении источников и схемы энергопитания;

указания о местах сброса откачиваемой воды;

график монтажа и эксплуатации водопонизительных установок;

чертежи конструкций водопонизительных скважин и фильтра;

гидрогеологические расчеты.

2.7. Рабочая документация по водопонижению согласовывается с городскими организациями. В случае влияния систем водопонижения на работу действующих водозаборов рабочая документация должна быть согласована с организацией, эксплуатирующей водозабор.

2.8. В водопонижении при строительстве тоннелей и метрополитенов могут применяться следующие типы водоприемных сооружений - буровые скважины, оборудованные насосами; вертикальные скважины-дрены; иглофильтровые установки; горизонтальные выработки и скважины; лучевые скважины; комбинированные системы средств водопонижения.

Выбор того или иного способа водопонижения определяется:

гидрогеологическими условиями;

проектом организации строительства объекта (тоннель, участок линии метрополитена);

условиями городской застройки;

расположением подземных коммуникаций и сооружений;

технико-экономическими показателями.

2.9. Водопонизительные скважины, оборудованные насосами, являются наиболее распространенными типами систем водопонижения и могут применяться в самых разнообразных гидрогеологических условиях. Глубины скважин должны определяться в зависимости от глубины залегания и мощности водоносного горизонта, фильтрационных характеристик пород, необходимой величины понижения уровня грунтовых вод.

Гидравлическое сопротивление для точек, удаленных от ряда на расстояние 1,5 и более, определяется из следующей зависимости:

,

где  - расстояние точки от центра ряда, равное

.

При наличии двух и более рядов скважин расчет их взаимодействия  производится с использованием тех же зависимостей, что и для одного ряда. При определении понижения в какой-либо точке  () определяется влияние на эту точку каждого ряда в отдельности и полная напорная функция  находится как сумма напорных функций всех рядов

.

2.2. Кольцевая система скважин

Скважины, располагаемые по замкнутому контуру (рис. П.1.5) с расходом каждой из них  и суммарным расходом всех скважин , для расчета  используются следующие формулы:

- при расположении скважин в плане по неправильному многоугольнику (по Форхгеймеру):

,

где  - число вершин многоугольника;  - расстояние от вершин многоугольника до центра его тяжести;

- при расположении скважин по контуру, близкому к кругу:

;

- при расположении скважин в системе, имеющей в плане вид четырехугольника при >3, ,

где  - длина четырехугольника;  - ширина;  - периметр.

При >68 короткие ряды скважин можно не учитывать и установку рассчитывать как линейную.

Рис. П.1.

5. Схема кольцевой системы скважин

Значения гидравлического сопротивления для кольцевой системы  даны на графике (рис. П.1.6) в зависимости от  и , где  и .

Рис. П.1.

6. График функции

В начальные моменты времени (при  или ) минимальные значения  имеет точка в центре кольцевой системы (= 0), для которой .

При >3,5 понижения уровня во всех точках внутри кольца выравниваются.

Для расчета понижения уровня в точке вне кольца на расстоянии  при >2 можно пользоваться формулой

.

2.3. Площадная система скважин

Площадь, в пределах которой расположены скважины, для расчета можно представить в виде равновеликого круга радиусом  (рис. П.1.7):

,

где  - действительная площадь участка, на котором расположены скважины.

Рис. П.1.

7. Схема обобщенной системы скважин на кривой площади

Гидравлическое сопротивление  определяется по графику (рис. П.1.8) в зависимости от  и , где

.

Рис. П.1.8. График функции

Для центра круга

.

В центре круга при >22,5

.

Как и в кольцевой системе, при >1,52 площадную систему можно заменить единичным колодцем с тем же суммарным расходом.

3. Системы скважин в ограниченных пластах

Для расчетов ограниченных в плане пластов используется метод зеркального отображения и наложения течений. Ниже приводятся формулы (табл. П.1.2) для ограниченных в плане пластов, изображенных на рис. П.1.9, П.1.10 и П.1.11.

Рис. П.1.

9. Схемы пластов, ограниченных контурами с одной стороны (полуограниченные пласты)

Рис. П.1.

10. Схемы пластов, ограниченных двумя взаимно пересекающимися прямолинейными контурами

Рис. П.1.11. Схемы пластов, ограниченных двумя параллельными контурами


Таблица П.1.2. Формулы для ограниченных в плане пластов

| N рис. | N для любой точки М (х, у) |  | Радиусы-векторы для отображений () | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Формулы применимы при |

- внешнее гидравлическое сопротивление для соответствующих схем при определении напорной функции в любой точке пласта;  - гидравлическое сопротивление для обобщенной системы скважин в безграничном пласте: для линейной системы , для кольцевой , для площадной системы .

4. Определение понижения уровней в скважинах

Внутреннее гидравлическое сопротивление в скважине , необходимое для определения понижения уровня внутри самой скважины, можно найти из следующей зависимости:

.

* где ;  - расход данной скважины;  - суммарный расход всех взаимодействующих скважин; - радиус скважины;  - гидравлическое сопротивление, обусловленное несовершенством скважины по степени вскрытия и определяемое по табл. П.1.3 в зависимости от длины фильтра , мощности пласта  и радиуса скважины ; величины  приведены в табл. П.1.3;  - приведенный радиус условной области влияния данной скважины в условиях взаимодействия, определяемой в зависимости от схемы расположения скважин.

____________

* Текст в соответствии с оригиналом. Примечание "КОДЕКС".

Таблица П.1.3

|  | Значения и при |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| 0,05 | 0,00423 | 0,135 | 2,3 | 12,6 | 35,5 | 71,9 | 94 | 126 | 149 | 169 |
| 0,1 | 0,00391 | 0,122 | 2,04 | 10,4 | 24,5 | 43,5 | 54,9 | 70,2 | 81,8 | 93,5 |
| 0,3 | 0,00297 | 0,0908 | 1,29 | 4,79 | 9,2 | 14,3 | 17,7 | 21,8 | 24,9 | 28,2 |
| 0,5 | 0,00164 | 0,0494 | 0,656 | 2,26 | 4,21 | 6,5 | 7,86 | 9,64 | 11 | 12,4 |
| 0,7 | 0,000546 | 0,0167 | 0,237 | 0,879 | 1,69 | 2,67 | 3,24 | 4,01 | 4,58 | 5,19 |
| 0,9 | 0,0000482 | 0,0015 | 0,0251 | 0,128 | 0,302 | 0,537 | 0,677 | 0,867 | 1,01 | 1,15 |

Для линейной и кольцевой систем при одинаковых расстояниях между скважинами, равных 2,

,

а при разных расстояниях между скважинами 2 и 2 можно принимать

.

В случае площадного размещения скважин

,

где - площадь, приходящаяся на каждую скважину.

Для безнапорных потоков (по Шестакову В. M.)

,

где  - полная мощность водоносного пласта (глубина статического уровня до водоупора);  - глубина погружения нижней кромки незатопленного фильтра под статический уровень грунтовых вод;  - понижение уровня в данной точке, полученное по расчету взаимодействующей системы скважин.

Для более строгого решения систем взаимодействующих скважин следует применять электронно-вычислительные машины.

Пример расчета водопонизительной линейной системы из 10 скважин приводится по Ф.M.Бочевер, M., 1963 г., с. 45.

В безнапорном потоке мощностью = 15 м закладывается водозабор из 10 скважин, располагающихся линейно (рис. П.1.12).

Рис. П.1.

12. Схема линейного водозабора

Расход каждой скважины = 7 л/сек= 605 м/сутки, общий расход всей системы =7·10= 70 л/сек=6050 м/сут.

Расстояния между скважинами 2= 80 м.

Общая длина ряда 2 = 2= 10·80= 800 м.

Коэффициент фильтрации водоносного пласта = 30 м/сутки.

Коэффициент водоотдачи = 0,22. Требуется определить  в центре ряда (на рис. П.1.12) и  на расстоянии 200 м (точка 2) в момент времени = 100 сут., = 300 сут., = 10000 сут.

Решение.

Для расчета используются формулы:

(1)

.                                                 (2)

Гидравлическое сопротивление определяется по стандартным графикам.

1) Определяется коэффициент пьезопроводности по формуле:

м/сут.

2) Безразмерные параметры при этом будут:

и .

3) Для первого момента времени (= 100 сут, = 1,38; = 0,32) и точке 1 в центре ряда из графика находим = 3,2.

4) по формуле (2)

м,

откуда согласно формуле (1)

м.

5) Таким путем сделаны расчеты для других значений  (и соответственно ) для точек 1 и 2. Результаты приводятся в табл. П.1.4.

Таблица П.1.4

|  |  |  |  | по графику | по формуле 2 | по формуле 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 1,38 | 0,32 | 3,2 | 51,4 | 4,95 |
| 0 | 300 | 4,17 | 1,43 | 4,27 | 68,4 | 6,61 |
|  | 10000 | 138,7 | 2,62 | 5,44 | 87,2 | 7,89 |
|  | 100 | 1,38 | 0,32 | 1,94 | 31,2 | 2,27 |
| 0,5 | 300 | 4,17 | 1,43 | 2,94 | 47,2 | 3,54 |
|  | 10000 | 138,7 | 2,62 | 4,13 | 66,3 | 4,28 |

6) Определяем понижение уровня непосредственно в скважине в последний момент времени = 10000 сут. Скважина совершенна (=0), радиус ее= 0,15 м. По формуле (3)

(3)

имеем

7) По формуле (3)

8) Следовательно, по формуле (2)

м

и по формуле (1)

м.

Приложение 2

Техническая характеристика иглофильтровых установок типа ЛИУ

| Показатель | Величина показателя для установок |
| --- | --- |
|  | ЛИУ-6Б | ЛИУ-5А |
|  | Насос N 1 | Насос N 2 |  |
| Подача, м/с | 0,0388 | 0,018 | 0,0333 |
| Напор, м | 35 | 28 | 40 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 | 10 | 20 |
| Основные размеры насоса, мм: |  |  |  |
| длина | 1900 | 1865 | 1780 |
| ширина | 735 | 735 | 780 |
| высота | 1234 | 1200 | 1180 |
| Масса насосного агрегата, кг | 738 | 575,5 | 670 |
| Масса установки, кг | 8000 | 8000 | 6983 |

Примечание. Для указанных установок условный диаметр водосборного коллектора 150 мм, число иглофильтров на одну установку 100, диаметр надфильтровых труб 38 мм.

Приложение 3

Техническая характеристика установок ЭИ-2,5

| Диаметр иглофильтра, мм | 63,5 |
| --- | --- |
| Длина фильтрового звена, м | 1 |
| Число иглофильтров | 25 |
| Диаметр сливного коллектора, мм | 273 |
| Общая длина сливного коллектора, м | 125 |
| Диаметр напорного коллектора, мм | 168 |
| Длина напорного коллектора, м | 125 |
| Размеры циркуляционного бака, м | 1,51,81,5 |
| Объем циркуляционного бака, м | 4 |
| Насосный агрегат |
| Тип | 6МС-6 |
| Число агрегатов | 2 |
| Подача, м/с | 0,0416 |
|  | Насос N 1 | Насос N 2 |
| Напор, м | 90 | 135 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 55 | 100 |
| Эжектор |
| Диаметр, мм: |  |
| насадка | 7 |
| горловины | 14 |
| Расход рабочей воды (м/с) при полном напоре, м: |  |
| 60 | 0,0014 |
| 80 | 0,0016 |
| 100 | 0,0018 |

Приложение 4

Техническая характеристика центробежных насосов ЭЦВ

| Марка | По- дача, м /ч | Напор (под- пор), м вод. ст. | Тип САУ* | Электроснабжение | Длина насоса, мм | Масса насоса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип двигателя | обмоточный провод | подводящий кабель |  |  |
|  |  |  |  |  | марка | сечение, мм | расход, кг | марка | длина, м |  |  |
| ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | САУНА 28-1 | ПЭДВ 28-14 | ПЭВВП | 0,85 | 3,9 | ВНВ | 420 |  | 75 |
| ЭЦВ 5-63-80 | 6,3 | 80 | САУНА 28-1 | ПЭДВ 28-14 | ПЭВВП | 0,85 | 3,9 | ВНВ | 295 |  | 75 |
| ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | САУНА | 6ПЭДВ | ПЭВВП | 1,06 | 3,9 | ВПВ | 402 | 1712 | 80 |
|  |  | (1) | 28-1-1-1- | 28-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | САУНА | 8ПЭДВ | ПЭВВП | 0,97 | 3,9 | ВПВ | 595 | 2115 | 160 |
|  |  | (1) | 4,5-1-1-1- | 4,5-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | САУНА | ПЭДВ | ПЭВВП | 0,85 | 3,9 | ВПВ 1х2,5 | 270 | 1566 | 78 |
|  |  |  | 2,8-1-У2/Т2 | 2,8-140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ЭЦВ 6-6,3-85 | 6,3 | 85 | САУНА | 6ПЭДВ | ПЭВВП | 0,85 | 3,9 | ВПВ | 264 | 1484 | 70 |
|  |  | (1) | 2,8-1-1-1- | 2,8-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | САУНА | 4ПЭДВ | ПЭВВП | 1,2 | 3,9 | ВПВ 1х4 | 393 | 1775 | 86 |
|  |  |  | 4,5-1-1-1-У2 | 4,5-140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ЭЦВ 6-6,3-125 | 6,3 | 125 | САУНА | 8ПЭДВ | ПЭВВП | 1,2 | 3,9 | ВПВ | 387 | 1710 | 85 |
|  |  | (1) | 4,5-1-1-1- | 4,5-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | САУНА | 6ПЭДВ | ПВДП | 1,06 | 3,37 | ВПВ | 156 | 1361 | 75 |
|  |  | (1) | 2,8-1-1-1- | 2,8-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | САУНА | ПЭДВ | ПЭВВП | 1,18 | 4,0 | ВПВ | 255 | 1574 | 82 |
|  |  |  | 4,5-1-1-1-У | 4,5-140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | САУНА | 5ПЭДВ | ПВДП | 1,4 | 4,59 | ВПВ | 339 | 1713 | 110 |
|  |  | (1) | 5,5-1-1-1- | 5,5-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | САУНА | 8ПЭДВ | ПЭВВП | 1,56 | 4,3 | ВПВ | 426 | 1958 | 124 |
|  |  | (1) | 8-1-1-1- | 8-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | САУНА | 8ПЭДВ | ПВДП | 1,6 | 5,3 | ВПВ | 573 | 2222 | 134 |
|  |  | (1) | 8-1-1-1- | В-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | САУНА | 4ПЭДВ | ПЭВВП | 1,81 | 4,3 | ВПВ | 720 | 2799 | 156 |
|  |  | (1) | 11-1-1-1- | 11-140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | САУНА | 3ПЭДВ | ПВДП | 1,2 | 4,3 | ВПВ 1x4 | 164 | 1502 | 78 |
|  |  |  | 4,5-1-1-1-У2 | 4,5-140 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | САУНА | 3ПЭДВ | ПВДП | 1,4 | 4,3 | ВПВ 1x4 | 240 | 1709 | 86 |
|  |  |  | 5,5-1-1-1-У2 | 5,5-140 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | ШЭТ 5801- | АДП 140- | ПВДП | 1,4 | 4,3 |  |  |  | 105 |
|  |  |  | 03Б2Г | 7/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | СУ-8М | АПД 136/2 | ПВДП | 1,4 | 4,3 | ВПВ-6 |  |  | 92 |
|  |  |  |  | (5,5 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | САУНА 8-1-1-1-У2 | АПД 136/2 |  |  |  | ВПВ-6 |  |  | 115 |
|  |  |  |  | (13 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | САУНА | ПЭДВ |  |  |  | ВПВ | 170 | 1577 | 192 |
| ХТрГ |  |  | 16-1-1-1-У2/Т2 | 16-140ХТрГ |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 6-25-140 ХТрГ | 25 | 140 | САУНА 16-1-1-1-У2 | ПЭДВ 16-140ХТрГ |  |  |  | ВПВ | 146 | 3291 | 193 |
| ЭЦВ 6-25-140 ХТрГ | 25 | 140 | САУНА 16-1-1-1-У2 | ПЭДВ 16-140ХТрГ |  |  |  | ВПВ | 145 | 3291 | 200 |
| ЗЭЦВ 8-18-140 | 16 | 140 |  | ПЭДВ 11-180 | ПВДП-1 | 2,0 | 653/230 |  |  | 1795 | 150 |
| 1ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 (1) | САУНА 11-1-1-1-У2/Т2 | 5ПЭДВ 11-180 | ПВДП | 2,0 | 7,4 | ВПВ (ВПП10) | 312 | 1832 | 145 |
| 2ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | ШЭТ 5801-03Б2Д | ПЭДВ 11-180 | ПЭВВП | 2,0 | 7,4 |  |  |  | 165 |
| 2ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 (1) | САУНА 16-1-1-1-У2/Т2 | 4ПЭДВ 16-180 | ПВДП | 2,36 | 8,33 | ВПП-10 (ВПВ) | 462 | 2220 | 202 |
| 1ЭЦВ 8-25-150 ХТрГ | 25 | 150 | САУНА 22-1-1-1-У2/Т2 | ЗПЭДВ 22-180 ХТрГ |  | 3,12 |  | КРБК 3х16 | 160 | 2220 | 320 |
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 300 (1) | ШЭТ 5802-23А-2Б | ПЭДВ 32-180 | ПВДП | 3,12 | 8,5 | ВПП 1х25 | 310 |  | 385 |
| ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 (1) | ШЭТ 5801-0ЗБ2А | ПЭДВ 11-180 | ПВДП | 2,0 | 7,4 | ВПВ1х10 | 210 |  | 150 |
| ЭЦВ 8-40-80 | 40 | 60 | ШЭТ 5801-03Б2Д | АДП 180-11/2 |  |  |  |  |  |  | 168 |
| ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | ШЭТ 5802-13А2П | АДП 180-16/2 |  |  |  |  |  |  | 242 |
| ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 (1) | ШЭТ 5802- 23А2Б | 3ПЭДВ 32-180 |  | 8,58 | 15 | ВПВ 1х25 | 510 |  | 310 |
| 2ЭЦВ 10-63-65 | 63 | 65 (1) | САУНА 22-1-1-1-У2/Т2 | 2ПЭДВ 22-219 | ПВДП | 3,8 | 11,73 | ВПВ (ВПП) | 204 | 1880 | 205 |
| 2ЭЦВ 10-63-110 | 63 | 110 (1) | САУНА 32-1-1-1-У2/Т2 | 2ПЭДВ 32-219 |  | 3,12 | 11,4 | ВПП (ВПП25) | 339 | 2125 | 265 |
| 2ЭЦВ 10-63-150 | 63 | 150 (1) | САУНА 45-1-1-1-У2/Т2 | 2ПЭДВ 42-219 | ПВДП | 4,5 | 20,4 | ВПВ (ВПП35) | 480 | 2415 | 325 |
| 1ЭЦВ 10-63-270 | 63 | 270 (1) | САУНА 65-1-1-1-У2/Т2 | 2ПЭДВ 65-219 | ПВДП | 3,75 | 26,82 | ВПВ (ВПП50) | 278 | 3234 | 558 |
| ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 | ШЭТ 5802-23А2А | АДП 219-32/2 |  | 3,75 | 16,28/185 |  |  |  | 335 |
| ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 60 |  | ПЭДВ 32-219 | ПВДП-1 | 3,75 | 16,28/185 |  |  | 2150 | 315 |
| ЭЦВ 10-160-35Г | 160 | 35 |  | ПЭДВ 22-219 | ПВДП-1 | 3,18 | 12,94/200 |  |  | 1870 | 264 |
| ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | ШЭТ 5802-23Б2П | АДП 273-45/2 (50 кВт) |  | 4,68 | 19,8 |  |  |  | 400 |
| 1ЭЦВ 12-160-65 | 160 | 65 | САУНА 45-1-1-1-У2/Т2 | 3ПЭДВ 45-270 |  | 4,68 |  | ВПВ (ВПП25) | 204 | 1965 | 400 |
| 1ЭЦВ 12-60-100 | 160 | 100 (1) | САУНА 65-1-1-1- У2/Т2 | 4ПЭДВ 65-270 |  | 3,75 | 19,8 | ВПВ (ВПП50) | 321 | 2157 | 435 |
| 1ЭЦВ 12-210-25 | 210 | 25 (2) | САУНА 22-1-1-1- | 2ПЭДВ 22-219 |  | 3,12 | 19,8 | ВПВ (ВПП10) | 81 | 1747 | 237 |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ЭЦВ 12-210-55 | 210 | 55 | ШЭТ 5802- 23Г2В | 2ПЭДВ 45-270 |  | 4,68 | 19,8 |  |  |  | 400 |
| 1ЭЦВ 12-210-145 | 210 | 145 | ШЭТ-125 | 5ПЭДВ 125-270 |  | 4,68 | 19,8 |  |  |  | 800 |
| 2ЭЦВ 12-255-З0Г | 255 | 30 |  | 2ПЭДВ 32-219Г | ПВДП-1 | 3,75 | 16,28/185 |  |  | 1490 | 274 |
| ЭЦВ 12-375-З0Г | 375 | 30 (6) | САУНА 45-1-1-1- | 2ПЭДВ 45-219 |  | 4,5 |  | ВПВ (ВПП25) | 96 | 3210 | 308 |
|  |  |  | У2/Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 14-210-З00Х | 210 | 300 |  | ПЭДВ 250-32085 |  |  |  |  |  | 5679 | 818 |
|  |  |  |  | (3000В) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЦВ 16-375-175Х | 375 | 175 |  | ПЭДВ 250-32085 (3000В) |  |  |  |  |  | 5626 | 1702 |

____________

* САУ-система автоматического управления.

Приложение 5

Принцип работы водоструйного насоса

Рабочая вода от насоса на поверхности поступает в межтрубное пространство между водоподъемной 1 и наружной 2 трубами и далее к насадке струйного насоса. Струя воды, выбрасываемая из насадки, создает разрежение в приемных окнах струйного насоса и тогда, под давлением атмосферы, действующим на поверхность воды в скважине, через всасывающий патрубок 3 и отборный клапан 4, вода поступает в приемную камеру, далее в камеру смешения, где смешивается с потоком рабочей воды и по водоподъемной трубе 1 выдается наверх и затем в циркуляционный бак.

На рис. П.5.1 стрелками обозначены секундные расходы:  - из грунта, м/сек;  - подача рабочей воды, м/сек.

Рис. П.5.

1. Схема работы водоструйного насоса:

1 - водоподъемная труба; 2 - наружная труба; 3 - всасывающий патрубок; 4 - отборный клапан

Приложение 6

Фильтровые покрытия из проволочной обмотки

| Ширина просвета, | Скважность, % при диаметре проволоки, мм |
| --- | --- |
| мм | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| 0,5 | 25 | 20 | 14 | 11 |
| 0,75 | 33 | 27 | 20 | 15 |
| 1 | 40 | 33 | 25 | 20 |
| 1,5 | 50 | 43 | 33 | 27 |
| 2 | 57 | 50 | 40 | 33 |
| 2,5 | 62 | 55 | 45 | 36 |
| 3 | 66 | 60 | 50 | 43 |
| 3,5 | 70 | 63 | 54 | 46 |
| 4 | 73 | 66 | 57 | 50 |
| 4,5 | 75 | 69 | 60 | 53,5 |
| 5 | 77 | 71 | 62 | 55,5 |
| 5,5 | 78,5 | 73 | 64 | 57 |
| 6 | 80 | 75 | 66 | 60 |

Приложение 7

Сетки галунного плетения

| Номер сетки | Номинальное число проволок на 26 мм | Номинальный диаметр проволоки, мм | Расчетная масса 1 мсетки, кр |
| --- | --- | --- | --- |
|  | основа | уток | основа | уток |  |
| 24 | 24 | 260 | 0,7 | 0,4 | 3,38 |
| 28 | 28 | 260 | 0,6 | 0,4 | 3,28 |
| 32 | 32 | 260 | 0,6 | 0,4 | 3,36 |
| 36 | 36 | 260 | 0,5 | 0,4 | 3,20 |
| 40 | 40 | 325 | 0,5 | 0,35 | 3,10 |
| 44 | 44 | 360 | 0,45 | 0,3 | 2,61 |
| 48 | 48 | 360 | 0,45 | 0,3 | 2,63 |
| 52 | 52 | 390 | 0,45 | 0,28 | 2,66 |
| 56 | 56 | 390 | 0,4 | 0,28 | 2,49 |
| 60 | 60 | 390 | 0,4 | 0,28 | 2,54 |
| 64 | 64 | 485 | 0,35 | 0,22 | 2,01 |
| 68 | 68 | 485 | 0,35 | 0,22 | 2,06 |
| 72 | 72 | 550 | 0,3 | 0,2 | 1,82 |
| 76 | 76 | 550 | 0,3 | 0,2 | 1,83 |
| 80 | 80 | 600 | 0,28 | 0,18 | 1,62 |
| 90 | 90 | 645 | 0,28 | 0,16 | 1,52 |
| 100 | 100 | 670 | 0,25 | 0,16 | 1,52 |
| 120 | 120 | 670 | 0,22 | 0,16 | 1,52 |
| 200 | 200 | 870 | 0,18 | 0,12 | 1,21 |

Приложение 8

Сетки квадратного плетения

| Номер сетки | Диаметр проволоки, мм | Число проволок на 26 мм сетки | Число ячеек на 1 смсетки | Сторона ячейки в свету, мм | Живое сечение сетки, % | Масса 1 млатунной сетки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 0,5 | 32,3 | 10,4 | 2,6 | 70,3 | 1,14 |
| 2,5 | 0,5 | 33,3 | 11,2 | 2,5 | 70 | 1,18 |
| 2 | 0,5 | 40 | 16 | 2 | 64 | 1,41 |
| 1,6 | 0,45 | 49 | 23,8 | 1,6 | 60,8 | 1,39 |
| 1,25 | 0,4 | 59 | 34,6 | 1,25 | 58,5 | 1,33 |
| 1 | 0,35 | 74 | 54,9 | 1 | 55 | 1,23 |
| 0,9 | 0,35 | 80 | 64 | 0,9 | 41,3 | 1,38 |
| 0,8 | 0,3 | 91 | 82,6 | 0,8 | 53 | 1,2 |
| 0,7 | 0,3 | 99 | 98 | 0,7 | 48 | 1,27 |
| 063 | 0,25 | 114 | 130 | 0,63 | 48 | 1 |
| 06 | 0,25 | 118 | 139 | - | 49,8 | 1,04 |
| 056 | 0,23 | 126,5 | 160 | 0,56 | 51 | 0,97 |
| 05 | 0,22 | 139 | 193 | 0,5 | 48,2 | 0,94 |
| 045 | 0,18 | 159 | 252 | 0,45 | 50,9 | 0,72 |
| 042 | 0,15 | 125,5 | 308 | 0,42 | 54 | 0,55 |
| 04 | 0,15 | 182 | 331 | 0,4 | 53 | 0,58 |
| 0355 | 0,15 | 200 | 400 | 0,355 | 49 | 0,63 |
| 0315 | 0,14 | 222 | 494 | 0,315 | 46 | 0,61 |
| 028 | 0,14 | 238 | 567 | 0,28 | 44,5 | 0,65 |
| 025 | 0,13 | 264 | 694 | 0,25 | 43,3 | 0,62 |
| 0224 | 0,13 | 278 | 763 | 0,224 | 40,8 | 0,66 |
| 02 | 0,13 | 303 | 918 | 0,2 | 36,7 | 0,72 |
| 018 | 0,13 | 323 | 1040 | 0,18 | 33,8 | 0,76 |
| 016 | 0,12 | 385 | 1480 | 0,16 | 32,7 | 0,72 |
| 015 | 0,1 | 400 | 1600 | - | 36 | 0,56 |
| 014 | 0,09 | 435 | 1890 | 0,14 | 38 | 0,56 |
| 0125 | 0,09 | 465 | 2130 | 0,125 | 33,8 | 0,54 |
| 0112 | 0,08 | 515 | 2530 | 0,112 | 34,7 | 0,46 |
| 0105 | 0,075 | 566 | 3140 | - | 37 | 0,43 |
| 01 | 0,07 | 588 | 3460 | 0,1 | 34,6 | 0,4 |

Приложение 9

Штампованные просечные листы

| Длина щели, мм | Ширина щели, мм | Ширина перемычки по вертикали, мм | Ширина перемычки по горизонтали, мм | Толщина листа, мм | Скважность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 6 | 2 | 1,5 | 25,3 |
|  | 1 | 6 | 2,5 | 1,5 | 21,8 |
|  | 1,5 | 4 | 2 | 2 | 35,2 |
|  | 2 | 5 | 3 | 2,5 | 31,3 |
|  | 2,5 | 5 | 3 | 3 | 35,4 |
|  | 3 | 4 | 3 | 2 | 40,3 |
|  | 3 | 6 | 3 | 4 | 37,3 |
|  | 3,5 | 6 | 3,5 | 3 | 37 |
| 20 | 4 | 6 | 4 | 5 | 36,8 |
|  | 4,5 | 4 | 3,5 | 2 | 44,5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 37,9 |
|  | 5 | 6 | 4 | 6 | 40,4 |
|  | 6 | 7 | 6 | 8 | 34,6 |
|  | 7 | 6 | 5 | 5 | 41,6 |
|  | 7 | 7 | 5 | 5 | 40 |
|  | 8 | 6 | 5 | 3 | 43,3 |
|  | 10 | 6 | 5 | 5 | 45,7 |
|  | 1,5 | 5 | 2,5 | 2 | 30,8 |
|  | 2,5 | 7 | 5 | 4 | 25,5 |
|  | 3 | 5 | 3 | 4 | 40,8 |
| 25 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 33,2 |
|  | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 |
|  | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 37,9 |
|  | 5 | 5 | 4 | 5 | 44,4 |
|  | 5,5 | 5 | 3,5 | 2 | 48,5 |
|  | 6 | 5 | 4 | 2 | 47,3 |
|  | 6 | 7 | 6 | 8 | 37 |
| 25 | 7 | 7 | 6 | 3 | 42,8 |
|  | 8 | 5 | 5 | 6 | 47,7 |
|  | 5 | 10 | 5 | 5 | 36,2 |
|  | 6 | 7 | 6 | 6 | 38,8 |
| 30 | 8 | 10 | 7 | 8 | 37,8 |
|  | 9 | 6 | 6 | 2 | 46,7 |
|  | 10 | 6 | 5 | 6 | 51,5 |
|  | 4 | 5 | 4 | 4 | 42,7 |
|  | 6 | 5 | 4 | 5 | 50,6 |
| 35 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 |
|  | 7 | 8 | 7 | 6 | 39 |
|  | 9 | 9 | 7 | 6 | 42,2 |
|  | 10 | 10 | 10 | 8 | 36,5 |
| 40 | 8 | 8 | 10 | 10 | 35,5 |
|  | 20,8 | 8 | 6 | 10 | 57,1 |
| 50 | 10 | 10 | 9 | 8 | 42 |
|  | 12 | 10 | 9 | 6 | 45,2 |
| 60 | 12 | 10 | 10 | 6 | 44 |

Приложение 10

Техническая характеристика станков подземного бурения

|  |  |  |  | Характе- ристика подачи | Привод вращателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип установки | Диаметр скважины, мм | Глубина бурения, м | Угол бурения, град. | ход, мм | уси- лие, кН | вид | мощ- ность, кВт | час- тота вра- ще- ния, С | Основные размеры установки, мм | Масса, кг | Изготовитель |
| ДС-4 | 75; 100 | До 30 | Верти- кально вверх | 1000 | 10 | Ручной | 1,7 | 1,3 | 943х485х1930 | 134 | ПО "Тула-уголь" |
| СБД-2 (СБД-3) | 76; 151 | 120 | 0-6.28 | 1115 | 29,4 | Гидравлич. | 4,0 | 0,85; 1,7; 3,4 | 2130х550х1690 | 1200 | То же |
| НКР-100М | 105 | 50 | 0-6.28 | 365 | 6-12 | Пневматич. | 2,8 | 1,1 | 1500х645х665 | 365,320 | З-д "Коммунист", г. Кривой Рог |
| УПБ-1М | 190 | 150 | 0-3.14 вертик. | 1500 | 75 | Гидравлич. | 29,0 | 0-4,0 | 6000х3000х3400* | 2600** | ВИОГЕМ |
| УДБ-8 | 190 | 150 | То же | 1500 | 80 | То же | 18,0 | 0-2,33 | 6000х3000х3400* | 1880** | То же |
| УДБ-12 | 190 | 150 | То же | 1400 | 120 | То же | 25,0 | 0-1,67 | 6000х3000х3500* | 2250 | " |

______________

* Основные размеры камеры для размещения установки в рабочем положении.

** Общая масса установки без учета электрооборудования.

Приложение 11

Схема установки легкого иглофильтра

Рис. П.11.1:

1 - гибкий шланг; 2 - глина; 3 - гравийно-песчаный заполнитель; 4 - иглофильтр; 5 - сетка фильтра; 6 - водоносный грунт

Приложение 12

Строительство __________________________      Строительный объект и его

Участок ________________________________      местонахождение ____________

Журнал погружения иглофильтров

| Дата | Номер фильтра | Про- верка работы игло- фильтра наливом (время пони- жения столба воды), мин. | Избы- точное давле- ние воды при погруже- нии игло- фильтра, кгс/см | Расход воды при погру- жении игло- фильтра, м /ч | Время погру- жения одного игло- фильтра, мин. | Размер зерен обсыпки, мм | Объем обсыпки на один игло- фильтр, м | Техни- ческая характе- ристика насоса для погру- жения игло- фильтра | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Приложение 13

Схема установки эжекторного иглофильтра в предварительно пробуренную скважину

Рис. П.13.1:

1 - эжекторный иглофильтр ЭИ-2,5; 2 - обсадная колонна, извлекаемая после установки фильтра; 3 - обсыпка (песок, супесь, суглинок, глина); 4 - фильтровое звено; 5 - фильтровая обсыпка (гравий, песок)

Приложение 14

Строительство __________________ Место заложения фильтра _____________

Участок ____________________________________________________________

ПАСПОРТ

эжекторного иглофильтра N ________________

Диаметр _____________________

1. Бурение скважины начато _________________ окончено _________________

2. Буровой станок _________________ способ бурения ____________________

3. Конструкция скважин ______________________________________________

4. Длина фильтра _________________ м.

5. Длина надфильтровой колонны труб ________________________________ м.

6. Отметка низа фильтра ___________________________________________ м.

7. Отметка статического уровня воды в скважине _______________________ м.

8. Гравийно-песчаная обсыпка:

размер зерен _________________мм,

количество _________________м.

9. Скважину бурил

(фамилия, имя, отчество, подпись)

____________________________________________________________________________________

10. Установку иглофильтра произвел _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

____________________________________________________________________________________

11. Результат проверки работы иглофильтра наливом _______________________________________

Бригадир _________________ Гидрогеолог ________________________________________________

(подпись)                                                        (подпись)

Монтаж эжектора производил ___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Проверил гидрогеолог

(фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник участка _________________

(подпись)

Приложение 15

Строительство __________________________________

Участок ________________________________________

АКТ N _____
на испытание трубопроводов под давлением

"____" _________________19    г.

Мы, нижеподписавшиеся,

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что "___"_________________19   г.

произведено гидравлическое испытание распределительных _____________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

трубопроводов диаметром _____ эжекторной иглофильтровой установки

под избыточным давлением ________________ МПа.

Установка смонтирована "____" _________________19 г.

на ПК_________________.

При испытании трубопроводов течи не обнаружены.

Примечание. Журналы сварочных работ прилагаются.

Подписи:

Приложение 16

Строительство __________________________

Участок ________________________________

| Буровой журнал |
| --- |
| Дата | Смена | Наиме- нова- ние опе- раций | Время прове- дения операций | Продол- житель- ность опера- ций, ч.-мин | Глубина бурения | Про- бурено сква- жин, м | Диа- метр буре- ния, мм | Конст- рукция бур. снаря- да (снизу вверх) | Наиме- нова- ние по- род | Уро- вень воды в сква- жине | Фами- лия имя, отче- ство | Долж- ность, раз- ряд | Отра- ботано часов |  |
|  |  |  | на- чало | ко- нец |  | от от- метки | до от- метки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Номер скважины указывается в общем заголовке перед началом записей.

Приложение 17

| Строительство __________________________ | Местонахождение скважины _________________ |
| --- | --- |
| Участок ________________________________ | __________________________________________ |
|  | Буровой станок ____________________________ |
|  | Способ бурения ____________________________ |

Геолого-технический разрез скважины N _______

| Литоло- гическое описание работ | Глубина залегания подошвы слоя, м | Мощность слоя, м | Литоло- гический разрез скважины | Глубина статического уровня подземных вод, м | Абсо- лютная отметка стати- ческого уровня, м | Величина напора, м | Техни- ческие меропри- ятия и констру- кция сква- жины | Диаметр бурения, мм | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:                                             Начало бурения _________________

Разрез составил ________________

Приложение 18

Техническая характеристика ударно-канатных станков УГБ-ЗУК и УГБ-4УК

| Показатель | Величина показателя для установок |
| --- | --- |
|  | УГБ-3УК | УГБ-4УК |
| Глубина бурения, м | 300 | 500 |
| Наибольший диаметр скважины, мм | 600 | 900 |
| Тип приводного электродвигателя | А02-72-6 | А0-91-8 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 22 | 40 |
| Грузоподъемность мачты, кН | 120 | 250 |
| Транспортная база установки | Колесный ход |
| Основные размеры установки в рабочем положении, мм: |  |  |
| длина | 5800 | 8400 |
| ширина | 2300 | 2650 |
| высота | 12750 | 16300 |
| Основные размеры в транспортном положении, мм: |  |  |
| длина | 8700 | 10000 |
| ширина | 2300 | 2640 |
| высота | 2750 | 3500 |
| Масса установки, кг | 7600 | 12780 |
| Допустимая скорость передвижения по шоссе, км/ч | до 20 | до 20 |

Приложение 19

Техническая характеристика станков УГБ-50М и УГБ-1ВС

| Показатель | Величина показателя для установок |
| --- | --- |
|  | УГБ-50М | УГБ-1ВС |
| Способ бурения | Ударно-канатный и вращательный |
| Номинальная глубина бурения, м | 50 | 50 |
| Начальный диаметр бурения, мм | 198 | 198 |
| Высота мачты, м | 8 | 8,65 |
| Грузоподъемность мачты, кН | 73 | 52 |
| Установленная мощность главного привода, кВт | 36 | 44 |
| Транспортная база | ГАЗ-66-02 |
| Габариты станка в транспортном положении, мм: |  |  |
| длина | 8000 | 6540 |
| высота | 3500 | 2730 |

Приложение 20

| Основные технические данные установки 1БА-15К (всасывающего бурения) |
| --- |
| Глубина бурения, м | 250 |
| Диаметр бурения макс., мм | 1270 |
| Габариты установки в транспортном положении, м: |  |
| длина | 10,8 |
| ширина | 2,7 |
| высота | 3,8 |
| Масса (без буровых штанг), т | 14,7 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 70 |
| Привод | дизель |
| Грузоподъемность номинальная, т | 12,5 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 20 |
| Общая мощность установки, кВт | 130 |
| Основные технические данные установки лучевого бурения УЛБ-130 (ВИОГЕМ) |
| Длина бурения, м | 130 |
| Диаметр бурения, мм | 200 |
| Наружный диаметр фильтра, мм | 130 |
| Угол наклона к горизонту, град | ±10 |
| Габариты установки, мм: |  |
| длина | 1250 |
| ширина | 800 |
| высота | 2500 |
| Масса установки, кг | 9500 |

Приложение 21

Технологическая схема вакуумирования скважин, оборудованных глубинными насосами, установками УВВ-2 (УЗВМ)

Рис. П.21.1:

1 - установка УВВ-2 (УЗВМ); 2 - вентиль на общей вакуумной магистрали; 3 - общая вакуумная магистраль; 4 - вакуум-скважины, оборудованные глубинными насосами; 5 - запорный вентиль на вакуумной магистрали к вакуум-скважине; 
6 - задвижка со сливного трубопровода глубинного насоса; 7 - общий сливной трубопровод с глубинных насосов;
  - вода из пласта

Приложение 22

Технологическая схема водопонижения с глубинными струйными насосами (ЭСУ-20)

Рис. П.22.1:

1 - рабочий насос; 2 - циркуляционный бак; 3 - сливной патрубок: 4 - общий напорный трубопровод; 5 - общий обратный трубопровод; 6 - скважины, оборудованные глубинными струйными насосами; 7, 8 - пробковые краны; - рабочая вода;
 - избыточная вода из пласта

Приложение 23

Конструкция воздухоподающей скважины

Рис. П.23.1:

1 - запорный вентиль на магистрали сжатого воздуха; 2 - манометр; 3 - трехходовой кран с манометром; 4 - герметичная крышка фильтровой колонны; 5 - кран для сброса давления; 6 - герметичный фланец между фильтровой колонной и кондуктором;
 7 - кондуктор; 8 - глиняный тампон; 9 - фильтровая колонна; 10 - песчано-гравийная обсыпка; 11 - фильтровое звено; 
12 - отстойник

Приложение 24

Методика расчета глубинного струйного насоса (ХИСИ)

В основу расчета принята методика, основанная на использовании безразмерных характеристик. Согласно указанной методике, уравнение безразмерной характеристики имеет вид:

(1.1)

Принятые обозначения:

- коэффициент напора, равный отношению напора за диффузором водоструйного насоса (напор в нижней части водоподъемной трубы) к напору перед насадком; - коэффициент разряжения, равный отношению напора во входной камере водоструйного насоса к напору перед насадком;  - коэффициент потерь в насадке 0,1;  - основной геометрический параметр водоструйного насоса, равный отношению живого сечения камеры смешения к живому сечению насадка ( -     диаметр камеры смешения,  - диаметр насадки);  - суммарный коэффициент потерь проточной части (конфузор - камера смешения - диффузор) - 0,4;  - коэффициент подмешивания, равный отношению подачи водоструйного насоса к подаче "рабочей" воды.

Приложение 25

Конструкция вакуум-скважины, оборудованной глубинным насосом

Рис. П.25.1:

1 - вакуумметр; 2 - трехходовой кран; 3 - кондуктор; 4 - глиняный тампон; 5 - надфильтровая труба; 6 - водоподъемная труба от глубинного насоса; 7 - фильтровое звено; 8 - отстойник; 9 - глубинный насос; 10 - задвижка на сливном трубопроводе с насоса; 11 - электрический кабель к глубинному насосу; 12 - запорный вентиль на вакуумной магистрали; 13 - герметизация кабельного ввода; 14 - герметичный фланец между кондуктором и фильтровой колонной; 15 - герметичная крышка фильтровой колонны; 16 - песчано-гравийная обсыпка

Приложение 26

Технологическая схема осушения замороженного контура 
с нагнетанием сжатого воздуха в пласт

Рис.

П.26.1:

П - воздухоподающие скважины; В - водопонижающие скважины, оборудованные глубинными насосами; Г - наблюдательные скважины: 1 - компрессорная станция; 2 - магистраль сжатого воздуха; 3 - ледопородное ограждение; 4 - общий сливной трубопровод; 5 - рассольные коллекторы; 6 - замораживающая колонна; 7 - фильтровое звено воздухоподающей скважины;
 8 - фильтровое звено водопонизительной скважины; 9 - фильтровое звено наблюдательной скважины

Приложение 27

Строительство _________________

Участок _______________________

АКТ N_________

на пробный пуск водопонизительной установки

"___"________________19      г.

Мы, нижеподписавшиеся, ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что "___"_________________19     г.

был произведен пробный пуск и испытание водопонизительной установки, сооруженной на ПК ____________
 ____________________________________________________________________________________

Настоящая насосная станция состоит из ________________________________________________

____________________________________________________________________________________
насосных агрегатов марки ______________________ .  Объем баков ________ м.

Водопонизительная установка работает нормально, насосы создают избыточное давление ____________ МПа ______

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Дебит установки при пробном пуске _______________________________________________________

Количество работающих иглофильтров ________________________________ шт.

Подписи:

Приложение 28

Строительство _________________

Участок _______________________

АКТ N_______

о пуске в эксплуатацию водопонизительной установки

"_____"____________________19     г.

Комиссией в составе _____________________________________________________представителей:

от заказчика____________________________________________________________________________

от генподрядчика

от субподрядчика

от проектной организации ________________________________________________________________

произведен осмотр водопонизительной эжекторной установки, легкой иглофильтровой установки, скважин с глубинными насосами (нужное подчеркнуть) N_________ на участке от ПК ______до ПК_____, выполненной согласно проекту (чертежам N________).

Насосная установка включает_________________ работающих насоса и ________________________

________________ резервных насосов марки_________________________________________________

Насосная станция сооружена на ПК_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Количество работающих иглофильтров _____________________________ шт.,

дебит установки _________________м/ч.

Комиссии были представлены следующие материалы:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

После ознакомления с проектной и исполнительной документацией и осмотра смонтированной установки комиссия считает, что водопонизительная установка смонтирована в соответствии с проектом и с учетом согласованных с проектной организацией корректировок.

Установку считать пущенной в эксплуатацию с _________________ 19   г.

Настоящий акт составлен в ____________ экземплярах.

Заказчик _______________________________________________________________________________

Представитель проектной организации ______________________________________________________

Генподрядчик

Субподрядчик

Приложение 29

Журнал работы водопонизительной установки

|  |  |  |  |  |  |  |  | Показания приборов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод- ской и инвен- тарный номер уста- новки | Под- клю- чено игло- фильт- ров, шт. | Дата и смена под- клю- чения | Пока- зания счет- чика вре- мени | На- чало ра- боты насо- сов в смене, ч.-мин | Оста- новка насо- сов внутри смены, ч.-мин | Продол- житель- ность работы насоса в смене, ч.-мин | Расход воды, м/ч | ампер- метра, А | элект- росчет- чика, кВт | мано- метра, м. вод. ст. | ваку- уммет- ра, м. вод. ст. | Заме- чания по работе уста- новки | Фами- лия мото- риста и дежур- ного слеса- ря | Роспись в сдаче и прием- ке смены | Ре- зуль- таты конт- роль- ного за- мера |

Приложение 30

Строительство _________________

Участок _______________________

АКТ N __________

готовности участка для ведения основных работ

"____" _________________ 19     г.

Комиссия в составе представителей:

от субподрядчика

от генподрядчика

от заказчика________________________________________________________________________________

от проектной организации

рассмотрела представленную исполнительную документацию _____________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Комиссия установила:

1. По состоянию на "____" _________________ 19   г. на участке от ПК _________________ до ПК_________________ достигнуто снижение уровня подземных вод до отметки _________________

2. Разрешить СМУ N с __________ "___" _________________ 19   г.

на участке от ПК_________________ до ПК_________________ производство горнопроходческих работ.

Подписи:

Приложение 31

Строительство _________________

Участок _______________________

АКТ N _______
на прекращение работ по водопонижению

"___" _________________ 19     г.

Комиссия в составе представителей:

от заказчика _____________________________________________________________________________

от генподрядчика

от субподрядчика

осмотрев на месте состояние работ по сооружению ____________________________________________

________________________________ на участке _________________ установила:

1. Участок__________________________________был сдан под проходку согласно акту от __________

2. В проекте производства работ предусмотрено: продолжительность строительных работ _________________ месяцев, работа _________________ водопонизительной установки в течение _________ машино-смен и работа иглофильтров ___________________________________________________ в количестве_________________ шт. в течение _________________ смен.

3. По состоянию на _________________ работы по возведению конструкций с гидроизоляцией ______

________________________________________________________________________________________

Учитывая состояние работ, комиссия считает ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Подписи:

Приложение 32

Строительство _________________

Участок _______________________

АКТ N ______
на скрытые работы по ликвидации скважин

"____" _________________ 19   г.

Мы, нижеподписавшиеся, ликвидировали скважины N _________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Всего ликвидировали _____ шт. скважин согласно чертежу N _____

При ликвидации выполнены следующие работы:

1._____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ликвидацию выполнила бригада ___________________________________________________________

(ф., и., о., подпись)

Заключение ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Подписи:

Приложение 33

Строительство _________________

Участок _______________________

АКТ N ______
на скрытые работы по устройству тампонажа

"____" _________________ 19  г.

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

составили акт в том, что на скважине N _______ согласно проекту     (чертеж N _____________________)

и интервале глубины от ____ м до ______ м с целью __________________________________________

_________________________________________________________________________________________

выполнен тампонаж (цементация). На производство тампонажа затрачено ___________________ т (м ).
                                                                                                                                              (глины, цемента или раствора)

На ожидание затвердения затрачено _________________смен.

Тампонаж выполняла бригада ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________

Заключение:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Подписи:

Приложение 34

Строительство _________________________

Участок _______________________________

АКТ N ______
на оборудование скважины фильтром

"___" _________________ 19   г.

Мы, нижеподписавшиеся,

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что скважина N ________________________________________________

оборудована фильтром диаметром ________________________________________ мм,

установленным согласно чертежам N __________________________________,

в интервале глубины от _________________ м до _________________ м.

Обсыпка фильтра:

размер фракций I слоя _________________ мм;

II слоя_________________ мм;

объем обсыпки I слоя _________________м;

II слоя ________________ м.

Установку произвела бригада _____________________________________________________________

Заключение:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Подписи:

Приложение 35

Строительство _________________

Участок _______________________

ЖУРНАЛ
наблюдений за уровнем грунтовых подземных вод

"___" _________________ 19  г.

|  | Скважина N | Скважина N | Скважина N |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата замера | Абсолютная отметка замеренной точки __________ м | Абсолютная отметка замеренной точки ______________ м | Абсолютная отметка замеренной точки ____________ м |
|  | глубина уровня, м | абсолютная отметка уровня, м | глубина уровня, м | абсолютная отметка уровня, м | глубина уровня, м | абсолютная отметка уровня, м |

Наблюдения произвел:

Проверил:

Приложение 36

Схема оборудования скважины и ее конструкция для установки погружного насоса

Рис. П.36.1:

1 - насыпной слой;  2 - песок мелкозернистый с включениями щебня; 3 - суглинок пластичный оглеенный; 4 - песок мелкозернистый водоносный; 5 - песок разнозернистый с включением гравия и гальки до 40%; 6 - песок тонкий водоносный; 7 - песок крупнозернистый с включениями гравия до 30%; 8 - супесь тонкая слюдистая; 9 - фильтр с диаметром 168 мм; 10 - отстойник

Приложение 37

Техническая характеристика насосов НД

|  |  |  |  | Насос | Электро- двигатель |  |  | Габаритные размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | По- дача, м/ч | Пол- ный на- пор, м вод. ст. | Допус- тимая ваку- умметри- ческая высота всасы- вания, м | мощ- ность на валу, л. с. | КПД, % | мощ- ность, кВт | частота враще- ния, об/мин | Диаметр рабочего колеса, мм | Масса, кг | длина | ширина | высота |
|  | 108 | 22 | 6,5 | 10,3 | 64 | 14 |  | 280 |  |  |  |  |
|  | 90 | 24 | 6,5 | 8,4 | 70 | 14 | 1450 | 280 |  |  |  |  |
|  | 180 | 97 | 2,0 | 68,5 | 70 | 75 |  | 280 |  |  |  |  |
| 4НДНн | 180 | 84 | 2,0 | 59,0 | 70 | 75 |  | 265 | 180 | 877 | 640 | 551 |
|  | 150 | 104 | 3,3 | 63,5 | 68 | 75 | 2950 | 280 |  |  |  |  |
|  | 150 | 90 | 3,3 | 53,8 | 69 | 75 |  | 265 |  |  |  |  |
|  | 126 | 94 | 4,0 | 49,3 | 65 | 55 |  | 265 |  |  |  |  |
|  | 250 | 31 | 4,6 | 31,6 | 68 | 40 |  | 350 |  |  |  |  |
|  | 216 | 34 | 5,8 | 28,0 | 72 | 40 |  | 350 |  |  |  |  |
|  | 216 | 28 | 5,8 | 23,6 | 70 | 28 |  | 325 |  |  |  |  |
|  | 180 | 38 | 6,8 | 26,5 | 70 | 28 |  | 350 |  |  |  |  |
| 5НДв | 180 | 31 | 6,8 | 22,5 | 70 | 28 |  | 325 | 270 | 980 | 799 | 613 |
|  | 180 | 26 | 6,8 | 18,4 | 70 | 20 |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 150 | 40 | 7,0 | 24,3 | 68 | 28 |  | 350 |  |  |  |  |
|  | 150 | 33 | 7,0 | 19,9 | 69 | 20 | 1450 | 325 |  |  |  |  |
|  | 150 | 28 | 7,0 | 16,2 | 70 | 20 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 126 | 30 | 7,3 | 15,4 | 68 | 20 |  | 300 |  |  |  |  |
|  | 360 | 46 | 4,0 | 60,5 | 75 | 75 |  | 405 |  |  |  |  |
|  | 360 | 39 | 4,0 | 52,5 | 73 | 75 |  | 380 |  |  |  |  |
|  | 360 | 33 | 4,0 | 45,6 | 71 | 59 |  | 360 |  |  |  |  |
|  | 325 | 49 | 5,0 | 56,6 | 76 | 75 | 1450 | 405 |  |  |  |  |
|  | 300 | 44 | 5,2 | 47,9 | 76 | 55 |  | 380 |  |  |  |  |
|  | 300 | 38 | 5,2 | 42,7 | 74 | 55 |  | 360 |  |  |  |  |
|  | 250 | 54 | 5,0 | 50,8 | 73 | 55 |  | 405 |  |  |  |  |
| 6НДв | 250 | 40 | 5,5 | 37,6 | 73 | 55 |  | 360 | 300 | 900 | 966 | 695 |
|  | 250 | 46 | 5,5 | 43,5 | 73 | 55 |  | 380 |  |  |  |  |
|  | 216 | 48 | 5,5 | 40,5 | 70 | 55 |  | 380 |  |  |  |  |
|  | 216 | 42 | 5,5 | 35,3 | 71 | 40 |  | 380 |  |  |  |  |
|  | 600 | 35 | 3,8 | 72,0 | 79 | 100 | 960 | 525 |  |  |  |  |
|  | 500 | 39 | 5,5 | 66,0 | 81 | 75 |  | 525 |  |  |  |  |
|  | 500 | 33 | 5,5 | 56,6 | 80 | 75 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | 500 | 28 | 5,5 | 48,5 | 79 | 55 |  | 470 |  |  |  |  |
|  | 400 | 42 | 6,5 | 59,0 | 78 | 75 |  | 525 |  |  |  |  |
|  | 400 | 36 | 6,5 | 49,4 | 79 | 55 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | 400 | 32 | 6,5 | 44,0 | 79 | 55 |  | 470 | 893 | 1135 | 1258 | 838 |
| 8НДВ | 720 | 89 | 1,4 | 216 | 81 | 240 | 1450 | 525 |  |  |  |  |
|  | 720 | 76 | 1,4 | 192 | 80 | 220 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | 720 | 67 | 1,4 | 166 | 80 | 180 |  | 470 |  |  |  |  |
|  | 540 | 94 | 4,0 | 178 | 78 | 195 | 1450 | 525 | 893 | 1135 | 1258 | 838 |
|  | 540 | 84 | 4,0 | 155 | 80 | 180 |  | 500 |  |  |  |  |
|  | 540 | 74 | 4,0 | 138 | 79 | 160 |  | 470 |  |  |  |  |
|  | 330 | 64 | 3,0 | 77,4 | 76 | 100 |  | 242 |  |  |  |  |
|  | 300 | 70 | 4,0 | 73,6 | 80 | 100 |  | 242 |  |  |  |  |
|  | 300 | 60 | 3,9 | 62,5 | 79 | 75 |  | 230 |  |  |  |  |
| 6НДс | 250 | 77,5 | 5,0 | 68,6 | 78 | 75 | 2950 | 242 | 250 | 921 | 725 | 568 |
|  | 250 | 66 | 5,0 | 57,5 | 79 | 75 |  | 230 |  |  |  |  |
|  | 216 | 80 | 5,3 | 62,0 | 76 | 75 |  | 242 |  |  |  |  |
|  | 216 | 69 | 5,3 | 53,0 | 77 | 75 |  | 230 |  |  |  |  |