СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА МОЕК И АРМАТУРЫ К НИМ

Технические требования

ГОСТ 18297-96 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия.

ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия.

ГОСТ Р 50851-96 Мойки из нержавеющей стали. Технические условия.

ТУ 4944-043-00284581-98 Умывальник и мойка из искусственного мрамора (полимербетона).

ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия.

ТУ 4952-027-00284581-97 Сифон бутылочный пластмассовый с унифицированным выпуском для умывальников и моек.

ТУ 4952-028-00284581-97 Сифон бутылочный из непластифицированного поливинилхлорида с унифицированным выпуском для умывальников и моек.

ТУ 4952-385-00284581-98 Сифон трубный пластмассовый унифицированный для умывальников, моек и раковин.

ТУ 4835-001-00287987-99 Сифон гофрированный пластмассовый для умывальников и моек.

ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная.

ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры.

ТУ 4992-037-00284581-97 Подводка гибкая полиэтиленовая.

ТУ 400-28-169-85 Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре.

ГОСТ 1153-76* Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия.

... Стандарты и технические условия на мойки санитарно-техническую водосливную и водоразборную арматуру, кронштейны и подводки, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

Входной контроль качества моек, санитарно-технической водосливной и водоразборной арматуры, подводок, кронштейнов и подстолий должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*. требованиями государственных стандартов и технических условий на изделия конкретных видов, предусмотренных проектом, требованиями ППР и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

На строительной площадке и на комплектовочных базах в процессе входного контроля:

- должно быть проверено наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов;

- должны быть проверены сопроводительные документы (документы о качестве, паспорта и другие документы), маркировка, ярлыки с целью определения комплектности и соответствия поступивших моек, арматуры и других комплектующих изделий требованиям проекта (по сопроводительной документации должно быть проверено соответствие типов, сортов, размеров и других характеристик требованиям рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж внутренних санитарно-технических систем);

- должно быть проверено наличие и сроки действия гарантий предприятий-изготовителей на мойки, санитарно-техническую водосливную и водоразборную арматуру и подводки;

- должен быть произведен внешний осмотр моек, арматуры и подводок с целью проверки соответствия их требованиям стандартов, технических условий или других нормативно-технических документов и обнаружения недопустимых дефектов внешнего вида;

- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших моек, арматуры и других комплектующих изделий или документов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку материалов.

Требования, предъявляемые к чугунным и стальным эмалированным мойкам, а также к санитарно-технической водосливной и водоразборной арматуре, приведены в данном альбоме в СОКК "Входной контроль качества санитарно-технических чугунных эмалированных приборов", "Входной контроль качества санитарно-технических стальных эмалированных приборов", "Входной контроль качества санитарно-технической водосливной арматуры" и "Входной контроль качества санитарно-технической водоразборной арматуры".

Требования к мойкам из нержавеющей стали приведены ниже.

ГОСТ Р 50851-96 Мойки из нержавеющей стали. Технические условия

Стандарт распространяется на мойки из нержавеющей стали, устанавливаемые в кухнях и бытовых помещениях зданий различного назначения.

Мойки должны изготовляться в соответствии с требованиями данного стандарта, конструкторской и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем.

Условное обозначение моек в технической документации и при заказе должно состоять из слова "Мойка", обозначения ее типа и обозначения данного стандарта.

Для моек после обозначения типа указывают буквы:

Ц - для моек с отверстиями для установки центрального смесителя;

Щ - для моек с отверстиями для установки смесителя со щеткой или душем на гибком шланге;

Р - для моек с отверстиями для установки смесителя с раздельными подводками;

Л - для моек типов МНП, МНВП, изготовленных в левом исполнении (чаша расположена слева при взгляде на мойку спереди);

О - для моек с отверстием для установки дополнительного смесителя очистки воды.

Пример условного обозначения мойки из нержавеющей стали накладной, с одной чашей, с отверстием для установки центрального смесителя:

Мойка МНЦ ГОСТ Р 50851-96

То же, с двумя чашами, со сливной полкой, в левом исполнении, с отверстиями для установки смесителя со щеткой на гибком шланге:

Мойка МНП2ЩЛ ГОСТ Р 50851-96

Типы и основные размеры моек (в мм) должны соответствовать указанным в нижеприведенных таблице и рисунках.

| Тип мойки | Длина А±3 | Ширина В±3 | Глубина чаши Н, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Накладные |
| МН | 500 | 600 | 150 |
| МНП | 800 |  |  |
| МН2 | 800 |  |  |
| МНП2 | 1200 |  |  |
| Встраиваемые |
| МНВ | 450 | 500, 520 | 150 |
| МНВП | 750, 780 |  |  |
| МНВ2 | 750, 780 |  |  |
| МНВП2 | 1150 |  |  |

Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная
Тип МН

Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная. Тип МНП

Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами, накладная. Тип МН2

Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами, сливной полкой, накладная. Тип МНП2

Мойка из нержавеющей стали с одной чашей встраиваемая. Тип МНВ

Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, встраиваемая. Тип МНВП

Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами, встраиваемая. Тип МНВ2

Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами, сливной полкой, встраиваемая. Тип МНВП2

При горизонтальном положении бортов мойки дно ее чаши должно иметь уклон к выпускному отверстию, обеспечивающий полный слив воды через выпуск, а сливная полка - в сторону чаши.

Допуски плоскостности и формы заданной поверхности моек не должны превышать значений, указанных ниже:

2,0 мм - допуск плоскостности продольных и поперечных бортов;

0,5 мм - допуск формы заданной поверхности бортов;

0,1 мм - то же, боковых стенок, днища и радиусов перехода борта к стенкам.

Мойки должны иметь на невидимой поверхности чаши шумопоглощающее покрытие.

Мойки должны выдерживать механическую нагрузку.

Видимая поверхность моек должна быть полированной и ее шероховатость должна быть не более 0,32 мкм. Не допускается наличие пятен различных оттенков, волнистости и царапин.

Сварные швы на видимой поверхности моек должны быть тщательно зачищены и отполированы.

Конструкция мойки должна предусматривать наличие отверстий для установки выпуска и водоразборной арматуры.

Размеры и расположение отверстий для установки водоразборной арматуры должны соответствовать указанным на нижеприведенном рисунке с отклонениями ±1 мм.

| Расположение и размеры отверстий на мойках для водоразборной арматуры Для центрального смесителя |
| --- |
| Для смесителя с раздельными подводками | Для смесителя с моечной щеткой или душем на гибком шланге |

_________________

* Для моек типов МН, МНП, МН2, МНП2

** Для моек типов МНВ, МНВП, MHВ2, МНВП2

По требованию потребителя мойки могут изготовляться без отверстий для водоразборной арматуры.

Диаметр отверстия для установки выпуска должен быть 52 мм с отклонениями: +1, -3 мм. По согласованию с потребителем допускается предусматривать выпускное отверстие диаметром 60 мм с теми же отклонениями.

Конструкция и конфигурация моек, расположение отверстия под выпуск, а также расположение отверстия под дополнительный смеситель данным стандартом не регламентируются, а определяются рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.

На мойках должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировка должна быть четкой, сохраняющейся в течение всего срока службы мойки.

Место и способ нанесения маркировки определяет предприятие-изготовитель.

Мойки должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно. В состав комплекта моек входят: мойка, водосливная арматура (сифон, выпуск, перелив), водоразборная арматура, детали крепления мойки к подстолью и детали для обеспечения водонепроницаемости мест соединения мойки с подстольем.

По согласованию потребителя и изготовителя мойки могут поставляться частично или полностью без комплектующих изделий, за исключением деталей, обеспечивающих водонепроницаемость.

Мойки, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, должны сопровождаться паспортом. В паспорте должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;

- условное обозначение мойки;

- комплектность и количество;

- гарантии предприятия-изготовителя;

- дата выпуска или отгрузки;

- штамп ОТК.

При поставке в торговую сеть паспорт должен прикладываться к каждой мойке, а в состав комплекта должна входить также инструкция по монтажу и эксплуатации.

Допускается совмещать паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Мойки должны быть упакованы в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность моек при транспортировании и хранении.

Упакованные мойки должны иметь транспортную маркировку в соответствии с ГОСТ 14192-96.

Мойки упаковывают на деревянных поддонах, в деревянные ящики или обрешетки, прокладывая между мойками бумагу.

При поставке в торговую сеть каждая мойка должна быть упакована отдельно в картонную коробку или в деревянную обрешетку.

Мойки следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

Мойки должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие моек требованиям данного стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных данным стандартом.

Гарантийный срок эксплуатации моек - два года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации приборов через торговую сеть), но не более двух с половиной лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем.

Установка моек, водосливной и водоразборной арматуры к ним, кронштейнов, подстолий, подводок должна производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов и технических условий на изделия конкретных видов, предусмотренных проектом, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые работы по монтажу санитарно-технических кабин, акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку моек и арматуры к ним; - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность моек, арматуры, кронштейнов и подстолий; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на мойках, арматуре, кронштейнах и подстольях. | Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под монтаж моек и арматуры к ним |
| Установка моек и арматуры к ним | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа моек, водосливной и водоразборной арматуры; - установку кронштейнов, подстолий и моек в проектное положение; надежность их крепления; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков канализационных труб, сифонов, уплотнение резьбовых соединений смесителя с подводками. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: |  |
|  | - соответствие фактического положения установленных моек и смесителей (кранов) требованиям проекта и нормативных документов; надежность их крепления; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; |  |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Акт испытаний Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 мвключающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, монтаж санитарно-технических кабин;

- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включении электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы в санитарных узлах следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка кронштейнов под мойки;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка моек;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Монтажу моек и арматуры к ним должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку моек, арматуры и других комплектующих изделий на соответствие их требованиям нормативной документации.

Входной контроль моек и арматуры к ним должен производиться в соответствии с требованиями СОКК "Входной контроль качества санитарно-технических чугунных эмалированных приборов", "Входной контроль качества санитарно-технических стальных эмалированных приборов", "Входной контроль качества санитарно-технической водосливной арматуры", "Входной контроль качества санитарно-технической водоразборной арматуры", требованиями данной схемы. Входной контроль должен производиться в порядке, установленном документами системы качества.

Подводки к мойкам и водоразборной арматуре должны прокладываться в соответствии с требованиямиСОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и "Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

Расстояние между центрами патрубков холодной и горячей воды должны быть равны 100 или 150 мм в зависимости от расстояния между центрами штуцеров устанавливаемых настенных смесителей. Патрубки для присоединения настенных смесителей к сетям холодной и горячей воды должны иметь эксцентриситет не менее 3 мм.

Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать для водоразборных кранов и смесителей от бортов моек - 200±20.

Высота установки смесителей от уровня чистого пола, мм: для инвентарных моек в общественных и лечебных учреждениях - 800±20; для моек клеенок в лечебных учреждениях - 1100±20.

Для моек с настольной арматурой высота установки кранов определяется конструкцией прибора.

Высота установки моек от уровня чистого пола, мм (до верха борта):

в жилых, общественных и промышленных зданиях, школах - 850;

в лечебных учреждениях - 650 (мойка инвентарная чугунная); - 700 (мойка для клеенок).

Допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов ±5 мм.

Для мойки с несколькими отделениями допускается устанавливать один общий сифон с ревизией диаметром 50 мм.

Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения.

Мойки посуды, устанавливаемые в общественных и производственных зданиях, должны присоединяться с канализационной сети к разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Мойки должны быть установлены по уровню и иметь горизонтальное положение бортов. Отклонение бортов от горизонтали не должно превышать 2 мм по длине мойки, если другие нормы не предусмотрены проектом.

Монтаж моек осуществляется в следующей последовательности:

- разметка по шаблону мест установки средств крепления мойки или мест отверстий для установки кронштейнов;

- крепление планки или сверление отверстий под кронштейны;

- установка кронштейнов и выверка их по уровню (не допускается крепление кронштейнов с помощью деревянных пробок);

- установка мойки с предварительно установленным на ней центральным смесителем (смесителем с одной рукояткой или смесителем с нижней камерой смешения) или без смесителя (в соответствии с требованиями проекта) на кронштейнах и выверка ее;

- установка выпуска мойки;

- присоединение сифона;

- присоединение мойки к канализации и заделка монтажного стыка;

- присоединение подводок горячего и холодного водоснабжения к предварительно установленному на мойку смесителю или установка настенного смесителя.

Монтаж моек, устанавливаемых на подстолье (шкафу кухонной мебели) осуществляется в следующей последовательности:

- присоединение предусмотренных проектом гибких подводок к трубным подводкам холодной и горячей воды;

- установка подстолья;

- установка мойки с предварительно установленным смесителем на подстолье и выверка ее по уровню (мойки должны быть прочно закреплены на подстолье);

- присоединение гибких или трубных подводок (по проекту) горячей и холодной воды к смесителю с уплотнением резьбовых соединений;

- установка выпуска и сифона;

- присоединение сифона к подводке канализации с уплотнением монтажного стыка.

При горизонтальном положении бортов моек их днище должно иметь уклон к отверстию выпуска. Контроль уклона дна к отверстию для выпуска и уклона сливной полки в сторону чаши осуществляют путем частичного заполнения мойки водой.

После слива в мойке не должна оставаться вода.

Стыки чугунных канализационных труб на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента или расплавленной и нагретой до температуры 130-135 °С серой с добавлением 10% обогащенного каолина по ГОСТ 19608-84* или ГОСТ 19607-74*.

Гладкие концы труб из ПВД, ПНД, ПП и ПВХ с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба должна быть очищена растворителем, покрыта клеем и обсыпана песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП должна быть оплавлена, после чего также покрыта песком.

Пластмассовые отводные трубы наружным диаметром 40 мм от сифонов умывальников к сети внутренней канализации диаметром 50 мм следует присоединять с помощью перехода 50x40 мм или переходной резиновой детали.

Резьбовые соединения водоразборной арматуры должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 105 °С включительно следует применить ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе.

Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

Для резьбовых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносители и согласованные в установленном порядке.

Для присоединения подводок горячего и холодного водоснабжения к смесителю могут использоваться гибкие подключения: полиэтиленовые и латунные.

| Пример монтажной схемы установки мойки типа МСУ на подстолье | Пример монтажной схемы установки мойки типа МЧ на кронштейнах и подстолье |
| --- | --- |

Пример монтажной схемы установки мойки типа МНВП на подстолье

Установка моек по серии 4.900-10 вып.4

| Установка мойки чугунной эмалированной с двухоборотным сифоном | Установка мойки чугунной эмалированной с бутылочным сифоном |
| --- | --- |
| Спецификация: мойка чугунная эмалированная МЧ; смеситель с нижней камерой смешения - См-МДРБА сифон чугунный двухоборотный СФ 150Д кронштейн чугунный КрМБ | Спецификация: мойка чугунная эмалированная МЧ; смеситель центральный См-МДЦБА сифон бутылочный пластмассовый - СБПМ; кронштейн чугунный КрМБ |

Установка моек по серии 5.100.9-1 вып.0-1

| Примыкание моек 1ПМл-1, 1ПМл-2, 1ПМл-3, 1ПМЛ-4, 1ПМл-5, 1ПМпр-1, 1ПМпр-2, 1ПМпр-3, 1ПМпр-4 и 1ПМпр-5 (вариант чугунных труб) |  |
| --- | --- |

| Кухонные узлы КУл-21, КУл-22, КУпр-21, КУпр-22 (вариант чугунных труб) | Кухонные узлы КУл-11, КУл-12, КУпр-11, КУпр-12 (вариант чугунных труб) |
| --- | --- |