ВСН 1-83
------------------------------
Минавтодор РСФСР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И ПАСПОРТИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНА республиканским проектно-технологическим трестом "Росдороргтехстрой" по заданию Минавтодора РСФСР с учетом замечаний и предложений органов управления дорожным хозяйством союзных республик. Предназначена для разработки ведомственных инструкций по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования.

Типовая инструкция составлена инж. В.М.Литвиновым.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Технический учет и паспортизация автомобильных дорог производятся с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог.

1.2. Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования. Учет и паспортизацию проводят по каждой автомобильной дороге в отдельности.

1.3. Элементами дороги, подлежащими техническому учету, являются: полоса отвода, земляное полотно, проезжая часть, искусственные сооружения, здания дорожной службы, дорожные инженерные устройства и обстановка дороги, озеленение дороги, здания автотранспортной службы.

1.4. К искусственным сооружениям относятся: мосты, путепроводы, виадуки, подземные и наземные пешеходные переходы, трубы, броды, паромные переправы, подпорные стенки, тоннели и галереи.

1.5. К зданиям дорожной службы относятся находящиеся на балансе дорожных организаций:

1.5.1. Служебные здания - конторы, клубы, столовые и др.

1.5.2. Производственные здания - мастерские, гаражи, склады и др.

1.5.3. Жилые - дома для работников дорожной службы, а также персонала, занятого охраной мостов, тоннелей, переправ и других сооружений.

Примечание. Не подлежат учету здания дорожной службы, находящиеся во временном (арендном) пользовании дорожных организаций.

1.6. К дорожным инженерным устройствам и обстановке дорог относятся: автобусные остановки, переходно-скоростные полосы, площадки для остановок и стоянок автомобилей, площадки отдыха, павильоны для ожидания автобусов, снегозадерживающие переносные щиты и заборы, линии связи и освещения дорог, дорожные знаки, ограждения, направляющие устройства.

1.7. К озеленению дорог относятся снегозащитные и декоративные лесонасаждения.

1.8. К зданиям автотранспортной службы относятся: автостанции, автовокзалы, посты ГАИ, перецепные и контрольно-диспетчерские пункты, гостиницы, мотели, кемпинги, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, первой медицинской помощи, туалеты, моечные пункты, почта, телеграф, телефон.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА И ПАСПОРТИЗАЦИИ

2.1. Единовременный технический учет и паспортизация автомобильных дорог общего пользования производятся по распоряжению министерства.

2.2. Текущий технический учет и паспортизация автомобильных дорог общего пользования производится постоянно в порядке, установленном инструкцией.

2.3. Общее руководство техническим учетом и паспортизацией автомобильных дорог осуществляют дорожные управления.

2.4. Технический учет и паспортизацию производят организации и подразделения, подведомственные дорожным управлениям за счет ассигнований, выделяемых на ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений.

Примечание. К дорожным управлениям относятся: управления автомобильных дорог, республиканские (АССР), краевые, областные и районные (в республиках, не имеющих областного деления) органы управления дорожным хозяйством.

2.5. К проведению технического учета и паспортизации могут привлекаться научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие специализированные организации по договорам, заключаемым в установленном порядке.

2.6. Работы по проведению технического учета и паспортизации разделяются на полевые и камеральные.

2.6.1. К полевым относятся натурные обследования и обмер дорог и дорожных сооружений.

2.6.2. К камеральным относятся обработка материалов полевых работ и оформление документов технического учета.

Камеральные работы выполняют также при ежегодном уточнении данных технического учета и паспортизации.

2.7. Технический учет и паспортизацию вновь построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию автомобильных дорог проводят не позднее чем через полгода после утверждения актов государственной приемочной комиссии.

2.8. Технический учет и паспортизация введенных в эксплуатацию автомобильных дорог или их участков могут быть проведены на основании имеющейся проектной и исполнительной документации без выполнения полевых работ.

2.9. В паспорта дорог и документы технического учета ежегодно вносят изменения по состоянию на 1 января.

2.10. Наряду с традиционными могут быть использованы автоматизированные способы технического учета автомобильных дорог, осуществляемые на базе подсистем отраслевых автоматизированных систем управления "Дорога" (ОАСУ - "Дорога") и др.

Переход на автоматизированные методы учета производится по мере ввода в промышленную эксплуатацию указанных подсистем.

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА

3.1. При техническом учете автомобильных дорог общего пользования (кроме грунтовых участков дорог местного значения) составляются следующие документы:

технический паспорт с линейным графиком (приложение 23);

карточка на мост (путепровод) по форме Э-1 (приложение 2);

карточка на трубу по форме Э-2 (приложение 3);

карточка на служебное, производственное, жилое здания по форме Э-3 (приложение 4);

ведомости наличия и технического состояния:

мостов (путепроводов) по форме Э-4 (приложение 5),

тоннелей по форме Э-5 (приложение 6),

труб по форме Э-6 (приложение 7),

паромных переправ по форме Э-7 (приложение 8),

подпорных стен по форме Э-8 (приложение 9),

зданий дорожной службы по форме Э-9 (приложение 10),

автобусных остановок по форме Э-10 (приложение 11),

переходно-скоростных полос по форме Э-11 (приложение 12),

дорожных знаков по форме Э-12 (приложение 13),

ограждений по форме Э-13 (приложение 14),

направляющих устройств по форме Э-14 (приложение 15),

озеленения по форме Э-15 (приложение 16),

тротуаров и пешеходных дорожек по форме Э-16 (приложение 17),

укрепления обочин по форме Э-17 (приложение 18),

съездов по форме Э-18 (приложение 19),

ведомость наличия коммуникаций, находящихся в пределах полосы отвода по форме Э-19 (приложение 20),

ведомость размеров полосы отвода по форме Э-20 (приложение 21),

сводная ведомость наличия автомобильных дорог и сооружений на них по форме Э-21 (приложение 22),

полевой журнал обследования дорожной одежды (приложение 1).

3.2. В состав документов технического учета участков грунтовых дорог местного значения входят линейный график и карточки на мосты (путепроводы).

3.3. При техническом учете и паспортизации дорожная организация составляет документы, указанные в п.3.1 (кроме сводной ведомости наличия автомобильных дорог и сооружений на них по форме Э-21), по каждой обслуживаемой дороге или ее участку в двух экземплярах, а карточки на мосты (путепроводы) (форма Э-1) в пяти экземплярах.

Первый экземпляр документации вместе с четырьмя экземплярами карточек на мосты (путепроводы) пересылаются в дорожное управление.

3.4. Дорожное управление на основании материалов, представленных дорожными организациями, составляет по каждой дороге паспорт и сводную ведомость дорог по форме Э-21, а также ведомости наличия и технического состояния зданий и сооружений по каждой дороге.

Паспорт и сводная ведомость по форме Э-21 составляются в трех экземплярах. Первый экземпляр паспорта с приложенными к нему сводной ведомостью по форме Э-21 и карточками на мосты (путепроводы) представляются в министерство, второй экземпляр остается в дорожном управлении и третий является обменным.

3.5. При изменении каких-либо данных технического учета дорожная организация ежегодно вносит поправки в документацию, представляемую в дорожное управление. Дорожное управление корректирует свой и обменный экземпляры паспорта и обменный экземпляр направляет в министерство. Министерство, получив обменный экземпляр, сверяет его со своим экземпляром и последний высылает в дорожное управление для внесения изменений.

Дорожные организации составляют документы, указанные в п.3.2, в двух экземплярах: первый экземпляр пересылают в дорожное управление, второй остается в организации.

4. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ УЧЕТУ И ПАСПОРТИЗАЦИИ

4.1. Все технические данные, включаемые в паспорт и документы технического учета, получают по результатам проведения полевых и камеральных работ.

4.2. Полевые работы.

4.2.1. Полевые работы по техническому учету и паспортизации дорог выполняют специализированные партии, создаваемые дорожными управлениями, организациями и подразделениями.

4.2.2. При проведении технического учета и паспортизации силами сторонних организаций, специализированные партии создаются этими организациями.

4.2.3. Обеспечение полевых работ транспортными средствами и необходимым оборудованием осуществляют дорожные организации и подразделения.

4.2.4. Состав партии, комплект инструментов и количество транспортных средств устанавливаются в каждом отдельном случае в зависимости от характера и объема полевых работ.

4.2.5. До начала полевых работ дорожные или привлеченные организации сообщают партиям наименования дорог, подлежащих техническому учету и паспортизации, их начальные основные промежуточные и конечные пункты и сроки выполнения этих работ.

Если дорога, на которой производятся полевые работы по техническому учету и паспортизации, имеет участки, совпадающие с другими автомобильными дорогами (включая городскую черту), то определение принадлежности и протяженности этих участков производится в соответствии с действующим законодательством.

Партиям должны быть также выданы имеющиеся по каждой обслуживаемой дороге проектные и учетные материалы. Использование этих материалов не исключает необходимости полевых работ.

Весь личный состав партий должен пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности.

4.2.6. Запрещается отправка партий на место работ до выполнения требований, указанных в пп.4.2.4 и 4.2.5.

4.2.7. При проведении полевых работ на автомобильных дорогах необходимо оформлять документы, указанные в п.3.1 (кроме сводной ведомости наличия автомобильных дорог и сооружений на них), заполнять пикетажную книжку, угломерный и нивелировочный журналы установленного образца.

На грунтовых дорогах местного значения заполняют только: карточки на мосты, путепроводы (приложение 2), пикетажную книжку, угломерный и нивелировочный журналы, линейный график.

4.2.8. Все полевые записи необходимо делать отчетливо, карандашом. При исправлениях неправильно записанное зачеркивают и сверху или рядом делают новую запись. Стирать неправильно записанное запрещается.

На каждой странице полевых записей нужно указать время (число, месяц, год) их внесения и поставить отчетливую подпись лица, сделавшего записи.

На первой странице пикетажной книжки должны быть указаны должности, фамилии и инициалы начальника партии и исполнителей, а также название и адрес организации, выполняющей работы.

4.2.9. Состав полевых работ определяется теми данными, которые требуются для заполнения документации технического учета и паспортизации, указанной в пп.3.1 и 3.2 настоящей инструкции.

В соответствии с этим при полевых работах: снимают ситуацию, измеряют протяженность автомобильной дороги и ее участков с продольными уклонами более допустимых, а радиусами кривых в плане менее допустимых для данной категории дороги, ширину полосы отвода и земляного полотна, протяженность покрытия каждого типа и ширину проезжей части в местах изменения типа покрытия, толщину дорожной одежды (если это поручено партии, проводящей технический учет), протяженность затопляемых, оползневых и вечномерзлотных участков дороги; определяют грунт земляного полотна, состояние покрытия, объем снегопереноса, границы участков, обслуживаемых первичными дорожными организациями, а также границы участков, совпадающих с другими автомобильными дорогами, количество, местоположение и техническое состояние искусственных сооружений, указанных в п.1.4, и зданий дорожной службы, описывают и измеряют их размеры; собирают данные о количестве и местоположении элементов дорожных инженерных устройств, обстановки, озеленения, предприятий автотранспортной службы, коммуникаций, находящихся в пределах полосы отвода, съездов, пешеходных дорожек и тротуаров, укреплений обочин.

4.2.10. Начало и конец автомобильной дороги определяют по проектной исполнительной документации и уточняют на месте в дорожных организациях.

Порядок ведения километража определяется согласно действующему "Единому порядку установления километража".

4.2.11. Измерение протяженности автомобильной дороги производят мерной стальной лентой с точностью, принятой при технических изысканиях, по оси проезжей части. В тех случаях, когда проезжая часть не имеет твердого покрытия, по оси земляного полотна.

Протяженность автомобильных дорог с большой интенсивностью движения можно измерять мерной лентой по левой кромке проезжей части дороги, а грунтовых дорог - спидометром автомобиля.

4.2.12. При разбивке километража на новой автомобильной дороге километровые точки закрепляют прочными кольями высотой 1 м над поверхностью земли и диаметром не менее 5 см вдоль полотна за пределами обочин в зависимости от поперечного профиля автомобильной дороги:

при выемках глубиной до 1,5 м, а также насыпях высотой до 1 м - на обрезе на расстоянии 0,5 м от бровки выемки, кювета или подошвы насыпи;

при выемках глубиной более 1,5 м - на откосе выемки с заделкой столба на отметке бровки земляного полотна;

при насыпях выше 1 м - на откосе насыпи на расстоянии 1 м (по горизонтали) от бровки земляного полотна.

4.2.13. Местоположение мостов, путепроводов, виадуков и других сооружений и зданий, являющихся элементами автомобильной дороги, определяют точкой пересечения оси дороги с поперечной осью сооружения. Местоположение путепроводов, находящихся над дорогой, а также водопропускных труб определяют точкой пересечения оси дороги с продольной осью путепровода (трубы).

Местоположение зданий дорожной службы и предприятий автосервиса, находящихся вне дорожной полосы (в городах и других населенных пунктах), фиксируют с указанием города или населенного пункта и ближайшего километрового знака дороги. При значительном удалении зданий от дороги на линейном графике указывают расстояние до них.

В тех случаях, когда на одной и той же территории находится несколько зданий, местоположение комплекса определяют по местоположению главного здания.

4.2.14. Местоположение зданий и сооружений на дороге фиксируют указанием порядкового километра и соответствующего количества метров.

4.2.15. Вне населенных пунктов ситуацию снимают на полосе шириной 50 м влево и 50 м вправо от бровки земляного полотна, в населенных пунктах - между линиями застройки (но не более 50 м в каждую сторону от дороги).

4.3.2. Протяженность покрытий

| Типы покрытий | Протяженность (км) на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1. Усовершенствованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цементобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асфальтобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовые из мозаики и брусчатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Переходные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щебеночные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гравийные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрытия из грунтов и местных каменных материа- лов, обработанных вяжущи- ми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовые из булыжного и колотого камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Низшие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовые, укрепленные или улучшенные различны- ми местными материалами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовые профилированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грунтовые естественные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Характеристика профиля и трассы: радиусы кривых и уклоны, не отвечающие требованиям СНиПов для 
данной категории дороги

| На 1 января | Число кривых с радиусом менее допустимого, шт. | Суммарная длина кривых с радиусами менее допустимых, км | Число участков с уклонами, превышающими допустимые, шт. | Длина участков с уклонами, превышающими допустимые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 __ г. 19 __ г. 19 __ г. 19 __ г. 19 __ г. 19 __ г. |  |  |  |  |

4.5. Протяженность участков повышенной трудности содержания

| Характер участков | Протяженность (км) на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Оползневые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затопляемые Вечномерз- лотные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6. Дорожные инженерные устройства и обстановка дорог

| Наименование | Наличие на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Автопавильоны капи- тального типа, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка отдыха, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадки для стоянок и остановок автомобиля, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение дорог, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии технологической связи, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кабельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусные остановки, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переходно-скоростные полосы, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнальные столбики, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дорожные знаки, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предупреждающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приоритета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запрещающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предписывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| информационно- указательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дополнительной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7. Предприятия автотранспортной службы

4.7.1. Автостанции, автовокзалы

| Мес- то- поло- же- ние, км + | Наи- ме- нова- ние пред- прия- тия и насе- лен- ного пункта | Мощ- ность (коли- чество пасса- жиров) | Ве- дом- ствен- ная при- над- леж- ность | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

4.7.2. Перецепные, контрольно-диспетчерские пункты, посты ГАИ

| Мес- то- поло- же- ние, км + | Наиме- нова- ние пред- прия- тия и насе- лен- ного пункта | Ведом- ствен- ная при- над- леж- ность | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

4.7.3. Гостиницы, мотели, кемпинги

| Мес- то- по- ло- же- ние, км + | Наиме- нова- ние пред- при- ятия и насе- лен- ного пункта | Мощ- ность (коли- чес- тво мест) | Ве- домс- твен- ная при- над- леж- ность | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

4.7.4. Станции технического обслуживания

| Место- поло- жение, км + | Наиме- нование насе- ленного пункта | Мощ- ность (коли- чество постов) | Ведом- ственная принад- леж- ность | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

4.7.5. Автозаправочные станции

| Мес- топо- ложе- ние, км + | Наиме- нова- ние насе- лен- ного пункта | Мощ- ность (зап- равок в сутки) | Ведом- ствен- ная прина- длеж- ность | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

4.7.6. Моечные пункты

| Место- поло- жение, км + | Наиме- нование пред- приятия и насе- ленного пункта | Мощ- ность (коли- чество пасса- жиров) | Ведом- ствен- ная при- над- леж- ность | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

4.7.7. Отдельно стоящие общественные туалеты

| Место- поло- жение, км + | Наиме- нова- ние насе- ленного пункта | Мощ- ность (число очков) | Ведом- ствен- ная при- над- леж- ность | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Примечание. Заполняется только на туалеты капитального типа с водопроводом, канализацией, электроосвещением.

4.7.8. Пункты питания (рестораны, кафе, буфеты, столовые)

| Место- поло- жение, км + | Наиме- нова- ние пред- прия- тия и насе- лен- ного пункта | Мощ- ность (число поса- дочных мест) | Ведом- ствен- ная при- над- леж- ность | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Примечание. Заполняется для дорог общегосударственного и республиканского значения.

4.7.9. Пункты первой медицинской помощи, почта, телеграф, телефон

| Место- поло- жение, км + | Наиме- нование пред- приятия | Наиме- нование насе- ленного пункта | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Примечание. Заполняется для дорог общегосударственного и республиканского значения.

4.8. Характеристика дороги по снегозаносимости

| На 1 января | Протяженность заносимых участков, км | Наличие и протяженность снегозащитных элементов, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лесопосадок | Постоянных заборов | Щитов | Плетней и прочих | Всего обеспечено защитой |
|  | Все- го | В том числе | Всего | В том числе работающих |  | Шт. | Линий защиты |  |  |
|  |  | слева | спра- ва | слева | спра- ва | слева | спра- ва | слева | спра- ва |  | слева | спра- ва | слева | спра- ва | слева | спра- ва |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. 19 _ г. ... 19 _ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.9. Служебные, производственные и жилые здания

|  | Служебные | Жилые | Производственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мастерские | Гаражи | Склады | Прочие |
| На 1 янва- ря | Чис- ло, шт. | Полез- ная пло- щадь, м | Число, шт. | Число квар- тир, шт. | Число зда- ний, шт. | Число станко- мест | Число зданий, шт. | Число машино- мест | Число зданий, шт. | Полез- ная пло- щадь, м | Число зданий, шт. | Полез- ная пло- щадь, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 __ г. 19 __ г. ... 19 __ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10. Искусственные сооружения

4.10.1. Сводная ведомость наличия мостов (путепроводов)

| Виды соору- жений | Мате- риалы соору- жений | Длина, м | Наличие (шт.) на 1 января |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Мосты | Металли- ческие и стале- железо- бетонные | До 25 25...100 Более 100 Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железо- бетонные | До 25 25...100 Более 100 Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бетонные и камен- ные | До 25 25...100 Более 100 Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разно- родные по мате- риалам | До 25 25...100 Более 100 Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревян- ные | До 25 25...100 Более 100 Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наплав- ные | До 25 25...100 Более 100 Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путе- прово- ды | Метал- лические и стале- железо- бетонные Железо- бетонные | До 25 Более 25 Итого До 25 Более 25 Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10.2. Сводная ведомость наличия тоннелей, галерей и пешеходных переходов

| Виды сооружений | Наличие (шт./м) на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Тоннели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галереи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные переходы, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: наземные подземные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10.3. Сводная ведомость наличия труб

| Виды сооружений | Наличие (шт./м) на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Металлические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетон- ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10.4. Сводная ведомость наличия паромных переправ

| Виды сооружений | Наличие (шт./м рабочего хода) на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Самоходные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буксирные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канатные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навесные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10.5. Сводная ведомость наличия подпорных стен

| Материалы сооружений | Наличие (шт./м) на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Железо- бетонные и бетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10.6. Сводная ведомость снегозащитных и декоративных лесонасаждений

| Виды лесо- насаждений | Протяженность на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Снегозащит- ные, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| двухрядные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| четырехрядные шестирядные восьмирядные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декоративные, шт./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10.7. Сводная ведомость тротуаров и пешеходных дорожек

| Наименование | Протяженность (км) на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10.8. Сводная ведомость укрепления обочин

| Наименование | Протяженность (км) на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Укрепленные обочины, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| щебнем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гравием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бетоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| камнем, обработанным вяжущим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| асфальто- бетоном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| неоднородными материлами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.10.9. Сводная ведомость съездов (въездов)

| Тип покрытия съезда (въезда) | Наличие (шт./км) на 1 января |
| --- | --- |
|  | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| Асфальтобетонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Булыжная мостовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щебеночное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гравийное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Денежные затраты и основные объемы выполненных работ

5.1. Денежные затраты

| Виды денежных затрат, тыс. руб. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. | 19_г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| По эксплуатаци- онной смете, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе на: капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По смете капиталовложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Объемы выполненных работ (в натуральных измерителях)

|  |  | Дорожная одежда, км | Мосты, путепро- воды, шт./м | Трубы, шт./м |  | Служебные здания | Жилые дома | Мастер- ские | Гаражи | Склады | Прочие производ- ственные здания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Вид работ (реко- нстру- кция, капи- таль- ный ре- монт, сред- ний ре- монт) | Все- го | В том чис- ле пере- вод в усо- вер- шен- ство- ван- ную | Все- го | В том чис- ле пере- стро- йка на дол- го- веч- ные | Все- го | В том чис- ле пере- стро- йка на дол- го- веч- ные | Све- то- за- щит- ные наса- жде- ния, км (спра- ва, сле- ва) | Чис- ло, шт. | По- лез- ная пло- щадь, м | Чис- ло, шт. | Чис- ло квар- тир, шт. | Чис- ло, шт. | Чис- ло стан- ко- мест | Чис- ло, шт. | Чис- ло ма- ши- но- мест | Чис- ло, шт. | По- лез- ная пло- щадь, м | Чис- ло, шт. | Мощ- ность (по- лез- ная пло- щадь), м | Все- го зда- ний, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

5.3. Выполнение основных работ

| Год | Наименование работ | Измеритель | Количество работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Место выполненных работ от км + до км + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6. Линейный график автомобильной дороги 
________ (название дороги)

6.1. Условные обозначения для линейного графика

Графа 1. Границы между зонами обслуживания первичных дорожных организаций указывают жирной линией

Городской участок, находящийся в зоне обслуживания, выделяют штриховкой и надписью

Графа 2. Границы участков с уклонами более допустимых обозначают вертикальной чертой; длину участков и уклон - принятыми в проектах знаками

Графа 3. Радиусы кривых в плане менее допустимых обозначают общепринятыми в проектах знаками. Длину кривой указывают в нижней части строки

Графа 4. Километры указывают цифрами

Графа 5. Ситуацию обозначают принятыми для топографических карт и проектов знаками: ДРСУ - комплекс ДРСУ; УПР - комплекс участка производителя работ; МУ - мастерский участок; К - контора; С - склад; Ж/8 - жилой дом (в знаменателе - число квартир); М/5 - мастерская (в знаменателе - число станко-мест); Г/8 - гараж (в знаменателе - число машино-мест). Предприятия автосервиса обозначают символами соответствующих дорожных знаков ГОСТа. Служебные, производственные и жилые здания обозначают следующим образом: железобетонные, бетонные, кирпичные, каменные - красным, деревянные - синим цветом

Графа 6. Тип покрытия обозначают:

| Тип покрытия | Обозначение |
| --- | --- |
| Цементобетон (черным) |  |
| Асфальтобетон (голубым): |  |
| горячий |  |
| теплый |  |
| холодный |  |
| Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими (коричневым): |  |
| приготовленными в установке |  |
| способом смешения на дороге |  |
| способом пропитки или полупропитки |  |
| Мостовые (оранжевым): |  |
| из мозаики или брусчатки |  |
| из булыжного или колотого камня |  |
| Щебеночные (красным) |  |
| Гравийные (желтым) |  |
| Покрытия из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими (зеленым) |  |
| Грунтовые, укрепленные или улучшенные материалами (зеленым) |  |
| Грунтовые естественные (зеленым) |  |
| Прочие (малиновым) |  |

К прочим относят покрытия, которые не вошли в перечень

Для дорог с разделительной полосой строку делят на две части горизонтальной линией, на которую с интервалом наносят круги малого радиуса

Шероховатая поверхностная обработка

Графа 7. Конструкцию дорожной одежды обозначают принятыми в проектах знаками

Графа 8. Искусственные сооружения

МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ: деревянные (синим), долговечные (красным)

Материал: Д - деревянные; К - каменные, бетонные; ЖБ - железобетонные; М - металлические, сталежелезобетонные; Р - разнородные по материалам

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ

|  | Подпорные стены железобетонные и бетонные (черным) |
| --- | --- |
|  | Подпорные стены каменные (красным) |
|  | Подпорные стены деревянные (синим) |

ГРАФА 9. Название грунтов земляного полотна

ГРАФА 10.

|  | Снегозаносимые участки (черным). Цифра 150 означает объем снегопереноса в м/м |
| --- | --- |
|  | Работающие снегозащитные насаждения (зеленым) |
|  | Временные и постоянные снегозащитные ограждения (черным). Щ - планочные щиты, Зб - заборы |

Цифры (за исключением 150) означают плюсы дороги

ГРАФА 11.

|  | Затопляемые участки (синим) |
| --- | --- |
|  | Вечномерзлотные участки (зеленым) |
|  | Оползневые и обвалы (черным) |

ГРАФА 12. Состояние покрытия оценивают словами: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное