"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__" ___________ ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для облицовщика-плиточника

Настоящая инструкция по охране труда распространяется на облицовщика-плиточника, занятого выполнением простых работ по облицовке керамическими, стеклянными, асбоцементными и другими плитками.

# I. Общие требования охраны труда

К выполнению облицовочных работ допускаются лица не моложе 18 лет.

Облицовщику-плиточнику следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, распорядка дня, при проведении облицовочных работ могут возникнуть опасности:

- падения с высоты;

- поражения электрическим током;

- отравления парами растворителей;

- травмирования острозаточенным инструментом.

Рабочее место должно быть организовано в соответствии с картами трудовых процессов и требованиями настоящей инструкции, содержаться в чистоте. В опасных местах размещаются плакаты и надписи по ТБ.

Облицовщик - плиточник обязан:

- выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем работ;

- использовать леса и подмости после их испытания и проверки;

- выполнять требования предупредительных знаков;

- содержать рабочее место в чистоте;

- курить и использовать открытый огонь только в отведенных для этой цели местах.

# II. Требования безопасности перед началом работы

Облицовщик - плиточник обязан:

- получить инструктаж по ТБ в случае изменения вида работы и условий труда;

- надеть спецодежду и индивидуальные средства защиты;

- осмотреть и подготовить рабочее место, освободить проходы;

- проверить освещенность рабочего места;

- проверить исправность лесов, подмостей, инструмента, наличие ограждений опасных зон;

- проверить надежность закрепления облицовываемой конструкции;

- в помещении отключить отрытые действующие электропроводки;

# III. Требования безопасности во время работы

Облицовщик - плиточник обязан:

- насечку бетонных или гладких кирпичных поверхностей осуществлять с обязательным использованием защитных очков с небьющимися стеклами и рукавиц;

- операции по подколке, надрезке и сверлению плиток выполнять только исправными инструментами и приспособлениями;

- доставку материалов, раствора и мастик на рабочие места осуществлять в инвентарной таре;

- производить доводку мастик, содержащих летучие растворители до требуемой вязкости только в специальных вентилируемых помещениях и вдали от открытого огня;

- хранить мастику в таре с плотно закрывающимися крышками;

- не допускать на рабочие места посторонних лиц.

Облицовщику-плиточнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать при неисправном или недостаточном освещении;

- не проходить и не находиться под поднятым грузом;

- работать без спецодежды и индивидуальных средств защиты;

- использовать для подмащивания посторонние предметы;

- работать неисправным инструментом;

- курить на рабочем месте;

- работать с приставных лестниц;

- подклинивать стойки лесов и подмостей обрезками досок, кирпичами и другими нештатными материалами и приспособлениями;

- пользоваться открытым огнем при осмотре тары из под мастик.

# IV. Требования безопасности по окончании работ

Облицовщик-плиточник  обязан:

- привести в порядок рабочее место, очистить инструмент и сдать его;

- убрать с лесов и подмостей оставшийся материал;

- отключить от сети применявшийся электрифицированный инструмент, выключить освещение;

- тщательно вымыть открытые участки кожи.

# V. Требования к поведению рабочего при возникновении

# опасной ситуации

Аварийная обстановка может возникнуть вследствие:

- превышения допустимой нагрузки на леса;

- нарушения правил хранения мастик, содержащих летучие растворители;

- потери устойчивости лесов;

- поражения электрическим током;

- воспламенения паров растворителей.

Облицовщик-плиточник обязан:

- немедленно подать сигнал об опасности;

- принять меры по предотвращению аварии;

- покинуть рабочее место;

- сообщить о случившемся руководителю работ;

- при необходимости оказать доврачебную помощь пострадавшим.

"__ "_______________  ____ года.

Иженер по технике безопасности  _______________