СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТ

Строительно-монтажные работы

МОНТАЖ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПЛИТ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид панелей; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ; | Визуальный |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение панелей; | Измерительный |  |
|  | - правильность сборки панелей стен в "карты"; | Визуальный |  |
|  | - наличие уплотняющих прокладок в горизонтальных и вертикальных стыках панелей | То же |  |
| Монтаж панелей | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку панелей в проектное положение (отклонение плоскостей панелей от вертикали, смещение осей или граней панели в нижнем сечении относительно разбивочных осей); | Измерительный, каждая панель |  |
|  | - толщину шва между смежными панелями по длине; | То же |  |
|  | - уступ между смежными гранями панелей из их плоскости; | " |  |
|  | - качество выполнения работ по замоноличиванию и герметизации стыков | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |
|  | - фактическое положение смонтированных панелей; | Измерительный |  |
|  | - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству крепления герметизации стыков | Технический осмотр |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка измерительная, отвес строительный. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 табл.25

Предельные отклонения:

- уступа между смещенными гранями панелей из их плоскости - 4 мм;

- плоскости панелей от вертикали - 5 мм;

- толщины шва между смежными панелями по длине - ±4 мм.

При приемке следует проверять надежность закрепления панелей, отсутствие трещин, зыбкости, поврежденных мест, промежуточному контролю подлежит изоляция стыков между панелями.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.6.3-6.6

Панели перегородок в многоэтажных зданиях следует монтировать после монтажа несущих элементов на этаже с применением специальных приспособлений (кантователей, вышек с лебедками и др.) без использования монтажных кранов; в одноэтажных зданиях - с помощью монтажных кранов или специальных приспособлений.

Установка панелей и плит в плане и по высоте должна выполняться путем совмещения рисок, нанесенных на монтируемых и опорных конструкциях. Верх панелей необходимо выделять относительно разбивочных осей.

Уплотняющие прокладки в стыки панелей необходимо укладывать до установки панелей.

Законченные конструкции следует принимать поэтажно, посекционно.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 6428-83. Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия.

Предельные отклонения размеров плит пазовых, мм:

- по длине - ±4;

- по ширине - ±2;

- по толщине - ±2.