ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТАНОВКА ТРАПА ДИАМЕТРОМ 100 мм

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на установку трапа диаметром 100 мм.

Общие сведения

Установка трапов

В душевых, банях, прачечных, ваннах, производственных и других помещениях, где полы моют из поливочных кранов, устанавливают трапы.

При установке трапа в межэтажном перекрытии следует обеспечить герметичное соединение деталей трапа с бетоном, что достигается использованием гидроизоляционных материалов (осмоленная мешковина, клеемасса и др.), Гидроизоляцию укладывают в несколько слоев между корпусом трапа и его рамой. Трап устанавливают заподлицо с поверхностью пола, который имеет уклон в сторону трапа.

Технология укладки полов с уклоном

Наклонные участки пола называют пандусом. Такие полы устраивают в помещениях бань, душевых, производственных помещениях, имеющих стоки для жидкости. В конструкции этого типа полов входит гидроизоляция, препятствующая проникновению сточных вод в толщу конструкции.

Полы из плитки укладывают с уклоном 1-2%. Монолитные (бетонные) покрытия, с поверхности которых твердые отходы производства смываются струей воды, имеют уклон 3-5%. При уклоне 1% на каждый метр длины уровень пола понижается на 1 см, при уклоне 2% - соответственно на 2 см и т.д. Величину уклона полов указывают в проекте. У полов, уложенных на грунте, уклон обеспечивают планировкой грунтового основания. Только в небольших помещениях уклон устраивают за счет утолщения подстилающего слоя. Он не должен превышать 40 мм. Не допускается устраивать уклон за счет толщины прослойки. Увеличение ее толщины более 15 мм вызовет отслоение плиток.

После очистки, промывки и проверки уклонов основания приступают к разбивке покрытия. Направление уклона пандусов зависит от местоположения трапов и лотков. При этом направление стока воды не должно пересекать проходов.

Участки покрытия, собирающие сток, разделяют линиями разруба - диагоналями, проходящими через углы трапа. Такие наклонные участки пола имеют форму равнобедренных треугольников. Если в помещении предусмотрено два трапа, смежные треугольные участки покрытия разграничивает линия водораздела, отстоящая от трапов на одинаковом расстоянии. В полах с лотками участки покрытия, собирающие сток, имеют прямоугольную форму.

Наклонные участки покрытия начинаются от полосы, равной ширине двух-трех рядов плитки, проходящей по периметру стены.

Полы в смежных помещениях располагают на одном уровне.

До укладки покрытия проверяют точность установки и надежность крепления трапа, наличие гидроизоляции, уклон основания. Затем на горизонтальных полосах у стены и у трапа укладывают маяки. На треугольных участках покрытия плитки укладывают рядами, параллельными пристенным полосам и линии водораздела. Такой способ укладки полов с уклоном называют настилкой способом "в конверт". У линий разруба, разделяющих треугольные участки покрытия, укладывают только перерубленные по месту плитки.

Перед укладкой плиток в покрытие их предварительно раскладывают "насухо", начиная от трапа. Каждый треугольный участок пола настилают отдельно. По натянутому причальному шнуру между маяками (у стены и трапа) укладывают маячный ряд (провеску), идущий от трапа до середины основания каждого треугольника. Участки пола настилают горизонтальными рядами, начиная от трапа, где укладывают только целые плитки.

Сначала настилают треугольный участок, противоположный выходу из помещения, затем участки, расположенные слева и справа, и последним - у выхода.

Такая последовательность работ избавляет от прохода по свежеуложенным плиткам и способствует повышению качества покрытия.

Надо иметь в виду, что в полах с уклоном по линии водораздела проходят деформационные швы. Наиболее подвержены разрушению при эксплуатации полы в местах деформационных швов, а также при сопряжении с каналами, трапами, лотками и другими конструкциями. В таких местах чаще всего покрытие пола отслаивается от прослойки. Эти участки укладывают наиболее тщательно.

До настилки полов проверяют надежность основания, наличие стальных уголков, обрамляющих деформационные швы, углубления в местах расположения каналов и трапов, прочность их крепления к анкерам, заделанным в основании. Обрамляющие стальные уголки не должны выступать из уровня настилаемых полов. К уголкам в каналах, лотках и трапах примыкают только целые плитки.

Места деформационных швов обрамляют стальными уголками при значительных механических нагрузках в процессе эксплуатации. Швы заполняют битумной мастикой с волокнистыми наполнителями.

Зоны открытых каналов обрамляют стальными уголками с анкерами, заделанными в бетонную подготовку. Стенки каналов располагают на одном уровне с полом.

Лотки в полах устраивают с обрамлением стальными уголками или без них. В том случае, когда лотки не обрамляют уголками, целыми плитками перекрывают торцы вертикальных рядов, уложенных в пониженной части лотка.

Сопряжения разнотипных полов укладывают на одном уровне. Покрытия отделяют одно от другого стальным уголком, приваренным к закладным деталям.

Трапы служат для приема воды в помещениях, где ее слив производится непосредственно на пол (душевые, баня и т.п.), или в помещениях, где необходима промывка полов (например, в производственных помещениях). Как правило, трапы изготавливают чугунные с прямым выпуском, диаметр которого варьируется в пределах от 50 до 100 мм (рис.1). Кроме того, трапы имеют гидравлический затвор.

Рис.1. Чугунный эмалированный трап

Верхняя часть трапа закрыта чугунной решеткой, которая не должна качаться под действием нагрузки (например, людей). Решетку следует устанавливать заподлицо с поверхностью бортов корпуса трапа.

Кроме трапов, указанных выше, применяют также банные трапы, которые, в отличие от первых, лишены гидравлического затвора.

Подобные трапы устанавливают в полу бань или в помещениях, где на пол выливают большое количество воды. К этим трапам подсоединяют сифоны.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Слесарь-сантехник IV разряда (С1)

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО:

- проложить систему канализации;

- подготовить приямок для установки трапа;

- доставить на рабочее место материалы, инструмент и  приспособления.

Описание операций


Установка трапа (рис.2)

Рис.2

С1 размечает место установки трапа и канализационного узла (патрубка с отводом под углом 135°). В случае необходимости подгоняет их по месту. На концы узла наматывает просмоленный канат и  вставляет один конец (отвод) узла в раструб отводной линии, а на другой конец (патрубок) узла насаживает трап.

Конопатка стыков

С1 с помощью конопатки и молотка уплотняет просмоленным канатом два стыка (трапа с отводом и отвода с канализационным узлом) по всей окружности трубопровода.

Заделка стыков

С1 приготовляет с помощью кельмы цементный раствор с соотношением компонентов 1:2 и заделывает им проконопаченные стыки. После установки трапа и заделки стыков строители бетонируют  щели вокруг трапа и укладывают плитку.

Установка решетки и проверка работы трапа (рис.3)

Рис.3

С1 устанавливает на место решетку (крышку) трапа, не закрепляя ее. Затем проверяет правильность установки трапа, для чего наливает из водопровода ведро воды и выливает ее в трап.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Трапы размещают в подготовленное в перекрытии отверстие так, чтобы верх решетки был на 5...10 мм ниже уровня покрытия пола. После этого трап присоединяют к трубопроводу канализации. Заделку трапа в перекрытие выполняют после испытания его и трубопроводов. На фланец корпуса трапа укладывают несколько слоев гидроизоляционных материалов, которые в некоторых конструкциях дополнительно прижимаются гайкой 2 (рис.4).

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ

Молоток слесарный

Конопатка

Уровень строительный

Метр стальной складной

Кельма

Ведро

Банка для раствора

Трапы (рис.4) собирают загрязненную воду с пола помещения или от технологического оборудования. Они состоят из корпуса 4, в котором находится перегородка 6, образующая гидравлический затвор. Сверху трап закрыт съемной крышкой1, задерживающей крупные загрязнения. Трапы изготовляют из чугуна (с асфальтированной или эмалированной внутренней поверхностью) или пластмассы. Выпуск 8 трапа может быть направлен вниз - прямой выпуск (рис.4, а) - для соединения с трубой, проходящей под полом, или вбок - косой выпуск (рис.4, б) - для присоединения к трубе, уложенной в полу.

Рис.4. Трапы:

а - с прямым выпуском, б - с косым выпуском; 1 - крышка, 2 - прижимная гайка, 3 - гидроизоляция, 4 - корпус, 5 - перекрытие, 6 - перегородка, 7 - пробка, 8 - выпуск

Гидравлические затворы (сифоны; рис.5) устанавливают после каждого санитарного прибора, кроме приборов, в конструкции которых предусмотрен гидрозатвор (унитазы, трапы, некоторые виды писсуаров). Вредные и плохо пахнущие газы из системы канализации задерживаются в гидрозатворе слоем воды высотой 50...70 мм, который образуется в изгибе трубопровода - U-образные гидрозатворы (рис.5, а-г) или между двумя цилиндрами - бутылочные (рис.5, д). Незасоряемость сифонов обеспечивается большим проходным сечением и гладкой внутренней поверхностью. Для прочистки гидрозатворов и примыкающих к ним участков предусматриваются отверстия 4, закрываемые крышками 2(сифоны-ревизии) или пробками.

Рис.5. Гидравлические затворы (сифоны):

а - чугунный двухоборотный, б - пластмассовый двухоборотный, в - для напольных чаш, г - для ванн, д - пластмассовый бутылочный; 1 - корпус, 2, 7 - крышки, 3 - болты, 4 - отверстие для прочистки, 5 - тройник, 6 - накидная гайка

Двухоборотные гидрозатворы (сифоны; рис.5, а, б) устанавливают с мойкой, умывальниками, писсуарами, напольными чашами.

Бутылочные сифоны (рис.5, д) монтируют с умывальниками, мойками, биде, ножными ваннами. Для ванн выпускают сифон (рис.5, г) небольшой высоты, который имеет тройник 5 для присоединения переливной трубы.

Сифоны изготовляют из чугуна или пластмассы. Для умывальников выпускают бутылочные сифоны из латуни, хромированные снаружи.

Пластмассовые трапы 100 мм выпускают по ТУ 21-26-140-76. Назначение их - сбор загрязненной воды с пола в основном производственных помещений и удаление ее в канализационную систему.

Трап 100 мм (рис.6) состоит из корпуса 1, в котором размещен колокол 2, создающий гидравлический затвор. Снаружи корпуса в верхней части установлена гайка 3 для закрепления гидроизоляции пола, а сверху нее - решетка 4 из чугуна или пластмассы размером 200х200 мм. Во избежание всплывания при затоплении трапа водой пластмассовая решетка закрепляется к корпусу с помощью приливов 5, входящих во внутреннюю канавку 6 корпуса. Для присоединения трапа к канализационной системе в нижней части его предусматривают установку прямого патрубка 8, отвода 9 с углом 87°30' или отвода 10-45° и раструбом под резиновое кольцо 11. Особенностью этого трапа является выполнение колокола 2 с камерами 7, которые при затоплении трапа водой заполнены воздухом и приподнимают колокол, обеспечивая повышенную пропускную способность трапа. Детали его изготовляют в основном из ПНД, решетку - из ПП. С целью удаления загрязненной воды с поверхности пола туалетных комнат разработан пластмассовый трап 50 мм.

Рис.6. Трап пластмассовый 100 мм

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перед началом работ проводят вводный инструктаж. Кроме инструктажа, все рабочие в течение трех месяцев со дня поступления на работу проходят обучение безопасным методам производства работ по утвержденной программе.

К работе с механизированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие специальное обучение. До начала работ электрифицированный инструмент должен быть проверен на отсутствие замыкания на корпус.

Электрифицированный инструмент присоединяют к сети только посредством штепсельных розеток. Включать инструмент путем скручивания концов проводов не допускается.

Диаметр применяемых при работе сверл должен быть не больше того, чем указано в паспорте электрической сверлильной машины.

При работе с немеханизированным ручным инструментом следят, чтобы рукоятки молотков, кувалд, напильников и других инструментов были надежно закреплены.

При заточке инструмента на заточном станке следует становиться в пол-оборота к камню, а не прямо против него и защищать глаза предохранительным щитом, экраном или защитными очками.

Погрузочно-разгрузочные работы выполняют грузоподъемными механизмами, при этом следят, чтобы масса поднимаемого груза не превышала максимальной грузоподъемности данного механизма. Все грузоподъемные механизмы необходимо периодически проверять, о чем должна быть сделана отметка на корпусе грузоподъемного механизма и составлен акт испытаний.

Длинномерные грузы поднимают в горизонтальном положении не менее чем двумя стропами. Стропы должны иметь угол наклона к горизонту не менее 45°. Стопорить длинномерные грузы одним стропом за середину запрещается.

При подъеме оборудования, запорной арматуры следят за совпадением оси крюка с центром тяжести поднимаемого груза, а также за тем, чтобы под поднимаемым грузом не находились люди. При подъеме и опускании тяжелой арматуры или оборудования накладывать стропы следует только на корпус. Запрещается накладывать стропы на шток, маховики, патрубки и другие части оборудования.

МОНТАЖНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ

К работам на высоте допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение правилам техники безопасности и имеющие удостоверения. Медицинский осмотр проводят ежегодно.

При производстве монтажно-сборочных операций применяют, как правило, инвентарные леса и подмости. Подмости должны прочно крепиться только к устойчивым частям здания посредством крючьев, хомутов и стяжек. Применять для подмащивания ящики, бочки и другие случайные предметы запрещается. Для производства работ на высоте более 1,5 м, если нельзя устроить настилы и оградить рабочие места, рабочие обеспечиваются предохранительными поясами. Предохранительные пояса, их цепи и канаты обязательно испытывают и снабжают паспортом и биркой. Способ и места крепления цепи или каната назначает мастер. Рабочие настилы лесов и подмостей, а также рабочие проемы в перекрытиях ограждают. Разбирать подмости или леса разрешается только после окончания всех работ, ухода рабочих и снятия с них материалов, инструментов и другого инвентаря. Эту работу выполняют под руководством производителя работ или опытного мастера.

Рабочие должны подниматься на подмости по специально устроенным лестницам длиной не более 5 м, подходящим вплотную к подмостям. Ступени деревянных приставных лестниц врезают в тетивы, которые через 2 м или чаще обязательно скрепляют стяжными болтами. При работе с приставной лестницей нельзя становиться на ее верхнюю ступеньку; от верхнего конца лестницы следует находиться на расстоянии не менее 1 м. Приставные лестницы вверху закрепляют скобой, а внизу устанавливают на прочное основание; концы приставной лестницы должны иметь упоры в виде острых металлических шипов, резиновых наконечников и т.д.

При монтаже насосов, фланцевой арматуры, а также фланцевых соединений трубопроводов совпадение болтовых отверстий проверяют монтажными ключами, специальными ломиками или оправками. Категорически запрещается проверять совпадение отверстий пальцами.

Люки смотровых колодцев открывают крючками или ломиками, поднимать крышки люков руками запрещается. Перед спуском в колодцы и каналы необходимо убедиться в отсутствии в них вредных газов: запрещается проверять наличие газов зажженной бумагой или спичками. Обнаружив вредные газы, работы в колодцах и каналах нужно немедленно прекратить. Во время работы в колодцах, каналах и туннелях число рабочих должно быть не менее двух, при этом один из них должен оставаться наверху. При работе в колодцах следует пользоваться светильниками напряжением не выше 12 В, в местах, где возможно просачивание газа, и в местах особо опасных в отношении поражения электрическим током - аккумуляторными батареями. Кроме того, во время работы в колодцах рабочие должны быть снабжены шлангами, противогазами, предохранительными поясами с привязанными к ним прочными веревками, концы которых должны быть в руках у рабочего, находящегося наверху.

При производстве сварочных работ соблюдают следующие требования: электро- и газосварочные аппараты располагают в стороне от проходов и проездов; корпус электросварочного аппарата и свариваемые изделия обязательно заземляют: подключает и ремонтирует электросварочные аппараты только электромонтер. При зачистке сварочных швов от шлака молотком или зубилом следует пользоваться предохранительными очками.

Баллоны со сжатыми газами можно перемещать только на специальных носилках или тележках. Перекатывать баллоны или переносить их на себе запрещается. Необходимо помнить, что при соединении кислорода с маслом может произойти взрыв, поэтому нельзя прикасаться к баллонам руками, испачканными в масле, и работать в одежде, загрязненной маслом. Чистым и сухим должен быть гаечный ключ, с помощью которого присоединяют редуктор к баллону. Нельзя оставлять без надзора заряженный газогенератор. Запрещается подходить к заряженному газогенератору с огнем, зажженной папироской, горелкой и паяльной лампой и курить на расстоянии ближе 10 м от ацетиленового генератора.

При пользовании аппаратурой, работающей на жидких горючих, соблюдают следующие требования: бачок с горючим при работе и во время заправки должен находиться не ближе 5 м от баллона с кислородом, а также от любых источников открытого огня; максимальное количество горючего в бачке должно быть не более 3/4 емкости бачка; давление воздуха в бачке не должно превышать 0,3 МПа; давление кислорода на входе в резак должно быть выше, чем давление воздуха на горючее в бачке.

После окончания работы воздух из бачка с горючим необходимо выпустить, но только после того как погаснет пламя резака. Заправляют бачок чистым фильтрованным горючим.

Запрещается работать на аппаратуре, если ее сальники пропускают горючее. Применять для работы редукторы и штуцера с поврежденной нарезкой не разрешается.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

Выработка на 1 чел.-день трапов       5

Затраты труда на установку трапа, чел.-ч     1,66

Включено 16% времени на подготовительно-заключительные работы и отдых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2008