ВСН 42-91

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

НОРМЫ РАСХОДА 
МАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВ

Дата введения 1992-07-01

РАЗРАБОТАНЫ Волгоградским производственно-технологическим центром НПО “Росдорнии”

Исполнители: инженеры Н.Ф.Володин (ответственный исполнитель), В.В.Дядькин, И.В.Зенкин, Л.В.Костеренко, В.К.Картенев, О.А.Найденова, Ю.А.Чекунов, В.В.Чурсов

ВНЕСЕНЫ Вологодским производственно-технологическим центром НПО "Росдорнии"

УТВЕРЖДЕНЫ Российским государственным концерном Росавтодор 10.09.91 с разрешения Совета Министров РСФСР от 14.06.91 N ОЛ-38-21046

С введением сборника ВСН 42-91 утрачивает силу сборник ВСН 42-80 Минавтодора РСФСР и дополнения к нему

Производственные нормы расхода материалов предназначены для контроля за списанием израсходованных материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог и мостов, определения потребности в материалах и их рационального распределения, анализа хозяйственной деятельности организаций; для инженерно-технических работников дорожных строительных и ремонтных организаций концерна Росавтодор

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий сборник включает в себя производственные нормы расхода материалов на дорожно-мостовые работы.

2. Производственные нормы расхода материалов, разработанные Волгоградским производственно-технологическим центром НПО “Росдорнии”: §§ 35-37, 38 (гр. а-г), 46-48, 52-54, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 105 (гр. б), 106, 120.

3. В данный сборник включены действующие нормы:

а) из сборника ВСН 42-80 Минавтодора РСФСР - §§ 32-34, 42, 49-51, 55, 59, 74, 77-80, 90-92, 96-99, 101-104, 105 (гр. а, в, г), 107-114, 119, 243, 311-321;

б) из сборника дополнений к ВСН 42-80 Минавтодора РСФСР §§ 85-89, 93-95, 100;

в) из сборника N 02 “Механизированные и разные земляные работы” Минсевзапстроя РСФСР - §§ 1-14, 23-27, 30, 31;

г) из сборника N 24 “Берегоукрепительные и выправительные работы “Минречфлота СССР - §§ 15-22, 29;

д) из сборников N 29 “Дорожные работы”, N 14 “Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов и труб”, N 08 “Монтаж стальных конструкций мостов”, N 23 “Свайные работы” и N 03 “Буровзрывные работы“ Минтрансстроя СССР - §§ 28, 38 (гр. д-и), 39-41, 43-45, 56-58, 60-66, 69, 72, 81, 83, 84, 115-118, 121-242, 244-310, 322-332.

е) из “Временных норм расхода материалов на ремонт искусственных сооружений” Минавтодора РСФСР §§ 333-339.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Производственные нормы расхода материалов разработаны в соответствии с требованиями СНиП 5.01.18-86 “Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве”. При разработке норм учтены качество и технология выполнения работ, предусмотренные действующими строительными нормами и правилами, инструкциями, указаниями по производству строительных и ремонтных работ, а также соответствие качества строительных материалов, изделий, полуфабрикатов требованиям ГОСТов и ТУ.

2. Производственными нормами расхода материалов учтены чистый расход и трудноустранимые потери и отходы, образующиеся в пределах строительной площадки (технологической линии), при транспортировании материалов от приобъектного склада до рабочего места, при обработке материалов, а также в процессе укладки их в конструкции.

3. В производственные нормы не включены, а учитываются отдельно: трудноустранимые потери и отходы материалов при транспортировании  от поставщиков до приобъектного склада; расход материалов, используемых для отладки технологии производственных процессов, машин и агрегатов, для испытания готовых изделий, для оборудования стендов, технологической оснастки и ремонтно-эксплуатационных нужд; комплектующие изделия.

4. Производственные нормы, включенные в настоящий сборник, регламентируют расход тех материалов, которые непосредственно потребляются при выполнении строительно-монтажных работ, указанных в наименовании параграфа.

5. В производственных нормах приведены только те характеристики потребляемых материалов, которые влияют на условия значения норм. Полные (ассортиментные) характеристики потребляемых материалов должны приниматься по проектным данным применительно к условиям строительства конкретного объекта.

6. Производственные нормы, включенные в настоящий сборник, регламентируют расход материалов на производство единицы в летний период. Дополнительный расход материалов, обусловленный производством работ в зимний период, следует определять методами технического нормирования и утверждать в установленном порядке.

7. В случае внедрения более современной технологии, новых машин и механизмов, повышения уровня организации труда, изменения свойств и видов материалов, позволяющих уменьшить их расход на единицу продукции, производственные нормы подлежат пересмотру.

8. Нормы по видам работ, отсутствующим в данном сборнике, разрабатываются организацией самостоятельно и утверждаются в установленном порядке (СНиП 5.01-18-86).

РАЗДЕЛ I. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ И РУЧНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 1. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ И ПОРОД

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Производственными нормами настоящей главы регламентирован расход материалов на содержание щитов под экскаваторы при разработке грунтов в мокрых и топких забоях, на содержание дорог при транспортировании грунта, укладку сланей под экскаваторы и автомобили-самосвалы.

§ 1. Устройство щебеночного основания под экскаваторы в забое

Состав рабочих операций:

Укладка и уплотнение щебня

Таблица 001

Норма на 1 м основания

| Материал | Единица измерения | Толщина слоя, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150 | 200 | 250 | 300 |  |
| Щебень | м | 0,161 | 0,214 | 0,268 | 0,321 | 01 |
|  |  | а | б | в | г | N |

§ 2. Устройство и содержание дорог от забоя до отвала

Состав рабочих операций:

Укладка и уплотнение щебня при устройстве и содержании дорог от забоя до отвала.

Таблица 002

Нормы на 1 км пути шириной 4 м

| Материал | Единица измерения | Толщина слоя, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 150 | 200 | 250 |  |
| Щебень | м | 428 | 644 | 856 | 1070 | 01 |
|  |  | а | б | в | г | N |

Примечание. Производственными нормами регламентирован расход щебня на устройство и содержание временных дорог, предназначенных для перевозки грунтов. При транспортировании грунтов по автомобильным дорогам общего назначения настоящие нормы не применять.

§ 3. Изготовление сланей под экскаваторы

Состав рабочих операций:

1. Раскрой и установка бревен. 2. Раскрой и установка брусков. 3. Крепление элементов сланей гвоздями строительными. 4. Крепление элементов сланей поковками.

Таблица 003

Нормы на 1 м сланей

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бревна строительные, 140 мм | м | 0,0689 | 01 |
| Бруски, 75 мм | -"- | 0,0041 | 02 |
| Гвозди строительные, 100 мм | кг | 0,03 | 03 |
| Поковки строительные | -"- | 0,049 | 04 |
|  |  | а | N |

§ 4. Укладка сланей под экскаваторы при рытье траншей на заболоченных и обводненных участках

Состав рабочих операций:

1. Раскрой и установка бревен. 2. Раскрой и установка брусков. 3. Крепление элементов сланей гвоздями. 4. Крепление элементов сланей поковками.

Таблица 004

Нормы на 1 м пути шириной 4 м

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бревна строительные, 140 мм | м | 0,275 | 01 |
| Бруски, 75 мм | -"- | 0,0166 | 02 |
| Гвозди строительные, 100 мм | кг | 0,138 | 03 |
| Поковки строительные | -"- | 0,196 | 04 |
|  |  | а | N |

§ 5. Устройство колесопроводов из железобетонных дорожных плит под землеройную технику в мокрых, налипающих грунтах

Cостав рабочих операций:

1. Укладка песка. 2. Укладка железобетонных плит.

Таблица 005

Нормы на 100 м пути шириной 4 м

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок | м | 25,7 | 01 |
| Плиты сборные железобетонные | -"- | 36 | 02 |
|  |  | а | N |

Примечание. Нормы даны с учетом двухкратной оборачиваемости плит.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ ВРУЧНУЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы настоящей главы регламентируют расход материалов на устройство креплений траншей, котлованов и устройство шпунтового ограждения.

2. В табл.009 предусмотрено крепление стенок траншей инвентарными щитами сплошными толщиной 50 мм.

3. В табл.009-021 предусмотрено крепление стенок котлованов досками толщиной 50 мм в неустойчивых и мокрых грунтах, 40 мм - в устойчивых грунтах; крепление с прозорами - при глубине котлованов до 3 м в устойчивых грунтах; в остальных случаях - сплошное крепление.

4. Нормы расхода материалов в табл.008-021 приведены для десятикратной оборачиваемости материалов с учетом 10% трудноустранимых отходов.

5. При другой оборачиваемости списание и возврат материалов определять с помощью коэффициентов табл.006 для лесоматериалов и табл.007 для гвоздей строительных и поковок.

Например: требуется определить расход материалов на устройство креплений траншей объемом 700 м при трудноустранимых потерях, равных 10%; проектом предусмотрена 15-кратная оборачиваемость щитов.

Согласно табл.009 на устройство 1 м креплений требуется 1 м щитов, а для 700 м креплений потребуется 700 м щитов. При 15-кратной оборачиваемости по табл.006 находим коэффициенты (см. табл.006, число оборотов - 15):

отпуск материалов на первоначальное устройство креплений - 0,16; списание после последнего оборота и оприходование как дрова - 0,134; возврат годного леса - 0,026.

На 700 м креплений при 15-кратной оборачиваемости щитов потребуется: на первоначальную установку щитов (700х0,16) 112 м; на списание после последнего оборота (700х0,134) 93,8 м; на возврат щитов после последнего оборота (700х0,026) 18,2 м.

Коэффициенты для определения нормы отпуска лесоматериалов на первоначальное устройство креплений, списание и возврат годного леса после последнего оборота.

Таблица 006

|  | При трудноустранимых отходах материалов на каждый оборот, % |
| --- | --- |
| Чис- ло | 5 | 10 | 15 | 20 |
| обо- ро- тов | отпуск лесо- мате- риалов на перво- началь- ное устрой- ство креп- лений | списа- ние после послед- него оборота и оприхо- дова- ние как дрова | возврат годного леса, быв- шего в упот- реб- лении | отпуск лесо- мате- риалов на перво- началь- ное устрой- ство креп- лений | списа- ние после послед- него оборота и опри- ходо- вание как дрова | возврат годного леса, быв- шего в упот- ребле- нии | отпуск лесо- мате- риалов на перво- началь- ное устрой- ство креп- лений | списа- ние после послед- него оборота и опри- ходо- вание как дрова | возврат годного леса, быв- шего в упот- реб- лении | отпуск лесо- мате- риалов на перво- началь- ное устрой- ство креп- лений | списа- ние после послед- него оборота и оприхо- дова- ние как дрова | возврат годного леса, быв- шего в упот- ребле- нии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 0,59 | 0,41 | 1 | 0,612 | 0,388 | 1 | 0,633 | 0,367 | 1 | 0,655 | 0,345 |
| 2 | 0,525 | 0,32 | 0,205 | 0,55 | 0,356 | 0,194 | 0,575 | 0,392 | 0,183 | 0,6 | 0,428 | 0,172 |
| 3 | 0,367 | 0,23 | 0,137 | 0,4 | 0,271 | 0,129 | 0,433 | 0,311 | 0,122 | 0,467 | 0,352 | 0,115 |
| 4 | 0,288 | 0,185 | 0,103 | 0,325 | 0,228 | 0,097 | 0,363 | 0,27 | 0,093 | 0,4 | 0,314 | 0,086 |
| 5 | 0,240 | 0,158 | 0,082 | 0,28 | 0,202 | 0,078 | 0,32 | 0,247 | 0,073 | 0,36 | 0,291 | 0,069 |
| 6 | 0,208 | 0,14 | 0,068 | 0,25 | 0,185 | 0,065 | 0,292 | 0,231 | 0,061 | 0,333 | 0,276 | 0,057 |
| 7 | 0,186 | 0,127 | 0,059 | 0,229 | 0,174 | 0,056 | 0,271 | 0,219 | 0,052 | 0,314 | 0,265 | 0,049 |
| 8 | 0,169 | 0,118 | 0,051 | 0,212 | 0,165 | 0,047 | 0,256 | 0,21 | 0,046 | 0,3 | 0,257 | 0,043 |
| 9 | 0,156 | 0,11 | 0,046 | 0,2 | 0,157 | 0,043 | 0,244 | 0,203 | 0,041 | 0,289 | 0,251 | 0,038 |
| 10 | 0,145 | 0,104 | 0,041 | 0,188 | 0,151 | 0,037 | 0,235 | 0,198 | 0,037 | 0,28 | 0,246 | 0,034 |
| 11 | 0,136 | 0,099 | 0,037 | 0,181 | 0,146 | 0,035 | 0,227 | 0,194 | 0,033 | 0,273 | 0,242 | 0,031 |
| 12 | 0,129 | 0,095 | 0,034 | 0,175 | 0,143 | 0,032 | 0,22 | 0,189 | 0,031 | 0,266 | 0,237 | 0,029 |
| 13 | 0,123 | 0,092 | 0,031 | 0,169 | 0,139 | 0,03 | 0,215 | 0,187 | 0,028 | 0,261 | 0,234 | 0,027 |
| 14 | 0,118 | 0,089 | 0,029 | 0,164 | 0,136 | 0,028 | 0,211 | 0,185 | 0,026 | 0,257 | 0,232 | 0,025 |
| 15 | 0,113 | 0,086 | 0,027 | 0,16 | 0,134 | 0,026 | 0,206 | 0,182 | 0,024 | 0,253 | 0,23 | 0,023 |
| 16 | 0,109 | 0,083 | 0,026 | 0,156 | 0,132 | 0,024 | 0,203 | 0,18 | 0,023 | 0,25 | 0,228 | 0,022 |
| 17 | 0,106 | 0,082 | 0,024 | 0,153 | 0,13 | 0,023 | 0,2 | 0,178 | 0,022 | 0,247 | 0,227 | 0,02 |
| 18 | 0,103 | 0,080 | 0,023 | 0,150 | 0,12 | 0,022 | 0,197 | 0,177 | 0,02 | 0,244 | 0,225 | 0,019 |
| 19 | 0,1 | 0,078 | 0,022 | 0,147 | 0,127 | 0,02 | 0,195 | 0,176 | 0,019 | 0,242 | 0,224 | 0,018 |
| 20 | 0,097 | 0,077 | 0,02 | 0,145 | 0,126 | 0,019 | 0,193 | 0,175 | 0,018 | 0,24 | 0,223 | 0,017 |

Коэффициенты для расчета расхода гвоздей строительных и поковок для оборачиваемых щитов

Таблица 007

| Число оборотов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффи- циент | 1 | 1,3 | 1,45 | 1,55 | 1,63 | 1,69 | 1,73 | 1,77 | 1,81 | 1,85 | 1,89 | 1,93 | 1,97 | 2,00 | 2,03 | 2,07 | 2,10 | 2,13 | 2,17 | 2,2 |

§ 6. Изготовление инвентарных щитов для крепления стенок котлованов и траншей

Состав рабочих операций:

1. Раскрой и установка досок. 2. Раскрой и установка брусков. 3. Крепление брусков и досок гвоздями строительными.

Таблица 008

Нормы на 100 м щитов

| Материал | Единица измерения | Щиты толщиной, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 |  |
|  |  | без прозоров | с прозорами |  |  |
| Доски, 40 мм | м | 4,2 | 2,1 | - | 01 |
| Доски, 50 мм | -"- | - | - | 2,62 | 02 |
| Бруски, 50х50 мм | -"- | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 03 |
| Гвозди строительные, 100 мм | кг | 16,9 | 11,8 | 11,8 | 04 |
|  |  | а | б | в | N |

§ 7. Крепление стенок траншей инвентарными деревянными щитами в устойчивых, неустойчивых и мокрых грунтах

Состав рабочих операций:

1. Установка деревянных щитов. 2. Установка стальных конструкций креплений. 3. Разборка креплений.

Таблица 009

Нормы на 1 м креплений

| Материал | Еди- ница | Число оборотов |
| --- | --- | --- |
|  | изме- рения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Нормы отпуска на первоначальную установку щитов | м | 1 | 0,55 | 0,40 | 0,325 | 0,28 | 0,25 | 0,229 | 0,212 | 0,2 | 0,188 | 01 |
| Списание после последнего оборота | -"- | 0,612 | 0,356 | 0,271 | 0,288 | 0,202 | 0,185 | 0,174 | 0,165 | 0,157 | 0,151 | 02 |
| Возврат годного леса, бывшего в употреблении | -"- | 0,388 | 0,194 | 0,129 | 0,097 | 0,078 | 0,065 | 0,056 | 0,047 | 0,043 | 0,037 | 03 |
| Стальные конструкции | т | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 04 |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-1-51 |

§ 8. Крепление стенок траншей и котлованов шириной более 2 м и глубиной до 3 м досками в неустойчивых грунтах

Состав рабочих операций:

1. Раскрой и установка досок необрезных. 2. Раскрой и установка бревен строительных. 3. Крепление досок и бревен гвоздями строительными. 4. Крепление элементов к анкерам стальной проволокой (табл.011).

1. Подкосное

Таблица 010

Нормы на 100 м креплений

|  | Наименование материала и единица измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Число оборотов | доски необрезные 50 мм, м | бревна строительные 140 мм, м | гвозди строительные, кг |  |
|  | отпуск на перво- начальное изготовление | возврат годного леса | списание на дрова | отпуск на перво- начальное изготовление | возврат годного леса | списание на дрова |  |  |
| 1 | 5,5 | 2,1 | 3,4 | 6,5 | 2,2 | 4,3 | 2,4 | 01 |
| 2 | 3 | 1,04 | 1,96 | 3,6 | 1,29 | 2,31 | 3,12 | 02 |
| 3 | 2,2 | 0,71 | 1,49 | 2,6 | 0,84 | 1,76 | 3,43 | 03 |
| 4 | 1,8 | 0,55 | 1,25 | 2,1 | 0,62 | 1,48 | 3,72 | 04 |
| 5 | 1,5 | 0,39 | 1,11 | 1,8 | 0,49 | 1,31 | 3,91 | 05 |
| 6 | 1,4 | 0,38 | 1,02 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 4,06 | 06 |
| 7 | 1,3 | 0,34 | 0,96 | 1,5 | 0,37 | 1,13 | 4,15 | 07 |
| 8 | 1,2 | 0,29 | 0,91 | 1,4 | 0,33 | 1,07 | 4,25 | 08 |
| 9 | 1,1 | 0,24 | 0,86 | 1,3 | 0,28 | 1,02 | 4,34 | 09 |
| 10 | 1 | 0,17 | 0,83 | 1,2 | 0,22 | 0,98 | 4,44 | 10 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-1-51 |

2. Анкерное

Таблица 011

Нормы на 100 м креплений

|  | Наименование материала и единица измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Число оборо- тов | доски необрезные 50 мм, м | бревна строительные 160 мм, м | гвозди строительные, кг | проволока стальная 6 мм, кг |  |
|  | отпуск на первона- чальное изготов- ление | возврат годного леса | списание на дрова | отпуск на первона- чальное изготов- ление | возврат годного леса | списание на дрова |  |  |  |
| 1 | 5,5 | 2,13 | 3,37 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 18 | 01 |
| 2 | 3,03 | 1,07 | 1,96 | 2,09 | 0,737 | 1,35 | 3,12 | 23 | 02 |
| 3 | 2,2 | 0,71 | 1,49 | 1,52 | 0,49 | 1,03 | 3,43 | 26 | 03 |
| 4 | 1,79 | 0,54 | 1,25 | 1,24 | 0,369 | 0,87 | 3,72 | 28 | 04 |
| 5 | 1,54 | 0,43 | 1,11 | 1,06 | 0,296 | 0,764 | 3,91 | 29 | 05 |
| 6 | 1,38 | 0,36 | 1,02 | 0,95 | 0,247 | 0,703 | 4,06 | 30 | 06 |
| 7 | 1,26 | 0,303 | 0,957 | 0,877 | 0,213 | 0,664 | 4,15 | 31 | 07 |
| 8 | 1,17 | 0,262 | 0,908 | 0,807 | 0,179 | 0,628 | 4,25 | 31 | 08 |
| 9 | 1,1 | 0,237 | 0,863 | 0,76 | 0,163 | 0,597 | 4,34 | 32 | 09 |
| 10 | 1,03 | 0,199 | 0,831 | 0,714 | 0,14 | 0,574 | 4,44 | 33 | 10 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-1-51 |

§ 9. Крепление стенок котлованов и траншей шириной более 2 м и глубиной до 3 м досками в устойчивых грунтах

Состав рабочих операций:

1. Раскрой и установка досок. 2. Раскрой и установка бревен строительных. 3. Крепление досок и бревен гвоздями строительными. 4. Крепление элементов стальной проволокой (табл.013).

1. Подкосное

Таблица 012

Нормы на 100 м креплений

|  | Наименование материала и единица измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Число оборотов | доски необрезные 40 мм, м | бревна строительные 140 мм, м | гвозди строительные, кг |  |
|  | отпуск на первона- чальное изготовление | возврат годного леса | списание на дрова | отпуск на первона- чальное изготовление | возврат годного леса | списание на дрова |  |  |
| 1 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 6,5 | 2,2 | 4,3 | 2,4 | 01 |
| 2 | 1,21 | 0,427 | 0,783 | 3,58 | 1,26 | 2,32 | 3,12 | 02 |
| 3 | 0,88 | 0,284 | 0,596 | 2,6 | 0,839 | 1,76 | 3,43 | 03 |
| 4 | 0,715 | 0,213 | 0,502 | 2,11 | 0,63 | 1,48 | 3,72 | 04 |
| 5 | 0,616 | 0,172 | 0,444 | 1,82 | 0,507 | 1,31 | 3,91 | 05 |
| 6 | 0,55 | 0,143 | 0,407 | 1,63 | 0,42 | 1,21 | 4,06 | 06 |
| 7 | 0,504 | 0,123 | 0,381 | 1,49 | 0,36 | 1,13 | 4,15 | 07 |
| 8 | 0,466 | 0,103 | 0,353 | 1,38 | 0,31 | 1,07 | 4,25 | 08 |
| 9 | 0,444 | 0,095 | 0,349 | 1,3 | 0,28 | 1,02 | 4,34 | 09 |
| 10 | 0,414 | 0,081 | 0,333 | 1,19 | 0,24 | 0,95 | 4,44 | 10 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-1-51 |

2. Анкерное

Таблица 013

Нормы на 100 м креплений

|  | Наименование материала и единица измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Число оборотов | доски необрезные 40 мм, м | бревна строительные 160 мм, м | гвозди строительные, кг | прово- лока стальная 6 мм, кг |  |
|  | отпуск на первона- чальное изготов- ление | возврат годного леса | списание на дрова | отпуск на первона- чальное изготов- ление | возврат годного леса | списание на дрова |  |  |  |
| 1 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 3,8 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | 18 | 01 |
| 2 | 1,21 | 0,427 | 0,783 | 2,09 | 0,737 | 1,35 | 3,12 | 23 | 02 |
| 3 | 0,88 | 0,284 | 0,596 | 1,52 | 0,49 | 1,03 | 3,43 | 26 | 03 |
| 4 | 0,715 | 0,213 | 0,502 | 1,24 | 0,369 | 0,87 | 3,72 | 28 | 04 |
| 5 | 0,616 | 0,172 | 0,444 | 1,06 | 0,296 | 0,764 | 3,91 | 29 | 05 |
| 6 | 0,55 | 0,143 | 0,407 | 0,95 | 0,247 | 0,703 | 4,06 | 30 | 06 |
| 7 | 0,504 | 0,123 | 0,381 | 0,877 | 0,213 | 0,664 | 4,15 | 31 | 07 |
| 8 | 0,466 | 0,103 | 0,353 | 0,807 | 0,179 | 0,628 | 4,25 | 31 | 08 |
| 9 | 0,44 | 0,095 | 0,349 | 0,76 | 0,163 | 0,597 | 4,34 | 32 | 09 |
| 10 | 0,414 | 0,081 | 0,339 | 0,714 | 0,14 | 0,574 | 4,44 | 33 | 10 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-1-51 |

Таблица 256

Норма на 1 м бетона в конструкции

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смесь бетонная | м | 1,02 | 01 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-106 |

§ 202. Инъецирование каналов блоков

     Состав рабочих операций:

1. Нагнетание раствора в канал. 2. Установка пробок.

Таблица 257

Нормы на измерители, указанные в таблице

| Материал | Единица измерения | Диаметр канала, мм | Нормы расхода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 100 каналов длиной 10 м | на каждые следующие 100 м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раствор цементный М500 | м | 76 | 5,08 | 0,382 | 01 |
| Раствор цементный М500 | -"- | 90 | 6,27 | 0,5 | 02 |
| Пробки деревянные | шт. -------- м | независимо | 200 -------- 0,0196 | - | 03 |
|  | а | б | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-107 |

§ 203. Выправка консолей пролетного строения, монтаж и демонтаж стальной подвесной опалубки монолитной замыкающей секции

Состав рабочих операций:

Смазка опалубки.

Таблица 258

Норма на 1 комплект опалубки

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Масло соляровое | кг | 6,64 | 01 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-108 |

ГЛАВА 18. УСТРОЙСТВО ПРОЕ3ЖЕЙ ЧАСТИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на устройство проезжей части и установку сборных элементов тротуаров и ограждающих конструкций. Нормы расхода материалов на гидроизоляцию проезжей части рассчитаны исходя из толщины подготовительного бетонного слоя 4, 6, 8, 11 см, гидроизоляционного слоя 1 см и защитного слоя 4 см. Нормами предусмотрен расход готовых растворов и бетонных смесей. Нормами таблиц 263 и 264 предусмотрен расход материалов при установке бордюрных блоков длиной 1 м.

§ 204. Установка элементов проезжей части мостов и путепроводов

А. УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ БЛОКОВ

Состав рабочих операций:

1. Укладка раствора. 2. Установка блока с временным креплением.

Таблица 259

Нормы на 100 блоков

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раствор цементно-песчаный | м | 0,75 | 01 |
| Проволока стальная, 6 мм | кг | 200 | 02 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-110 |

Примечание. Нормами предусмотрена установка блоков длиной 3 м.

Б. УСТАНОВКА ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ

Состав рабочих операций:

1. Установка блоков с выверкой. 2. Укладка раствора под блок.

Таблица 260

Нормы на 100 блоков

| Материал | Единица измерения | Длина блока, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,7 | 3 |  |
| Подкладки стальные 100х100 мм толщиной 5-20 мм | шт. -------- кг | 200 -------- 157 | 200 -------- 157 | 01 |
| Раствор цементно-песчаный | м | 0,27 | 0,3 | 02 |
|  | а | б | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-110 |

В. ЭЛЕКТРОСВАРКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОДТРОТУАРНЫХ БАЛОК ИЛИ ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ

Состав рабочих операций:

Сварка закладных деталей устанавливаемого блока и плиты.

Таблица 261

Нормы на 1 блок

| Материал | Единица измерения | Подтротуарная балка | Тротуарный блок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроды Э42А | кг | 0,28 | 0,32 | 01 |
|  | а | б | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-110 |

Г. ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ТРОТУАРНЫХ БЛОКОВ

Состав рабочих операций:

1. Устройство опалубки верхних швов между блоками. 2. Укладка раствора в шов с заглаживанием.

Таблица 262

Нормы на 100 блоков

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доски III с., 25 мм | м | 1,11 | 01 |
| Проволока стальная, 4 мм | кг | 19,5 | 02 |
| Раствор цементно-песчаный | м | 0,438 | 03 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-110 |

Д. УСТАНОВИ БОРДЮРНЫХ БЛОКОВ

Состав рабочих операций:

Выверка блоков по шнуру и уровню с подклиниванием.

Таблица 263

Нормы на 100 блоков

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доски III с., 40 мм | м | 0,229 | 01 |
| Проволока стальная, 2 мм | кг | 3,57 | 02 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-110 |

Примечание: Нормами предусмотрены бордюрные камни длиной 1 м.

Е. ПОДЛИВКА БОРДЮРНЫХ БЛОКОВ РАСТВОРОМ

Состав рабочих операций:

Укладка раствора под блок.

Таблица 264

Норма на 100 блоков

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раствор цементно-песчаный | м | 1,28 | 01 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-110 |

Ж. УСТАНОВКА ПОДТРОТУАРНЫХ БАЛОК

Состав рабочих операций:

Установка стальных подкладок при установке балки с выверкой

Таблица 265

Нормы на 1 балку

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подкладки стальные, 100х100х10 мм | шт. ------- кг | 2 ------- 1,57 | 01 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-110 |

З. УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УПОРА

Состав рабочих операций:

1. Устройство опалубки. 2. Укладка бетонной смеси.

Таблица 266

Нормы на 100 м бетонного упора

| Материал | Единица измерения | Устройство деревянной опалубки | Бетонирование упора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доски III с., 25 мм | м | 0,635 | - | 01 |
| То же, 40 мм | -"- | 0,72 | - | 02 |
| Бруски, 40х40 мм | -"- | 0,303 | - | 03 |
| Гвозди строительные, 70 мм | кг | 1,98 | - | 04 |
| То же, 80 мм | -"- | 0,77 | - | 05 |
| Смесь бетонная М300 | м | - | 1,53 | 06 |
|  | а | б | N |

§ 205. Устройство сборных перильных ограждений мостов и путепроводов

Состав рабочих операций:

а) При устройстве железобетонного перильного ограждения из отдельных элементов (масса элемента до 70 кг)

Окончательная сборка и установка перил на растворе с приготовлением раствора вручную.

б) При устройстве железобетонного перильного ограждения из отдельных элементов (масса элемента св. 70 кг)

1. Установка стоек перил на арматурные выпуски в карнизных блоках. 2. Омоноличивание стоек. 3. Установка крышек стоек с омоноличиванием. 4. Установка поручней с омоноличиванием.

в) При устройства железобетонного перильного ограждения из секций.

1. Предварительная установка секций со строповкой и расстроповкой. 2. Установка деревянной щитовой опалубки на стыки с карнизным камнем. 3. Укладка раствора при заделке сердечника стойки, гнезд, щелей в опалубке. 4. Установка крышек стоек с омоноличиванием.

г) При установке сборной железобетонной концевой тумбы

1. Омоноличивание стыков тумб. 2. Установка крышек на тумбе с омоноличиванием.

Таблица 267

Нормы на измерители, указанные в таблице

|  |  | Тип перильного ограждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал | Единица измерения | из отдельных элементов массой, кг | из секций | концевые тумбы |  |
|  |  | до 70 | св. 70 |  |  |  |
|  |  | Измеритель |  |
|  |  | 100 м | 1 тумба |  |
| Клинья из досок, 40 мм | м | 0,08 | 0,08 | - | - | 01 |
| Доски III с., 25 мм | -"- | - | - | 0,0585 | - | 02 |
| Сталь круглая, 25 мм | кг | - | - | 530 | - | 03 |
| Раствор цементно-песчаный | м | 1 | 0,64 | 0,303 | 0,0108 | 04 |
|  |  | а | б | в | г | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-111 |

§ 206. Устройство гидроизоляции проезжей части

Состав рабочих операций:

а) При устройстве подготовительного слоя

Укладка бетонной смеси.

Таблица 268

Нормы на 100 м изолируемой поверхности

| Материал | Единица измерения | Толщина слоя, см, до |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 | 11 |  |
| Смесь бетонная | м | 4,27 | 6,41 | 8,54 | 11,7 | 01 |
|  |  | а | б | в | г | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-112 |

б) При устройстве гидроизоляции

1. Огрунтовка битумным лаком. 2. Подноска битумного лака. 3. Нанесение мастики. 4. Наклейка рулонного материала. 5. Посыпка изоляции песком.

Таблица 269

Нормы на 100 м изолируемой поверхности

| Материал | Единица измерения | Вид изоляции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Один слой стеклосетчатой ткани и два слоя битумной мастики | Два слоя стеклосетчатой ткани и три слоя битумной мастики |  |
| Лак битумный | кг | 49,1 | 49,1 | 01 |
| Мастика битумная | -"- | 320 | 1230 | 02 |
| Ткань стеклосетчатая или мешковина пропитанная | м | 112 | 224 | 03 |
| Песок | м | 0,2 | 0,2 | 04 |
|  | а | б | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-112 |

в) При устройства защитного слоя

1. Укладка стальной сетки. 2. Обрезка сетки по размеру. 3. Прием раствора из автомобиля-самосвала или бадьи. 4. Укладка и разравнивание раствора лопатами.

Таблица 270

Нормы на 100 м изолируемой поверхности

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сетка стальная | м | 107 | 01 |
| Раствор цементно-песчаный | м | 4 | 02 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-112 |

§ 207. Устройство проезжей части автодорожных мостов без оклеечной гидроизоляции

Состав рабочих операций:

1. Укладка стальной сетки с креплением. 2. Укладка бетонной смеси вручную с перекидкой.

Таблица 271

Нормы на 100 м изолируемой поверхности

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смесь бетонная гидрофобная | м | 10,2 | 01 |
| Сетка стальная из арматуры 6 мм с ячейками 10х20 см | м -------- кг | 107 --------- 356 | 02 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-113 |

Примечание: Нормой предусмотрено устройство проезжей части из бетона толщиной слоя 10 см.

ГЛАВА 19. СБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА МОНТАЖНЫХ КРАНОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов на устройство подкрановых путей для перемещения консольно-шлюзовых кранов при установке балок пролетных строений и навесном монтаже. Нормой расхода досок при навесном монтаже предусмотрен раскрой досок.

§ 208. Устройство подкрановых путей для перемещения кранов при установке балок пролетных строений

     Состав рабочих операций:

1. Укладка полушпал и шпал на проезжей части. 2. Укладка рельсов на шпалы. 3. Крепление стыков рельсов болтами. 4. Крепление рельсов костылями.

Таблица 272

Нормы на 1 м пути

| Материал | Единица измерения | Нормы расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шпалы IIА | шт. | 4 | 01 |
| Рельсы Р43 | м ------- кг | 2 ------- 89,3 | 02 |
| Подкладки трехдырные | шт. ------- кг | 4 ------- 19,4 | 03 |
| Костыли путевые | -"- | 12 -------- 4,18 | 04 |
| Накладки двухголовые | -"- | 0,32 ------- 5 | 05 |
| Болты путевые М22х130 с гайками | -"- | 0,64 -------- 0,38 | 06 |
|  | а | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-114 |

§ 209. Передвижка крана МСШК-50/50 при монтаже пролетных строений

Состав рабочих операций:

а) При передвижке крана для монтажа надопорных блоков

Установка перекаточных тумб.

б) При передвижке крана для уравновешенного навесного монтажа блоков.

1. Установка перекаточных тумб на "птичке" и на надопорных блоках. 2. Перестановка перекаточной тумбы.

в) При устройстве подмостей для опирания телескопической стойки крана.

Установка деревянных прокладок между упорами и телом опоры.

г) При опирании телескопической стойки крана на подмости

1. Устройство шпальных клеток с установкой подпятников 2. Поддомкрачивание стойки.

Таблица 273

Нормы на измерители, указанные в таблице

| Материал | Единица измерения | 1 передвижка крана | 1 установка подмостей | 1 опирание телескопической стойки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шпалы 1А | шт. | 22 | - | 20 | 01 |
| Доски III с., 40 мм | м | - | 0,0008 | 0,352 | 02 |
| Скобы строительные 250х100х12 мм | шт. ------ кг | - | - | 20 ------- 10,9 | 03 |
|  | а | б | в | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-114 |

§ 210. Устройство подкрановых путей для перемещения кранов при навесном монтаже

Состав рабочих операций:

а) для одноконсольного крана грузоподъемностью 20 т

1. Укладка полушпал, подкладок (NN 01, 04). 2. Укладка рельсовых рубок (NN 02 или 03). 3. Крепление стыков рельсов болтами (NN 06, 07). 4. Крепление рельсов костылями (N 05). 5. Выверка и рихтовка пути (N 10).

б) Для консольного крана СПК-65

1. Укладка полушпал, подкладок (NN 01, 04). 2. Укладка рельсовых рубок (NN 02 или 03). 3. Крепление стыков рельсов болтами (NN 06, 07). 4. Крепление рельсов костылями (N 05). 5. Заготовка и укладка подкладок (N 08). 6. Подноска балласта и балластировка (N 09). 7. Выверка и рихтовка пути (N 10).

Таблица 274

Нормы на 1 м пути

| Материал | Единица измерения | Тип крана |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одноконсольный грузоподъемностью 20 т | СПК-65 |  |
| Шпалы IIА | шт. | 4 | 4 | 01 |
| Рельсы Р43 | м ------- кг | 2 ------- 89,3 | 2 ------- 89,3 | 02 |
| Рельсы Р50 | -"- | 2 ------- 103,3 | 2 ------- 103,3 | 03 |
| Подкладки трехдырные | шт. -------- кг | 4 ------- 19,4 | 4 ------- 19,4 | 04 |
| Костыли путевые | -"- | 12 ------- 4,18 | 12 ------- 4,18 | 05 |
| Накладки двухголовые | -"- | 1,33 ------- 20,8 | 1,33 ------- 20,8 | 06 |
| Болты путевые М22х130 с гайками | -"- | 2,67 ------- 1,58 | 2,67 ------- 1,58 | 07 |
| Доски III c., 40 мм | м | - | 0,19 | 08 |
| Балласт песчаный | -"- | - | 0,1 | 09 |
| Электроды Э42А | кг | 0,0476 | 0,0476 | 10 |
|  | а | б | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-115 |

§ 211. Передвижка крана МКШ-40

Состав рабочих операций:

а) При сдвижке путей поперечного перемещения крана в пролете для установки первой балки (св.6)

1. Крепление переднего и заднего пути. 2. Поддомкрачивание платформы.

б) При сдвижке путей поперечного перемещения крана в пролете на каждую следующую балку. 
     
     Поперечная сдвижка рельсовых путей.

в) При передвижке крана из пролета в пролет

1. Установка и крепление заднего пути передвижения. 2. Установка и крепление переднего пути поперечного передвижения и передней ноги на опоре. 3. Поддомкрачивание платформы домкратами.

Таблица 275

Нормы на 1 передвижку крана

| Материал | Единица измерения | Нормы расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 поперечную передвижку | на 1 передвижку из пролета в пролет |  |
| Брус, III c., 150х150 мм | шт. -------- м | 1 -------- 0,06 | 1 -------- 0,06 | 01 |
| Клинья из бруса 100х60х500 мм | -"- | 32 -------- 0,096 | 32 -------- 0,096 | 02 |
| Прокладки из досок 150х50х500 мм | м | 0,27 | 0,27 | 03 |
| Катки деревянные | шт. -------- м | 5 -------- 0,135 | - | 04 |
|  | а | б | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-120 |

§ 212. Передвижка крана ЛШК-90

Состав рабочих операций:

а) При устройстве накаточного пути

1. Укладка шпал и подкладок (NN 01, 05). 2. Укладка рельсов (NN 03 или 04). 3. Крепление стыков рельсов болтами (NN 07, 08) 4. Крепление рельсов костылями (N 06).

б) При подготовке крана к перемещению

1. Устройство шпальных клеток под домкраты высотой 1 м (N 02). 2. Крепление на балке поперечного перемещения тележек поперечного перемещения (N 09). 3. Устройство шпальных клеток под домкраты высотой 1,33 м (N 02).

Таблица 276

Нормы на измерители, указанные в таблице

| Материал | Единица измерения | Устройство накаточного пути | Подготовка крана к передвижке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измеритель |  |
|  |  | 1 м пути | 1 передвижка |  |
| Шпалы II-А | шт. | 2 | - | 01 |
| Шпалы IV-А | -"- | - | 66 | 02 |
| Рельсы Р43 | м -------- кг | 2 -------- 89,3 | - | 03 |
| Рельсы Р50 | -"- | 2 -------- 103,3 | - | 04 |
| Подкладки трехдырные | шт. -------- кг | 4 -------- 19,4 | - | 05 |
| Костыли путевые | -"- | 12 -------- 4,18 | - | 06 |
| Накладки двухголовые | -"- | 0,32 -------- 5 | - | 07 |
| Болты путевые М22х130 с гайками | -"- | 0,64 -------- 0,38 | - | 08 |
| Проволока стальная, 5 мм | кг | - | 3,08 | 09 |
|  | а | б | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-122 |

ГЛАВА 20. ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА 
БАЛОК И БЛОКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормами главы регламентирован расход материалов при погрузке и выгрузке блоков сборных опор, блоков составных балок и выгрузке балок пролетных строений автодорожных мостов. Нормами предусмотрен расход готовых деревянных подкладок и креплений.

§ 213. Погрузка и выгрузка блоков сборных опор

Состав рабочих операций:

1. Укладка готовых деревянных подкладок. 2. Установка блока на подкладки. 3. Установка или снятие крепления при погрузке на железнодорожный подвижной состав и при выгрузке из него.

Таблица 277

Нормы на 1 блок

| Материал | Единица измерения | Способ транспортировки | Масса блока, т, до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 20 |  |
| Брусья 140х200 мм | м | Автотранспортом или на железнодорожных платформах | 0,14 | 0,28 | 01 |
| Проволока стальная, 6 мм | кг | На железнодорожных платформах | 10,7 | 10,7 | 02 |
|  | а | б | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-125 |

§ 214. Выгрузка блоков составных балок автодорожных мостов

Состав рабочих операций:

1. Выгрузка блока на подкладки. 2. Крепление блока.

Таблица 278

Нормы на 1 блок

| Материал | Единица измерения | Длина балки, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | 21 | 24 | 30 | 42 |  |
| Бревна III c., 12 см | м | 0,0328 | 0,0328 | 0,0344 | 0,0521 | 0,0658 | 01 |
| Брусья III c., 140х200 мм | -"- | 0,0806 | 0,0907 | 0,0907 | 0,118 | 0,149 | 02 |
| Скобы строительные, 300х100х10 мм | шт. -------- кг | 4 -------- 1,24 | 4 -------- 1,24 | 4 -------- 1,24 | 4 -------- 1,24 | 4 -------- 1,24 | 03 |
|  | а | б | в | г | д | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е4-3-126 |

Б. БУРЕНИЕ СКВАЖИН В МЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

Таблица 427

Нормы расхода на 100 м бурения

| Марка станков | Инструмент | Единица измерения | Группа грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IV | V | VI | VII |  |
| СВБ-2М, СБР-160 | Резцы диаметром |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 мм | шт. | 0,44 | 1,22 | 2,16 | 3,8 | 01 |
|  | Шнеки | -"- | 0,21 | 0,57 | 1,01 | 1,7 | 02 |
| БТС-150 | Резцы диаметром |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 мм | -"- | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,36 | 03 |
|  | Шнеки | -"- | 0,06 | 0,1 | 0,25 | 0,36 | 04 |
|  | а | б | в | г | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-4 |

§ 325. Бурение шпуров в скальных грунтах пневматическими перфораторами
     
     Состав операций:

1. Установка бурового инструмента. 2. Бурение шпуров.

Таблица 428

Нормы расхода на 100 м бурения

| Инструмент | Единица измерения | Группа грунта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  |
| Коронки перфораторные типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КДП, КНШ | шт. | 0,14 | 0,31 | 0,48 | 1,02 | 1,57 | 2,57 | 5,37 | 11,9 | 01 |
| ККП | -"- | 0,11 | 0,24 | 0,45 | 0,78 | 1,21 | 1,98 | 4,2 | 9,2 | 02 |
| КТШ | -"- | 0,1 | 0,22 | 0,34 | 0,73 | 1,12 | 1,84 | 3,84 | 8,5 | 03 |
| Штанги перфораторные | кг | 0,27 | 0,4 | 0,6 | 0,81 | 0,87 | 1,1 | 1,47 | 2,23 | 04 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-7 |

ГЛАВА 40. ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ РЫХЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предусмотрены нормы расхода взрывчатых материалов (ВМ) при взрывании зарядов на открытых горных работах.

На открытых горных работах, строительстве котлованов, траншей, дорог применяются методы скважинных, шпуровых и накладных зарядов.

Разнообразие условий ведения взрывных работ обусловливает использование широкого ассортимента промышленных взрывчатых веществ (ВВ). В строительстве широко применяются ВВ на основе аммиачной селитры: аммониты, аммоналы, акватолы.

Расчет норм расхода ВВ в Сборнике произведен для зарядов из эталонного ВВ - аммонита 6-ЖВ.

Пересчет норм расхода с эталонного ВВ на фактически используемое количество производится по энергетическому коэффициенту К.

Коэффициент К приводится в таблице по данным Междуведомственной комиссии по взрывному делу.

Таблица 429

| Наименование ВВ | Коэффициент К |
| --- | --- |
| Карбатол ГЛ-10в | 0,79 |
| Скальный аммонал N 3 | 0,8 |
| Скальный аммонит N 1 | 0,81 |
| Детонит М | 0,82 |
| Алюмотол | 0,83 |
| Гранитол 7а | 0,86 |
| Гранулит АС-8 | 0,89 |
| Гранулит АС-8в | 0,89 |
| Гранулит АС-4 | 0,98 |
| Граммонит | 1 |
| Граммонит 50/50 | 1,11 |
| Гранулит М | 1,13 |
| Гранулит С-2 | 1,13 |
| Игданит | 1,13 |
| Граммонит 30/70 | 1,14 |
| Аммонит АП-5 ЖВ | 1,14 |
| Акватол Т-20 | 1,2 |
| Гранулотол | 1,2 |

Для инъецирования скважинных, шпуровых и накладных зарядов применяются средства взрывания (СВ):

капсюли-детонаторы КД-8С, КД-8УТС (ГОСТ 6254-85);

электродетонаторы ЭД-8-Э, ЭД-8-1, ЭДП, ЭДП-Р, ЭДС (ГОСТ 9089-75); ЭДКЗ-ОП (ПМ); ЭД-КЗ-П (ГОСТ 21806-76), ЭДКЗ и ЭДЗД (ТУ 84-317-78).

При электрическом взрывании применяются провода марок ВМВ, ВМВЖ, ВМПЖ, ЭП, ЭВЖ (ГОСТ 6285-74Е).

При взрывании с помощью детонируемого шнура применяются шнуры марок:

ДША, ДШВ, ДШЭ, ДШЭ-12Г (ТУ 84-845-82).

При огневом взрывании применяются шнуры огнепроводные марок ОША, ОШДА, ОШП (ГОСТ 3470-80Е).

Из-за незначительного расхождения норм расхода ВМ для зарядов вертикальных и наклонных скважин в Сборнике приводятся единые нормы для вертикальных и для наклонных скважин.

§ 326. Взрывание скважинных зарядов

Состав рабочих операций:

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладывание магистрального провода.

А. УСТУПНАЯ РАЗРАБОТКА

Таблица 430

Нормы расхода на 100 м грунта

| Материал | Единица измерения | Диаметр бурового | Высота уступа, | Группа грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инстру- мента, мм | м | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 46 | 50 | 53 | 63 | 71 | 79 | 92 | 105 | 01 |
| Шнур детонирующий | м | 105-146 | 2-4 | 27 | 27 | 34 | 37,3 | 41,6 | 44,5 | 47,8 | 52,3 | 02 |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 5,7 | 6,2 | 7,2 | 9,5 | 10,5 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 03 |
| Провод взрывной | м |  |  | 34 | 38 | 46 | 51,6 | 56 | 62 | 65 | 72 | 04 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 44 | 48 | 51 | 59 | 69 | 76 | 87 | 99 | 05 |
| Шнур детонирующий | м | 105-125 | 10 | 20,6 | 21,4 | 23,4 | 26,6 | 29 | 32,4 | 35,9 | 39 | 06 |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 5 | 5,1 | 07 |
| Провод взрывной | м |  |  | 26 | 27 | 32 | 38 | 42 | 50 | 56 | 58 | 08 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 42 | 46 | 47 | 57 | 67 | 73 | 85 | 92 | 09 |
| Шнур детонирующий | м | 105-125 | 15 | 11,5 | 12,5 | 15,2 | 17,5 | 19 | 22,5 | 23 | 27 | 010 |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,3 | 011 |
| Провод взрывной | м |  |  | 23 | 25 | 30,4 | 35 | 38 | 42 | 46 | 54 | 012 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 42 | 47 | 48 | 58 | 67 | 73 | 85 | 96 | 013 |
| Шнур детонирующий | м | 146 | 10 | 8,5 | 9 | 9,5 | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 16 | 17,5 | 014 |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 0,5 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,68 | 0,82 | 0,87 | 0,96 | 015 |
| Провод взрывной | м |  |  | 16,7 | 17,8 | 18,9 | 21,4 | 23 | 27 | 29,2 | 31,3 | 016 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 41 | 45 | 46 | 56 | 66 | 71 | 83 | 92 | 017 |
| Шнур детонирующий | м | 146 | 15 | 5,5 | 6 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13 | 15,5 | 018 |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,37 | 0,4 | 0,49 | 0,54 | 0,64 | 019 |
| Провод взрывной | м |  |  | 11,7 | 13,2 | 14,5 | 17,1 | 18,3 | 21 | 23,8 | 25,6 | 020 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 41 | 46 | 48 | 57 | 66 | 71 | 82 | 9.....* | 021 |
| _____________ * Брак оригинала. Примечание "КОДЕКС". |
| Шнур детонирующий | м | 215,9 | 10 | 8,1 | 8,3 | 10 | 12 | 13,5 | 16,6 | 20 | 23,5 | 022 |
| Электродетонаторы | шт. | н |  | 0,29 | 0,39 | 0,47 | 0,58 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,81 | 023 |
| Провод взрывной | м | Св |  | 5,6 | 5,8 | 6 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 8,2 | 8,8 | 024 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 39 | 44 | 54 | 54 | 64 | 68 | 80 | 87 | 025 |
| Шнур детонирующий | м | 215,9 | 15 | 6,6 | 7 | 7,6 | 9,8 | 10,8 | 12,4 | 14 | 15,4 | 026 |
| Электродетонаторы | шт. | н |  | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,56 | 0,63 | 027 |
| Провод взрывной | м | Св |  | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 7,5 | 8 | 028 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-9 |
| Привязка к ЕРЕР | С 3-105 по 3-176 |

Б. ВЗРЫВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОДНОЙ СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Таблица 431

Нормы расхода на 100 м грунта

| Материал | Единица изме- рения | Диаметр буро- вого | Мощ- ность разра- | Группа грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инстру- мента, мм | батыва- емого слоя, м | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 62 | 74,6 | 92,4 | 105 | 120 | 129 | 145 | 153 | 01 |
| Шнур детонирующий | м | 105-125 | 3 | 27 | 27 | 33,6 | 37,3 | 41,6 | 44,.....* | 47,8 | 52,3 | 02 |
| ___________ * Брак оригинала. Примечание "КОДЕКС". |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 10,5 | 10,5 | 20,3 | 30,3 | 37,6 | 46 | 49,2 | 52,5 | 03 |
| Провод взрывной | м |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 04 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 62 | 74,6 | 92,4 | 105 | 120 | 129 | 145 | 153 | 05 |
| Шнур детонирующий | м | 105-125 | 5 | 21,9 | 21,9 | 27,6 | 31,9 | 34,7 | 36,8 | 40,3 | 44,4 | 06 |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 8,9 | 8,9 | 17,2 | 25,7 | 31,9 | 39 | 41,4 | 44,5 | 07 |
| Провод взрывной | м |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 08 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 62 | 74,6 | 92,4 | 105 | 120 | 129 | 145 | 153 | 09 |
| Шнур детонирующий | м | 105-125 | 8 | 15 | 15 | 19,3 | 22,5 | 24,6 | 26,7 | 28,8 | 31,9 | 010 |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 8,2 | 8,2 | 15,8 | 23,6 | 29,3 | 35,8 | 38,3 | 40,8 | 011 |
| Провод взрывной | м |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 012 |
| Аммонит 6ЖВ | кг | 146 | 3 | 62 | 74,6 | 92,4 | 105 | 120 | 129 | 145 | 163 | 013 |
| Шнур детонирующий | м |  |  | 16,3 | 16,3 | 20,3 | 21,8 | 24,6 | 25,5 | 28,6 | 30,1 | 014 |
| Электродетонаторы | шт. | - |  | 8 | 8 | 15,6 | 23,2 | 28,8 | 35,2 | 37,6 | 40,1 | 015 |
| Провод взрывной | м |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 016 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 62 | 74,6 | 92,4 | 105 | 120 | 129 | 145 | 153 | 017 |
| Шнур детонирующий | м | 146 | 5 | 12,6 | 12,6 | 16,8 | 18,2 | 19,6 | 20,2 | 23,4 | 24,8 | 018 |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 7,4 | 7,4 | 14,4 | 21,5 | 26,5 | 32,5 | 34,7 | 37,1 | 019 |
| Провод взрывной | м |  |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 020 |
| Аммонит 6ЖВ | кг |  |  | 62 | 74,6 | 92,4 | 105 | 120 | 129 | 145 | 153 | 021 |
| Шнур детонирующий | м | 146 | 8 | 10,5 | 10,5 | 13,6 | 15 | 16,6 | 17,6 | 19,9 | 21 | 022 |
| Электродетонаторы | шт. |  |  | 6,8 | 6,8 | 13,2 | 19,7 | 24,4 | 29,8 | 31,9 | 34 | 023 |
| Провод взрывной | м |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 024 |
| 12 | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-9 |
| Привязка к ЕРЕР | С 3-177 по 3-190 |

§ 327. Взрывание зарядов в шпурах
     
     Состав рабочих операций:

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладка магистрального провода.

Таблица 432

Нормы расхода на 100 м грунта

| Материал | Еди- ница | Высота уступа, | Группа грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- рения | м | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Аммонит 6ЖВ | кг | 0,5 | 105 | 110 | 133 | 145 | 158 | 170 | 200 | 230 | 01 |
|  |  | 1 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 95 | 97 | 102 | 02 |
|  |  | 1,5 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 | 76 | 83 | 87 | 03 |
|  |  | 2 | 54 | 56 | 59 | 61 | 67 | 74 | 81 | 84 | 04 |
| Электродетонаторы или капсюли-детонаторы | шт. | 0,5 | 733 | 748 | 846 | 916 | 940 | 1000 | 1100 | 1222 | 05 |
|  |  | 1 | 122 | 129 | 134 | 139 | 142 | 144 | 148 | 157 | 06 |
|  |  | 1,5 | 43 | 43 | 45 | 46 | 47 | 53 | 57 | 60 | 07 |
|  |  | 2 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 38 | 08 |
| Шнур детонирующий | м | 0,5 | 1292 | 1360 | 1450 | 1640 | 1670 | 1770 | 1910 | 2090 | 09 |
|  |  | 1 | 296 | 308 | 330 | 338 | 340 | 362 | 363 | 370 | 010 |
|  |  | 1,5 | 120 | 123 | 124 | 126 | 130 | 140 | 152 | 160 | 011 |
|  |  | 2 | 93 | 94 | 95 | 97 | 99 | 107 | 112 | 113 | 012 |
| Шнур огнепроводный | м | 0,5 | 925 | 926 | 1028 | 1180 | 1200 | 1260 | 1358 | 1470 | 013 |
|  |  | 1 | 235 | 244 | 263 | 268 | 272 | 275 | 278 | 285 | 014 |
|  |  | 1,5 | 98 | 102 | 103 | 104 | 106 | 115 | 123 | 127 | 015 |
|  |  | 2 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 90 | 93 | 95 | 016 |
| Провод взрывной | м | 0,5-1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 017 |
|  |  | 1,5 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 018 |
|  |  | 2 | 95 | 105 | 130 | 145 | 150 | 160 | 180 | 190 | 019 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-10 |
| Привязка к ЕРЕР | С 3-1 по 3-18 |

§ 328. Взрывание шпуровых и скважинных зарядов в траншеях
     
     Состав рабочих операций:

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладка магистрального провода.

А. ВЗРЫВАНИЕ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 433

Нормы расхода на 100 м грунта

| Глубина тран- шеи, м | Ширина тран- шеи, м | Материал | Единица изме- рения | Группа грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Аммонит 6ЖВ | кг | 191 | 202 | 216 | 216 | 243 | 268 | 352 | 384 | 01 |
| До 1 | До 1,5 | Электродетонаторы | шт. | 352 | 352 | 412 | 412 | 485 | 546 | 612 | 684 | 02 |
|  |  | Провод взрывной | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 03 |
| 1,5 |  | Аммонит 6ЖВ | кг | 67 | 74 | 89 | 119 | 187 | 200 | 217 | 235 | 04 |
|  |  | Электродетонаторы | шт. | 66 | 75 | 79 | 111 | 147 | 159 | 171 | 186 | 05 |
|  |  | Провод взрывной | м | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 06 |
|  |  | Аммонит 6ЖВ | кг | 59 | 63 | 80 | 117 | 156 | 177 | 195 | 210 | 07 |
| 2 | До 1,5 | Электродетонаторы | шт. | 43 | 46 | 59 | 87 | 96 | 108 | 116 | 125 | 08 |
|  |  | Провод взрывной | м | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,4 | 09 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-18 |
| Привязка к ЕРЕР | С 3-1 по 3-30, с 33-44 по 3-73 |

Б. ВЗРЫВАНИЕ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 434

Нормы на 100 м грунта

| Ширина тран- шеи, м | Глубина тран- шеи, м | Материал | Единица изме- рения | Группа грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Аммонит 6ЖВ | кг | 132 | 144 | 155 | 177 | 199 | 210 | 244 | 254 | 01 |
| До 1,5 | 3 | Шнур детонирующий | м | 133 | 133 | 137 | 137 | 140 | 140 | 140 | 140 | 02 |
|  |  | Электродетонаторы | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03 |
|  |  | Провод взрывной | м | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 04 |
|  |  | Аммонит 6ЖВ | кг | 102 | 115 | 121 | 160 | 166 | 198 | 235 | 245 | 05 |
|  | 4 | Шнур детонирующий | м | 97 | 97 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 06 |
|  |  | Электродетонаторы | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 |
|  |  | Провод взрывной | м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 08 |
|  |  | Аммонит 6ЖВ | кг | 115 | 135 | 154 | 173 | 192 | 212 | 230 | 249 | 09 |
| 1,5-3 | 3 | Шнур детонирующий | м | 129 | 129 | 131 | 131 | 137 | 137 | 137 | 137 | 10 |
|  |  | Электродетонаторы | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|  |  | Провод взрывной | м | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 12 |
|  |  | Аммонит 6ЖВ | кг | 99 | 108 | 138 | 168 | 187 | 202 | 217 | 237 | 13 |
|  | 4 | Шнур детонирующий | м | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 14 |
|  |  | Электродетонаторы | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
|  |  | Провод взрывной | м | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 16 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-9, Е2-3-10 |
| Привязка к ЕРЕР | С 3-87 по 3-104 |

§ 329. Взрывание зарядов при устройстве котлованов
     
     Состав рабочих операций:

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладка магистрального провода.

Таблица 435

Нормы на 100 м грунта

| Площадь котлована, | Материал | Единица измерения | Группа грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м |  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  |
|  | Аммонит 6ЖВ | кг | 160 | 160 | 250 | 250 | 360 | 360 | 360 | 360 | 01 |
| До 1,2 | Шнур детонирующий | м | 460 | 580 | 680 | 680 | 830 | 830 | 830 | 830 | 02 |
|  | Провод взрывной | -"- | 720 | 760 | 760 | 760 | 800 | 800 | 800 | 800 | 03 |
|  | Электродетонаторы | шт. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 04 |
|  | Аммонит 6ЖВ | кг | 66 | 71 | 87 | 122 | 135 | 156 | 176 | 190 | 05 |
| До 10 | Электродетонаторы | шт. | 40 | 44 | 51 | 74 | 82 | 94 | 106 | 118 | 06 |
|  | Провод взрывной | м | 16 | 16 | 29 | 29 | 43 | 50 | 57 | 62 | 07 |
|  | Аммонит 6ЖВ | кг | 67,4 | 67,4 | 99,9 | 99,9 | 126 | 141 | 156 | 174 | 08 |
| До 20 | Электродетонаторы | шт. | 38 | 43,5 | 52 | 64,4 | 76,2 | 84,5 | 93,2 | 101 | 09 |
|  | Провод взрывной | м | 15 | 15 | 27,8 | 27,8 | 41 | 47,5 | 54,5 | 59,5 | 010 |
|  | Аммонит 6ЖВ | кг | 61,4 | 71 | 87 | 104 | 118 | 126 | 135 | 157 | 011 |
| До 25 | Электродетонаторы | шт. | 37,5 | 43 | 51 | 57 | 70,5 | 75 | 80,5 | 85 | 012 |
|  | Провод взрывной | м | 15 | 15 | 27,8 | 27,8 | 41 | 47,5 | 54,5 | 59,5 | 013 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-17 |
| Привязка к ЕРЕР | 3.31-3.43; 3.74-3.86; 3.342-3.344 |

§ 330. Дробление негабаритных кусков грунта шпуровыми и накладными зарядами при скважинном методе взрывания
   
     Состав рабочих операций:

1. Размещение ВМ в шпурах и на негабаритных кусках. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладывание магистрального провода.

А. ВЗРЫВАНИЕ ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 436

Нормы на 100 м грунта основного взрывания

| Материал | Единица измерения | Группа грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  |
| Аммонит 6ЖВ | кг | 0,77 | 1,98 | 2,71 | 4,48 | 5,54 | 9,04 | 10,6 | 12,5 | 01 |
| Электродетонаторы | шт. | 27,5 | 55 | 59 | 80 | 84 | 119 | 120 | 130 | 02 |
| Провод взрывной | м | 27,5 | 55 | 59 | 80 | 84 | 119 | 120 | 130 | 03 |
| Шнур детонирующий | -"- | 31,9 | 63,8 | 68,4 | 92,8 | 97,4 | 138 | 139,2 | 150 | 04 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-11 |
| Привязка к ЕРЕР | С 3-255 по 3-282 |

Б. ВЗРЫВАНИЕ НАКЛАДНЫХ ЗАРЯДОВ

Таблица 437

Нормы расхода на 100 м грунта основного взрывания

| Материал | Единица измерения | Группа грунтов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |  |
| Аммонит 6ЖВ | кг | 10,8 | 17,9 | 22,9 | 37 | 45,6 | 72,6 | 80,4 | 97,2 | 01 |
| Электродетонаторы | шт. | 11 | 22 | 23 | 32 | 34 | 48 | 54 | 60 | 02 |
| Провод взрывной | м | 13,8 | 27,5 | 29,5 | 40 | 42 | 58,5 | 60 | 65 | 03 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-11 |

§ 331. Взрывание скважинных зарядов в мерзлых грунтах
     
     Состав рабочих операций:

1. Размещение ВМ в скважине. 2. Монтаж участковой взрывной сети. 3. Прокладывание магистрального провода.

Таблица 438

Нормы на 100 м мерзлого грунта

| Глубина промерзания, | Материал | Единица измерения | Группа грунта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м |  |  | IV-V | VI-VII |  |
| До 1 | Аммонит 6ЖВ | кг | 70 | 85 | 01 |
| Св. 1 |  | -"- | 70 | 85 | 02 |
| До 1 | Шнур детонирующий | м | 253 | 253 | 03 |
| Св. 1 |  | -"- | 118 | 118 | 04 |
| До 1 | Электродетонаторы | шт. | 91 | 100 | 05 |
| Св. 1 |  | -"- | 33 | 38,5 | 06 |
| До 1 | Провод взрывной | м | 8 | 9 | 07 |
| Св. 1 |  | -"- | 18 | 21 | 08 |
|  | а | б | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-9В |
| Привязка к ЕРЕР | С 3-311 по 3-318 с 3-323 по 3-330 |

§ 332. Взрывание пней
     
     Состав рабочих операций:

1. Размещение ВМ в выработке. 2. Монтаж взрывной сети. 3. Прокладывание магистрального провода.

Таблица 439

Нормы расхода ВМ на 100 пней, кг

| Породы дерева | Диаметр пня, мм | Пни свежей рубки в грунтах | Пни давней рубки в грунтах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | щебенистом | суглинистом | в торфе | щебенистом | суглинистом | в торфе |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сосна, ель, ольха, осина, | 200-290 | 36 | 44 | 25 | 29 | 34 | 20 | 01 |
| пихта, липа, тополь | 300-390 | 62 | 69 | 41 | 48 | 55 | 35 | 02 |
|  | 400-490 | 89 | 98 | 62 | 71 | 80 | 53 | 03 |
|  | 500-590 | 120 | 131 | 87 | 98 | 109 | 76 | 04 |
|  | 600-690 | 155 | 168 | 116 | 129 | 142 | 103 | 05 |
|  | 700-800 | 195 | 210 | 150 | 165 | 180 | 135 | 06 |
| Береза, бук, дуб, клен, | 200-290 | 44 | 54 | 29 | 34 | 36 | 25 | 07 |
| ясень | 300-390 | 69 | 83 | 48 | 55 | 62 | 41 | 08 |
|  | 400-490 | 98 | 116 | 71 | 80 | 89 | 62 | 09 |
|  | 500-590 | 131 | 153 | 98 | 109 | 120 | 87 | 010 |
|  | 600-690 | 168 | 194 | 129 | 142 | 155 | 116 | 011 |
|  | 700-800 | 210 | 240 | 165 | 180 | 195 | 150 | 012 |
|  | а | б | в | г | д | е | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-18 |
| Привязка к ЕРЕР | с 3-336 по 3-337 |

Таблица 440

Нормы расхода на 100 пней

| Материал | Единица измерения | Диаметр пня, см |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-80 |  |
| Капсюли-детонаторы | шт. | 135 | 128 | 122 | 109 | 118 | 118 | 01 |
| Шнур огнепроводный | м | 135 | 128 | 122 | 120 | 148 | 146 | 02 |
| Электродетонаторы | шт. | 123 | 117 | 111 | 98 | 110 | 109 | 03 |
| Провод взрывной | м | 613 | 862 | 1113 | 1363 | 1613 | 1875 | 04 |
|  | а | б | в | г | д | е | N |
| Привязка к ЕНиР | § Е2-3-19 |
| Привязка к ЕРЕР | с 3-336 по 3-337 |

РАЗДЕЛ VIII. РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

ГЛАВА 41. РЕМОНТ МОСТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы составлены на ряд новых материалов, используемых при:
     
     - ремонте деформационных швов, гидроизоляций и поверхностных дефектов железобетонных конструкций;
     
     - антисептировании деревянных конструкций;
     
     - окраске металлических конструкций.

Дан расход металла и бетона на уширение и усиление мостов.

2. Нормы расхода материалов на ремонт железобетонных конструкций взяты с учетом возможного объема повреждений, плотности материалов и составов на единицу измерения для определения общего расхода материала.

3. Расход антисептиков и лакокрасочных материалов был принят по нормативным документам.

4. Нормативы расхода для эмалей и красок приведены для элементов II и III категории сложности и пневматического способа нанесения, являются наиболее  характерными для мостовых металлоконструкций. В нормах расхода красок не даны расходы растворителей, которые должны приниматься согласно техническим условиям на краски.

Для удобства определения общих потребностей красок дополнительно взяты укрупненные нормы расхода на 1 м моста при габарите Г-11,5+2х1,5.

§ 333. Антисептирование деревянных мостов
     
     Состав рабочих операций:
     
     Нанесение антисептика.

Таблица 441

Нормы на 1 ремонтируемого участка

| Материалы | Единица измерения | Методы пропитки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | глубокая | поверхностная |  |
| Хромат меди ХМ-5 | кг | 0,53 ------- 4,0 | 2,0 ------- - | 01 |
| Технический бихромат натрия | -"- | 0,53 ------- 4,0 | 2,0 ------- - | 02 |
|  | а | б | N |

§ 334. Ремонт гидроизоляции проезжей части железобетонных мостов
     
     Состав рабочих операций: 
     
     Нанесение и укладка материалов при ремонте гидроизоляции.

Таблица 442

Нормы на 1 м ремонтируемого участка моста

| Материалы | Единица измерения | Типы изоляции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | оклеечная | обмазочная | гидро- фобизация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стеклоткань Э-200 (в два слоя) | м | 2,1 |  |  | 01 |
| или гидростеклоизол | -"- | 2,1 |  |  |  |
| Битумная мастика: | кг | 10 |  |  | 02 |
| битум нефтяной строительный | -"- | 6 |  |  |  |
| индустриальное масло И-50-А | -"- | 2 |  |  |  |
| асбест хризолитовый 7-го сорта | -"- | 2 |  |  |  |
| Битумный лак: | -"- | 0,6 |  |  | 03 |
| битум горячий | -"- | 0,2 |  |  |  |
| бензин А-72 | -"- | 0,4 |  |  |  |
| Бетон дорожный М-400 | м | 0,04 |  |  |  |
| Эпоксидные вяжущие ЭД-20: | кг |  | 1,0 |  | 04 |
| эпоксидная смола ЭД-20 или | -"- |  | 0,5 |  |  |
| алкилрезорциновая эпоксидная смола ЭИС-1 | -"- |  | 0,5 |  |  |
| Отвердитель полиэтиленполиамин (ПЭПА) | -"- |  | 0,2 |  |  |
| Пластификатор дибутилфталат (ДБФ) | -"- |  | 0,2 |  |  |
| или фуриловый спирт | -"- |  | 0,2 |  |  |
| Растворитель-ацетон технический | -"- |  | 0,1 |  |  |
| 10% водная эмульсия жидкости 136-41 (в два слоя) | -"- |  |  | 0,5 | 05 |
| Гидрофобизирующая жидкость 136-41 (100%) | -"- |  |  | 0,05 | 06 |
| Стиральный порошок | -"- |  |  | 0,005 |  |
| Жидкость КЭ-30-04 (50%) | -"- |  |  | 0,025 | 07 |
| Жидкость 119-215 (100%) | -"- |  |  | 0,05 | 08 |
| Жидкость ГКЖ-11 | -"- |  |  | 0,0005 |  |
|  | а | б | в | N |

§ 335. Ремонт деформационных швов железобетонных мостов

А. УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРА И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Таблица 443

Нормы на 1 м деформационного шва

| Материал | Единица измерения | Вид компенсатора | Гидро- изоляция |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | металл. | неметалл. |  |  |
| Латунь полосовая шириной 0,8 м, толщиной 1,5-2,0 мм или | кг | 13,9 |  |  | 01 |
| Оцинкованное железо толщиной 1-1,5 мм, защищенное 2-мя слоями битумного лака | -"- | 9,35 |  |  |  |
| Стеклосетка марки СПАП (в два слоя) | м |  | 2,0 |  | 02 |
| или гидростеклоизол марки "Т" (в два слоя и в один слой) | -"- |  | 2,0 | 1,0 | 03 |
| Битумная мастика | кг |  | 2,0 |  | 04 |
| Битум БНД 60/90 | -"- |  | 1,5 |  | 05 |
| Машинное масло | -"- |  | 0,5 |  | 06 |
| Асбест 7-го сорта | -"- |  | 0,5 |  | 07 |
| Полиэтиленовая пленка марки "С" | м |  |  | 1,0 | 08 |
|  | а | б | в | N |

Б. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕТЛИ КОМПЕНСАТОРА И ШВОВ МАСТИКОЙ

Таблица 444

Норма на 1 м деформационного шва

| Материалы | Единица измерения | Запол- нение петли | Заполнение шва мастикой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | компен- сатора | Тип шва |  |
|  |  |  | закрытый | заполненный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Пористый жгут Гернит-II | м | 2,0 |  |  | 01 |
| или пеньковый канат, пропитанный маслом | -"- | 2,0 |  |  |  |
| 2. Деревянный брус 4х4 или 4х2,5 (см) | -"- |  |  |  | 02 |
| 3. Мастики заполнения готовые: |  |  |  |  |  |
| а) битумноизопреновая (МБН-8) | кг |  | 2,0 | 5,0 | 03 |
| б) битумнобутилкаучуковая (горячая) МББГ-65 (ЛИЛО-I) или МББГ (ЛИЛО-II) | -"- |  | 2,0 | 5,0 | 04 |
| в) Полимерно-битумная ПБВ: | -"- |  | 2 | 5,0 | 05 |
| Битум БНД 60/90 |  |  | 1,84 | 4,55 |  |
| Летнее дизельное топливо | -"- |  | 0,1 | 0,25 |  |
| Дивинилстирольный термоэластопласт ДСТ-30 | -"- |  | 0,08 | 0,2 |  |
| г) Резино-битумная (РБВ) | -"- |  | 2,0 | 5,0 | 06 |
| Битум БНД 60/90 | -"- |  | 1,2 | 3,0 |  |
| Минеральный порошок | -"- |  | 0,5 | 1,25 |  |
| Асбестовая крошка | -"- |  | 0,3 | 0,75 |  |
| или битум БНД 60/90 | -"- |  | 0,3 | 0,75 |  |
| Резиновая крошка до 1 мм | -"- |  | 0,4 | 1,0 |  |
| Каменноугольное масло | -"- |  | 0,2 | 0,5 |  |
| 4. Тиоколовый герметик |  |  |  |  |  |
| а) 51-УТ-38: | -"- |  | 2,9 | 7,25 | 07 |
| Герметизирующая паста У-30 | -"- |  | 2,0 | 50 |  |
| Каменноугольная смола | -"- |  | 0,74 | 1,85 |  |
| 67% водный раствор бихромата натрия () | -"- |  | 0,16 | 0,4 |  |
| б) У-30 МЭС-10 | -"- |  | 2,48 | 6,10 | 08 |
| Герметизирующая паста У-30 МЭС-10 | -"- |  | 2,48 | 6,10 |  |
| Вулканизирующая паста 9 | -"- |  | 0,4 | 1,0 |  |
| Ускоритель вулканизации дифинилгуанидин (ДФГ) | -"- |  | 0,02 | 0,15 |  |
|  | а | б | в | N |

§ 336. Ремонт поверхности железобетонных конструкций

А. ПРОФИЛАКТИКА, УСТРОЙСТВО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

Таблица 445

Нормы на 1 м ремонтируемого участка

| Материал | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полимерцементная краска на основе латекса СКС-65ГП (2-3 слоя): | кг | 2-3 | 01 |
| 44%-я латексная эмульсия СКС-65ГП | -"- | 0,2-0,3 |  |
| Дивинилстирольный латекс СКС-65ГП | -"- | 0,09-0,13 |  |
| Цемент | -"- | 1,45-2,15 |  |
| а) 10-15% кремнийорганическая жидкость 136-41 (в 2 слоя) | -"- | 0,2-0,3 | 02 |
| Жидкость 136-41 (масло) | -"- | 0,02-0,045 |  |
| б) 15% раствор жидкости 136-41 (1 слой) | -"- | 0,1-0,12 |  |
| Жидкость 136-41 (масло) | -"- | 0,015-0,018 |  |
| Перхлорвиниловая эмаль ХВ-124, ХВ-125 | -"- | 0,2-0,3 |  |
| в) 10% раствор жидкости 136-41 | -"- | 0,2/0,3 |  |
| Жидкость 136-41 (масло) | -"- | 0,02-0,03 |  |
| Эпоксидная эмаль ЭП-773 | -"- | 0,11-0,12 |  |
| Полимерная краска (грунтовка) на основе эпоксидных смол: | -"- | 0,45 | 03 |
| Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-22 | -"- | 0,25 |  |
| или ЭИС-1 | -"- | 0,25 |  |
| Каменноугольный деготь | -"- | 0,17 |  |
| Отвердитель полиэтиленполиамин (ПЭПА) | -"- | 0,02-0,03 |  |
| Грунтовка ЭП-00-10 | -"- | 0,09 |  |
|  | а | N |

Б. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ, ПОВРЕЖДЕННОГО НА ГЛУБИНУ 10 И 30 мм

Таблица 446

Нормы на 1 м рассматриваемого участка

| Материалы | Единица измерения | Глубина повреждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 мм | до 30 мм |  |
| Полимерцементный материал: | кг | 13,0 | 30,0 | 01 |
| 44% латексная эмульсия СКС-65ГП | -"- | 1,6 | 2,1 |  |
| Дивинилстирольный латекс СКС-65ГП | -"- | 0,7 | 0,9 |  |
| Цемент | -"- | 10,3 | 11,6 |  |
| Песок кварцевый | -"- | - | 14,8 |  |
| Полимерная краска на основе эпоксидных смол (см. табл.445 п.05) |  | - | - | 02 |
| Гидрофобизация поверхности кремнийорганической жидкостью (см. табл.445 п.2б) |  |  |  | 03 |
| Торкретраствор (Ц:П=1:3-1:4) | по факту | 04 |
| Коллоидно-цементный клей КЦК | -"- |  | 3-5 | 05 |
| Портландцемент М-600 | -"- |  | 1,68-2,8 |  |
| Песок кварцевый | -"- |  | 0,75-1,25 |  |
| Ускоритель твердения | -"- |  | 0,05-0,08 |  |
| Пластификатор сульфидно-спиртовая бражка | -"- |  | 0,02-0,03 |  |
|  | а | б | N |

В. РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ (ЗАДЕЛКА КРУПНЫХ РАКОВИН, СКОЛОВ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ) НА БАЛКАХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Таблица 447

Нормы на 1 м ремонтируемого участка

| Материалы | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полимерный бетон на основе синтетического латекса: | кг | 50 | 01 |
| 44% латексная эмульсия СКС-65ГП | -"- | 2,1 |  |
| Дивинилстирольный латекс СКС-65ГП | -"- | 1,0 |  |
| Портландцемент | -"- | 8,3 |  |
| Песок кварцевый | -"- | 12,4 |  |
| Щебень гранитный | -"- | 24,9 |  |
| Полимербетон: | -"- | 16,0 | 02 |
| Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-22 | -"- | 1,6 |  |
| или ЭИС-1 | -"- | 1,6 |  |
| Каменноугольный деготь | -"- | 0,8-1,1 |  |
| Отвердитель-полиэтиленполиамин ПЭПА | -"- | 0,1-0,2 |  |
| Песок кварцевый | -"- | 5,6 |  |
| Щебень гранитный | -"- | 7,9 |  |
| Полимербетон на основе фурфуролацетатного мономера ФА | -"- | 16 | 03 |
| или ФАМ: |  |  |  |
| Фурфуролацетоновый мономер ФА, ФАМ | -"- | 1,6 |  |
| Отвердитель-бензолсульфокислота (БСК) | -"- | 0,4 |  |
| Щебень гранитный | -"- | 8,0 |  |
| Песок кварцевый | -"- | 4,0 |  |
| Наполнитель - андезитовая мука или диабазовая мука | -"- | 2,0 |  |
|  | а | N |

§ 337. Усиление балок железобетонных мостов методом наклейки металла

Состав рабочих операций:

Усиление балок методом наклейки металла.

Таблица 448

Нормы на 1 балку

| Материалы | Единица измерения | Масса деталей при длинах балок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8,66 м | 11,36 м | 14,06 м | 16,76 м |  |
| 1. Швеллер N 20а 120 | кг | 123,50 | 176,40 | 215,20 | 282,20 | 01 |
| 2. Уголок 180/110 (упор) | -"- | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 02 |
| 3. Кругляк 30 (тяга наклонная) | -"- | 55,20 | 64,80 | 71,20 | 75,36 | 03 |
| 4. Кругляк 20 (тяга вертикальная) | -"- | 3,45 | 8,0 | 12,60 | 18,52 | 04 |
| 5. Полосовой металл б=10 1160х320 120х120 | -"- | 50,80 | 58,00 | 65,20 | 72,40 | 05 |
| 6. Болт М30 =340 | -"- | 10,50 | 12,60 | 14,70 | 16,80 | 06 |
| 7. Гайка М30 | -"- | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,0 | 07 |
| 8. Гайка М20 | -"- | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 08 |
| 9. Шайба под М30 б=5 | -"- | 2,52 | 2,80 | 3,08 | 3,36 | 09 |
| 10. Шайба под М20 б=5 | -"- | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 10 |
| ИТОГО: |  | 283,46 | 360,58 | 420,45 | 507,60 |  |
|  | а | б | в | г | N |

Таблица 449

Нормы на 1 м балки при ширине ребра 14 см

| Материалы | Единица измерения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эпоксидный клей: |  |  |  |
| Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-5, ЭД-16 или ЭИС-1 | кг | 1,0 | 01 |
| Отвердитель-полиэтиленполиамин (ПЭПА) | -"- | 0,1 | 02 |
| Портландцемент | -"- | 20,0 | 03 |
| Пластификатор - дибутилфталат (ДБФ) или фуриловый спирт | -"- | 0,3 | 04 |
|  | а | N |

§ 338. Уширение железобетонного моста

Состав рабочих операций:

Уширение железобетонного моста.

Таблица 450

Нормы на 1 м уширения моста с габаритом Г-7+2х0,75

| Материалы | Единица измерения | Варианты уширения | Норма расхода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уширение до Г-10+2х1,0 | уширение до Г-11,5+2х1,5 |  |
| Бетон | м | Замена пролетного строения | 4,8 | 5,4 | 01 |
| Арматура | кг |  | 1130,4 | 1271,7 |  |
| Бетон | м | Уширение пролетного строения | 2,5 | 3,2 | 02 |
| Арматура | кг |  | 588,75 | 753,6 |  |
| Бетон | м | Уширение пролетного строения (с устройством монолитной плиты) | 2,8 | 9,5 | 03 |
| Арматура | кг |  | 659,4 | 824,25 |  |
| Бетон | м | Установка нового пролетного строения при строительстве параллельного моста | 3,0 | 3,7 | 04 |
| Арматура | кг |  | 706,5 | 871,35 |  |
|  | а | б | в | N |

§ 339. Окраска металлических мостов

Таблица 451

Нормы на измерители, указанные в таблице

| Материалы | Единица измерения | Расход материала при категории сложности элементов | Норма расхода материала на 1 м моста при габарите Г-11,5+2х1,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | III |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перхлорвиниловые эмали: | кг |  |  |  |  |
| ХВ-110 | -"- | 0,3 | 0,45 | 6,9 | 01 |
| ХВ-113 | -"- | 0,3 | 0,45 | 6,9 | 02 |
| ХВ-124 | -"- | 0,414 | 0,622 | 9,6 | 03 |
| ХВ-125 | -"- | 0,418 | 0,622 | 9,6 | 04 |
| ХВ-110 | -"- | 0,435 | 0,654 | 10,0 | 05 |
| Сополимервинилхлоридные эмали: |  |  |  |  |  |
| ХС-119 | -"- | 0,440 | 0,560 | - | 06 |
| ХС-749 | -"- | 0,240 | 0,360 | 5,5 | 07 |
| Масляные краски: |  |  |  |  |  |
| Белила цинковые | -"- | 0,246 | 0,369 | 5,65 | 08 |
| Сурик железный | -"- | 0,200 | 0,300 | 3,1 | 09 |
| Олифа | -"- | 0,120 | 0,180 | 1,85 | 10 |
| Сополимервинилхлоридные грунтовки: |  |  |  |  |  |
| ХС-059 | -"- | 0,302 | 0,416 | 7,0 | 11 |
| ХС-068 | -"- | 0,314 | 0,471 | 7,3 | 12 |
| Перхлорвиниловые грунтовки: |  |  |  |  |  |
| ХВ-050 | -"- | 0,438 | 0,658 | 10,0 | 13 |
| Поливинилацетатные грунтовки: |  |  |  |  |  |
| ВЛ-02 | -"- | 0,228 | 0,342 | 5,25 | 14 |
| ВЛ-023 | -"- | 0,160 | 0,240 | 3,7 | 15 |
| Эпоксидная грунтовка: |  |  |  |  |  |
| ЭП-057 протекторная | -"- | 0,366 | 0,514 | 8,4 | 16 |
| Фенольная грунтовка: |  |  |  |  |  |
| ФЛ-ОЗК | -"- | 0,172 | 0,18 | 4,0 | 17 |
| Эпоксидная шпаклевка | -"- | 0,126 | 0,176 | 3,0 | 18 |
| Перхлорвиниловые шпатлевки: |  |  |  |  |  |
| ХВ-004 | -"- | 0,246 | 0,369 | 5,65 | 19 |
| ХВ-005 | -"- | 0,262 | 0,393 | 6,0 | 20 |
|  | а | б | в | N |

Примечания: 1. Общий расход лакокрасочных материалов дан для второй категории сложности элементов.

2. Для вычисления общего расхода при третьей категории сложности данные этой графы нужно увеличить в 1,5 раза.