КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОПАЛУБКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО РОСТВЕРКА

См. Общую часть

Предельные отклонения при устройстве опалубки для монолитного ростверка в соответствии с требованиямиСНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

|  | 1 - смещение нижней грани опалубки от продольной оси | ±15 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 - смещение нижней грани опалубки от поперечной оси | ±15 мм; |  |
|  | 3 - отклонение от вертикали или от проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечения | ±5 мм; |  |
|  | 4 - отклонение от горизонтали | ±5 мм; |  |
|  | 5 - отметка верха опалубки должна быть на 50-70 мм выше отметки верха ростверка; |  |
|  | 6 - местные неровности плоскостей соприкосновения опалубки с бетоном при проверке двухметровой рейкой | ±3 мм; |  |
|  | 7 - отклонения во внутренних размерах поперечных сечений коробок опалубки и в расстояниях между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров | ±5 мм. |  |

Формующие металлические поверхности опалубки должны быть смазаны антиадгезионной смазкой.

Смонтированная и подготовленная к бетонированию опалубка должна быть принята по акту.

Для устройства опалубки должны применяться блоки инвентарной опалубки заводского изготовления.

Типы опалубок должны применяться в соответствии с ГОСТ Р 52085-2003.

Нагрузки для расчета опалубки должны быть в соответствии с требованиями приложения 11 СНиП 3.03.01-87.

Древесные, металлические, пластмассовые и другие материалы для опалубки должны отвечать требованиями ГОСТ Р 52085-2003.

Деревянные клееные конструкции принять по ГОСТ 20850-84 или техническим условиям на изготовление.

Фанеру ламинированную принять согласно техническим условиям на изготовление.

Заводом-изготовителем опалубки должна производиться контрольная сборка фрагмента на заводе.

Схема фрагмента определяется заказчиком по согласованию с заводом-изготовителем. Прочностные и деформативные испытания элементов опалубки и собранных фрагментов проводятся при изготовлении первых комплектов опалубки, а также замене материалов и профилей. Программу испытаний разрабатывает организация-разработчик опалубки, завод-изготовитель и заказчик.

Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистка и смазка производятся по проекту производства работ. Снятие опалубки должно производиться после предварительного отрыва от бетона, при достижении бетоном минимальной прочности 1,5 МПа с учетом отсутствия дополнительных нагрузок.

| Лица, осуществляю- щие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер или прораб | Подготови- тельные операции | Проверка правильности хранения элементов опалубки и креплений | Визуально | До установки опалубки | Геодезист |  |
|  |  | Проверка соответствия проекту и качества элементов опалубки и креплений | Визуально | До установки опалубки | Геодезист |  |
|  |  | Проверка состояния основания | Визуально | До установки опалубки | Геодезист |  |
|  |  | Проверка установки опалубки по разбивочным осям, соблюдение верхней отметки, горизонтальности и вертикальности опалубки | Измери- тельный | В ходе установки опалубки | Геодезист |  |
|  | Операции при установке опалубки | Качество крепления опалубки | Визуально | В ходе установки опалубки | Геодезист |  |
|  |  | Качество поверхностей соприкосновения с бетоном, очистка от мусора, грязи, ровность поверхностей | Визуально | В ходе установки опалубки | Геодезист |  |
|  |  | Соответствие положения опалубки разбивочным осям | Измери- тельный | После установки опалубки | Геодезист |  |
|  |  | Точность установки закладных деталей и их закрепление | Измери- тельный | После установки опалубки | Геодезист |  |