МДС 12-14.2003

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве.
Часть 2. Строительное производство"
для проведения обучения и проверки знаний по
охране труда руководящих работников 
и специалистов в строительстве

РАЗРАБОТАНО АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ В СОСТАВЕ: В.А.Алексеев, канд. техн. наук, директор НОУ УЦ "Стройтрудобезопасность", А.Г.Зверев, директор АИЦ "Стройтрудобезопасность", В.И.Макаревич, директор ГУП ЦПП.

В Методическом пособии содержатся контрольные вопросы и ответы для обучения и проверки знаний требований СНиП 12-04-2002 руководящих работников и специалистов, занятых в строительстве.

Вопросы охраны труда, рассматриваемые в данном Методическом пособии, тематически увязаны с вопросами, излагаемыми в МДС 12-11.2002 в рамках единой программы обучения и проверки знаний руководящих работников и специалистов в строительстве. При этом тематика охраны труда, приведенная в МДС 12-11.2002, относится к общему курсу программы, а тематика, приведенная в МДС 12-14.2003, - к специальному курсу.

Методическое пособие предназначено для использования организациями строительного комплекса в целях подготовки при обучении и проверке знаний по охране труда руководящих работников и специалистов, состоящих в штате этих организаций. Методическое пособие рекомендуется использовать также в качестве учебного пособия при подготовке специалистов строительных профессий по специальности "Охрана труда".

ТЕМА 7

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

7.1 Общие положения безопасности труда

7.1.1 Относится ли СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" к нормативным правовым актам? Если относится, то на каком основании?

Да, относится.

Во-первых, СНиПы входят в Перечень видов нормативных правовых актов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда".

Во-вторых, документ согласован Минтрудом России и ФНПР, принят и введен в действие постановлением Госстроя России, зарегистрирован Минюстом России.

7.1.2 На какие виды деятельности распространяются требования СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство"?

Первым разделом СНиП 12-04-2002 (Область применения) установлено, что нормы и правила данного нормативного правового акта распространяются на производство общестроительных и специальных строительных работ, выполняемых при новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте зданий и сооружений, что для краткости определяется как строительное производство.

7.1.3 Требованиями каких нормативных правовых актов следует руководствоваться при организации и выполнении работ в строительном производстве?

В соответствии с п.3.1 СНиП 12-04-2002 организация и выполнение работ в строительном производстве должны осуществляться при соблюдении требований СНиП 12-03-2001, где излагаются общие требования безопасности строительного производства, ПБ 10-382-00, где излагаются правила безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, других нормативных актов Госгортехнадзора России, Правил пожарной безопасности РФ, а также некоторых других документов, содержащихся в приложении А и информационно-справочном приложении.

7.1.4 В каких случаях безопасность труда должна обеспечиваться на основе решений, содержащихся в ПОС и ППР?

В соответствии с п.3.2 СНиП 12-04-2002 в случаях, когда строительные монтажные работы выполняются в условиях действия опасных и (или) вредных производственных факторов, безопасность работ должна осуществляться на основе решений, содержащихся в ПОС и ППР.

7.1.5 Требованиям каких нормативных актов должны соответствовать решения по безопасности труда, разрабатываемые в ПОС и ППР?

В соответствии с п.3.2 СНиП 12-04-2002 решения, содержащиеся в организационно-технической документации, по составу и содержанию соответствующие требованиям СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-136-2002.

7.1.6 Требованиями каких нормативных актов устанавливается необходимость подготовки строительной площадки?

Требованиями п.6.1.1 СНиП 12-03-2001 устанавливается, что строительные площадки должны быть подготовлены для обеспечения безопасности производства работ.

Требованиями п.3.3 СНиП 12-04-2002 устанавливается следующий состав подготовительных мероприятий:

устройство ограждения территории стройплощадки при строительстве объекта в населенном пункте или на территории организации;

освобождение строительной площадки для строительства объекта (расчистка территории, снос строений), планировка территории, водоотвод (при необходимости понижения уровня грунтовых вод) и перекладка коммуникаций;

устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;

завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;

устройство крановых путей, мест складирования материалов и конструкций.

7.1.7 Каким документом оформляется окончание подготовительных работ?

Требованиями п.3.3 СНиП 12-04-2002 устанавливается, что окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению И СНиП 12-03-2001.

7.1.8 В какой последовательности необходимо осуществлять выполнение различных видов работ на строительном объекте?

Требованиями п.3.4 СНиП 12-04-2002 устанавливается, что производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности согласно содержащемуся в ПОС календарному плану (графику) работ. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих.

При необходимости совмещения работ должны проводиться дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.

7.1.9 В каких случаях необходимо оформлять акт-допуск?

В соответствии с требованиями п.4.6 СНиП 12-03-2001 перед началом выполнения работ на территории, закрепленной за организацией, генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, оформляют акт-допуск установленной формы.

7.1.10 Какие мероприятия по обеспечению безопасности должны предусматриваться в акте-допуске?

Требованиями п.3.5 СНиП 12-04-2002 устанавливается, что производство строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия или строящегося объекта необходимо осуществлять при выполнении мероприятий, предусмотренных актом-допуском, оформление которого необходимо осуществлять согласно СНиП 12-03-2001.

Указанные мероприятия разрабатываются на основе решений, принятых в ПОС и ППР, и включают:

установление границы территории, выделенной подрядчику для выполнения работ;

определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;

проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;

определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.

7.1.11 Какие мероприятия должен осуществлять генподрядчик совместно с субподрядчиками при организации совместной деятельности на строительной площадке?

В соответствии с требованиями п.4.7 СНиП 12-03-2001 генеральный подрядчик или арендодатель обязан при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов:

разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех участников на данной территории;

осуществлять их допуск на производственную территорию с учетом выполнения мероприятий согласно акту-допуску;

Обеспечение выполнения общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координации действий.

7.1.12 Кто должен осуществлять контроль за состоянием охраны труда на строительном объекте при совместной деятельности различных организаций?

Требованиями п.3.6 СНиП 12-04-2002 устанавливается, что при совместной деятельности на строительной площадке нескольких подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, генеральный подрядчик осуществляет контроль за состоянием условий труда на строительном объекте.

7.1.13 Какие меры должны быть приняты генподрядной организацией при возникновении на объекте опасных условий?

Требованиями п.3.6 СНиП 12-04-2002 устанавливается, что в случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровью работников, генподрядная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и принять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается генподрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.

7.2 Вопросы для самоконтроля по теме 7

7.2.1 К какому виду документов относится СНиП 12-04-2002?

а) нормам и правилам охраны труда;

б) документам по безопасности труда;

в) нормативным правовым актам;

г) стандартам безопасности труда.

7.2.2 В какой форме должен быть издан нормативный правовой акт?

а) в форме официального издания от имени органа, его утвердившего;

б) в произвольной форме от имени коммерческого издателя;

в) на электронном носителе;

г) в рукописном виде.

7.2.3 На какие виды деятельности распространяется действие СНиП 12-04-2002?

а) на новое строительство;

б) расширение, реконструкцию, техническое перевооружение;

в) капитальный ремонт;

г) текущий ремонт;

д) указанные в а), б), в), г);

е) указанные в а), б), в).

7.2.4 Требованиями каких нормативных правовых актов следует руководствоваться при организации и выполнении работ в строительном производстве?

а) СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2003*;

_____________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать СНиП 12-04-2002. - Примечание "КОДЕКС".

б) ПБ 10-382-00, ПБ 13-407-01, ПБ 03-428-02;

в) ГОСТами;

г) ПОТ РМ-010-2000, ППБ 01-93**;

д) указанными в а), б), г);

е) указанными в а), б), в), г).

7.2.5 Какой документ необходимо оформлять после завершения подготовительных работ на территории стройплощадки?

а) акт-допуск;

б) наряд-допуск;

в) протокол;

г) акт о выполнении мероприятий по безопасности труда.

7.2.6 В какой документации должны содержаться решения по предупреждению воздействия опасных и вредных факторов на работников на конкретном строительном объекте?

а) организационно-технологической (ПОС и ППР);

б) организационно-распорядительной;

в) инструкциях по охране труда;

г) стандартах предприятия.

7.2.7 Каким документом определяется последовательность выполнения работ на строительном объекте?

а) распоряжением начальника объекта;

б) календарным графиком, содержащимся в ПОС;

Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять исправность и надежность закрепления всех его звеньев между собой и к страховочному канату.

11.3.5 Какими требованиями следует руководствоваться при подаче бетона с помощью бетононасоса?

В соответствии с п.7.3.7 СНиП 12-04-2002 при подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо:

осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а также удалению из них пробок только после снижения давления до атмосферного;

удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не менее 10 м;

укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона.

11.3.6 При соблюдении каких условий допускается удаление пробок в бетоноводе сжатым воздухом?

В соответствии с п.7.3.8 СНиП 12-04-2002 удаление пробки в бетоноводе сжатым воздухом допускается при условии:

наличия защитного щита у выходного отверстия бетоновода;

нахождения работающих на расстояние не менее 10 м от выходного отверстия бетоновода;

осуществления подачи воздуха в бетоновод равномерно, в пределах допустимого давления.

При невозможности удаления пробки следует снять давление в бетоноводе, простукиванием найти место нахождения пробки, расстыковать бетоновод и удалить пробку или заменить забетонированное звено.

11.3.7 Какие требования следует выполнять при установке элементов опалубки в несколько ярусов?

В соответствии с п.7.3.9 СНиП 12-04-2002 при установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать после закрепления нижележащего яруса.

11.3.8 Какими требованиями следует руководствоваться при разборке опалубки?

В соответствии с пп.7.3.10 и 7.3.11 СНиП 12-04-2002 разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном заданной прочности.

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в том числе от собственного веса, определяется ППР и согласовывается с организацией разработчиком технического проекта.

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.

11.3.9 Какие меры безопасности следует предусматривать при разборке опалубки?

В соответствии с п.7.3.11 СНиП 12-04-2002 при передвижении секций катучей опалубки и передвижных лесов необходимо предусматривать меры, обеспечивающие безопасность работающих в момент передвижения. Лицам, не участвующим в этой операции, находиться на секциях опалубки или лесов запрещается.

11.3.10 Какими требованиями безопасности следует руководствоваться при уплотнении бетонной смеси электровибраторами?

В соответствии с п.7.3.12 СНиП 12-04-2002 при уплотнении бетонной смеси электровибраторами запрещается перемещать его с помощью токоведущего кабеля, а при перерывах в работе и переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.

11.3.11 Кому разрешается осуществлять монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети при электропрогреве бетона?

В соответствии с п.7.3.15 СНиП 12-04-2002 при электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети должен выполнять только электротехнический персонал, имеющий квалификационною группу по электробезопасности не ниже III.

11.3.12 Какими требованиями безопасности следует руководствоваться при электропрогреве бетона?

В соответствии с пп.7.3.16-7.3.19 СНиП 12-04-2002 в зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушенной изоляцией.

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным наблюдением дежурного электроперсонала.

Пребывание работников и выполнение работ на этих участках не допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску, как это предусмотрено Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом, должна быть заземлена.

После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при электропрогреве бетона, на новое место следует измерять сопротивление изоляции мегаомметром.

11.4 Вопросы для самоконтроля по теме 11

11.4.1 До какой температуры следует осуществлять охлаждение камеры, обогреваемой паром, перед допуском туда людей?

а) до 50 °С;

б) до 40 °С;

в) до 30 °С;

г) до 25 °С.

11.4.2 Допускается ли размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение людей, не участвующих в производстве работ?

а) допускается по разрешению руководителя работ;

б) не допускается;

в) допускается по согласованию с разработчиком ППР.

11.4.3 Какой ширины должны быть специальные настилы в местах прохода по арматурным каркасам?

а) не менее 0,4 м;

б) не менее 0,6 м;

в) не менее 0,75 м;

г) не менее 1,0 м.

11.4.4 Какие средства индивидуальной защиты следует использовать при применении бетонных смесей с химическими добавками?

а) рукавицы;

б) защитные перчатки;

в) противогазы;

г) защитные очки;

д) указанные в б) и г).

11.4.5 При каком уклоне бетонируемой конструкции работники должны применять предохранительный пояс?

а) более 10°;

б) более 15°;

в) более 20°;

г) более 25°.

11.4.6 Разрешается ли находиться работникам в кузове транспортного средства при очистке его от остатков бетонной смеси?

а) разрешается;

б) запрещается;

в) разрешается в присутствии руководителя работ;

г) разрешается при выключенном двигателе.

11.4.7 Какую ширину должны иметь проходы между отбойным брусом эстакады для подачи бетонной смеси автосамосвалами и ограждением?

а) не менее 0,4 м;

б) не менее 0,5 м;

в) не менее 0,6 м;

г) не менее 0,75 м.

11.4.8 Какие условия необходимо учитывать при пакетировании элементов каркасов?

а) условия подъема;

б) условия складирования;

в) условия транспортирования;

г) указанные в а), б), в).

11.4.9 Какое максимальное расстояние следует предусматривать от нижней кромки бункера до поверхности, на которую происходит из него выгрузка бетона?

а) 0,5 м;

б) 0,75 м;

в) 1,0 м;

г) 1,5 м.

11.4.10 На какое расстояние должны быть удалены работники от бетоновода во время его продувки?

а) не менее 5 м;

б) не менее 7,5 м;

в) не менее 10 м;

г) не менее 12 м.

11.4.11 Кем определяется минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций?

а) прорабом;

б) руководителем организации;

в) ППР;

г) ППР по согласованию с автором проекта.

11.4.12 Кому разрешается осуществлять монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети при электропрогреве бетона?

а) бетонщикам 5-го разряда;

б) бригадиру;

в) электротехническому персоналу, имеющему квалификационную группу по электробезопасности не ниже III;

г) руководителю работ.

11.4.13 Разрешается ли в зоне электропрогрева бетона прокладывать провода питающей сети непосредственно по грунту или слою опилок?

а) запрещается;

б) разрешается, если это предусмотрено ППР;

в) разрешается, если проводка выполнена кабелем;

г) разрешается, если имеется разрешение инспектора по охране труда.

11.4.14 Подлежит ли заземлению или занулению открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом?

а) не подлежит;

б) подлежит;

в) подлежит только в условиях повышенной влажности;

г) подлежит на время выполнения работ.

ТЕМА 12 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

12.1 Организация работ

12.1.1 Предупреждение воздействия на работников каких опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работ, необходимо предусматривать при производстве бетонных работ?

В соответствии с п.8.1.1 СНиП 12-04-2002 при монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций, трубопроводов и оборудования необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

передвигающиеся конструкции, грузы;

обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений;

падение вышерасположенных материалов и инструмента;

опрокидывание машин, падение их частей;

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

12.1.2 Какие решения должны быть разработаны в ПОС и ППР при производстве монтажных работ для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

В соответствии с п.8.1.2 СНиП 12-04-2002 при наличии опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы, безопасность бетонных работ должна обеспечиваться на основе содержащихся в ПОС и ППР следующих решений по охране труда:

определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;

определение последовательности установки конструкций;

обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе сборки;

определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций.

12.1.3 Какими требованиями необходимо руководствоваться при организации совмещения монтажных и других работ в одной захватке в процессе возведения зданий и сооружений?

В соответствии с п.8.1.4 СНиП 12-04-2002 при возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.

При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.

12.1.4 Какие мероприятия при монтаже конструкций зданий обеспечивают их устойчивость?

В соответствии с пп.8.1.6, 8.1.7 СНиП 12-04-2002 монтаж конструкций зданий (сооружений) следует начинать, как правило, с пространственно устойчивой части: связевой ячейки, ядра жесткости и т.п.

Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) многоэтажного здания следует производить после закрепления всех установленных монтажных элементов по проекту и достижения бетоном (раствором) стыков несущих конструкций прочности, указанной в ППР.

В соответствии с п.8.1.5 СНиП 12-04-2002 использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений допускается только с согласия проектной организации, выполнившей рабочие чертежи конструкций.

12.1.5 Какие мероприятия при монтаже конструкций зданий способствуют снижению трудоемкости верхолазных работ, а также работ, выполняемых вблизи перепада по высоте 1,3 м и более?

В соответствии с пп.8.1.8 СНиП 12-04-2002 окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений конструкций.

В соответствии с п.8.1.10, 8.1.11 СНиП 12-04-2002 при монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус каркаса следует после установки ограждающих конструкций или временных ограждений на предыдущем ярусе.

Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) следует осуществлять одновременно с монтажом конструкций здания. На смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно устанавливать ограждения.

12.1.6 Какие требования безопасности следует выполнять при распаковке и расконсервации оборудования?

В соответствии с п.8.1.9 СНиП 12-04-2002 распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с ППР, и осуществляться на специальных стеллажах или прокладках высотой не менее 100 мм.

При расконсервации оборудования не допускается применение материалов с взрывоопасными свойствами.

12.2 Организация рабочих мест

12.2.1 Какие требования предъявляются к месторасположению монтажников в процессе производства работ?

В соответствии с п.8.2.1 СНиП 12-04-2002 в процессе монтажа конструкций зданий и сооружений монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах подмащивания.

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.

12.2.2 Какие средства применяются для подъема и размещения монтажников на конструкциях и при переходе их с одной конструкции на другую?

В соответствии с пп.8.2.2 и 8.2.3 СНиП 12-04-2002 для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на монтируемых конструкциях до их подъема.

12.2.3 Какие требования предъявляются к оборудованию мест прохода монтажников по балкам и ригелям?

В соответствии с п.8.2.4 СНиП 12-04-2002 запрещается переход монтажников по установленным конструкциям (фермам и ригелям), ширина которых не обеспечивает габариты прохода при установленных ограждениях, без применения специальных предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната для закрепления карабина предохранительного пояса).

Места и способ крепления каната и длина его участков должны быть указаны в ППР.

12.2.4 Какие защитные средства следует применять при монтаже ограждающих панелей многоэтажных зданий?

В соответствии с п.8.2.5 СНиП 12-04-2002 при выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять предохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. Типовое решение должно быть указано в ППР.

12.2.5 Какими требованиями безопасности следует руководствоваться монтажникам при нахождении вблизи монтируемых конструкций?

В соответствии с п.8.2.6 СНиП 12-04-2002 не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до их установки в проектное положение.

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

12.2.6 Каким требованиям должны соответствовать навесные металлические лестницы?

В соответствии с п.8.2.7 СНиП 12-04-2002 навесные металлические лестницы высотой более 5 м согласно требованиям СНиП 12-03-2001 должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.) или ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно прикреплены к конструкциям или оборудованию.

Подъем рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если лестницы оборудованы площадками для отдыха не реже чем через каждые 10 м по высоте.

12.2.7 Какие требования предъявляются к установке расчалок для временного закрепления монтируемых конструкций?

В соответствии с п.8.2.8 СНиП 12-04-2002 расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны быть прикреплены к надежным опорам. Количество расчалок, их материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления устанавливаются ППР.

Расчалки должны быть расположены за пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок.

12.2.8 Каким требованиям должны соответствовать грузозахватные средства, предназначенные для строповки конструкций и оборудования?

В соответствии с п.8.2.10 СНиП 12-04-2002 строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистационной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда расстояние до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

Согласно пп.7.4.3 и 7.4.4 СНиП 12-03-2001 съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, в сроки, установленные требованиями ПБ 10-382-00, утвержденными Госгортехнадзором России 31 декабря 1999 г. N 98. Результаты осмотра необходимо регистрировать в журнале работ.

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемые в строительстве, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

12.3 Порядок производства работ

12.3.1 Какой должен быть установлен порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом крана?

В соответствии с п.8.3.1 СНиП 12-04-2002 до начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых конструкций, при подъеме их двумя механизмами или более и т.п.) сигналы должен подавать только руководитель работ.

12.3.2 Какими требованиями следует руководствоваться при строповке монтируемых конструкций?

В соответствии с п.8.3.2 СНиП 12-04-2002 строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечивать их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

12.3.3 Какими требованиями следует руководствоваться при поддаче элементов к месту монтажа?

В соответствии с пп.8.3.4-8.3.5 СНиП 12-04-2002 монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

12.3.4 Какими требованиями безопасности следует руководствоваться после установки конструкций в проектное положение?

В соответствии с п.8.3.7 СНиП 12-04-2002 установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

12.3.5 При каких условиях запрещается выполнение монтажных работ?

В соответствии с п.8.3.9 СНиП 12-04-2002 запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 10 м/с и более.

12.3.6 Какими требованиями безопасности следует руководствоваться при надвижке (передвижке) конструкций лебедками?

В соответствии с п.8.3.10 СНиП 12-04-2002 при надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности тяговых средств, если иные требования не установлены проектом.

12.3.7 Какими требованиями безопасности следует руководствоваться при монтаже конструкций из рулонных заготовок?

В соответствии с пп.8.2.11 и 8.2.12 СНиП 12-04-2002* при монтаже конструкций из рулонных заготовок должны приниматься меры против самопроизвольного сворачивания рулона.

______________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать пп.8.3.11 и 8.3.12 СНиП 12-04-2002. - Примечание "КОДЕКС".

При сборке горизонтальных цилиндрических емкостей, состоящих из отдельных царг, должны применяться клиновые прокладки и другие приспособления, исключающие возможность самопроизвольного скатывания царг.

12.3.8 Какими требованиями необходимо руководствоваться при перемещении конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми средствами?

В соответствии с п.8.3.14 СНиП 12-04-2002 перемещение конструкций или оборудования несколькими подъемными или тяговыми средствами необходимо осуществлять согласно ППР под непосредственным руководством лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый из них, не должна превышать грузоподъемности крана.

12.4 Вопросы для самоконтроля по теме 12

12.4.1 Допускается ли выполнение других работ и нахождение посторонних лиц на участке (захватке), где ведутся монтажные работы?

а) допускается;

б) допускается в присутствии руководителя работ;

в) не допускается;

г) допускается при условии соответствующего решения в ППР.

12.4.2 Допускается ли использование установленных конструкций для прикрепления к ним грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных приспособлений?

а) допускается;

б) допускается в присутствии руководителя работ;

в) допускается с согласия автора проекта;

г) не допускается.

12.4.3 Допускается ли выполнять отделочные работы на этажах, ярусах, над которыми в одной захватке осуществляется монтаж конструкций или оборудования?

а) допускается;

б) допускается по указанию руководителя организации;

в) не допускается;

г) допускается при наличии между ними надежных (выдерживающих соответствующие нагрузки) перекрытий.

12.4.4 Допускается ли нахождение работников на элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения?

а) допускается;

б) допускается при отсутствии ветра;

в) допускается в присутствии руководителя работ;

г) не допускается.

12.4.5 При какой высоте навесных металлических лестниц они должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса или металлическими дугами с вертикальными связями?

а) 3,5 м;

б) 5,0 м;

в) 7,5 м;

г) 10 м.

12.4.6 На каком расстоянии друг от друга должны устраиваться площадки для отдыха при подъеме рабочих по навесным лестницам на высоту более 10 м?

а) через каждые 7,5 м;

б) через каждые 10 м;

в) через каждые 12 м;

г) через каждые 15 м.

12.4.7 Какие средства должны применяться для удержания элементов монтируемых конструкций во время перемещения от раскачивания и вращения?

а) стропы;

б) гибкие оттяжки;

в) подкосы;

г) любые подручные средства.

12.4.8 В каком положении должны подаваться к месту установки элементы конструкций и оборудования?

а) в горизонтальном;

б) в вертикальном;

в) в положении, близком к проектному;

г) в наклонном положении.

12.4.9 Разрешается ли подъем сборного железобетона, не имеющего монтажных петель или меток, обеспечивающих правильную строповку и монтаж?

а) разрешается по указанию руководителя работ;

б) не разрешается;

в) разрешается в исключительных случаях.

12.4.10 При какой высоте до замка грузозахватного средства рекомендуется применение дистанционной расстроповки конструкций и оборудования?

а) до 1,5 м;

б) до 2,0 м;

в) до 2,5 м;

г) до 3,0 м.

12.4.11 Кем могут подаваться сигналы машинисту при выполнении монтажных работ?

а) все сигналы подаются бригадиром;

б) сигнал "стоп" может быть подан любым paботником в случае опасности;

в) все сигналы подаются любым лицом;

г) указанные в а) и б).

12.4.12 Допускается ли производить очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи на месте их монтажа?

а) допускается;

б) допускается при соблюдении мер безопасности;

в) не допускается.

12.4.13 На какую высоту следует поднимать конструкции для проверки надежности строповки?

а) на высоту 20-30 см;

б) на высоту 50 см;

в) на высоту 75 см;

г) на высоту 1 м.

12.4.14 Какое минимальное расстояние должно быть по горизонтали и по вертикали между перемещаемой конструкцией и выступающими частями установленных оборудования и конструкций?

а) 50 см по горизонтали и 30 см по вертикали;

б) 70 см по горизонтали и 40 см по вертикали;

в) 1 м по горизонтали и 0,5 м по вертикали;

г) 1,2 м по горизонтали и 0,75 м по вертикали.

12.4.15 Допускается ли оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу во время перерывов в работе?

а) допускается в местах отсутствия людей;

б) допускается по разрешению руководителя работ;

в) не допускается.

12.4.16 Допускается ли до окончательной выверки и надежного закрепления установленных в проектное положение конструкций производить на них опирание вышерасположенных конструкций?

а) допускается в исключительных случаях;

б) допускается по разрешению руководителя работ;

в) не допускается.

Запрещается доступ посторонних лиц к местам приготовления этих составов.

15.1.10 Допускается ли антисептирование конструкций во время каких-либо работ в смежных помещениях или при смежных работах в одном помещении?

В соответствии с п.11.9 СНиП 12-04-2002 антисептирование конструкций во время каких-либо работ в смежных помещениях или при смежных работах в одном помещении не допускается.

15.1.11 Какие вещества допускается использовать в качестве антисептических препаратов?

В соответствии с п.8.7.63 ПОТ РМ 001-97 "Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ" в качестве антисептических препаратов допускается использовать только вещества, разрешенные органами здравоохранения.

15.1.12 Где и как должны храниться препараты, применяемые для антисептирования пиломатериалов?

В соответствии с п 8.7.64 ПОТ РМ 001-97 препараты, применяемые для антисептирования пиломатериалов, должны храниться в специальных складских помещениях в закрытой таре. Для приготовления раствора сменную потребность антисептических препаратов допускается хранить около смесительного бака.

15.2 Вопросы для самоконтроля по теме 15

15.2.1 Какие средства подмащивания следует применять при укладке балок междуэтажных и чердачных перекрытий, подшивке потолков, а также укладке накатов?

а) подмости;

б) приставные лестницы;

в) указанные в а) и б).

15.2.2 Каким образом должны укладываться щиты или доски временных настилов для монтажа деревянных конструкций и производства других видов работ?

а) временный настил по балкам междуэтажных перекрытий;

б) временный настил по балкам чердачных перекрытий;

в) щиты или доски временных настилов, соединенные впритык с расположением мест их стыкования по осям балок;

г) указанные в б), в);

д) указанные в а), б), в).

15.2.3 Какие требования безопасности установлены для заготовки элементов конструкций и при их подаче на рабочие места?

а) запрещается производить заготовку конструкций на подмостях и возведенных конструкциях (за исключением пригонки деталей по месту);

б) элементы конструкций подавать на место сборки в готовом виде;

в) указанные в а), б).

15.2.4 Какие меры безопасности необходимо соблюдать при соединении или опирании на деревянные конструкции подмостей, с которых производится монтаж этих конструкций?

а) запрещается соединять или опирать подмости на монтируемые конструкции до их окончательного закрепления;

б) монтаж конструкций производится, как правило, с подмостей или настилов, опирающихся на постоянные конструкции;

в) временный настил укладывается по балкам перекрытий;

г) укладку балок, прогонов, подшивку настилов производят с подмостей, расположенных ниже гнезд балок, не допуская работы со стены или с настилов, устроенных на случайных предметах;

д) указанные в а), б);

е) указанные в а), б), в) г).

15.2.5 В каких помещениях допускается выполнять работы по приготовлению антисептических и огнезащитных составов?

а) в отдельных помещениях с принудительной вентиляцией;

б) при отсутствии посторонних лиц в местах приготовления этих составов;

в) указанные в а), б).

15.2.6 В каких случаях в помещении не допускается выполнять работы по антисептированию конструкций?

а) во время выполнения каких-либо работ в смежных помещениях;

б) при смежных работах в одном помещении;

в) указанные в а), б).

15.2.7 Какими устройствами по очистке воздуха должны оборудоваться отдельные помещения при растаривании, взвешивании и смешивании препаратов?

а) приточно-вытяжной вентиляцией;

б) местной вентиляцией;

в) улавливателями;

г) ответы, указанные в а), б);

д) ответы, указанные в а), б), в).

15.2.8 Какие требования безопасности установлены для площадки около ванны с антисептиком?

а) должна быть ровной;

б) должна быть не скользкой;

в) иметь уклон (до 3%) для отекания избыточного препарата с возвратом его в ванну;

г) иметь ограждение, предотвращающее падение в нее людей и транспортных средств;

д) указанные в а), б), в);

е) указанные в а), б), в), г).

15.2.9 Какие требования безопасности установлены для пропиточных ванн?

а) пропиточные ванны должны быть снабжены крышками, которые во время перерывов в работе следует закрывать;

б) антисептический раствор после его приготовления должен подаваться в пропиточную ванну по трубопроводу;

в) указанные в а), б).

ТЕМА 16

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

16.1 Организация работ

16.1.1 Предупреждение воздействия на работников каких опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы, необходимо предусматривать при выполнении изоляционных работ?

В соответствии с п.12.1.1 СНиП 12-04-2002 при выполнении изоляционных работ (гидроизоляционных, теплоизоляционных, антикоррозионных) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, материалов.

16.1.2 Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при выполнении изоляционных работ для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

В соответствии с п.12.1.2 СНиП 12-04-2002 при наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в 12.1.1 СНиП 12-04-2002, безопасность изоляционных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения вентиляции, пожаротушения, защиты от термических ожогов, освещения, выполнения работ на высоте;

особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых помещениях, аппаратах и емкостях;

меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов.

16.1.3 Какие действия не допускаются на участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением вредных и пожароопасных веществ?

В соответствии с п.12.1.3 СНиП 12-04-2002 на участках работ, в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением вредных и пожароопасных веществ, не допускаются выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

16.1.4 Допускается ли выполнять изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах до их установки в проектное положение?

В соответствии с п.12.1.4 СНиП 12-04-2002 изоляционные работы на технологическом оборудовании и трубопроводах должны выполняться, как правило, до их установки или после достоянного закрепления в соответствии с проектом.

16.1.5 Требованиями каких нормативных правовых актов следует руководствоваться при производстве антикоррозионных работ?

В соответствии с п.12.1.5 СНиП 12-04-2002 при производстве антикоррозионных работ, кроме требованийСНиП 12-04-2002, следует выполнять требования ГОСТ 12.3.016-87 "ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности".

При производстве теплоизоляционных работ с использованием изделий из асбеста и асбестосодержащих материалов необходимо соблюдать требования ПОТ РМ-010-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий".

16.2 Организация рабочих мест

16.2.1 Какими первичными средствами пожаротушения должны быть оборудованы рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ с выделением пожароопасных веществ?

В соответствии с п.12.2.1 СНиП 12-04-2002 рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ с выделением пожароопасных веществ должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения согласно ППБ 01-93** "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

16.2.2 Какие меры по обеспечению безопасности рабочих мест необходимо выполнять при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений?

В соответствии с п.12.2.2 СНиП 12-04-2002 при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений рабочие места должны быть обеспечены вентиляцией (проветриванием) и местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении.

16.2.3 Какие средства следует применять при оборудовании рабочих мест для выполнения изоляционных работ на высоте?

В соответствии с п.12.2.3 СНиП 12-04-2002 рабочие места для выполнения изоляционных работ на высоте должны быть оборудованы средствами подмащивания с ограждениями и лестницами-стремянками для подъема на них, соответствующими требованиям СНиП 12-03-2001.

16.2.4 Какие подготовительные мероприятия должны быть закончены перед началом выполнения изоляционных работ в аппаратах и других закрытых емкостях?

В соответствии с п.12.2.4 СНиП 12-04-2002 перед началом изоляционных работ в аппаратах и других закрытых емкостях все электродвигатели необходимо отключить, а на подводящих технологических трубопроводах поставить заглушки и в соответствующих местах повесить плакаты (надписи), предупреждающие о проведении работ внутри аппаратов.

16.2.5 Какие средства индивидуальной защиты должны использовать работники при производстве изоляционных работ с применением горячего битума?

В соответствии с п.12.2.5 СНиП 12-04-2002 при производстве изоляционных работ с применением горячего битума работники должны использовать специальные костюмы с брюками, выпушенными поверх сапог.

16.2.6 Какой применяется порядок доставки битумной мастики к рабочим местам?

В соответствии с п.12.2.6 СНиП 12-04-2002 битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по битумопроводу или в емкостях при помощи грузоподъемного крана.

При перемещении горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

16.2.7 Какие меры безопасности необходимо выполнять при спуске горячего битума в котлован или подъеме его на подмости или перекрытие?

В соответствии с п.12.2.7 СНиП 12-04-2002 при спуске горячего битума в котлован или подъеме его на подмости или перекрытие необходимо использовать бачки с закрытыми крышками, перемещаемые внутри короба, закрытого со всех сторон.

Запрещается подниматься (спускаться) по приставным лестницам с бачками с горячим битумом.

16.3 Порядок производства работ

16.3.1 Какие требования предъявляются к оборудованию котлов для варки и разогрева битумных мастик, а также их эксплуатации?

В соответствии с п.12.3.1 СНиП 12-04-2002 котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами для замера температуры мастик и плотно закрывающимися крышками.

Не допускается превышение температуры варки и разогрева битумных мастик выше 180 °С.

16.3.2 Какими требованиями безопасности необходимо руководствоваться при заполнении битумного котла?

В соответствии с п.12.3.2 СНиП 12-04-2002 заполнение битумного котла допускается не более 3/4 его вместимости.

Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание в котел льда и снега.

16.3.3 В каких случаях запрещается осуществлять подогрев битумных мастик внутри помещений?

В соответствии с п.12.3.3 для подогрева битумных мастик внутри помещений запрещается применение устройств с открытым огнем.

16.3.4 Какие меры безопасности необходимо обеспечить при приготовлении грунтовки (праймера), состоящего из растворителя и битума?

В соответствии с п.12.3.4 СНиП 12-04-2002 при приготовлении грунтовки (праймера), состоящего и растворителя и битума, следует битум вливать в растворитель с перемешиванием его деревянными мешалками. Температура битума в момент приготовления грунтовки не должна превышать 70 °С.

Запрещается вливать растворитель в расплавленный битум, а также приготовлять грунтовку в этилированном бензине или бензоле.

16.3.5 Какой промежуток между рабочими звеньями следует выдерживать при выполнении работ с применением горячего битума?

В соответствии с п.12.3.5 СНиП 12-04-2002 при выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 10 м.

16.3.6 Какие требования должны быть выполнены при приготовлении и заливке пенополиуретана?

В соответствии с п.12.3.6 СНиП 12-04-2002 при приготовлении и заливке пенополиуретана должны быть выполнены следующие требования:

подогрев компонентов пенополиуретана должен производиться с помощью закрытых нагревателей и без применения открытого пламени;

при выполнении технологических операций должно быть исключено попадание компонентов на кожный покров работников;

при выполнении работ по приготовлению рабочих составов и заливки не допускается в зоне радиусом 25 м курить и разводить огонь, выполнять сварочные работы.

16.3.7 Какие требования следует выполнять при подаче стекловаты и шлаковаты к месту работы?

В соответствии с п.12.3.7 СНиП 12-04-2002 стекловату и шлаковату следует подавать к месту работ в контейнерах или пакетах, соблюдая условия, исключающие распыление.

16.3.8 Какие материалы необходимо применять для закрепления сеток под штукатурку поверхностей строительных конструкций?

В соответствии с п.12.3.8 СНиП 12-04-2002 для закрепления сеток под штукатурку поверхностей строительных конструкций необходимо применять вязальную проволоку.

16.3.9 Какие требования предъявляются к покрытиям из теплоизоляционных материалов, закрепленных вязальной проволокой с целью подготовки под обмазочную изоляцию?

В соответствии с п.12.3.9 СНиП 12-04-2002 на поверхностях конструкций или оборудования после покрытия их теплоизоляционными материалами, закрепленными вязальной проволокой с целью подготовки под обмазочную изоляцию, не должно быть выступающих концов проволоки.

16.3.10 Какова должна быть допустимая величина зазора между изолируемой поверхностью и рабочим настилом лесов при производстве теплоизоляционных работ?

В соответствии с п.12.3.10 СНиП 12-04-2002 при производстве теплоизоляционных работ зазор между изолируемой поверхностью и рабочим настилом лесов не должен превышать двойной толщины изоляции плюс 50 мм.

16.4 Вопросы для самоконтроля по теме 16

16.4.1 Требованиями каких нормативных правовых актов следует руководствоваться при производстве антикоррозионных работ?

а) СНиП 12-04-2002;

б) ГОСТ 12.3.016-87 "ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности";

в) при производстве теплоизоляционных работ с использованием изделий из асбеста и асбестосодержащих материалов - ПОТ РМ 010-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при производстве асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий";

в) указанные в а), б).

16.4.2 Какими первичными средствами пожаротушения должны быть оборудованы рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ с выделением пожароопасных веществ?

а) двумя огнетушителями;

б) лопатами;

в) сухим песком;

г) указанные в а), б);

д) указанные в а), б), в).

16.4.3 Какими дополнительными устройствами должна быть обеспечена безопасность на рабочих местах при проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений?

а) вентиляцией (проветриванием);

б) местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении;

в) указанные в а);

г) указанные в а), б).

16.4.4 Каким нормативным требованиям должны соответствовать средства подмащивания, применяемые для выполнения изоляционных работ на высоте?

а) средства подмащивания с ограждениями, соответствующие требованиям СНиП 12-03-2001;

б) лестницы-стремянки для подъема на них, соответствующие требованиям СНиП 12-03-2001;

в) указанные в а), б).

16.4.5 Какие меры безопасности необходимо выполнить перед производством изоляционных работ в аппаратах и других закрытых емкостях?

а) отключить все электродвигатели;

б) поставить заглушки на подводящих технологических трубопроводах;

в) в соответствующих местах повесить плакаты (надписи), предупреждающие о проведении работ внутри аппаратов;

г) указанные в а), б), в).

16.4.6 Какие средства индивидуальной защиты должны использовать работники при производстве изоляционных работ с применением горячего битума?

а) специальные костюмы с брюками, выпущенными поверх сапог;

б) сапоги;

в) указанные в а), б).

16.4.7 Какой установлен порядок доставки битумной мастики к рабочим местам?

а) по битумопроводу;

б) в емкостях при помощи грузоподъемного крана;

в) указанные в а), б).

16.4.8 Какую форму должны иметь металлические бачки для перемещения вручную на рабочих местах горячего битума?

а) форму цилиндра;

б) форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами;

в) форму усеченного конуса с широкой частью вверху;

г) форму куба.

д) не имеет значения.

16.4.9 Какие меры безопасности необходимо выполнять при спуске горячего битума в котлован или подъеме его на подмости или перекрытие?

а) использовать бачки с закрытыми крышками, перемещаемые внутри короба, закрытого со всех сторон;

б) запрещается подниматься (спускаться) по приставным лестницам с бачками с горячим битумом;

в) указанные в а), б).

16.4.10 Какие требования предъявляются к оборудованию котлов для варки и разогрева битумных мастик, а также их эксплуатации?

а) должны быть оборудованы приборами для замера температуры мастик;

б) должны быть оборудованы плотно закрывающимися крышками;

в) не допускается превышение температуры варки и разогрева битумных мастик выше 180 °С;

г) указанные в а), б), в).

16.4.11 Какие требования безопасности необходимо обеспечивать при заполнении битумного котла?

а) заполнять битумный котел не более 3/4 его вместимости;

б) загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим;

в) не допускать попадания в котел льда и снега;

г) указанные в а), б), в).

16.4.12 Каким требованиям должен отвечать наполнитель, нагружаемый в котел для варки и разогрева битумных мастик?

а) должен быть сухим;

б) не допускается на наполнителе снег или лед;

в) указанные в а), б).

16.4.13 Разрешается ли применять для подогрева битумных составов внутри помещений устройства с открытым огнем?

а) запрещается;

б) допускается с соблюдением дополнительных мер безопасности;

в) рекомендуются только электронагревательные приборы с открытым нагревательным элементом (спиралью).

16.4.14 Какие меры безопасности необходимо обеспечить при приготовлении грунтовки (праймера), состоящего из растворителя и битума?

а) битум вливать в растворитель с перемешиванием его деревянными мешалками;

б) температура битума в момент приготовления грунтовки не должна превышать 70 °С;

в) запрещается вливать растворитель в расплавленный битум;

г) запрещается приготовлять грунтовку на этилированном бензине или бензоле;

д) указанные в а), б), в), г).

16.4.15 На каком расстоянии от места разогрева разрешается перемешивать битум с бензином?

а) не менее 20 м;

б) не менее 30 м;

в) не менее 40 м;

г) не менее 45 м;

д) не менее 50 м.

16.4.16 Какое расстояние должно быть между рабочими звеньями при выполнении ими работ с применением горячего битума?

а) 10 м;

б) 15 м;

в) 30 м.

16.4.17 Какие технологические средства, исключающие распыление, следует применять при подаче стекловаты и шлаковаты к месту работы?

а) контейнеры;

б) пакеты;

в) бадьи и другие подручные средства;

г) указанные в а), б);

д) указанные в а), б), в).

16.4.18 В каком радиусе от места ведения антикоррозионных работ не допускается курить, разводить огонь, выполнять сварочные и другие работы, которые могут вызывать образование искр и воспламенение паров растворителей?

а) 10 м;

б) 15 м;

в) 20 м;

г) 25 м;

д) 30 м.

18.3 Порядок производства работ

18.3.1 Какие меры безопасности необходимо обеспечить при монтаже оборудования, трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических проводов?

В соответствии с п.14.3.1 СНиП 12-04-2002 монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов вблизи электрических проводов (в пределах расстояния, равного наибольшей длине монтируемого узла или звена трубопровода) производится при снятом напряжении или при защите электропроводов от механического повреждения диэлектрическими коробами.

При невозможности снятия напряжения работы следует производить по наряду-допуску, оформленному в соответствии с п.4.11 СНиП 12-03-2001.

18.3.2 Допускается ли нахождение людей при продувке труб сжатым воздухом в камерах и колодцах, где установлены задвижки, вентили, краны и т.п.?

В соответствии с п.14.3.2 СНиП 12-04-2002 при продувке труб сжатым воздухом запрещается находиться в камерах и колодцах, где установлены задвижки, вентили, краны и т.п.

18.3.3 Какие средства коллективной защиты глаз от окалины и песка следует установить у концов труб при продувке трубопроводов?

В соответствии с п.14.3.3 СНиП 12-04-2002 при продувке трубопроводов необходимо установить у концов труб щиты для защиты глаз от окалины и песка.

Запрещается находиться против или вблизи незащищенных концов продуваемых труб.

18.3.4 Можно ли при совмещении отверстий и проверке их совпадения в монтируемых деталях в процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования использовать подручные средства?

В соответствии с п.14.3.4 СНиП 12-04-2002 в процессе выполнения сборочных операций трубопроводов и оборудования совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок и др.). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

18.3.5 Какие должны быть предусмотрены меры при использовании домкратов в процессе монтажа оборудования?

В соответствии с пп.14.3.5 и 14.3.6 СНиП 12-04-2002 при монтаже оборудования должны быть приняты меры, исключающие возможности самопроизвольного или случайного его включения, а также перекоса или опрокидывания домкратов при их использовании в процессе монтажа оборудования

18.4 Вопросы для самоконтроля по теме 18

18.4.1 Предупреждение воздействия на работников каких опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы, необходимо предусматривать при монтаже инженерного оборудования зданий и сооружений?

а) расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

б) повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

в) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

г) обрушающиеся горные породы;

д) указанные в а), б), в), г).

18.4.2 В каких местах допускается выполнять работы по заготовке и подгонке труб?

а) в заготовительных мастерских;

б) на подмостях, предназначенных для монтажа трубопроводов;

в) указанные в а), б).

18.4.3 Требованиями каких нормативных правовых актов следует руководствоваться при монтаже оборудования и трубопроводов грузоподъемными кранами?

а) СНиП 12-03-2001;

б) раздел 14 СНиП 12-04-2002;

в) ПБ 10-382-00;

г) раздел 8 "Монтажные работы" СНиП 12-04-2002;

д) указанные в а), б), в), г).

18.4.4 Какие организации должны до начала выполнения всех работ по устранению конструктивных недостатков и ликвидации недоделок на смонтированном оборудовании, после испытания его продуктом, разработать и утвердить мероприятия по безопасности работ?

а) заказчик и генеральный подрядчик совместно с существующими субподрядными организациями;

б) генеральный подрядчик совместно с существующими субподрядными организациями;

в) заказчик и генеральный подрядчик.

18.4.5 Каким документом допускается выполнение работы по установке и снятию перемычек (связей) между смонтированным и действующим оборудованием, а также подключению временных установок к действующим системам (электрическим, паровым, техническим и т.д.)?

а) письменным разрешением генерального подрядчика и заказчика;

б) письменным разрешением генерального подрядчика;

в) письменным разрешением заказчика.

18.4.6 Какая технологическая оснастка должна использоваться при монтаже трубопроводов и воздуховодов на эстакадах?

а) инвентарные подмости, снабженные лестницами для подъема и спуска работников;

б) с лестницы для подъема и спуска работников;

в) подъем и спуск по конструкциям эстакад не допускается.

18.4.7 В каких местах запрещено нахождение людей в период установки оборудования, монтажных узлов оборудования и трубопроводов?

а) под устанавливаемым оборудованием, монтажными узлами оборудования и трубопроводов до их окончательного закрепления;

б) под устанавливаемыми монтажными узлами оборудования и трубопроводов до их окончательного закрепления;

в) под устанавливаемыми трубопроводами до их окончательного закрепления.

18.4.8 Какие меры безопасности необходимо выполнять при опускании труб в закрепленную траншею?

а) принять меры против нарушения креплений траншеи;

б) не допускать скатывания трубы в траншею с помощью ломов и ваг;

в) не допускать использования распорки крепления траншей в качестве опор для труб;

г) указанные в а), б), в).

18.4.9 Какие меры безопасности необходимо осуществлять в помещениях, где производится обезжиривание?

а) запретить использовать открытый огонь;

б) не допускать искрообразования;

в) установить электроустановки во взрывобезопасном исполнении;

г) обеспечить работу приточно-вытяжной вентиляции;

д) оградить и обозначить знаками безопасности место, где проводится обезжиривание;

е) при выполнении работ на открытом воздухе обеспечить нахождение работников с наветренной стороны;

ж) указанные в а), б), в) г), д);

з) указанные в а), б).

18.4.10 Какие средства индивидуальной защиты должны использовать работники, занятые на работах по обезжириванию трубопроводов?

а) противогазы;

б) спецодежду;

в) рукавицы и резиновые перчатки;

г) указанные в а), б), в).

ТЕМА 20

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

20.1 Организация работ

20.1.1 Предупреждение воздействия на работников каких опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы, необходимо предусматривать при выполнении электромонтажных и наладочных работ?

В соответствии с п.16.1.1 СНиП 12-04-2002 при выполнении электромонтажных и наладочных работ (монтаже и наладке распределительных устройств; монтаже и наладке электрических машин и трансформаторов; монтаже аккумуляторных батарей; монтаже и наладке электроприводов и кранового оборудования; монтаже силовых, осветительных сетей, воздушных линий электропередачи, кабельных линий) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

вредные вещества;

пожароопасные вещества;

острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок;

подвижные части инструмента и оборудования;

движущиеся машины и их подвижные части.

20.1.2 Какие решения по безопасности труда должны быть разработаны в ПОС и ППР при выполнении электромонтажных и наладочных работ для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

В соответствии с п.16.1.2 СНиП 12-04-2002 при наличии опасных и вредных производственных факторов, указанных в 16.1.1 СНиП 12-04-2002, безопасность электромонтажных и наладочных работ должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

дополнительные защитные мероприятия при выполнении работ в действующих электроустановках;

меры безопасности при выполнении пусконаладочных работ;

обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте;

меры безопасности при работе с вредными веществами;

меры пожарной безопасности.

20.1.3 Какими нормативными правовыми и нормативными актами следует руководствоваться при выполнении монтажных и наладочных работ?

В соответствии с п.16.1.3 СНиП 12-04-2002 при выполнении монтажных и наладочных работ необходимо выполнять требования раздела 16 этого СНиП, требования ПОТ РМ 016-2001/РД 153-34.0-03.150-00"Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" и требования ГОСТ 12.3.032 (СТ СЭВ 4032) "Работы электромонтажные. Общие требования безопасности".

20.2 Организация рабочих мест

20.2.1 Могут ли в помещениях, где осуществляется монтаж аккумуляторных батарей проводиться отделочные работы, испытание систем вентиляции, отопления и освещения, с одновременным выполнением работ по пайке пластин и заливке банок, электролитом?

В соответствии с п.16.2.1 СНиП 12-04-2002 в помещениях, где осуществляется монтаж аккумуляторных батарей, до начала работ по пайке пластин и заливке банок электролитом должны быть закончены отделочные работы, испытаны системы вентиляции, отопления и освещения, а в доступных местах установлены емкости с растворами для нейтрализации кислот и щелочей.

20.2.2 В каких емкостях следует приготовлять кислотный электролит?

В соответствии с п.16.2.2 СНиП 12-04-2002 кислотный электролит следует приготовлять в освинцованных или стальных гуммированных емкостях, использовать для разведения электролита стеклянные или эмалированные сосуды запрещается.

20.2.3 Какие средства подмащивания должны быть смонтированы перед началом монтажа электрооборудования крана?

В соответствии с п.16.2.3 СНиП 12-04-2002 перед началом монтажа электрооборудования крана должны быть смонтированы постоянные настилы с ограждениями.

Временное размещение поднятого оборудования допускается только в специально отведенных местах, оборудованных ограждениями и бортовыми элементами.

20.2.4 Какие мероприятия следует провести до начала монтажа электрооборудования крана в действующем цехе?

В соответствии с п.16.2.4 СНиП 12-04-2002 при монтаже электрооборудования в действующем цехе кран следует поставить в ремонтный тупик, а троллеи последнего отключить и заземлить.

20.2.5 Какие требования должны быть выполнены в местах производства работ по выпрямлению проводов, катанки и металлических лент при помощи лебедок и других приспособлений?

В соответствии с п.16.2.5 СНиП 12-04-2002 выпрямление проводов, катанки и металлических лент при помощи лебедок и других приспособлений необходимо осуществлять на специально огороженных площадках при отсутствии открытых электрических установок и линий, находящихся под напряжением.

20.2.6 Какие меры безопасности следует осуществлять при окончательном натяжении смонтированных тросовых проводок?

В соответствии с п.16.2.6 СНиП 12-04-2002 при монтаже тросовых проводок их окончательное натяжение следует осуществлять только после установки промежуточных опор.

При натяжении троса держаться за него и находиться в зоне натяжения запрещается.

20.2.7 Какие меры безопасности следует осуществлять при протягивании кабеля через проемы в стенах?

В соответствии с п.16.2.7 СНиП 12-04-2002 при протягивании кабеля через проемы в стенах рабочие должны находиться по обе стороны стены. Расстояние от стены до крайнего положения рук работников должно быть не менее 1 м.

20.2.8 Какими требованиями безопасности следует руководствоваться при разжигании горелок, паяльных ламп, разогреве кабельной массы и расплавленного припоя?

В соответствии с п.16.2.8 СНиП 12-04-2002 разжигание горелок, паяльных ламп, разогрев кабельной массы и расплавленного припоя следует производить на расстоянии не менее 2 м от кабельного колодца.

Расплавленный припой и разогретую кабельную массу следует опускать в специальных ковшах или закрытых бачках с использованием защитных очков.

20.2.9 Какие меры безопасности должны быть осуществлены при подогреве кабельной массы для заливки кабельных муфт и воронок в закрытом помещении?

В соответствии с п.16.2.9 СНиП 12-04-2002 при подогреве кабельной массы для заливки кабельных муфт и воронок в закрытом помещении должна быть обеспечена его вентиляция (проветривание). Применяемые для обогрева емкости должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.

20.2.10 При выполнении каких мер безопасности допускается осуществлять сварочные работы на корпусе трансформатора?

В соответствии с п.16.2.10 СНиП 12-04-2002 сварочные работы на корпусе трансформатора допускается осуществлять только после заливки его маслом до уровня 200-250 мм выше места сварки.

20.2.11 Какие подготовительные действия должны быть выполнены до начала сушки электрических машин и трансформаторов электрическим током?

В соответствии с п.16.2.10 СНиП 12-04-2002 до начала сушки электрических машин и трансформаторов электрическим током их корпуса должны быть заземлены.

Сушку трансформаторов в собственном баке или специальном металлическом баке методом индукционных потерь следует выполнять, принимая меры, исключающие прикосновение к намагниченной обмотке.

20.2.12 Какие требования безопасности необходимо соблюдать во время испытания воздушных выключателей?

В соответствии с п.16.2.12 СНиП 12-04-2002 не допускается производить работы или находиться на расстоянии менее 50 м от места испытания воздушных выключателей. Предохранительный клапан на воздухосборнике должен быть отрегулирован и опробован на давление, не превышающее рабочее более чем на 10%.

При производстве работ, связанных с пребыванием людей внутри воздухосборника, вентили на трубопроводах для подачи воздуха в воздухосборник следует закрыть с установкой замков и вывесить предупреждающие плакаты. Спускные вентили должны быть открыты и обозначены плакатами или надписями.

20.2.13 Какими требованиями безопасности необходимо руководствоваться при проведении наладочных работ в цепях трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов?

В соответствии с п.16.2.13 СНиП 12-04-2002 предохранители в цепях трансформаторов напряжения и силовых трансформаторов, на которых ведутся наладочные работы, должны быть сняты. На месте, откуда сняты предохранители, должен быть вывешен запрещающий плакат "Не включать. Работают люди".

Билет N 2

9. В какой документации должны содержаться решения по предупреждению воздействия опасных и вредных факторов на работников на конкретном строительном объекте?

а) организационно-технологической (ПОС и ППР);

б) организационно-распорядительной;

в) инструкциях по охране труда;

г) стандартах предприятия.

10. Какое минимальное расстояние должно быть между прогреваемым контуром и ограждением прогреваемого участка?

а) не менее 1 м;

б) не менее 3 м;

в) не менее 5 м.

11. Допускается ли размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение людей, не участвующих в производстве работ?

а) допускается по разрешению руководителя работ;

б) не допускается;

в) допускается по согласованию с разработчиком ППР.

12. Какой высоты и этажности разрешается возводить здания способом замораживания на обыкновенных растворах?

а) не более 4 этажей;

б) не выше 15 м;

в) указанные в а), б).

13. В каком радиусе от места ведения антикоррозионных работ не допускается курить, разводить огонь, выполнять сварочные и другие работы, которые могут вызывать образование искр и воспламенение паров растворителей?

а) 10 м;

б) 15 м;

в) 20 м;

г) 25 м;

д) 30 м.

Билет N 3

9. Каким документом определяется последовательность выполнения работ на строительном объекте?

а) распоряжением начальника объекта;

б) календарным графиком, содержащимся в ПОС;

в) нарядом-допуском;

г) инструкцией по охране труда.

10. Какое максимальное напряжение электротока допускается при электропрогреве грунта?

а) не более 127 В;

б) не более 220 В;

в) не более 380 В;

г) не более 500 В.

11. Какой ширины должны быть специальные настилы в местах прохода по арматурным каркасам?

а) не менее 0,4 м;

б) не менее 0,6 м;

в) не менее 0,75 м;

г) не менее 1,0 м.

12. Какие решения по безопасности труда в ПОС и ППР при производстве каменных работ обеспечивают предупреждение воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы?

а) организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств контейнеризации и тары;

б) последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости возводимых конструкций;

в) определение конструкции и мест установки средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи от здания;

г) дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года;

д) указанные в а), б), в), г).

13. Какими первичными средствами пожаротушения должны быть оборудованы рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляционных работ с выделением пожароопасных веществ?

а) двумя огнетушителями;

б) лопатами;

в) сухим песком;

г) указанные в а), б);

д) указанные в а), б), в).

Билет N 4

9. Каким документом определяется состав мероприятий по безопасности труда при осуществлении работ на территории действующего предприятия?

а) актом-допуском произвольной формы;

б) актом-допуском, оформленным согласно СНиП 12-03-2001;

в) нарядом-допуском;

г) инструкцией по охране труда.

10. Какими нормативными документами следует руководствоваться при разработке карьеров, а также разработке скальных и мерзлых грунтов взрывным способом?

а) нормативными документами Госстроя России;

б) нормативными документами Минтруда России;

в) нормативными документами Госгортехнадзора России.

11. Какие средства индивидуальной защиты следует использовать при применении бетонных смесей с химическими добавками?

а) рукавицы;

б) защитные перчатки;

в) противогазы;

г) защитные очки;

д) указанные в б) и г).

12. Какой порядок кладки стен ниже и на уровне перекрытия, устраиваемого из сборных железобетонных плит, обеспечивает безопасность работ?

а) с подмостей нижележащего этажа;

б) до монтажа плит перекрытия должен быть выложен из кирпича бортик на два ряда выше укладываемых плит;

в) указанный в а) и б).

13. Каким должен быть зазор при производстве теплоизоляционных работ между изолируемой поверхностью и рабочим настилом лесов?

а) 10 мм;

б) 20 мм;

в) 30 мм;

г) 40 мм;

Д) 50 мм.

Билет N 5

9. Кто осуществляет контроль за состоянием охраны труда на строительном объекте?

а) генеральный подрядчик;

б) заказчик;

в) субподрядчик.

10. Кто должен осуществлять непосредственное наблюдение за производством земляных работ в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением?

а) инженер по технике безопасности;

б) руководитель работ;

в) руководитель организации;

г) работник эксплуатирующей организации;

д) указанные в б) и г).

11. При каком уклоне бетонируемой конструкции работники должны применять предохранительный пояс?

а) более 10°;

б) более 15°;

в) более 20°;

г) более 25°.

12. Разрешается ли производить кладку стен в положении "стоя на стене"?

а) не разрешается;

б) разрешается при толщине стены более 0,75 м;

в) разрешается только с применением предохранительных поясов;

г) разрешается при соблюдении условий, указанных в б), в), д).

13. Каким нормативным требованиям должны соответствовать средства подмащивания, применяемые для выполнения изоляционных работ на высоте?

а) средства подмащивания с ограждениями, соответствующие требованиям СНиП 12-03-2001;

б) лестницы-стремянки для подъема на них, соответствующие требованиям СниП 12-03-2001;

в) указанные в а), б).

Билет N 6

9. К какому виду документов относится СНиП 12-04-2002?

а) нормам и правилам охраны труда;

б) документам по безопасности труда;

в) нормативным правовым актам:

г) стандартам безопасности труда.

10. Разрешается ли разработка грунта бульдозером и скрепером при движении на подъем или под уклон с углом наклона более указанного в паспорте машины?

а) разрешается в присутствии руководителя работ;

б) не допускается;

в) разрешается в случаях, предусмотренных ППР.

11. Разрешается ли находиться работникам в кузове транспортного средства при очистке его от остатков бетонной смеси?

а) разрешается;

б) запрещается;

в) разрешается в присутствии руководителя работ;

г) разрешается при выключенном двигателе.

12. Как следует осуществлять расшивку наружных швов кладки?

а) с перекрытия или подмостей;

б) после укладки каждого ряда;

в) запрещается находиться рабочим на стене во время проведения этой операции;

г) согласно а), б), в).

13. Какие технологические средства, исключающие распыление, следует применять при подаче стекловаты и шлаковаты к месту работы?

а) контейнеры;

б) пакеты;

в) бадьи и другие подручные средства;

г) указанные в а), б);

д) указанные в а), б), в).

Билет N 7

9. В какой форме должен быть издан нормативный правовой акт?

а) в форме официального издания от имени органа, утвердившего его;

б) в произвольной форме от имени коммерческого издателя;

в) на электронном носителе;

г) в рукописном виде.

10. На каком минимальном расстоянии от бровки естественного откоса следует устанавливать автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях и засыпке выемок?

а) не менее 0,75 м;

б) не менее 1,0 м;

в) не менее 1,2 м;

г) не менее 1,5 м.

11. Какую ширину должны иметь проходы между отбойным брусом эстакады для подачи бетонной смеси автосамосвалами и ограждением?

а) не менее 0,4 м;

б) не менее 0,5 м;

в) не менее 0,6 м;

г) не менее 0,75 м.

12. При каком минимальном расстоянии друг от друга рабочие места при обработке естественных камней должны быть разделены защитными экранами?

а) менее 1 м;

б) менее 1,5 м;

в) менее 2 м;

г) менее 2,5 м;

д) менее 3 м.

13. Какое расстояние должно быть между рабочими звеньями при выполнении ими работ с применением горячего битума?

а) 10 м;

б) 15 м;

в) 30 м.

2.2.2. Для субподрядных организаций 

Билет N 1

9. Какой документ необходимо оформлять после завершения подготовительных работ на территории стройплощадки?

а) акт-допуск;

б) наряд-допуск;

в) протокол;

г) акт о выполнении мероприятий по безопасности труда.

10. Какими средствами индивидуальной защиты необходимо пользоваться при сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением ныли и газов, а также при механизированной шпатлевке и окраске?

а) респираторами;

б) защитными очками;

в) указанными в а), б);

г) указанным в а).

11. Вопрос по виду выполняемых работ.

12. Вопрос по виду выполняемых работ.

13. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 2

9. В какой документации должны содержаться решения по предупреждению воздействия опасных и вредных факторов на работников на конкретном строительном объекте?

а) организационно-технологической (ПОС и ППР);

б) организационно-распорядительной;

в) инструкциях по охране труда;

г) стандартах предприятия.

10. Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при очистке поверхностей с помощью кислоты или каустической соды?

а) предохранительные очки;

б) резиновые перчатки;

в) кислотостойкие фартуки с нагрудником;

г) указанные в а), б), в).

11. Вопрос по виду выполняемых работ.

12. Вопрос по виду выполняемых работ.

13. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 3

9. Каким документом определяется последовательность выполнения работ на строительном объекте?

а) распоряжением начальника объекта;

б) календарным графиком, содержащимся в ПОС;

в) нарядом-допуском;

г) инструкцией по охране труда.

10. Следует ли ограждать места, над которыми производятся стекольные работы?

а) не следует;

б) следует ограждать;

в) следует ограждать, если стекольные работы ведутся вблизи проходов;

г) следует ограждать, если стекольные работы выполняются при сильном ветре;

д) на усмотрение руководителя работ.

11. Вопрос по виду выполняемых работ.

12. Вопрос по виду выполняемых работ.

13. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 4

9. Каким документом определяется состав мероприятий по безопасности труда при осуществлении работ на территории действующего предприятия?

а) актом-допуском произвольной формы;

б) актом-допуском, оформленным согласно СНиП 12-03-2001;

в) нарядом-допуском;

г) инструкцией по охране труда.

10. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при переноске и подъеме стекла?

а) примененять безопасные приспособления;

б) использовать специальную тару;

в) указанные в а);

г) указанные в а), б).

11. Вопрос по виду выполняемых работ.

12. Вопрос по виду выполняемых работ.

13. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 5

9. Кто осуществляет контроль за состоянием охраны труда на строительном объекте?

а) генеральный подрядчик;

б) заказчик;

в) субподрядчик.

10. Допускается ли обогрев и сушка помещения жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещение продукты сгорания топлива?

а) запрещается:

б) допускается при соблюдении правил пожарной безопасности;

в) разрешается при наличии допуска на производство работ с применением открытого огня;

г) разрешается под постоянным наблюдением специально назначенного лица;

д) допускается, если концентрация вредных газов не превысит установленный предел.

11. Вопрос по виду выполняемых работ.

12. Вопрос по виду выполняемых работ.

13. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 6

9. К какому виду документов относится СНиП 12-04-2002?

а) нормам и правилам охраны труда;

б) документам по безопасности труда;

в) нормативным правовым актам;

г) стандартам безопасности труда.

10. Какие требования безопасности предъявляются к переносным светильникам, используемым при окрасочных работах?

а) должны быть во взрывозащищенном исполнении;

б) иметь металлическую сетку;

в) иметь крюк для подвески;

г) шланговый провод должен иметь достаточную длину и исправную изоляцию;

д) напряжение электросети постоянного тока должно быть не выше 24 В, переменного тока - не выше 12 В;

е) указанные в а), б), г), д).

ж) указанные в а), б), в), г), д).

11. Вопрос по виду выполняемых работ.

12. Вопрос по виду выполняемых работ.

13. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 7

9. В какой форме должен быть издан нормативный правовой акт?

а) в форме официального издания от имени органа, утвердившего его;

б) в произвольной форме от имени коммерческого издателя;

в) на электронном носителе;

г) в рукописном виде.

10. Какими первичными средствами пожаротушения необходимо обеспечить помещения и площадки на территории организации для работы с лакокрасочными материалами?

а) огнетушителями;

б) пожарным инвентарем (бочки с водой, ведра пожарные, ткань асбестовая или войлочная, ящики с песком и лопатой);

в) пожарным инструментом (багры, ломы, топоры);

г) указанные в а), б);

д) указанные в а), б), в).

11. Вопрос по виду выполняемых работ.

12. Вопрос по виду выполняемых работ.

13. Вопрос по виду выполняемых работ.

2.3. Билеты для проверки знаний членов совместных комитетов
(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных лиц)
организаций по охране труда

2.3.1. Для генподрядных организаций

Билет N 1

7. Каким документом определяется состав мероприятий по безопасности труда при осуществлении работ на территории действующего предприятия?

а) актом-допуском произвольной формы;

б) актом-допуском, оформленным согласно СНиП 12-03-2001;

в) нарядом-допуском;

г) инструкцией по охране труда.

8. Какой порядок установки креплений в выемках?

а) после разработки грунта в направлении снизу вверх;

б) по мере разработки грунта в направлении с верху вниз;

в) после окончания разработки грунта;

г) перед засыпкой траншеи.

9. Разрешается ли в зоне электропрогрева бетона прокладывать провода питающей сети непосредственно по грунту или слою опилок?

а) запрещается;

б) разрешается, если это предусмотрено ППР;

в) разрешается, если проводка выполнена кабелем;

г) разрешается, если имеется разрешение инспектора по охране труда.

10. При какой высоте наружных стен зданий при кладке стен с внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные защитные козырьки?

а) более 5 м;

б) более 6 м;

в) более 7 м;

г) более 8 м;

д) более 10 м.

Билет N 2

7. Кто осуществляет контроль за состоянием охраны труда на строительном объекте?

а) генеральный подрядчик;

б) заказчик;

в) субподрядчик.

8. Размещение каких объектов должна обеспечивать ширина траншеи при расположении в ней рабочих мест?

а) размещение конструкций, оборудования;

б) проходы на рабочие места шириной не менее 0,6 м;

в) необходимое пространство в зоне работы;

г) указанные в б) и в).

9. Подлежит ли заземлению или занулению открытая (незабетонированная) арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом?

а) не подлежит;

б) подлежит;

в) подлежит только в условиях повышенной влажности;

г) подлежит на время выполнения работ.

10. Какой должна быть минимальная ширина защитных козырьков, устанавливаемых по периметру здания при кладке стен?

а) не менее 0,5 м;

б) не менее 0,6 м;

в) не менее 1 м;

г) не менее 1,2 м;

д) не менее 1,5 м.

Билет N 3

7. К какому виду документов относится СНиП 12-04-2002?

а) нормам и правилам охраны труда;

б) документам по безопасности труда;

в) нормативным правовым актам;

г) стандартам безопасности труда.

8. На какую глубину относительно низа установленного крепления разрешается разработка грунта в выемках с креплением?

а) не более 0,3 м;

б) не более 0,5 м;

в) не более 0,75 м;

г) не более 1,0 м.

9. Какие условия необходимо учитывать при пакетировании элементов каркасов?

а) условия подъема;

б) условия складирования;

в) условия транспортирования;

г) указанные в а), б), в).

10. Через какой промежуток по высоте должен переставляться второй ряд защитных козырьков при кладке стен?

а) через каждые 6-7 м;

б)    "          "       5-6 м;

в)    "          "       4-5 м;

г)    "          "        3-4 м;

д)   "          "        2-3 м.

Билет N 4

7. В какой форме должен быть издан нормативный правовой акт?

а) в форме официального издания от имени органа, утвердившего его;

б) в произвольной форме от имени коммерческого издателя;

в) на электронном носителе;

г) в рукописном виде.

8. На какую максимальную глубину допускается разработка роторными и траншейными экскаваторами в связных грунтах выемок с вертикальными стенками без креплений?

а) до 1,5 м;

б) до 2,0 м:

в) до 2,5 м;

г) до 3,0 м.

9. Какое максимальное расстояние следует предусматривать от нижней кромки бункера до поверхности, на которую происходит из него выгрузка бетона?

а) 0,5 м;

б) 0,75 м;

в) 1,0 м;

г) 1,5 м.

10. Каков допустимый размер ячеек сетчатого настила защитных козырьков при кладке стен?

а) не более 5050 мм;

б) не более 4040 мм;

в) не более 3030 мм;

г) не более 2020 мм;

д) не более 1010 мм.

Билет N 5

7. На какие виды деятельности распространяется действие СНиП 12-04-002*?

_____________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать СНиП 12-04-2002. - Примечание "КОДЕКС".

а) на новое строительство;

б) расширение, реконструкцию, техническое перевооружение;

в) капитальный ремонт;

г) текущий ремонт;

д) указанные в а), б), в), г);

е) указанные в а), б), в).

8. Что необходимо установить на ограждении котлована или траншеи?

а) предупреждающие надписи;

б) сигнальное освещение в ночное время;

в) таблички с наименованием организаций, выполняющих работы;

г) указанные в а) и б.

9. На какое расстояние должны быть удалены работники от бетоновода во время его продувки?

а) не менее 5 м;

б) не менее 7,5 м;

в) не менее 10 м;

г) не менее 12 м.

10. Каким должен быть угол, образуемый между нижележащей частью стены здания и поверхностью устанавливаемого при каменной кладке козырька?

а) 90°;

б) 100°;

в) 110°;

г) 120°;

д) 130°.

Билет N 6

7. Требованиями каких нормативных правовых актов следует руководствоваться при организации и выполнении работ в строительном производстве?

а) СНиП 12-03-2001 и СНиП 2-04-2003*;

_____________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать СНиП 12-04-2002. - Примечание "КОДЕКС".

б) ПБ 10-382-00, ПБ 13-407-01, ПБ 03-428-02;

в) ГОСТами;

г) ПОТ РМ 010-2000, ППБ 01-93**;

д) указанными в а), б), г);

е) указанными в а), б), в), г).

8. При какой максимальной глубине выемок с вертикальными стенками в суглинках и глинах допускается производство работ, связанных с нахождением там работников?

а) не более 1,0 м;

б) не более 1,5 м;

в) не более 2,0 м;

г) не более 2,5 м.

9. Кем определяется минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций?

а) прорабом;

б) руководителем организации;

в) ППР;

г) ППР по согласованию с автором проекта.

10. Каким должен быть настил второго ряда защитного козырька при кладке стен?

а) сплошным;

б) из сетчатых материалов;

в) решетчатым с планками параллельно стене;

г) решетчатым с планками перпендикулярно стене;

д) сплошным или из сетчатых материалов.

Билет N 7

7. Какой документ необходимо оформлять после завершения подготовительных работ на территории стройплощадки?

а) акт-допуск;

б) наряд-допуск;

в) протокол;

г) акт о выполнении мероприятий по безопасности труда.

8. На какую высоту над бровкой выемки должна выступать верхняя часть креплений стенок выемок?

а) не менее чем на 5 см;

б) не менее чем на 10 см;

в) не менее чем на 15 см;

г) не менее чем на 20 см.

9. Кому разрешается осуществлять монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети при электропрогреве бетона?

а) бетонщикам 5-го разряда;

б) бригадиру;

в) электротехническому персоналу, имеющему квалификационную группу по электробезопасности не ниже III;

г) руководителю работ.

10. На каком расстоянии (по высоте) над первым радом защитных козырьков при кладке стен устанавливается второй рад козырьков?

а) 2-3 м;

б) 3-4 м;

в) 4-5 м;

г) 5-6 м;

д) 6-7 м.

2.3.2. Для субподрядных организаций

Билет N 1

7. Какой документ необходимо оформлять после завершения подготовительных работ на территории стройплощадки?

а) акт-допуск;

б) наряд-допуск;

в) протокол;

г) акт о выполнении мероприятий по безопасности труда.

8. Вопрос по виду выполняемых работ.

9. Вопрос по виду выполняемых работ.

10. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 2

7. В какой документации должны содержаться решения по предупреждению воздействия опасных и вредных факторов на работников на конкретном строительном объекте?

а) организационно-технологической (ПОС и ППР);

б) организационно-распорядительной;

в) инструкциях по охране труда;

г) стандартах предприятия.

8. Вопрос по виду выполняемых работ.

9. Вопрос по виду выполняемых работ.

10. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 3

7. Каким документом определяется последовательность выполнения работ на строительном объекте?

а) распоряжением начальника объекта;

б) календарным графиком, содержащимся в ПОС;

в) нарядом-допуском;

г) инструкцией по охране труда.

8. Вопрос по виду выполняемых работ.

9. Вопрос по виду выполняемых работ.

10. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 4

7. Каким документом определяется состав мероприятий по безопасности труда при осуществлении работ на территории действующего предприятия?

а) актом-допуском произвольной формы;

б) актом-допуском, оформленным согласно СНиП 12-03-2001;

в) нарядом-допуском;

г) инструкцией по охране труда.

8. Вопрос по виду выполняемых работ.

9. Вопрос по виду выполняемых работ.

10. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 5

7. Кто осуществляет контроль за состоянием охраны труда на строительном объекте?

а) генеральный подрядчик;

б) заказчик;

в) субподрядчик.

8. Вопрос по виду выполняемых работ.

9. Вопрос по виду выполняемых работ.

10. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 6

7. К какому виду документов относится СНиП 12-04-2002?

а) нормам и правилам охраны труда;

б) документам по безопасности труда;

в) нормативным правовым актам;

г) стандартам безопасности труда.

8. Вопрос по виду выполняемых работ.

9. Вопрос по виду выполняемых работ.

10. Вопрос по виду выполняемых работ.

Билет N 7

7. В какой форме должен быть издан нормативный правовой акт?

а) в форме официального издания от имени органа, утвердившего его;

б) в произвольной форме от имени коммерческого издателя;

в) на электронном носителе;

г) в рукописном виде.

8. Вопрос по виду выполняемых работ.

9. Вопрос по виду выполняемых работ.

10. Вопрос по виду выполняемых работ.