Техническое задание

на выполнение работ по ремонту пешеходного моста в муниципальном образовании «Город Нерюнгри»

1. Общие требования:

1.1. Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по ремонту пешеходного моста в муниципальном образовании «Город Нерюнгри».

1.2. Место выполнения  работ:  Республика  Саха  (Якутия), г. Нерюнгри.

2. Требования к количественным характеристикам (объемам) работ:

Работы выполняются в соответствии с дефектными ведомостями и сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

3. Требования к техническим характеристикам работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

Свод правил СП 48.13330.2011 «Организация строительства», Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы»;

# СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

«Правила по охране труда при работе на высоте, утв. 28.03.2014 г. № 155н»;

СП 68.13330.2017"Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

4. Требования к подрядчику:

4.3. Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ, в течении 3-х (трех) дней со дня выдачи предписания получателями.

5. Требования к применяемым материалам и запасным частям:

5.1. Подрядчик обязан иметь сертификаты (декларации) на все материалы, подлежащие к сертификации (декларированию) в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Подрядчик обязан поставить материалы в сроки обеспечивающие выполнение данного технического задания.

5.3. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации.

6. Требования к качеству работ и к их безопасности:

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ.

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Рекомендуется использовать преимущественно материалы отечественного производства. При сдаче работ должны быть предоставлены сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных работах материалов.

При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и изделий.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика.

На Подрядчика возлагается  ответственность  за складирование и обеспечение сохранности стройматериалов.

При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и нести ответственность  за нарушение указанных требований.

При проведении работ Подрядчик обязан обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора.

Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

7. Порядок контроля и приемки работ:

7.1. Подрядчик оформляет общий журнал учета выполнения работ, согласно требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций порядком ведения РД 11-05-2007, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7.

При нарушении технологии производства работ, отступлении от требований технического задания, технических условий, применения материалов  не соответствующих ГОСТам работы прекращаются по указанию Заказчика, и устанавливается срок устранения нарушения письменным указанием, которое обязательно к беспрекословному выполнению;

7.2. Приёмка выполненных работ осуществляется после полного завершения работ, выполненных в соответствии с техническим заданием и муниципальным контрактом;

7.3. Для проверки соответствия выполненных работ Заказчик имеет право привлекать экспертов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями;

7.4. При приёмке в эксплуатацию объекта необходимо руководствоваться СП 68.13330.2017
"Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"
Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87

7.5. Приёмка выполненных работ производится на объекте, комиссией с оформлением совместного акта приёмки. Далее подрядчик оформляет итоговые акты формы КС-2, КС-3, счета-фактуры – для оплаты работ, а так же исполнительные схемы, общий журнал выполнения работ, акты скрытых работ. При приёмке проверяется качество, объёмы и номенклатура выполненных работ;

7.6. Рабочие комиссии создаются не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения подрядчика о готовности объекта к сдаче;

7.7. Комиссия обязана: проверить соответствие выполненных ремонтных работ сметной документации, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ с проведением в необходимых случаях контрольных испытаний.

8. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества выполняемых работ:

Качество работ должно соответствовать действующим стандартам и нормам.

8.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком;

8.2. Подрядчик гарантирует достижения данным объектом строительства указанных в сметной документации показателей;

8.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами акта рабочей комиссии  о приемке завершенного строительством объекта;

8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов;

8.5. При отказе Подрядчика от составления акта или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В данном случае устранение выявленных недостатков  производится за счёт Подрядчика с последующим возмещением затрат на экспертизу.

9. Сроки и условия выполнения работ:

9.1. Перед тем как приступить к выполнению  работ, необходимо письменно уведомить об этом Заказчика, оформить акт-передачи объекта под ремонтные работы, с дальнейшим согласованием выполнения работ.

9.2. После  заключения муниципального контракта предоставить график производства работ.

9.3. При приёмке выполненных работ предъявляется следующая документация: паспорта, сертификаты и прочие документы, удостоверяющие качество и марку материалов и изделий, используемых  при монтаже.

9.4. Подрядчик оформляет разрешение на проход персонала и проезд техники на территорию объекта, организовывает за свой счет места складирования оборудования, материалов и обеспечивает их сохранность до приемки работ. Подрядчик обеспечивает за свой счет условия для размещения своего ремонтного персонала и бытовые условия.

9.5. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 30.07.2018г.

Продление сроков на выполнение всех видов работ не допускается.

10. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика:

После завершения работ объекты должны быть освобождены от демонтированных и ненужных материалов в предусмотренные для этого места и строительного мусора (на полигон строительных и бытовых отходов).

Экологические мероприятия должны проводиться Подрядчиком в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также технологическим регламентом обращения со строительными отходами и проектом обращения со строительными отходами.

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| --- |
| на выполнение работ по ремонту пешеходного моста с ул. Комсомольская на ул. Чурапчинская |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |
| 1 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 0,18 |
| 2 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м | 100 шт | 0,18 |
| 3 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | м2 | 42,5 |
| 4 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м | 0,24 |
| 5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 0,36571 |
| 6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 29,16 |
| 7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 29,16 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 29,16 |

Конкретные показатели используемого материала

| Наименование материала | ГОСТ |
| --- | --- |
| Пленка полиэтиленовая | ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая толщина 0,15 мм, не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий. Смещение пленки по торцу рулона допускается в пределах допуска по ширине. |
| Электроды | ГОСТ 9467-75* Электроды Э42 диаметром 6 мм. Должны соответствовать следующим техническим характеристикам: показатель временного сопротивления к разрыву составляет 420 МПа. «Наплавка» - 10 г/Ач. Размер стержня не превышает 400 мм. Электроды Э42 диаметром 4 мм и 6 мм могут иметь длину 450 мм. Сварка выполняется при температуре от – 20 до +20 градусов. Расход: 1 кг вспомогательного материала на 1,6 кг наплава. Шов обладает ударной вязкостью в 150 Дж/см. кв. при температуре +20 градусов. Вязкость при –40 градусов составляет 35 Дж./см. кв. Удлинение шва не превышает 22 %. |
| Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый | ГОСТ 28013-98 Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6. смесь с высокой адгезией, прочностью и эластичностью. Используется в качестве кладочного раствора для строительных блоков и кирпича, а также для оштукатуривания различных поверхностей внутри и снаружи помещений. Сфера применения не ограничивается отделочными работами, сюда же можно отнести укладку труб, обработку армирующей сетки, заливку монолитных полов. Одним из важнейших преимуществ такого состава является надежность и влагоустойчивость. |
| Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката | ГОСТ 23118-2012 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке. Конструкции должны быть стойкими по отношению к температурным и другим видам расчетных воздействий, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации. |
| Проволока | ГОСТ 2590-2006 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм. Площадь поперечного сечения 0,312-0,332 см2, масса длины 1 м проката 0,245-0,261 кг. |
| Доски обрезные хвойных пород | ГОСТ 8486-86 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1600 мкм. Допускается наличие сучков, трещин (кроме трещин усушки), пороков строения древесины при условии сохранения целостности пиломатериала. |
| Рубероид | ГОСТ 10923-93 Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП – 300б. Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок. Материалы должны быть плотно намотаны в рулон и не слипаться. Картонная основа рубероида должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна. В разрезе рубероид должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона. Рубероид должен быть гибким, теплостойким, водонепроницаемым. |
| Краска для наружных работ | ГОСТ 33290-2015 Краска предпочтительно коричневая. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 +/-2)°С не более 24 ч, эластичность пленки при изгибе не более 1 мм, стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 +/-2)°С не менее 10 ч, срок службы не менее 4 лет. |
| Конструкции ж/б плит | ГОСТ 13015-2012 Конструкции ж/б плит 3х1,5х0,15. Бетонные смеси для изготовления изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473. В бетоне изделий не допускаются трещины, за исключением поперечных трещин от обжатия бетона в предварительно напряженных железобетонных изделиях. На поверхности изделий не допускается обнажение рабочей и конструкционной арматуры, за исключением арматурных выпусков. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности изделий более чем на 10 мм. На лицевых поверхностях изделий не допускаются жировые и ржавые пятна. |
| Электроды | ГОСТ 9467-75* Электроды Э46 диаметром 4 мм. Длинна 0,45 м. Должны соответствовать следующим техническим характеристикам: показатель временного сопротивления разрыву составляет 460 МПа, Сварка выполняется при температуре от – 20 до +20 градусов. Расход: 1 кг вспомогательного материала на 1,7 кг наплава. Ударная вязкость составляет 78 Дж./см2. Удлинение не превышает 18 %. |
| Щиты настилы | ГОСТ 8486-86 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40 мм, II сорта. Допускаются сучки 1/3 ширины стороны не более 4 шт. на любом однометровом участке длины на каждой из сторон. Допускаются трещины длиной не более 1/3 длины пиломатериала. Не допускаются инородные включения, механические повреждения и пороки обработки. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм. |
| Детали деревянных лесов из пиломатетериалов хвойных пород | ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород IV сорта. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1600 мкм. Допускается наличие сучков, трещин (кроме трещин усушки), пороков строения древесины при условии сохранения целостности пиломатериала. |
| Детали стальных трубчатых лесов | ГОСТ 27321-87 Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованных пробками, крючками и хомутами, окрашенные Изготавливают из стальных труб диаметром 42 мм, 48 мм, 57 мм, 60 мм и толщиной стенки 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 3,5 мм. |