Техническое задание

на приобретение и установку  оконных  блоков

| Адрес поставки: | 665479, Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, р. п. Белореченский, 106 |
| --- | --- |
| Порядок и требования к поставке Товара, сопутствующим Работам: | Поставляемый Товар должен соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам в том числе: - ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»; - ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»; Работы по монтажу окон выполнять в соответствии с ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия» При поставке и установке оконных блоков Поставщик: 1. Осуществляет поставку оконных блоков и комплектующих: каждый оконный блок должен быть укомплектован водоотливом, доской подоконной и утепленными откосами (далее – Товар); 1. Выполняет работы, связанные с поставкой Товара (далее –сопутствующие Работы): - демонтаж ранее установленных окон; - произведение уточняющих замеров перед изготовлением оконных блоков; - монтаж конструкций оконных блоков, водоотливов, подоконников и откосов; - все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, а также подъем на этаж; - вывоз строительного мусора. |
| Гарантийные обязательства | На Товар установлена гарантия Поставщика: 36 месяцев с даты поставки Товара и выполнения сопутствующих Работ. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной, акта приемки-передачи товара, акта о приемке выполненных работ формы КС-2. |
| Сроки поставки Товара, выполнения сопутствующих Работ | Со дня заключения Контракта по 31 июля 2018г. |

Поставляемый Товар

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконный блок размером 2240х1920мм Комплектующие (противомоскитная сетка (10шт), доска подоконная, откосы, водоотливы, в том числе материалы для проведения сопутствующих Работ) | 12 |
| 2 | Оконный блок размером 2240х1920мм Комплектующие (противомоскитная сетка (17шт), доска подоконная, откосы, водоотливы, в том числе материалы для проведения сопутствующих Работ) | 34 |
| 3 | Оконный блок размером 750х1920мм Комплектующие (противомоскитная сетка, доска подоконная, откосы, водоотливы, в том числе материалы для проведения сопутствующих Работ) | 1 |
| 4 | Оконный блок размером 1200х1750мм Комплектующие (противомоскитная сетка, доска подоконная, откосы, водоотливы, в том числе материалы для проведения сопутствующих Работ) | 3 |
| 5 | Оконный блок размером 1080х1920мм Комплектующие (противомоскитная сетка, доска подоконная, откосы, водоотливы, в том числе материалы для проведения сопутствующих Работ) | 4 |
| 6 | Оконный блок размером 1080х1750мм Комплектующие (противомоскитная сетка, доска подоконная, откосы, водоотливы, в том числе материалы для проведения сопутствующих Работ) | 5 |

| Наименование товара | Технические характеристики Товара |
| --- | --- |
| Блоки оконные | Блок оконный ПВХ. Тип открывания - поворотно-откидной. Цвет белый. Профиль EXPROF (или эквивалент) количество камер – не менее 3. ширина профиля – не менее 58мм. толщина наружной стенки профиля – не менее 2,8мм. класс энергосбережения – не менее А. коэффициент теплосбережения - не менее 0,75 м2хС/Вт. Стеклопакет, не менее 32мм. Количество камер, не менее 2. Фурнитура Maco (или эквивалент) Высокий уровень антикоррозийной защиты. Регулировка плотности прижима створки с поворотным и откидным способом открывания створки. Щелевое микропроветривание. Система компенсатора провисания створки. Предохранитель ошибочного открывания. Резиновый уплотнитель в два контура. Ручка в комплекте. |
| Комплектующие: |
| Доски подоконные | Доска подоконная ПВХ Ширина: не менее 300мм. Цвет: белый. В комплекте с торцевыми заглушками. |
| Лист облицовочный | ПВХ. Ширина откоса: не менее 200мм. Цвет: белый. |
| Сталь листовая | Оцинкованная Толщиной не менее 0,45 мм. Ширина водоотлива: не менее 200 мм. Цвет: белый. |
| Сетка противомоскитная | Профиль катаный алюминий. Покрытие двойное горячее эмалирование. Цвет полотна и профиля – белый, атмосферостойкий |
| В том числе материалы для проведения сопутствующих Работ: Дюбель монтажный. Герметик. Лента ПСУЛ. Лента бутиловая диффузионная. |

| Оконный блок | Оконный блок |
| --- | --- |
| 2240х1920 в количестве 12 шт. | 2240х1920 (зеркальное) в количестве 34 шт. |
| Противомоскитные сетки – да (10шт) | Противомоскитные сетки – да (17шт) |
| Доска подоконная - да | Доска подоконная - да |
| Откосы - да | Откосы - да |
| Водоотливы - да | Водоотливы - да |
| Материалы для проведения сопутствующих Работ - да | Материалы для проведения сопутствующих Работ - да |

| Оконный блок | Оконный блок |
| --- | --- |
| 750х1920 в количестве 1 шт. | 1200х1750 в количестве 3 шт. |
| Противомоскитные сетки – да (1шт) | Противомоскитные сетки – да (3шт) |
| Доска подоконная - да | Доска подоконная - да |
| Откосы - да | Откосы - да |
| Водоотливы - да | Водоотливы - да |
| Материалы для проведения сопутствующих Работ - да | Материалы для проведения сопутствующих Работ - да |

| Оконный блок | Оконный блок |
| --- | --- |
| 1080х1920 в количестве 4 шт. | 1080х1750 в количестве 5 шт. |
| Противомоскитные сетки – да (4шт) | Противомоскитные сетки – да (5шт) |
| Доска подоконная - да | Доска подоконная - да |
| Откосы - да | Откосы - да |
| Водоотливы - да | Водоотливы - да |
| Материалы для проведения сопутствующих Работ - да | Материалы для проведения сопутствующих Работ - да |

Подписи Сторон

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Директор МБОУ «Тайтурская СОШ» __________________ / Котовская О.И./ ЭЦП | ____________________ _____________________/ _______________/ ЭЦП |