ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Реконструкция котельной

Том V. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Альбом 5.3. Фундамент дымовой трубы

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0бщие данные (начала) |  |
| 2 | Общие данные (окончание) |  |
| 3 | План первого этажа |  |
| 4 | План второго этажа |  |
| 5 | Фасад 1-7 |  |
| 6 | Фасад 7-1 |  |
| 7 | Фасады по осям А-Г, Г-А |  |
| 8 | Разрез 1-1 |  |
| 9 | План монтажа кровли |  |
| 10 | Узлы А, Б, Г |  |
| 11 | План фундамента. Схема демонтируемых конструкций. Ведомость разбираемых конструкций |  |
| 12 | План фундаментов. Схема монтируемых конструкций |  |
| 13 | План первого этажа. Схема расстановки конструкций |  |
| 14 | План первого этажа. Схема расстановки оборудования |  |
| 15 | Фундамент Ф-1 |  |
| 16 | Схема армирования фундамента Ф-1 |  |
| 17 | Витражи 1, 2, 3 |  |
| 18 | Ведомость отделки помещений. Экспликация полов |  |

Ведомость спецификаций

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 7 | Спецификация по усилению сечений |  |
| 9 | Спецификация изделий на ремонт кровли |  |
| 16 | Спецификация изделий и материалов на устройство фундамента |  |
| 17 | Спецификация заполнения проемов |  |

Технические показатели здания

| N п/п | Наименование | Кол- во | Един. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительный объем | 5672,10 | м |
| 2 | Площадь застройки | 677,67 | м |
| 3 | Общая площадь | 772,62 | м |
| 4 | Полезная площадь | 759,43 | м |

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |
| 56/ХХХ | Отчет о результатах технического обследования здания котельной по адресу: г.Кххххххххх ул.Ххххххх, д.ххх |  |

Общие указания

1. Рабочие чертежи марки АС на капитальный ремонт здания разработаны на основании Договора N Х-ХО/ХХХХХ и технического задания, выданного ООО "Ххххххххххх".

Район строительства характеризуется следующими климатическими условиями, учтенными при проектировании:

| - Климатический район строительства | IIВ; |
| --- | --- |
| - Расчетное значение веса снегового покрова (IV район) | 2,4 кПа; |
| - Нормативное значение ветрового давления (I район) | 0,23 кПа; |
| - Тип местности | В; |
| - Расчетная зимняя температура наружного воздуха | -10 °С; |
| - Степень огнестойкости здания | II степень; |
| - Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1. |

2. При разработке рабочих чертежей были использованы и учтены:

- отчет о результатах технического обследования здания котельной по адресу: г.Кххххххххх ул.Ххххххх, д.ххх.

Капитальный ремонт здания котельной производится с целью восстановления его ресурса, заменой фундаментов под устанавливаемое технологическое оборудование, заменой покрытий полов, а также улучшения эксплуатационных показателей здания.

3. Конструктивная схема представляет собой одноэтажное каркасное здание с самонесущими стенами-панелями. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой сборного железобетонного каркаса (колонн и ригелей) и ж/б плит перекрытия и покрытия, образующих горизонтальные диски жесткости.

Здание обладает достаточной пространственной устойчивостью, - фундаменты - под колоннами - свайные по железобетонным (ж/б) ростверкам; под самонесущей кирпичной стеной по оси 5' - сборные бетонные;

- наружные стены - кирпичные и ж/б панели. Толщина стен (панелей) составляет 280 мм;

- внутренние стены, перегородки - кирпичные толщиной 150...250 мм, в санузлах облицованы плиткой;

- колонны - выполнены сборными железобетонными сечением 400x400 мм;

- междуэтажные перекрытия - сборные железобетонные ребристые плиты,

- полы - бетонные, керамическая плитка и линолеум;

- крыша - двухскатная, выполнена по ж/б плитам покрытия. Водосток - наружный, неорганизованный;

- кровельный настил выполнен из рубероидного ковра по цементно-песчаной стяжке. Парапетные стенки сверху покрыты кровельным железом;

- оконные проемы - оконные заполнения выполнены металлическими блоками с раздельными переплетами и двойным остеклением;

- лестница выполнена из сборных железобетонных элементов: лестничных ж/б ступеней с площадкой.

4. Рабочие чертежи раздела предусматривают проведение следующих мероприятий и видов работ:

- полная замена кровельного ковра, ремонт парапетов и покрытий вентканалов;

- укрепление грунта основания в месте вымывания выполнение отмостки с уплотнением грунта в основании;

- внутреннюю отделку помещений;

- заделка трещин на внутренних стенах;

- на наружных стенах выполнить ремонт стен и заделку трещин закрепление деформированных панелей;

- замена покрытия полов;

- устройство новых фундаментов под устанавливаемое технологическое оборудование;

- зачистку и окраску металлических конструкций (стоек лестниц и фахверковых колонн).

5. За относительную отметку 0.000 принять уровень пола 1 этажа.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации объекта.

Главный инженер проекта                                     Фружкин

Указания по производству работ:

1. Перед ремонтом и герметизацией стыков наружных стеновых панелей необходимо исправить их повреждения. Для заделки трещин и раковин 6 наружных поверхностях используют гидрофобный ЦПР состава: цемент- 10 кг, тонкозернистый песок - 30 кг, вода - 4 л, ГКЭ-11 - 0,6 кг. К приготовлению герметика приступают после подготовки герметизируемой поверхности, емкостей и инструментов.

2. Ремонт открытых стыков выполняют герметизацией устья со стороны фасада. Смежные поверхности стыкуемых панелей в устье стыка очищают от старой краски или герметика - праймера и отслоившегося защитного слоя бетона, используя пневматическую или электрическую угловую щетку.

3. Полость ремонтируемого стыка через устье уплотняют пористой прокладкой или паклей, используя деревянный или металлический шпатель с затупленной кромкой, чтобы прокладка не выступала из устья и оставалась полость глубиной около 3 мм.

4. Верхнюю полость стыка в устье заполняют тиоколовой мастикой слоем 2,8-3 мм снизу вверх на всю высоту этажа, а затем тщательно обмазывают примыкания к кромкам панелей.

5. Горизонтальные стыки ремонтируют аналогично вертикальным.

6. Устранить воздухонепроницаемость стыков нетоксичной самоклеящейся ленты "Герлен-Р" на смоле СД-468.

7. Для того, чтобы прокладки выполняли свои функции, они должны быть обжаты в стыке на 30-50% своего диаметра.

8. Если ширина стыка менее 10 мм, то необходимо плотно проконопатить антисептированной смоляной паклей и обмазать сверху мастикой АМ-0,5.

9. В качестве армогерметика применить полосы стеклоткани и нетканых материалов с нанесенной на них мастикой типа "Кровелит".

Антикоррозионная защита стальных конструкций:

1. Работы по антикоррозионной защите металлических поверхностей произвести с применением композиций "УТК-М".

2. При проведении работ по антикоррозионной защите металлических поверхностей должны выполняться требования и нормы техники безопасности, действующие правила по охране труда и противопожарной безопасности.

Перед нанесением защитного покрытия поверхности металлических строительных конструкций следует очистить от продуктов коррозии, оксидов, остатков старых лакокрасочных покрытий химическим способом с помощью смывки типа СП-6, ВЛ-01 и т.п. с последующим удалением остатков чистой водой водоструйным агрегатом типа "Karcher".

Согласно СНиП 3.04.03-85 металлическая поверхность должна соответствовать второй степени очистки по ГОСТ 9А.02. Используемый для очистки сжатый воздух должен быть сухим, чистым и соответствовать ГОСТ 9.010.

После очистки металлическую поверхность необходимо обеспылить механическим способом и затем обезжирить растворителем (бензин "Калоша", уайт-спирит). Соответствие степени очистки (вторая степень) поГОСТ 9.402-2004 "ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию" металлических поверхностей данному виду защитного покрытия следует проверять непосредственно перед нанесением защитного слоя. При абразивной очистке на обрабатываемой поверхности должно быть исключено образование конденсата.

Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, неровностей, а также солей, жиров, загрязнений.

3. Через 1-2 часа после подготовки металлической поверхности нанести фосфатирующую грунтовку ГФ-021, соответствующую ГОСТ 12707, вручную кистью, валиком или механическим способом с применением агрегата высокого давления "Вагнер". Расход на один слой грунтовки должен составлять не более 0,120 кг/м.

Через 24 часа нанести первый слой рабочего состава композиции "УТК-М" (расход 0,130 кг/м) в зависимости от условий эксплуатации объекта.

4. Рабочий состав "УТК-М" нанести в 3 слоя. Каждый последующий слой рабочего состава наносить не ранее чем через 24 часа после нанесения предыдущего.

5. После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного покрытия необходимо все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент тщательно упаковать, уложить в ёмкости контейнеры, и затем передать на утилизацию специализированным организациям.

При нанесении покрытия недопустимо:

1. Попадание воды и влаги в рабочий состав, на обрабатываемую поверхность и на слой защитного покрытия до его полной герметизации (24 ч). В противном случае воду необходимо удалить ветошью, высушить и повторить нанесение.

2. Образование подтёков, пропусков.

3. Ввод в эксплуатацию обработанного объекта (при условии, что это повлечёт за собой контакт его поверхности с агрессивной средой) производить не ранее чем через 5 сут после окончания работ.