"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности при производстве работ на высоте

1. К монтажным работам по прокладке трубопроводов, в установке оборудования на высоте могут допускаться рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам техники безопасности и имеющие соответствующее удостоверение. Медицинский осмотр повторяется через один год.

2. К работе на высоте допускаются рабочие разряда 4 или разряда 3, со стажем не менее двух лет, разрешается допуск к работе на высоте при прохождении производственной практики учеников школ ГПТУ в возрасте не моложе 17 лет, при условии постоянного нахождения их под наблюдением мастера-инструктора.

3. Рабочие всех специальностей, назначенные для выполнения работ на высоте (1,3 м от земли и выше) без подмостей, должны быть снабжены предохранительными поясами и обувью с нескользящей подошвой.

4. Предохранительные пояса должны иметь маркировку и через каждые шесть месяцев испытываться. На внутренней поверхности каждого пояса должно быть клеймо с наименованием даты испытания, номера пояса.

Пользоваться не испытанными поясами запрещается.

В случае, если предохранительный пояс через некоторое время после его испытания получил повреждение по основному сечению (частичный порез, прокол, прожог) или в карабине (насечки, смятое, трещины), его следует сдать в кладовую и взамен получить полноценный пояс.

5. Перед началом работ на высоте бригадир или мастер должны ознакомить работающих с характером предстоящей работы, с состоянием рабочего места и подходов к нему, а также указать приемы пользования предохранительными приспособлениями при выполнении данного задания.

6. Для переноски и хранения инструментов, крепежных и других мелких деталей рабочие должны снабжаться индивидуальными ящиками или сумками.

При работе на высоте на подмостях крепежные детали и инструмент необходимо укладывать в переносный ящик, а при работе без подмостей - в сумку, надетую через плечо.

7. Подача труб, деталей и инструмента на высоту, а также спуск их должны производиться при помощи прочной веревки с оттяжкой. Конец оттяжки должен находиться в руках у стоящего внизу рабочего, который удерживает поднимаемый (или опускаемый) груз от раскачивания.

Сбрасывать детали и инструмент с высоты запрещается.

8. Производить какие-либо изменения в конструкциях при работе на высоте путем удаления отдельных деталей, вырезки узлов, полок, растяжек, уголков запрещается.

9. При работе на высоте с люлек рабочие должны привязываться предохранительными поясами к прочным узлам металлоконструкций по указанию мастера или производителя работ или к местам, указанным в ППР.

10. Все работы на высоте, относящиеся к разряду особо опасных несложных, должны производиться только после выдачи бригаде наряда на особо опасные работы и выдачи и ознакомления всей бригады с ППР.

11. Рабочие подмости, переходы леса, лестницы должны быть проверены мастером или производителем работ.

12. Запрещается самовольно разбирать подмости и ограждения, перелезать через ограждения, садиться и облокачиваться на них, упираться в ограждения при выполнении работы.

13. При пользовании подвесными лестницами необходимо следить за надежностью их подвески и исправностью. Подвесные лестницы должны быть неподвижно закреплены в обоих концах, на подвесной лестнице одновременно может находиться не более двух человек.

14. При производстве газосварочных и сварочных работ на высоте с помощью лесов необходимо заранее предусмотреть противопожарные средства (огнетушители, песок, воду).

15. Все места, где проводятся работы на высоте, а также проходы, проезды, лестницы должны быть хорошо освещены, если освещение недостаточно, необходимо устраивать дополнительное освещение.

16. Верхолаз обязан работать в выданной ему одежде. Костюм верхолаза должен быть тщательно заправлен, не иметь свисающих пол и концов.

17. Запрещается работать неисправным инструментом. Верхолаз должен пользоваться монтажным ключом с удлиненной рукояткой, губки ключа не должны быть сбиты.

Кувалда должна иметь исправный, несбитый боек и быть прочно насажана на рукоятку из твердых древесных пород.

18. При производстве работ одновременно в нескольких ярусах следует оградить участок монтажных работ от остальных работ временными сплошными дощатыми перекрытиями, или натянутыми металлическими сетками, чтобы предохранить работающих внизу от поражения падающими инструментами, метизами и др. мелкими деталями

19. Запрещается прикреплять блоки и полиспасты для подъема конструкций к ранее установленным конструкциям без указания на то проекта организации работ или без специального разрешения мастера в каждом отдельном случае.

20 Элементы, не обладающие достаточной жесткостью, следует до подъема усилить путем установки дополнительных связей, распорок, креплений.

21. Запрещается расстроповка установленных элементов до надежного закрепления их, включая увязку расчалок.

22. Работать надлежит только исправным тросом. Необходимо предохранить трос от действия острых режущих граней и от пересечения с электропроводами, так как при соприкосновении с проводами трос может быть пережжен током короткого замыкания.

23. Запрещается верхолазу находиться в непосредственной близости от элемента, а также около места его крепления в момент подъема элемента.

24. Участок площадки, находящийся под поднимаемым грузом и под рабочим местом верхолаза, должен быть закрыт от доступа людей.

25. В случае производства запасовок и распасовок полиспастов на высоте должны быть приняты меры против самопроизвольного угона троса.

26. При ветре силой более 6 баллов и при гололедице верхолазные работа прекращаются.

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________