Техническое задание

# на выполнение работ ремонту щебеночного покрытия в д. Зимитицы Волосовского района Ленинградской области

# 1. Описание работ:  Подрядчик должен выполнить работы по ремонту щебеночного покрытия в д. Зимитицы Волосовского района Ленинградской области  в соответствии с настоящим техническим заданием, на условиях и в сроки, установленные в муниципальном контракте.

2. Объем работ:

Ведомость площадей ремонтируемых участков

| Район | Дорога | Площадь участков автомобильной дороги, м2 |
| --- | --- | --- |
| Волосовский | Щебеночное покрытие в д. Зимитицы Волосовского района Ленинградской области | 2 345 |
| ВСЕГО | 2 345 |

| Ведомость работ и основных материалов (дефектная ведомость) |
| --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| Раздел 1. Ремонт щебеночного покрытия в д. Зимитицы Волосовского района Ленинградской области |
| 1 | Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 0,65 (05-1)м3, группа грунтов 2 | м3 | 67 |
| 2 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 1 км | т | 110,55 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка -песок природный для строительных работ мелкий | м3 м3 | 301,824 332,0055 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня -щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм | м3 м3 | 351,8 443,268 |

3. Сроки выполнения работ: С даты заключения контракта до 01.08.2018г.

4. Общие требования к работам:

Все работы должны выполняться в соответствии с локальной сметой, приложением к техническому заданию, контрактом и графиком выполнения работ, согласованным с заказчиком при заключении контракта. Работы выполнять качественно, в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации;

- Подрядчик обеспечивает надлежащее санитарное состояние территории производства работ и несет ответственность за ненадлежащее состояние территории;

- Подрядчик обеспечивает сохранность и восстановление за счет собственных средств, поврежденных в процессе производства работ элементов дорожного полотна, дорожных знаков;

- Работа персонала осуществляется только в единой форме одежды;

- В случае наличия замечаний, Подрядчик обязуется устранить их за счет собственных средств.

Весь объём работ выполняется из материалов Подрядчика, силами и средствами Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, возникших по его вине, в период проведения ремонтных работ.

5. Требования к безопасности работ: работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

СП-12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве».

# 6. Требования к результатам работ: результатом работ должен являться отремонтированное щебеночное покрытие в д. Зимитицы  Волосовского района Ленинградской области , площадью 162,8 кв. м и принятый Заказчиком.