СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ В ИНТЕРЬЕРАХ ЗДАНИЙ

Отделочные работы

МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ В ИНТЕРЬЕРАХ ЗДАНИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), акт освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве облицовки; | Визуальный |  |
|  | - выноску на стены и колонны проектных отметок монтируемого чистого потолка; | Измерительный |  |
|  | - сортировку (форму и размеры плит) и обрезку плит; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - подготовку деталей рабочего каркаса; | Визуальный |  |
|  | - установку и закрепление элементов каркаса; | То же |  |
|  | - выполнение работ по антикоррозионной защите металлических элементов каркаса и обработке антисептическими составами деревянных элементов каркаса | " |  |
| Установка плит | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - плотность примыкания плит друг к другу, ширину швов; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - надежность крепления плит к элементам каркаса; | Визуальный |  |
|  | - ровность поверхности подвесного потолка; | Визуальный, измерительный, не менее 5 измерений на 50- 70 мповерхности |  |
|  | - однородность рисунка подвесного потолка; | Визуальный |  |
|  | - соблюдение требований проекта и качество примыкания плит к элементам вентиляционных решеток, светильникам (отсутствие сколов, щелей в местах примыкания) | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - надежность крепления плит к каркасу; | Технический осмотр |  |
|  | - ровность поверхности подвесного потолка по всей площади; | Измерительный, визуальный, не менее 5 измерений на 50- 70 мповерхности |  |
|  | - однородность рисунка поверхности потолка; | Визуальный |  |
|  | - качество выполнения примыкания плит к вентиляционным решеткам, светильникам; | То же |  |
|  | - прямолинейность и ширину швов, величину уступов | Визуальный, измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень гибкий водяной, рейка двухметровая, шнур разметочный. |
| Операционный контроль осуществляют, мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 п.3.65, табл.14, 15

Допускаемые отклонения:

- величины уступов между плитами и панелями, а также рейками подвесных потолков - 2 мм;

- плоскости всего поля отделки по диагонали и горизонтали (от проектной):

- на 1 м длины - 1,5 мм;

- на всю поверхность - не более 7 мм.

Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов).

Швы должны быть равномерными и строго прямолинейными. Плоскость облицованной поверхности должна быть ровной, без провесов в стыках.

Не допускаются:

- трещины, воздушные пузыри, царапины, пятна на поверхности облицовки.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.3.63-3.64, табл.15

Устройство подвесных потолков необходимо производить после монтажа и крепления всех элементов каркаса (в соответствии с проектом), проверки горизонтальности его плоскости и соответствия отметкам.

Монтаж плит и элементов подвесного потолка следует производить после разметки поверхности и начинать от угла облицовываемой поверхности.

Крепежные детали и расстояние между ними, а также материал и рисунок должны соответствовать проекту.