НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Reliability of structures. Terms and definitions

(ISO 8930:1987,

General principles on reliability

for structures - List of equivalent terms,

IDT)

ГОСТ Р ИСО 8930-2016

ОКС 91.040.01

Дата введения

1 июля 2017 года

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство"), Центральным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко) на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 международного стандарта, который выполнен "Российским научно-исследовательским центром информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 1998-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 8930:1987 "Общие принципы надежности конструкций - Список эквивалентных терминов" (ISO 8930:1987 "General principles on reliability for structures - List of equivalent terms", IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

## Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области надежности строительных конструкций.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в термине (см. раздел "Термины", приложение А) означает, что в него включены два термина, имеющие общие терминоэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк (см. приложение А).

Настоящий стандарт рекомендуется применять совместно с ГОСТ Р ИСО 2394.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает эквивалентность основных терминов, применяемых в области надежности конструкций.

В приложении А приведены определения терминов, включенных в настоящий стандарт, а также даны указания по применению этих терминов и соответствующие обозначения и индексы.

Определения данных терминов рассмотрены подробно в ИСО 2394.

Приведен также алфавитный указатель терминов на русском языке.

В случае необходимости перечень терминов-эквивалентов на русском языке будет опубликован в качестве дополнения к настоящему стандарту.

## 2. Нормативные ссылки

ISO 2394, General principles on reliability for structures (Конструкции строительные. Основные принципы надежности).

## 3. Термины

1 Общие термины:

1.1 надежность;

1.2 безопасность; безопасность конструкции;

1.3 пригодность к нормальной эксплуатации;

1.4 долговечность;

1.5 детерминистический метод;

1.6 вероятностный метод;

1.7 метод допускаемых напряжений;

1.8 метод предельных состояний;

1.9 предельные состояния;

1.10 предельные состояния первой группы;

1.11 предельные состояния второй группы;

1.12 метод частных коэффициентов

2 Расчетные ситуации и нагружения:

2.1 расчетная ситуация;

2.2 установившаяся ситуация;

2.3 переходная ситуация;

2.4 аварийная ситуация;

2.5 параметры приложения нагрузки;

2.6 нагружение

3 Воздействия:

3.1 воздействие;

3.2 прямое воздействие;

3.3 косвенное воздействие;

3.4 постоянное воздействие;

3.5 временное воздействие;

3.6 аварийное воздействие;

3.7 фиксированное воздействие;

3.8 свободное воздействие;

3.9 статическое воздействие;

3.10 динамическое воздействие;

3.11 длительные воздействия;

3.12 кратковременные воздействия;

3.13 кратковременное воздействие [или значение] (по отношению к...);

3.14 продолжительное воздействие [или значение] (по отношению к...);

3.15 кратковременное значение;

3.16 длительное значение;

3.17 установившееся значение;

3.18 собственный вес;

3.19 эксплуатационная нагрузка;

3.20 монтажная нагрузка

4 Нормативные значения воздействий:

4.1 репрезентативные значения;

4.2 характеристическое значение;

4.3 условный период;

4.4 номинальное значение;

4.5 эксплуатационное значение;

4.6 значения, используемые в сочетании;

4.7 пониженные значения;

4.8 длительные значения;

4.9 расчетные значения

5 Сочетания воздействий:

5.1 сочетание воздействий;

5.2 сочетание (воздействий) для проверки предельных состояний первой группы;

5.3 основное сочетание;

5.4 особое сочетание;

5.5 сочетание (воздействий) для проверки предельных состояний второй группы;

5.6 редко встречающееся сочетание;

5.7 часто встречающееся сочетание;

5.8 длительное сочетание

6 Значения свойств материалов:

6.1 характеристическое значение (, характеризующей свойство материала);

6.2 нормативная прочность;

6.3 требуемая прочность;

6.4 номинальная прочность;

6.5 прочность, полученная наблюдением [измеренная];

6.6 расчетное значение (, характеризующей свойство материала)

7 Эффекты воздействий и сопротивления:

7.1 частный коэффициент надежности;

7.2 эффект воздействия;

7.3 силовое воздействие;

7.4 расчетное значение силового воздействия;

7.5 сопротивление;

7.6 расчетное значение сопротивления.

## Алфавитный указатель терминов на русском языке

| Б |  |
| --- | --- |
| безопасность .................................................................................... | 1.2 |
| безопасность конструкции .............................................................. | 1.2 |
| В |  |
| вес собственный .............................................................................. | 3.18 |
| воздействие ...................................................................................... | 3.1 |
| воздействие аварийное .................................................................... | 3.6 |
| воздействие временное .................................................................... | 3.5 |
| воздействие динамическое .............................................................. | 3.10 |
| воздействие косвенное .................................................................... | 3.3 |
| воздействие кратковременное (по отношению к...) ........................ | 3.13 |
| воздействие постоянное ................................................................... | 3.4 |
| воздействие продолжительное (по отношению к...) ........................ | 3.14 |
| воздействие прямое .......................................................................... | 3.2 |
| воздействие свободное .................................................................... | 3.8 |
| воздействие силовое ......................................................................... | 7.3 |
| воздействие статическое .................................................................. | 3.9 |
| воздействие фиксированное ............................................................. | 3.7 |
| воздействия длительные ................................................................... | 3.11 |
| воздействия кратковременные .......................................................... | 3.12 |
| Д |  |
| долговечность .................................................................................... | 1.4 |
| З |  |
| значение длительное .......................................................................... | 3.16 |
| значение кратковременное ................................................................ | 3.15 |
| значение кратковременное (по отношению к...) ............................... | 3.13 |
| значение номинальное ....................................................................... | 4.4 |
| значение продолжительное (по отношению к...) ............................... | 3.14 |
| значение расчетное (величины, характеризующей свойство материала) ........................................................................................... | 6.6 |
| значение расчетное силового воздействия ....................................... | 7.4 |
| значение расчетное сопротивления .................................................. | 7.6 |
| значение установившееся .................................................................. | 3.17 |
| значение характеристическое ............................................................ | 4.2 |
| значение характеристическое (величины, характеризующей свойство материала) .......................................................................................... | 6.1 |
| значение эксплуатационное ............................................................... | 4.5 |
| значения длительные ......................................................................... | 4.8 |
| значения, используемые в сочетании ............................................... | 4.6 |
| значения пониженные ....................................................................... | 4.7 |
| значения расчетные ........................................................................... | 4.9 |
| значения репрезентативные ............................................................... | 4.1 |
| К |  |
| коэффициент надежности частный .................................................... | 7.1 |
| М |  |
| метод вероятностный ........................................................................ | 1.6 |
| метод детерминистический ............................................................... | 1.5 |
| метод допускаемых напряжений ....................................................... | 1.7 |
| метод предельных состояний ............................................................ | 1.8 |
| метод частных коэффициентов .......................................................... | 1.12 |
| Н |  |
| нагружение ......................................................................................... | 2.6 |
| нагрузка монтажная ........................................................................... | 3.20 |
| нагрузка эксплуатационная ................................................................ | 3.19 |
| надежность ......................................................................................... | 1.1 |
| П |  |
| параметры приложения нагрузки ...................................................... | 2.5 |
| период условный ............................................................................... | 4.3 |
| пригодность к нормальной эксплуатации ......................................... | 1.3 |
| прочность измеренная ....................................................................... | 6.5 |
| прочность номинальная .................................................................... | 6.4 |
| прочность нормативная .................................................................... | 6.2 |
| прочность, полученная наблюдением ............................................... | 6.5 |
| прочность требуемая ......................................................................... | 6.3 |
| С |  |
| ситуация аварийная ............................................................................ | 2.4 |
| ситуация переходная .......................................................................... | 2.3 |
| ситуация расчетная ............................................................................ | 2.1 |
| ситуация установившаяся .................................................................. | 2.2 |
| сопротивление ................................................................................... | 7.5 |
| состояния предельные ....................................................................... | 1.9 |
| состояния предельные второй группы ............................................. | 1.11 |
| состояния предельные первой группы ............................................. | 1.10 |
| сочетание воздействий ...................................................................... | 5.1 |
| сочетание длительное ........................................................................ | 5.8 |
| сочетание (воздействий) для проверки предельных состояний второй группы ............................................................................................... | 5.5 |
| сочетание (воздействий) для проверки предельных состояний первой группы ............................................................................................... | 5.2 |
| сочетание основное ........................................................................... | 5.3 |
| сочетание особое ............................................................................... | 5.4 |
| сочетание, редко встречающееся ...................................................... | 5.6 |
| сочетание, часто встречающееся ....................................................... | 5.7 |
| Э |  |
| эффект воздействия ........................................................................... | 7.2 |

# Приложение А

(обязательное)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Настоящее приложение содержит краткие определения терминов, указанных в основной части настоящего стандарта, и соответствующие комментарии. Для более подробной информации по данным определениям см. ИСО 2394.

Таблица А.1

| N | Термин | Определение и комментарий | Обозначение | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Надежность | "Надежность" охватывает безопасность, пригодность к нормальной эксплуатации и долговечность конструкции |  |  |
| 1.2 | Безопасность; безопасность конструкции | До настоящего времени данный термин обычно использовался в смысле надежности. В узком смысле он означает способность конструкции сопротивляться всем воздействиям, а также определенным указанным стихийным явлениям, которым конструкции придется противостоять при возведении и предполагаемом использовании (связано с предельным состоянием первой группы) |  |  |
| 1.3 | Пригодность к нормальной эксплуатации | Способность конструкции и конструктивных элементов к нормальному функционированию при обычном использовании (связано с предельным состоянием второй группы) |  |  |
| 1.4 | Долговечность | Способность конструкции и конструктивных элементов поддерживать нормальное функционирование с течением времени |  |  |
| 1.5 | Детерминистический метод | Метод расчетов, при котором базовые переменные трактуются как неслучайные |  |  |
| 1.6 | Вероятностный метод | Метод расчетов, при котором базовые переменные трактуются как случайные |  |  |
| 1.7 | Метод допускаемых напряжений | Метод расчетов, при котором напряжения, возникающие при ожидаемых максимальных нагрузках, сравниваются с долей сопротивления материалов |  |  |
| 1.8 | Метод предельных состояний | Метод расчетов, при котором делается попытка не допустить достижение конструкцией определенных предельных состояний. Метод допускаемых напряжений также иногда применяют с той же целью |  |  |
| 1.9 | Предельные состояния | Состояния, за пределами которых конструкция больше не отвечает расчетным (эксплуатационным) требованиям |  |  |
| 1.10 | Предельные состояния первой группы | Предельные состояния, соответствующие максимальной несущей способности конструкции или части конструкции (связанной с безопасностью) |  |  |
| 1.11 | Предельные состояния второй группы | Предельные состояния, относящиеся к нормальной эксплуатации (часто связанные с назначением) |  |  |
| 1.12 | Метод частных коэффициентов | Метод расчетов, при котором учитываются погрешности и изменчивость, приписываемые базовым переменным посредством частных коэффициентов надежности (см. 7.1) |  |  |
| 2.1 | Расчетная ситуация | Ситуация конструкции за период времени, когда распределения (процессы обработки) всех данных о надежности рассматриваются как постоянные |  |  |
| 2.2 | Установившаяся ситуация | Ситуация с продолжительностью того же порядка, что и срок службы конструкции |  |  |
| 2.3 | Переходная ситуация | Ситуация с меньшей продолжительностью, чем срок службы конструкции, с высокой вероятностью возникновения. Пример - Ситуация при возведении; ситуация конструкции, подверженной нагрузкам, которые вызваны хранением материала при возведении, нормальной эксплуатации или ремонте |  |  |
| 2.4 | Аварийная ситуация | Ситуация (во время или после аварии), имеющая обычно небольшую продолжительность и низкую вероятность возникновения. Пример - Ситуация, связанная с пожаром, взрывом, ударом и т.д. |  |  |
| 2.5 | Параметры приложения нагрузки | Приложение нагрузок при расчете, для учета изменения положения свободного воздействия в пространстве (см. 3.8). Пример - Приложение транспортных нагрузок на мосту |  |  |
| 2.6 | Нагружение | Нагружение определяется фиксированным приложением каждого из свободных воздействий |  |  |
| 3.1 | Воздействие |  | Воздействие - это: - группа сосредоточенных или распределенных сил, воздействующих на конструкцию (прямые воздействия), или | F | f |
| 3.2 | Прямое воздействие |  |  |  | F |
| 3.3 | Косвенное воздействие |  |  |  | dir |
|  |  |  | - причина наложения или ограничения деформаций в конструкции (косвенные воздействия). Для обозначения каждого отдельного косвенного воздействия следует выбирать такие символы, как a, , и т.д. | a | ind |
|  |  | Термин "нагрузка" допускается использовать по существу в том же значении, что "воздействие". Он обычно используется для описания исключительно прямых воздействий. Термин "воздействие" также введен для охвата последствий, обусловленных эксплуатационными деформациями |  |  |
| 3.4 | Постоянное воздействие | Воздействие, которое, вероятно, будет действовать на протяжении всей данной расчетной ситуации, для которого изменение значения со временем незначительно в отношении среднего значения, или для которого изменение происходит всегда в одном направлении, пока воздействие не достигнет определенного предельного значения. Пример - Собственный вес, усилие предварительного напряжения | G, g | g G |
| 3.5 | Временное воздействие | Воздействие, которое, вероятно, не будет действовать на протяжении всей данной расчетной ситуации или для которого изменение значений со временем не монотонно и значительно в отношении среднего значения. Пример - Эксплуатационные нагрузки, действие ветра | Q, q | q Q var |
| 3.6 | Аварийное воздействие | Воздействие, возникновение которого со значимой величиной для данной конструкции маловероятно за рассматриваемый промежуток времени и которое является в большинстве случаев непродолжительным. Следует ожидать, что во многих случаях аварийное воздействие вызовет серьезные последствия, если не предпринять специальных мер. Пример - Удар, взрыв, пожар | A или Fа | a A ac |
| 3.7 | Фиксированное воздействие | Воздействие, имеющее распределение в пространстве по конструкции таким образом, что значение и направление воздействия определяются однозначно для конструкции в целом, если данное значение и данное направление определены в одной точке конструкции. Пример - Статическое давление воды |  |  |
| 3.8 | Свободное воздействие | Воздействие, которое может иметь любое распределение в пространстве по конструкции в ограниченных пределах (см. 2.5 и 2.6). Пример - Воздействие транспортных средств на мосту |  |  |
| 3.9 | Статическое воздействие | Воздействие, которое не приводит к существенному ускорению конструкции или ее элементов |  | st (stat) |
| 3.10 | Динамическое воздействие | Воздействие, которое вызывает существенные ускорения конструкции или ее элементов. Воздействие рассматривается как динамическое или статическое в зависимости от конструкции |  | dyn |
| 3.11 | Длительные воздействия |  | Термины, принятые для качественной классификации воздействий; например, в нагрузке на пол вес мебели представляет длительное воздействие, а вес людей представляет кратковременное воздействие |  |  |
| 3.12 | Кратковременные воздействия |  |  |  |  |
| 3.13 | Кратковременное воздействие [значение] (по отношению к...) |  | Например, по отношению к поведению материалов, зависящему от времени, такому как ползучесть или прочность бетона; эти выражения могут относиться ко всем нормативным значениям воздействия или только к некоторым из них; в первом случае они относятся к качественному свойству воздействия |  |  |
| 3.14 | Продолжительное воздействие [значение] (по отношению к...) |  |  |  |  |
| 3.15 | Кратковременное значение |  | Касается значений определенных воздействий (например, усадка, предварительное напряжение) или других свойств, относящихся к рабочим характеристикам конструкции (например, ползучесть, прочность бетона) за различные периоды |  |  |
| 3.16 | Длительное значение |  |  |  |  |
| 3.17 | Установившееся значение |  |  |  |  |
| 3.18 | Собственный вес | По причине двусмысленности следует избегать выражения "статическая нагрузка" | Go, go |  |
| 3.19 | Эксплуатационная нагрузка | По причине двусмысленности следует избегать выражения "временная нагрузка" | Qo, qo |  |
| 3.20 | Монтажная нагрузка | Нагрузка, прикладываемая к конструкции временно при возведении |  | sit |
| 4.1 | Репрезентативные значения | В различных целях различные значения могут приписываться каждому воздействию. Такие значения называются "репрезентативными значениями" | Frep или Fr | rep r |
| 4.2 | Характеристическое значение |  | Основное нормативное значение воздействия - его "характеристическое значение". В той мере, в которой это характеристическое значение может быть установлено на статистических основаниях, его выбирают таким образом, чтобы оно соответствовало заданной вероятности не быть превышенным в неблагоприятную сторону в течение "условного периода", учитывая намеченную долговечность конструкции и продолжительность расчетной ситуации | Fk | k |
| 4.3 | Условный период |  |  |  |  |
| 4.4 | Номинальное значение | Значение, установленное на нестатистических основаниях, например, опытным путем или с учетом физических ограничений |  | nom |
| 4.5 | Эксплуатационное значение | Значение, отличное от характеристического значения, которое может быть использовано для некоторых предельных состояний второй группы | Qser | ser |
| 4.6 | Значения, используемые в сочетании | Значения, связанные с использованием сочетаний воздействий (см. 5.1), с учетом пониженной вероятности одновременного возникновения наиболее неблагоприятных значений нескольких независимых воздействий. Они могут быть выражены как определенная часть характеристического значения с использованием коэффициента |  |  |
| 4.7 | Пониженные значения | Значения, определяемые таким образом, что полный период, за который они будут превышены, является только небольшим отрезком условного периода, или таким образом, чтобы частота, с которой они превышаются, была ограничена. Они могут быть выражены как определенная часть характеристического значения с использованием коэффициента |  |  |
| 4.8 | Длительные значения | Значения, определяемые таким образом, что полный период, за который они будут превышены, является большим отрезком условного периода. Они могут быть выражены как определенная часть характеристического значения с использованием коэффициента |  |  |
| 4.9 | Расчетные значения | Значения, полученные умножением нормативных значений на частные коэффициенты . Если частный коэффициент разлагается на различные коэффициенты, в каждом случае необходимо установить коэффициент, который был принят во внимание. В определенных случаях расчетное значение получают применением добавочных или вычитаемых элементов | Frep | d |
| 5.1 | Сочетание воздействий | Группа расчетных значений (см. 4.9), используемая для проверки надежности конструкции для предельного состояния при одновременном влиянии различных воздействий |  |  |
| 5.2 | Сочетание (воздействий) для проверки предельных состояний первой группы | Сочетание воздействий, используемое для изучения предельного состояния первой группы (этот термин охватывает два следующих термина 5.3 и 5.4) |  |  |
| 5.3 | Основное сочетание | Сочетание постоянных воздействий и временных воздействий, используемое для изучения предельного состояния первой группы |  |  |
| 5.4 | Особое сочетание | - Сочетание постоянных воздействий, временных воздействий и одного особого воздействия, используемое для изучения предельного состояния первой группы. - Сочетание постоянных воздействий и временных воздействий, используемое для изучения конструкции в аварийной ситуации (например, возникающей при пожаре) |  |  |
| 5.5 | Сочетание (воздействий) для проверки предельных состояний второй группы | Сочетание воздействий, используемое для изучения предельного состояния второй группы (этот термин охватывает три следующие термина: 5.6, 5.7 и 5.8) |  |  |
| 5.6 | Редко встречающееся сочетание | Сочетание, рассматриваемое для предельных состояний второй группы, связанное с единичным происшествием, при котором изучаемый эффект получает определенное значение (это, как правило, предельные состояния, первое возникновение которых подвергает сомнению долговечность конструкции) |  |  |
| 5.7 | Часто встречающееся сочетание | Сочетание, рассматриваемое для предельных состояний второй группы, связанное с изучаемым эффектом, который получает определенное значение за небольшой отрезок условного периода или несколько раз (например, при деформациях, затрудняющих использование или портящих вид конструкции, при вибрациях, неприятных пользователям и т.д.). Предельные состояния по усталости должны подлежать специальным обоснованиям |  |  |
| 5.8 | Длительное сочетание | Сочетание, рассматриваемое для предельных состояний второй группы, связанное с воздействиями, которые получают определенное значение за продолжительный период (например, расчет ползучести) |  |  |
| 6.1 | Характеристическое значение (величины, характеризующей свойство материала) | Значение, которое с заданной вероятностью не будет достигнуто в гипотетической неограниченной серии испытаний. Символ f, который обычно выражает силу, может быть использован для выражения другого свойства материала | fk | k |
| 6.2 | Нормативная прочность | Характеристическое значение прочности | fk | k |
| 6.3 | Требуемая прочность | - | freq | req |
| 6.4 | Номинальная прочность | Определяет требуемое значение, соответствующее стандартному условию прочности | fnom | nom |
| 6.5 | Прочность, полученная наблюдением [измеренная] | - | fobs | obs |
| 6.6 | Расчетное значение (величины, характеризующей свойство материала) | Значение, полученное делением характеристического значения на коэффициент . Если коэффициент разлагается на различные коэффициенты, в каждом случае необходимо установить коэффициент, который был принят во внимание. В определенных случаях расчетное значение получается применением добавочных или вычитаемых элементов |  | d |
| 7.1 | Частный коэффициент надежности | Данный термин описывает все коэффициенты , в основном: |  |  |
|  |  | - - коэффициенты, которые применяются к воздействиям и значения которых отражают неопределенности воздействий; |  |  |
|  |  | - - коэффициенты, которые применяются к материалам и значения которых отражают неопределенности свойств материалов |  |  |
| 7.2 | Эффект воздействия | Данный термин охватывает все типы эффектов, связанных с воздействиями, в частности силовой эффект воздействия, напряжения, деформации, раскрытие трещин и т.д. |  |  |
| 7.3 | Силовое воздействие | Силовые воздействия - это воздействия на конструктивные элементы: моменты внутренних сил и внутренние усилия (M, N, V, T и т.д.) | S | s S |
| 7.4 | Расчетное значение силового воздействия | Данный термин описывает силовое воздействие, включая применение соответствующих частных коэффициентов надежности | Sd | d |
| 7.5 | Сопротивление | Термин может быть применен к любому критерию, связанному с любым предельным состоянием (во французском языке слово , которое влечет опасность двусмысленности, может быть использовано только с применением всех мер предосторожности) | R | R |
| 7.6 | Расчетное значение сопротивления | Данный термин описывает сопротивление, включая применение соответствующих частных коэффициентов (в данном случае также применить комментарий для 7.5, принимая во внимание использование слова во французском языке) | Rd | d |

# Приложение ДА

(справочное)

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 2394:1998 | IDT | ГОСТ Р ИСО 2394-2016 "Конструкции строительные. Основные принципы надежности" |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение соответствия стандарта: - IDT - идентичный стандарт. |