СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ И АРМАТУРЫ К НИМ

Технические требования

ГОСТ 15167-93* Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.

ТУ 4960-002-3794-98, ТУ 4960-002-00288001-2000, ТУ 4960-002-00288018-98 Изделия санитарные керамические.

ТУ 4969-026-00288030-99 Комплект изделий санитарных керамических "Альфа".

ТУ 4970-020-00284581-96 Изделия санитарно-технические из искусственного мрамора (полимербетона).

ТУ 4944-043-00284581-98 Умывальник и мойка из искусственного мрамора (полимербетона).

ТУ 4943-002-23076460-95 Умывальники с пьедесталом из полимербетона.

ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия.

ТУ 4952-001-44285587-98, ТУ 4952-001-50923218-2000 Арматура санитарно-техническая водосливная пластмассовая.

ТУ 4952-027-00284581-97 Сифон бутылочный пластмассовый с унифицированным выпуском для умывальников и моек.

ТУ 4952-028-00284581-97 Сифон бутылочный из непластифицированного поливинилхлорида с унифицированным выпуском для умывальников и моек.

ТУ 4952-385-00284581-98 Сифон трубный пластмассовый унифицированный для умывальников, моек и раковин.

ТУ 4835-001-00287987-99 Сифон гофрированный пластмассовый для умывальников и моек.

ТУ 4951-006-00288471-95 Сифон бутылочный латунный с выпуском и вертикальным отводом для умывальников.

ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная.

ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры.

ТУ 21-26-419-90 Подводка гибкая полиэтиленовая.

ТУ 400-28-169-85 Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре.

ГОСТ 1153-76* Кронштейны для умывальников и моек. Технические условия.

ТУ 67-07-01-94 Кронштейны чугунные для умывальников.

... Стандарты и технические условия на умывальники, санитарно-техническую водосливную и водоразборную арматуру, кронштейны и подводки, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

Установка умывальников, водосливной и водоразборной арматуры к ним должна производиться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые работы по монтажу санитарно-технических кабин, акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку умывальников и арматуры; - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность умывальников, кронштейнов и арматуры; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на умывальниках, кронштейнах и арматуре. | Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под монтаж умывальников и арматуры |
| Установка умывальников и арматуры | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа умывальников, водосливной и водоразборной арматуры; - установку кронштейнов и умывальников в проектное положение; надежность их крепления; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков канализационных труб, сифонов, уплотнение резьбовых соединений смесителя с подводками. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: |  |
|  | - соответствие фактического положения установленных умывальника и смесителя требованиям проекта и нормативных документов; надежность их крепления; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; |  |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Акт испытаний Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 м, включающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, монтаж санитарно-технических кабин;

- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка кронштейнов под умывальники;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка умывальников;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Монтажу умывальников и арматуры к ним должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку умывальников и арматуры к ним на соответствие их требованиям нормативной документации.

Входной контроль умывальников и арматуры к ним должен производиться в соответствии с требованиямиСОКК "Входной контроль качества санитарных керамических изделий", "Входной контроль качества санитарно-технической водосливной арматуры", "Входной контроль качества санитарно-технической водоразборной арматуры", требованиями документов системы качества, действующими на предприятии.

Подводки к умывальникам и водоразборной арматуре должны прокладываться в соответствии с требованиями СОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и "Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

Расстояние между центрами патрубков холодной и горячей воды должны быть равны 100 или 150 мм в зависимости от расстояния между центрами штуцеров устанавливаемых настенных смесителей. Патрубки для присоединения настенных смесителей к сетям холодной и горячей воды должны иметь эксцентриситет не менее 3 мм.

Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать для туалетных кранов и смесителей от бортов умывальников - на 200±20.

Высота установки смесителей локтевых для хирургических умывальников от уровня чистого пола, мм - 1100±20; смесителей общих для ванн и умывальников - 1100±20.

Для умывальников с настольной арматурой высота установки кранов определяется конструкцией прибора.

Высота установки умывальников от уровня чистого пола, мм (до верха борта):

в жилых, общественных и промышленных зданиях - 800 (при установке общего смесителя для умывальника и ванны высота установки умывальника 850 мм до верха борта);

в школах - 700;

в детских садах и яслях - 400500.

Допускаемые отклонения высоты установки умывальников для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов ±5 мм.

В бытовых помещениях общественных и промышленных зданий установку группы умывальников следует предусматривать на общей подставке.

Для группы умывальников (не более 6 шт.), устанавливаемых в одном помещении, допускается устанавливать один общий сифон с ревизией диаметром 50 мм.

Не допускается присоединять два умывальника, расположенных с двух сторон общей стены разных помещений к одному сифону.

Расстояние от умывальников до других санитарных приборов и строительных конструкций должно быть не менее, мм:

- между осями умывальников при групповой их установке - 650;

- от боковой стороны умывальника до стены - 150 в бытовых помещениях и 50 в жилых домах (при длине умывальника 650 мм);

- от передней стенки умывальника до стены - 800;

- то же, при групповой установке умывальников - 1250;

- между двумя рядами умывальников - 2000;

- между боковой стороной умывальника и осью клозетной чаши унитаза - 400.

Монтаж умывальников осуществляется в следующей последовательности:

- разметка по шаблону мест установки средств крепления умывальника или мест отверстий для установки кронштейнов;

- крепление планки или сверление отверстий под кронштейны;

- установка кронштейнов и выверка их по уровню (не допускается крепление кронштейнов с помощью деревянных пробок);

- установка умывальника с предварительно установленным на нем центральным смесителем (смесителем с одной рукояткой или смесителем с нижней камерой смешения) или без смесителя (в соответствии с требованиями проекта) на кронштейнах и выверка его;

- установка выпуска умывальника;

- присоединение сифона;

- присоединение умывальника к канализации и заделка монтажного стыка;

- присоединение подводок горячего и холодного водоснабжения к предварительно установленному на умывальник смесителю или установка настенного смесителя.

Стыки чугунных канализационных труб на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента или расплавленной и нагретой до температуры 130-135 °С серой с добавлением 10% обогащенного каолина по ГОСТ 19608-84* или ГОСТ 19607-74*.

Гладкие концы труб из ПВД, ПНД, ПП и ПВХ с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба должна быть очищена растворителем, покрыта клеем и обсыпана песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП должна быть оплавлена, после чего также покрыта песком.

Пластмассовые отводные трубы наружным диаметром 40 мм от сифонов умывальников к сети внутренней канализации диаметром 50 мм следует присоединять с помощью перехода 50x40 мм или переходной резиновой детали.

Резьбовые соединения водоразборной арматуры должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 105 °С включительно следует применить ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе.

Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

Для резьбовых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.

Для присоединения подводок горячего и холодного водоснабжения к смесителю могут использоваться гибкие подключения: полиэтиленовые и латунные.

Установка умывальников по серии 4.900-10 В.4

| Установка умывальника с бутылочным сифоном и смесителем | Установка умывальника с сифоном-ревизией и водоразборным краном |
| --- | --- |
| Спецификация: 1. Умывальник прямоугольный со спинкой, третьей величины, фарфоровый - УмПр3СФ по ГОСТ 30493-96 2. Смеситель для умывальника с нижней камерой смешения - См-УмДРБА по ГОСТ 25809-96 3. Сифон пластмассовый бутылочный СБУ (или СТУ чугунный, латунный) по ГОСТ 23289-94 Умывальники 1-ой и 2-ой величины устанавливаются аналогично | Спецификация: 1. Умывальник прямоугольный со спинкой, третьей величины, фарфоровый - УмПр3СФ по ГОСТ 30493-96 2. Кран водоразборный набортный КрЦБА по ГОСТ 25809-96 3. Сифон-ревизия двухоборотый (или бутылочный СБУ или СТУ) |

Установка шести умывальников с туалетными кранами и общим трубным сифоном

На данном рисунке показана установка умывальников 3-й величины.

Умывальники 1 и 2-й величины устанавливаются аналогично.

Установка шести умывальников с бутылочными сифонами и смесителями

На данном рисунке показана установка умывальников 3-й величины.

Умывальники 1 и 2-й величины устанавливаются аналогично.