СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ)

Отделочные работы

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ)

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документов о качестве материалов; | Визуальный |  |
|  | - наличие на переплетах слоя шпатлевки, окраски за 1 раз; | То же |  |
|  | - отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида стекла (сколы, щербины, повреждения кромок, углов и т. д.); | Визуальный, измерительный |  |
|  | - чистоту и ровность поверхности фальцев, которые должны быть очищены, проолифены и просушены; | Визуальный |  |
|  | - внешний вид и вязкость замазки; | То же |  |
|  | - комплектность и состояние требуемого инструмента и приспособлений | " |  |
| Остекление | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - точность установки и крепления стекла; | Визуальный |  |
|  | - отсутствие разрывов в укладываемой замазке и полноту заполнения фальцев замазкой | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - чистоту поверхности стекла, отсутствие трещин, выколов, несмываемых пятен; | Визуальный |  |
|  | - полноту заполнения и ровность уложенной замазки, отсутствие в ней трещин, разрывов, шероховатостей; | То же |  |
|  | - плотность прилегания штапиков, надежность их крепления | " |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: стальной метр. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 пп.3.46, 3.47, табл.15

Замазка после образования на поверхности твердой пленки не должна иметь трещины, отставать от поверхности стекла и фальца.

Обрез замазки в месте соприкосновения со стеклом должен быть ровным и параллельным кромке фальца, без выступающих крепежных приборов.

Наружные фаски штапиков должны плотно прилегать к внешней грани фальцев, не выступая за их пределы и не образуя впадин.

Штапики, установленные на стекольной замазке, должны быть прочно соединены между собой и с фальцем переплета.

Резиновые прокладки, применяемые для остекления, должны быть плотно защемлены стеклом и плотно прилегать к поверхности фальца, стекла и штапиков, не выступать над гранью штапика, не иметь трещин и разрывов.

Резиновые профили при применении любых крепежных приборов должны быть плотно пригнаны к стеклу и пазу фальца, крепежные приборы должны соответствовать проектным и быть плотно запасованными в пазах фальца.

Стекло должно перекрывать фальцы переплетов не более чем на 3/4 ширины.

Не допускаются:

- стыкование стекол, а также установка стекол с дефектами (трещины, выколы более 10 мм, несмывающиеся пятна, инородные включения) при остеклении жилых домов и объектов культурно-бытового назначения;

- следы замазки, раствора, краски и т.п. на поверхности стекол.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ Р 54170-2010. Стекло листовое бесцветное. Технические условия.

Стекло должно поступать на строительную площадку нарезанным по размерам согласно заказным спецификациям, комплектно с уплотнителями, герметиками и крепежными материалами. Мерное стекло должно быть скомплектовано по группам однотипных помещений.

Раскроенное стекло по геометрическим размерам должно отвечать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Отклонения размеров по длине и ширине листов при длине, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1000 | св. 1000 |
| 2,0 | 5001600 | 400800 | ±2,0 | ±2,5 |
| 2,5 | 6001800 | 4001200 | ±2,0 | ±2,5 |
| 3,0 | 6002200 | 4001300 | ±2,0 | ±2,5 |
| 4,0 | 6002500 | 4001600 | ±3,0 | ±3,0 |
| 5,0 | 6002500 | 4001600 | ±3,0 | ±3,0 |
| 6,0 | 6002500 | 4001600 | ±3,0 | ±3,0 |

Отклонения размеров по длине и ширине для листов стекла, поставляемого в заводском ассортименте, - ±10 мм.

Листы стекла должны иметь прямоугольную форму. Разность длин диагоналей листов стекла не должна превышать значения, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Толщина, мм | Разность длин диагоналей листов стекла при длине, мм |
| --- | --- |
|  | до 1000 | св. 1000 |
| 2,0; 2,5; 3,0 и 4,0 | 5 | 7 |
| 5,0 и 6,0 | 7 | 8 |

Листы стекла должны иметь ровные кромки и целые углы. Сколы и щербины в кромках листа не допускаются длиной (считая от края к центру листа) более 3 мм.

Листы стекла должны храниться в ящиках или распакованными в сухих закрытых помещениях, установленными на пирамиды или стеллажи на резиновые, войлочные или деревянные прокладки в наклонном положении, с углом наклона к вертикали 10-15°.

Замазку следует хранить в закрытой таре (упаковке) при положительной температуре, предохраняя от высыхания и попадания прямых солнечных лучей.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.3.44-3.46, 3.48

Стекольные работы должны выполняться при положительной температуре окружающей среды. Остекление при отрицательной температуре воздуха допускается только в случае невозможности снятия переплетов, при применении замазки, подогретой не ниже чем до 20 °С.

При остеклении металлических и железобетонных переплетов металлические штапики необходимо устанавливать после укладки в фальц резиновых прокладок.

Крепление стекол в деревянных переплетах должно выполняться при помощи штапиков или шпилек с заполнением фальцев переплета замазкой. Замазка должна наноситься равномерным сплошным слоем, без разрывов, до полного уплотнения фальца переплета.

Крепление увиолевого, матового, матовоузорчатого, армированного и цветного стекла, а также закаленного в оконных и дверных проемах, должно выполняться таким же способом, как и листового, в зависимости от материала переплета.