| Утверждаю Глава Александрово-Гайского муниципального района ____________________ (подпись) С.А. Федечкин (Фамилия И.О.) «___» _______________2018г. Техническое задание на выполнение работ по ремонту защитной противопаводковой дамбы на 240м юго-восточнее ул.Садовая с.Александров-Гай |
| --- |
| Заказчик: Администраци Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области |
| Источник финансирования: Областной бюджет |
| Место выполнения работ: Саратовская область, Александрово-Гайский муниципальный район с.Александров-Гай, 240м юго-восточнее ул.Садовая |
| Срок (период) выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 15 июля 2018г. Работы могут быть выполнены досрочно. |
| Ведомость объемов работ |
| № п/п | Наименование видов работ | Единицы измерения | Количество |
| 1 | Просадка земляного полотна | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,063 |
| 2 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместительностью 1,6 (1,25-1,6)м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1,086 |
| 3 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 1737,6 |
| 4 |  | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20м, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1,086 |
| 5 |  | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см | 1000 м3 | 1,086 |
| 6 |  | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 (К-6) проходов | 1000 м3 | 1,086 |

Условия выполнения работ:

Подрядчик должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с Техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений в указанные объемы и виды работ.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.