СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА КИРПИЧНУЮ СТЕНУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МНОГОПУСТОТНЫМ ПЛИТАМ

ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.

ГОСТ 28013-98* Растворы строительные. Общие технические условия.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

Входной контроль качества железобетонных многопустотных плит перекрытий должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85* и технологической документации системы контроля качества строительно-монтажных работ в предприятии.

ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия

Стандарт распространяется на железобетонные многопустотные плиты, изготовляемые из тяжелого, легкого и плотного силикатного бетонов и предназначаемые для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения.

Плиты применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей плит и дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе этих конструкций.

Плиты подразделяют на типы:

1ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

1ПКТ - то же, для опирания по трем сторонам;

1ПКК - то же, для опирания по четырем сторонам;

2ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

2ПКТ - то же, для опирания по трем сторонам;

2ПКК - то же, для опирания по четырем сторонам;

3ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

3ПКТ - то же, для опирания по трем сторонам;

3ПКК - то же, для опирания по четырем сторонам;

4ПК - толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;

5ПК - толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

6ПК - толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

7П - толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;

ПГ - толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;

ПБ - толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.

Плиты типов 1ПК, 1ПКТ, 1ПКК, 2ПК, 2ПКТ, 2ПКК, 7ПК и ПБ предназначены для опирания на кирпичные и каменные стены.

Форма и координационные длина и ширина плит (за исключением плит типа ПБ) должны соответствовать приведенным ниже.

| Тип плиты | Координационные размеры плиты, мм |
| --- | --- |
|  | Длина | Ширина |
| 1ПК, 2ПК | От 2400 до 6600 включительно с интервалом 300, 7200 | 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600 |
| 1ПКТ, 2ПКТ | От 3600 до 6600 включительно с интервалом 300, 7200 | От 2400 до 3600 включительно с интервалом 300 |
| 1ПКК, 2ПКК | От 2400 до 3600 включительно с интервалом 300 | От 4800 до 6600 включительно с интервалом 300, 7200 |
| 7ПК | От 3600 до 6300 включительно с интервалом 300 | 1000, 1200, 1500 |

Конструктивные длину и ширину плит (за исключением плит типа ПБ) следует принимать равными соответствующему координационному размеру из приведенной выше таблицы, уменьшенному на величину (зазор между смежными плитами) или  (расстояние между смежными плитами при наличии между ними разделяющего элемента). Значение  по длине плит для зданий (сооружений) со стенами из кирпича, камней и блоков, за исключением зданий (сооружений) при расчетной сейсмичности 7-9 баллов равно 20 мм. Для зданий (сооружений) при расчетной сейсмичности 7-9 баллов  равно 20 мм или  равно 140 мм.

Значение  для ширины плит равно 10 мм для плит координационной шириной менее 2400 и 20 мм - для плит координационной шириной 2400 и более.

За длину плит принимают:

размер стороны плиты, не опираемой на несущие конструкции здания (сооружения) - для плит, предназначенных для опирания по двум или трем сторонам;

меньший из размеров плиты в плане для плит, предназначенных для опирания по контуру.

Для зданий (сооружений) с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более допускается изготовлять плиты, имеющие форму, отличающуюся от указанной на нижеприведенном рисунке.

Пустоты в плитах, предназначенных для опирания по двум или трем сторонам, должны располагаться параллельно направлению, по которому определяется длина плит. В плитах, предназначенных для опирания по четырем сторонам, пустоты могут располагаться параллельно любой из сторон контура плиты.

Номинальное расстояние между центрами пустот в плитах типов 1ПК, 1ПКТ, 1ПКК, 2ПК, 2ПКТ, 2ПКК должно быть не менее 185 мм, в плитах 7ПК - не менее 139 мм.

Плиты должны изготовляться с углублениями и пазами на боковых гранях для образования после замоноличивания прерывистых или непрерывных шпонок, обеспечивающих совместную работу плит перекрытий на сдвиг в горизонтальном и вертикальном направлениях.

По согласованию изготовителя с потребителем и проектной организацией - автором проекта конкретного здания (сооружения) допускается изготовлять плиты без углублений или пазов для образования шпонок.

Плиты, предназначенные для опирания по двум или трем сторонам, должны изготовляться предварительно напряженными. Плиты толщиной 220 мм, длиной менее 4780 мм, с пустотами диаметрами 159 и 140 мм и плиты толщиной 260 мм, длиной менее 5680 мм, а также плиты толщиной 220 мм, любой длины, с пустотами диаметром 127 мм допускается изготовлять с ненапрягаемой арматурой.

Плиты должны изготовляться с усиленными торцами. Усиление торцов достигается уменьшением поперечного сечения пустот на опорах или заполнением пустот бетоном или бетонными вкладышами. При расчетной нагрузке на торцы плит в зоне опирания стен, не превышающей 1,67 МПа (17 кгс/см), допускается по согласованию изготовителя с потребителем поставлять плиты с неусиленными торцами.

Плиты типов 1 ПК, 2 ПК, 3 ПК

Плиты типов 1 ПКТ, 2 ПКТ

Плиты типов 1 ПКК, 2 ПКК

Способы усиления и минимальные размеры заделок устанавливают в рабочих чертежах или указывают при заказе плит.

В случаях, предусмотренных рабочими чертежами конкретного здания (сооружения), плиты могут иметь закладные изделия, выпуски арматуры, местные вырезы, отверстия и другие дополнительные конструктивные детали.

Плиты должны обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78*. Марка плиты состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

В первой группе указывают обозначение типа плиты, длину и ширину плиты в дециметрах, значения которых округляют до целого числа.

Во второй группе указывают:

расчетную нагрузку на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр) или порядковый номер плиты по несущей способности; класс стали напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных плит); вид бетона (Л - легкий бетон, С - плотный силикатный бетон; тяжелый бетон не обозначают).

В третьей группе, при необходимости, указывают дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения плит (например, их стойкость к воздействию агрессивных газообразных сред, сейсмическим воздействиям), а также обозначения конструктивных особенностей плит (например, наличие дополнительных закладных изделий).

Пример условного обозначения (марки) плиты типа 1ПК длиной 6280 мм, шириной 1490 мм, рассчитанной под расчетную нагрузку 6 кПа, изготовленной из легкого бетона с напрягаемой арматурой класса AT-V:

1ПК63.15-6АтVЛ

То же, изготовленной из тяжелого бетона и предназначенной для применения в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов:

1ПК63.15-6AтV-C7

Плиты должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и при испытании их нагружением в случаях, предусмотренных рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83*:

по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной);

по морозостойкости бетона, а для плит, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, также по водонепроницаемости бетона;

по средней плотности легкого бетона;

к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе монтажных петель;

по отклонениям толщины защитного слоя бетона до арматуры;

по защите от коррозии.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Плиты, применяемые в качестве несущей части лоджий, должны удовлетворять также дополнительным требованиям ГОСТ 25697-83*.

Плиты должны изготовляться из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91*, конструкционного легкого бетона плотной структуры средней плотности не менее 1400 кг/м по ГОСТ 25820-2000 или плотного силикатного бетона средней плотности не менее 1800 кг/м по ГОСТ 25214-82 классов или марок по прочности на сжатие, указанных в рабочих чертежах этих плит.

Нормируемая передаточная прочность бетона предварительно напряженных плит в зависимости от класса или марки бетона по прочности на сжатие, вида и класса напрягаемой арматурной стали должна соответствовать указанной в рабочих чертежах этих плит.

Нормируемая отпускная прочность бетона предварительно напряженных плит из тяжелого или легкого бетона для теплого периода года должна быть равна нормируемой передаточной прочности бетона, а плит с ненапрягаемой арматурой - 70% прочности бетона на сжатие, соответствующей его классу или марке. При поставке этих плит в холодный период года или для обеспечения сохранности их при перевозке железнодорожным транспортом в теплый период года (по согласованию между изготовителем и потребителем плит) нормируемая отпускная прочность бетона может быть повышена до 85% прочности бетона на сжатие, соответствующей его классу или марке.

Нормируемая отпускная прочность бетона плит из плотного силикатного бетона должна быть равна 100% прочности бетона на сжатие, соответствующей его классу или марке.

Требования к качеству бетонных поверхностей и внешнему виду плит (в том числе требования к допустимой ширине раскрытия технологических трещин) - по ГОСТ 13015.0-83* и данному стандарту.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Качество бетонных поверхностей плит должно удовлетворять требованиям, установленным для категорий:

A3 - нижней (потолочной);

А7 - верхней и боковых.

По согласованию изготовителя с потребителем плит могут быть установлены вместо указанных следующие категории поверхностей:

А2 - нижняя (потолочная), подготовленная под окраску;

А4 - то же, подготовленная под оклейку обоями или декоративную отделку пастообразными составами, и верхняя, подготовленная под покрытие линолеумом;

А6 - нижняя (потолочная), к которой не предъявляются требования по качеству отделки.

Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предельных, указанных в нижеследующей таблице.

| Наименование отклонения геометрического параметра | Предельное отклонение, мм |
| --- | --- |
| Отклонение от линейного размера: - длины и ширины плиты: |  |
|  | до 2500 включ. | ±6 |
|  | св. 2500 до 4000 включ. | ±8 |
|  | св. 4000 до 8000 включ. | ±10 |
|  | св. 8000 | ±12 |
| - толщины плиты | ±5 |
| - размера, определяющего положение: отверстий и вырезов | 10 |
| закладных изделий: |  |
|  | в плоскости плиты | 10 |
|  | из плоскости плиты | 5* |
| Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности плиты, предназначаемой под непосредственную наклейку линолеума, а также профиля боковых граней плиты на длине 2000 | 5 |
| Отклонение от плоскостности лицевой нижней (потолочной) поверхности плиты при измерениях от условной плоскости, проходящей через три угловых точки плиты длиной: |  |
|  | до 8000 | 8 |
|  | св. 8000 | 10 |
| ___________________ * - отклонение от размера, определяющего положение закладного изделия из верхней плоскости плит, предназначенных под непосредственную наклейку линолеума, должно быть только вовнутрь плиты |

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и околов бетона ребер конструкций не должны превышать значений, приведенных в нижеследующей таблице.

| Категория поверхности | Предельные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | диаметр или наибольший размер раковины | высота местных наплывов и глубина впадин | Глубина окола бетона на ребре | Суммарная длина околов бетона на 1 м ребра |
| А2 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| A3 | 4 | 2 | 5 | 50 |
| А4 | 10 | 1 | 5 | 50 |
| А6 | 15 | 5 | 10 | 100 |
| А7 | 20 | - | 20 | - |
| Примечания: допускаются отдельные (не более 1 шт. на 1 м поверхности) раковины диаметром или наибольшим размером не более, мм: 2 - для категории поверхности А2; 6 - для категории поверхности A3; 15 - для категории поверхности А4 |

В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной не более 0,3 мм на верхней поверхности плит и не более 0,2 мм - на боковых и нижней поверхностях плит.

На лицевых поверхностях плит не допускаются:

- жировые и ржавые пятна;

- участки неуплотненного бетона;

- обнажение арматуры, за исключением выпусков арматуры или концов напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцовые поверхности плит более чем на 10 мм и должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным лаком;

- наплывы бетона или раствора на открытых поверхностях стальных закладных изделий, выпусках арматуры, монтажных петлях и строповочных отверстиях.

Маркировочные надписи и знаки должны быть нанесены на боковые грани или верхнюю поверхность плит.

На верхней поверхности плиты, опираемой по трем сторонам, должны быть нанесены знаки "Место опирания" по ГОСТ 13015.2-81*, располагаемые посередине у каждой стороны опирания плиты.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

В документе о качестве плит должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- номер партии;

- наименование и марка плит; число плит каждой марки;

- дата изготовления плит;

- класс или марка бетона по прочности; отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая и фактическая);

- обозначение данного стандарта.

В документе о качестве плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред, дополнительно должна быть приведена марка бетона по водонепроницаемости (если этот показатель оговорен в заказе на изготовление плит).

Плиты должны транспортироваться и храниться в штабелях, уложенными в горизонтальное положение. На специализированных транспортных средствах допускается перевозка плит в наклонном или вертикальном положении.

Высота штабеля плит не должна быть более 2,5 м.

Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

необходимо проверить наличие сопроводительной документации (документы о качестве, паспорта, сертификаты) и полноту содержащихся в них данных;

по имеющейся сопроводительной документации, маркировке, необходимо убедиться в соответствии поступивших плит и других материалов требованиям проекта;

необходимо проверить наличие штампа ОТК на плитах;

необходимо путем внешнего осмотра проверить отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида у плит и других материалов.

Монтаж железобетонных плит перекрытий должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.03.01-87, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества СМР и другой технологической документации системы контроля качества СМР, действующей в предприятии.

Работы по монтажу плит перекрытий должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Перед подъемом каждой плиты необходимо проверить:

- соответствие ее проектной марке;

+ состояние закладных изделий и установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки.

Строповку монтируемых плит надлежит производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному. При необходимости изменения мест строповки они должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей. Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за выпуски арматуры.

Монтируемые плиты следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения, как правило, с применением оттяжек.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.

При установке плит должны быть обеспечены:

устойчивость и неизменяемость их положения на всех стадиях монтажа; точность их положения с помощью постоянного геодезического контроля; прочность монтажных соединений;

безопасность производства работ (согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002).

Плиты следует устанавливать в проектное положение по принятым в ППР ориентирам (рискам, граням и т.д.).

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.

Марки растворов, применяемых при монтаже плит перекрытий для устройства постели, должны быть указаны в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения стандартного конуса, за исключением случаев специально оговоренных в проекте.

Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды не допускаются.

Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных плит в шве при длине плит, м, не более:

(контроль - измерительный, каждой плиты, регистрация - в журнале работ).

Смещение в плане плит относительно их проектного положения на опорных поверхностях (вдоль опорных сторон плит).... согласно проекту.

Размеры глубины опирания и зазоров между сопрягаемыми плитами ... согласно проекту.

Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов плит) при установке плит в направлении перекрываемого пролета при длине плит, м, не более:

|  | до 4 | 5 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | св. 4 до 8 | 6 мм |  |
|  | св. 8 до 16 | 8 мм |  |

Установку плит перекрытий в поперечном направлении перекрываемого пролета следует выполнять по разметке, определяющей их проектное положение на опорах.

Применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания положения укладываемых плит по отметкам без согласования с проектной организацией не допускается.

Замоноличивание стыков плит следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки соединений элементов в узлах сопряжения и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий.

Класс бетона и марка раствора для замоноличивания стыков и швов должны быть указаны в проекте.

Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям ГОСТ 7473-94.

Для приготовления бетонных смесей следует применять быстротвердеющие портландцементы или портландцементы М400 и выше. С целью интенсификации твердения бетонной смеси в стыках необходимо применять химические добавки - ускорители твердения. Наибольший размер зерен крупного заполнителя в бетонной смеси не должен превышать 1/3 наименьшего размера сечения стыка и 3/4 наименьшего расстояния в свету между стержнями арматуры. Для улучшения удобоукладываемости в смеси следует вводить пластифицирующие добавки.

Элементы каменных конструкций, скрытые в процессе производства строительно-монтажных работ, такие как места опирания плит перекрытий на стены и столбы и их заделка в кладке, закладные детали и их антикоррозионная защита должны приниматься по акту освидетельствования скрытых работ.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда

Выдержка из Постановление Госстроя от 27.09.2003 N 170

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций

4.3. Перекрытия

4.3.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин;

исправное состояние перекрытий;

звукоизоляцию;

устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития;

восстановление теплотехнических (перекрытия чердачные, над подвалами), акустических, водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий, а также теплогидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов.

4.3.2. Местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться по мере обнаружения, не допуская их дальнейшего развития.

При появлении сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов несущих элементов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней части поперек рабочего пролета плиты шириной более 0,3 мм, промерзаний, переохлаждений и увлажнений чердачных перекрытий, поражений древесными домовыми грибками и дереворазрушающими насекомыми следует вызвать специалиста и устранить при капитальном ремонте по проекту.

4.3.3. Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов перекрытий, устранение смещения несущих конструкций от стен или прогонов в кирпичных сводах или выпадение отдельных кирпичей (недостаточной глубины опирания), трещин и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость перекрытия, должны производиться по проекту. При обнаружении указанных деформаций перекрытий должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

4.3.4. Переохлаждаемые перекрытия должны быть утеплены следующим образом:

а) чердачные перекрытия:

довести слой теплоизоляции до расчетного;

на чердаке вдоль наружных стен на полосе шириной 0,7-1 м должен быть дополнительный слой утеплителя или скос теплоизоляционного материала под углом 45°;

утепление переохлаждаемых зон перекрытия с теплым чердаком (под вентшахтами и др.) следует осуществлять по расчету;

б) междуэтажные перекрытия:

усилить теплоизоляцию в местах их примыкания к наружным стенам (после вскрытия пола);

усилить теплоизоляцию по торцам панелей и прогонов;

оштукатурить внутренние поверхности кирпичных стен в пределах подпольного пространства;

уплотнить стыковые соединения панельных стен и сделать скосы из утепляющего материала шириной 25-30 см;

в) перекрытия над проездами и подпольями:

утеплить в зонах расположения входных дверей в подъезд и вентиляционных продухов цокольных стен;

при этом увеличить толщину теплоизоляции на 15-20% по проекту.

4.3.5. Чердачные перекрытия с теплоизоляционным слоем шлака, керамзитового гравия и др. должны иметь деревянные ходовые мостики, а по утепляющему слою - известково-песчаную стяжку (корку). В зданиях повышенной этажности необходимо при ремонте произвести тщательное уплотнение стыковых соединений между панелями в местах сопряжения со смежными конструкциями.

4.3.6. Перекрытия над встроенными котельными, прачечными, углехранилищами, магазинами и производственными помещениями должны быть герметичными. Не допускается появление повышенной влажности, загазованности и специфических запахов в помещениях, расположенных над перечисленными помещениями.

4.3.7. Неплотности вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия, должны быть заделаны асбестовым шнуром или волокном с предварительной установкой гильзы.

6.2.1. За зданием, построенным на участках, имеющих макропористые лессовые грунты второго типа по просадочности с частичным устранением просадочных свойств механическим уплотнением или на естественном основании, должно осуществляться постоянное наблюдение.

6.2.4. Измерение величины осадок и просадочных деформаций должно производиться нивелированием по установленным на цоколе здания и на несущих поперечных стенах осадочным маркам систематически, но не реже одного раза в три месяца в первый год эксплуатации, а затем в течение всего срока эксплуатации здания - не реже одного раза в год.

Организация наблюдений и их проведение должны быть осуществлены в соответствии с проектом.

6.2.14. Восстановление и усиление деформированных зданий в районах просадочных грунтов должно осуществляться по проектам.

Скрытые работы при ремонте и восстановлении зданий на просадочных грунтах должны подвергаться освидетельствованию и промежуточной приемке по мере их готовности с составлением акта на каждый скрытый вид работы.

6.3.1. За осадками зданий, расположенных на засоленных грунтах, должно осуществляться постоянное наблюдение.

6.3.4. На трещины, перекрытия кладки и другие деформации здания на засоленных грунтах следует устанавливать специальные маяки. Необходимо следить за их раскрытием, определять места расположения источника замачивания и устранять их.

6.3.5. Восстановление целостности деформационных элементов и конструкций зданий следует проводить после выявления возможности развития просадок сооружения при дальнейшей эксплуатации здания. Эта величина просадок определяется из условия полного удаления из засоленных грунтов легкорастворимых солей.

6.3.6. Скрытые работы при возведении зданий на засоленных грунтах должны подвергаться освидетельствованию и промежуточной приемке по мере их готовности с составлением акта на каждый скрытый вид работы.

6.4.1. Строительно-конструктивные мероприятия по усилению группы домов, оказавшихся на территории, намеченной к подработке, должны осуществляться до начала горных работ.

6.4.2. Конструктивные меры защиты зданий, построенных без учета влияния подземных работ, должны назначаться по проекту.

6.4.3. Характер и объем мер защиты зданий под горными выработками следует принимать в зависимости от их технических характеристик на период обследования, для чего надлежит провести внеочередной предварительный осмотр, уточнить конструкцию здания, выявить существующие дефекты, определить их влияние на несущую и эксплуатационную способность здания, а также материальный ущерб от будущей подработки и меры ответственности за него предприятия, производящего подработку.

Осмотр следует оформлять актом.

6.4.6. Во время активной стадии процесса сдвижки земной поверхности, вызванного подработкой, необходимо производить внеочередной осмотр зданий, определять возникшие во время подработки повреждения его конструкций и коммуникаций, нанести их на чертежи или схемы, описать в журнале и немедленно предъявить организации, производящей горные работы, для принятия дополнительных мер защиты здания.

6.4.7. В период развития деформаций должны быть приняты необходимые меры для обеспечения надежного опирания сборных элементов, а также для уменьшения повреждений на участках несущих стен, где концентрируются деформации.

6.4.9. В случае интенсивного увеличения повреждений несущих конструкций во время активной стадии процесса сдвижки основания организация по обслуживанию жилищного фонда должна срочно вызывать представителей организации, производящей подработку, и других специалистов для подготовки и принятия необходимых решений по дальнейшей безопасности эксплуатации здания.

В случае угрожающего положения от подработки и землетрясения (сквозные трещины в стенах, прослеживающиеся более чем на высоту этажа, трещины в простенках, смещение перекрытий и покрытий, провисание перекрытий и т.п.), следует принимать немедленные меры по устранению повреждений (по проектам усиления).

Повреждения, вызванные влиянием горных выработок или землетрясением, если они не представляют непосредственной угрозы для дальнейшей эксплуатации здания, должны быть описаны, нанесены на схему и устранены при проведении внеочередного текущего или капитального ремонта.