СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
     
Земляные работы

УСТРОЙСТВО НАСЫПЕЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ |
|  | - наличие акта освидетельствования на выполненные ранее земляные работы, в том числе на работы по подготовке оснований под насыпи; | Визуальный |  |
|  | - наличие в проекте данных о типах и физико-механических характеристиках грунтов, предназначенных для возведения насыпей, и требований по степени уплотнения грунтов; | То же |  |
|  | - наличие акта геодезической разбивки | " |  |
| Устройство насыпей | Контролировать: |  | Общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства насыпей; | Измерительный и регистрационный по указанию проекта |  |
|  | - содержание в грунте древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора; | Визуальный, ежесменно |  |
|  | - содержание в насыпи мерзлых комьев; | Визуальный |  |
|  | - размер твердых включений в насыпях, в т.ч. мерзлых комьев; | То же |  |
|  | - наличие в насыпях и их основаниях снега и льда; | " |  |
|  | - среднюю по проверяемому участку плотность сухого грунта; | Измерительный, ежесменно, но не реже чем одно определение на 300 м насыпи |  |
|  | - влажность грунта в теле насыпи; | Измерительный, по указанию проекта |  |
|  | - отклонение геометрических размеров насыпей | Измерительный, в местах размещения знаков разбивки, но не реже чем через 100 м |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - соответствие геометрических размеров насыпей требованиям проекта; | Измерительный |  |
|  | - соответствие физико-механических характеристик грунта требованиям проекта | Лабораторный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, нивелир. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.02.01-87 пп.4.2, 4.4, 4.20, 4.26

Допускаемые отклонения:

- положения оси насыпей:

- железных дорог - ±10 см;

- автомобильных дорог - ±20 см;

- ширины насыпей по верху и по низу - ±15 см;

- отметок поверхностей насыпей - ±5 см.

Высота насыпей, возводимых без уплотнения, принимается с запасом по высоте на осадку при отсыпке:

- из скальных грунтов - 6%;

- из нескальных грунтов - 9%.

Гранулометрический состав грунта должен соответствовать проекту (отклонения допускаются не более чем в 20% определений).

Содержание мерзлых комьев от общего объема отсыпаемого грунта не должно превышать:

- для насыпей, уплотняемых укаткой, - 20%;

- для насыпей, уплотняемых трамбованием, - 30%;

- для насыпей, возводимых без уплотнения, - 50%.

Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, в насыпях не должен превышать 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 30 см.

Средняя по принимаемому участку плотность сухого грунта должна быть не ниже проектной (допускается снижение плотности не более чем в 10% определений при летней отсыпке и в 20% - при зимней).

Влажность грунта в теле насыпи должна быть в пределах, установленных проектом (отклонения допускаются не более чем в 10% определений).

Не допускается:

- содержание в грунте древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора;

- наличие льда и снега;

- увеличение крутизны откосов насыпей;

- использование в одном слое грунтов разных типов.