ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения в районе

ул. Локомотивная  в г. Черногорске, II  очередь.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адресный перечень объекта | - В районе ул. Локомотивная г. Черногорска |
| 2 | Источник финансирования. | - Муниципальный бюджет; - Республиканский бюджет; |
| 3 | Заказчик. | - Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» города Черногорска. |
| 4 | Подрядчик. | - Победитель открытого электронного аукциона на право муниципального контракта на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения района ул. Локомотивная II очередь. |
| 5 | Цель выполняемых работ | - Обеспечение района ул. Локомотивная питьевой водой |
| 6 | Виды выполняемых работ | - Врезка в существующий водопровода согласно проектной документации; - Устройство железобетонных колодцев ВК-1; ПГ-2; ПГ-7; ПГ-9; ПГ-10; ВК-11; МК-13; МК-14; МК-15; МК-17 согласно проектной документации; - Прокладка водопровода между колодцами труба ПЭ100 SDR 17-110*6,6, труба ПЭ100 SDR17-63*3.8 согласно проектной документации; - Монтаж запорной арматуры в колодцах согласно проект- ной документации; - Промывка трубопровода. |
| 7 | Нормативная, правовая и ме- тодологическая база. | - Работы выполняются в строгом соответствии с СНиП, ГОСТ и СанПиН по соответствующим видам работ. - Во время производства работ обеспечить мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта выполненных работ. Используемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов. |
| 8 | Сроки исполнения контракта | - С момента подписания муниципального контракта в те- чении 85 дней. График производства работ согласовывается с заказчиком. |
| 9 | Порядок приемки работ | - Работы считаются выполненными Подрядчиком только после подписания сторонами в установленном договором порядке форм КС-2 и КС-3, КС-11. К Актам формы КС-2 должны быть приложены все документы, подтверждающие надлежащее выполнение работ, а именно, сопутствующие документы на материалы, акты на скрытые работы, исполнительная документация на выполненные работы согласно РД 11-02-2006. |
| 10 | Срок гарантии качества выполненных работ. | - 5 лет с момента сдачи выполненных работ. |
| 11 | Прочие условия исполнения контракта | - Работы выполняются в соответствии с муниципальным контрактом, техническим заданием, сметами, действующи- ми регламентами на соответствующий вид работ. - Взаимодействие Заказчика и Подрядчика регламентирует- ся муниципальным контрактом. - В случае непредоставления исполнительной документации работы считаются не выполненными и не подлежат оп- лате. |

Составил:

Проверил: