ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА

1. Область применения

Технологическая карта разработана на устройство кровельного покрытия из профилированного листа для общественных и жилых зданий, имеющих уклон ската кровли от 15-30°.

При устройстве кровельного покрытия могут применяться профилированные листы и различные комплектующие материалы из металлочерепицы и профнастила. В состав работ входит подготовка обрешетки, подъем листов и комплектующих материалов на кровлю, укладка и крепление листов и материалов к обрешетке.

При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям производства работ уточняются объемы работ, калькуляция затрат труда, потребность в механизмах и приспособлениях с учетом максимальной эффективности работ.

2. Общие положения

Профнастил - это профилированные или гофрированные для повышения их жесткости листы, изготовленные из горячеоцинкованной стали (как с полимерным покрытием, так и без него). Волны на листах профнастила имеют различную высоту и форму: трапециевидную, синусообразную, закругленную. По этим признакам их и различают - по форме и высоте гофры; по ширине готового профиля; а также по условиям применения. К преимуществам кровли из профнастила следует отнести хорошую атмосферостойкость, небольшую массу (5-13 кг/м), простоту монтажа, долговечность (до 30 лет).

Укладываются профилированные листы внахлест друг на друга и крепятся к элементам обрешетки самонарезающимися шурупами через гофру. Различные поперечногнутые и арочные профили разновидности профилированных листов расширяют возможности архитекторов, позволяя создавать криволинейные изделия для оформления углов стен, карнизов и коньков крыш.

Качество профилированных листов должно соответствовать ГОСТ 24045-94 и сертификационным документам заводов-изготовителей.

Профилированные листы классифицируют по:

- назначению;

- материалу исходной заготовки;

- наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия.

По назначению профилированные листы подразделяют на типы:

- Н - для настила покрытий;

- НС - для настила и стеновых ограждений;

- С - для стеновых ограждений.

По материалу исходной заготовки профилированные листы подразделяют:

- на листы из тонколистового оцинкованного проката по ГОСТ 14918-80 (без обозначения);

- на листы из тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-88 (обозначение АЦ);

- на листы из тонколистового алюминированного проката и проката с алюмокремниевым покрытием по ТУ 14-11-236-88 (обозначение А и АК);

- на листы из тонколистового проката с электролитическим цинковым покрытием по ТУ 14-1-4695-89 (обозначение ЭОЦП).

По наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия профилированные листы подразделяют:

- на листы без лакокрасочного покрытия (без обозначения);

- на листы с лакокрасочным покрытием по ГОСТ 30246-94 (указывается обозначение лакокрасочных материалов).

Форма, размеры, площадь сечения, масса 1 м длины, справочные величины на 1 м ширины профилированных листов и масса 1 м должны соответствовать указанным на рисунках 1-6 и в таблицах 1, 2.

Рис.1. Профилированный лист типа Н высотой 57 и 60 мм

Рис.2. Профилированный лист типа Н высотой 75 мм

Таблица 1

| Обозначение профилирован- ного листа | Размеры сечения, мм |
| --- | --- |
|  | не менее | не более |
| Н57-750-0,6 | 57 | 750 | 0,6 | 801 | 94,5 | 44 | 42 | 20 | 93 | 46,5 | 18 | 10 | 7 | 4 | 187,5 |
| Н57-750-0,7 | 57 | 750 | 0,7 | 801 | 94,5 | 44 | 42 | 20 | 93 | 46,5 | 18 | 10 | 7 | 4 | 187,5 |
| Н57-750-0,8 | 57 | 750 | 0,8 | 801 | 94,5 | 44 | 42 | 20 | 93 | 46,5 | 18 | 10 | 7 | 4 | 187,5 |
| Н60-845-0,7 | 60 | 845 | 0,7 | 902 | 89,5 | 50 | 47 | 22 | 122 | 61 | 16 | 14 | 5 | 3,5 | 211,2 |
| Н60-845-0,8 | 60 | 845 | 0,8 | 902 | 89,5 | 50 | 47 | 22 | 122 | 61 | 16 | 14 | 5 | 3,5 | 211,2 |
| Н60-845-0,9 | 60 | 845 | 0,9 | 902 | 89,5 | 50 | 47 | 22 | 122 | 61 | 16 | 14 | 5 | 3,5 | 211,2 |

Таблица 2

| Обозначение профилиро- ванного листа |  |  | Справочные величины на 1 м ширины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь сечения, А | Масса 1 м | при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | Масса | Ширина |
|  | см | длины, кг | момент инерции, см | момент сопротив- ления, см | момент инерции, см | момент сопротив- ления, см | 1 м, кг | заготовки, мм |
| Н57-750-0,6 | 6,6 | 5,6 | 46,2 | 12,0 | 18,0 | 46,2 | 13,8 | 15,9 | 7,5 | 1100 |
| Н57-750-0,7 | 7,7 | 6,5 | 53,8 | 14,8 | 21,1 | 53,8 | 16,4 | 19,7 | 8,7 | 1100 |
| Н57-750-0,8 | 8,8 | 7,4 | 61,2 | 17,9 | 24,4 | 61,2 | 18,9 | 24,0 | 9,8 | 1100 |
| Н60-845-0,7 | 8,8 | 7,4 | 62,1 | 14,6 | 24,4 | 59,1 | 16,5 | 18,7 | 8,8 | 1250 |
| Н60-845-0,8 | 10,0 | 8,4 | 70,6 | 17,7 | 28,1 | 69,9 | 19,0 | 22,7 | 9,9 | 1250 |
| Н60-845-0,9 | 11,3 | 9,3 | 79,0 | 20,9 | 31,8 | 78,7 | 21,5 | 27,0 | 11,1 | 1250 |

Примечания к таблицам 1, 2.

1. При вычислении массы плотность стали принята равной 7,85 г/см; масса цинкового покрытия, нанесенного на 1 м с двух сторон листа, принята равной 414 г. Масса лакокрасочного покрытия не учитывалась.

2. Данные по геометрическим характеристикам профилей (моменты инерции и сопротивления) являются справочными и получены, допуская рабочую ширину заготовки плоских участков сжатых полок одинаковыми как при определении моментов сопротивления, так и при определении моментов инерции.

3. Справочные величины на 1 м ширины получены делением расчетных характеристик на ширину. Масса 1 м получена делением массы 1 м длины на ширину.

Профилированные листы по длине должны изготовляться:

- кратной (250 мм) мерной длины от 3 до 12 м - для настила (типов Н и НС);

- кратной (300 мм) мерной длины от 2,4 до 12 м - для стеновых ограждений (типов НС и С).

По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготовлять профилированные листы любой мерной длины, а также длиной менее 3 и более 12 м для настила.

Кровли из профилированного настила изготавливаются из специальных профилей горячеоцинкованной стали толщиной 0,5-0,9 мм. Такое покрытие обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и температур (от -50  °С до +120  °С) и обеспечивает срок эксплуатации не менее 30 лет. Конструкции легкие (4,5-13,0 кг/м) монтируются на обрешетке крепежными винтами - саморезами с герметизирующими прокладками в шляпке и для монтажа не требуют практически никакого тяжелого оборудования. При этом фирмы предоставляют большой выбор дополнительных материалов таких, как планки (коньковые, торцевые, карнизные, для внутренних швов и др.), уплотнения, покрытые слоем пластика того же цвета, что и кровельные листы, водосточные системы, лестницы и многое другое.

Неуклонно возрастающий спрос на металлочерепицу и профнастил в последние годы объясняется сочетанием высокой долговечности, экономичности, низкой материалоемкости, промышленного изготовления и высокой готовности длинномерных листов и черепицы с простотой и малыми трудозатратами на монтаж. Отдельный профилированный лист покрывает около одного м и более, а металлочерепица и комплектующие материалы закрывают значительно меньшие площади. В этой связи менее трудоемкой является кровля, устраиваемая из профилированного листа.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА

Рис.3. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила:

а - планка конька на все типы профиля, длина 2000 мм;

б - планка конька полукруглая, длина 2000 мм (на типы Монтеррей и Элмт);

в - конец на коньковую планку для шатровой крыши;

г - планка формы "Y" для конька шатровой крыши;

д - торцовая планка, длина 2000 мм, на все виды профиля;

е - карнизная планка, длина 2000 мм, на все типы профиля;

ж - гладкий лист для внутренних швов и стыков, на все типы профиля;

з - планка для наружных углов, длина 2000 мм, на все типы профиля.

Рис.4. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила:

а - конец на коньковую планку;

б - выходная труба;

в - торцевая планка 50x50, длина 2000 мм, на все типы профиля;

г - панель с выходным отверстием;

д - планка для внутренних швов и стыков, на все типы профиля;

е - верхняя планка, длина 2000 мм, на все типы профиля;

ж - планка для внутренних углов, длина 2000 мм, на все типы профиля;

з - уплотнения.

Рис.5. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила:

а - планка с внутренним и наружным углом, длина 2000 мм, на все типы профиля;

б - планка для швов и стыков, длина 300 мм, на все типы профиля;

в - боковая планка, длина 2000 мм, на все типы профиля;

г - планка для разжелобка, длина 2000 мм;

д - гвоздь с уплотнительной шайбой;

е - самонарезающий шуруп 4,8x28 с уплотнительной шайбой и головкой под любой цвет профиля.

Рис.6. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила:

а - снегозадержатель, длина 2000 мм, на все типы профиля;

б - снегозадержатель, длина 300 мм, на все типы профиля;

в - панель для сквозного выхода 400x400;

г - пожарный люк;

д - панель с выходным отверстием, тип Б;

е - лист для покрытия наружных углублений, длина 2000 мм, на все типы профиля.

ОСНОВАНИЕ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА

Профилированный лист - современный, прочный, долговечный, легкий, технологичный и эстетичный кровельный материал, изготавливаемый методом штамповки из листов оцинкованной стали. Листы имеют длину до размера ската крыши - 7 м, ширину 1,2 м при толщине листа до 0,9 мм. Жесткость листов профилированного листа выше, чем жесткость картин кровли из обычных листов оцинкованной стали.

Рис.7. Обрешетка

Основание кровли из профилированного листа мало чем отличается от основания под стальную кровлю, однако большая жесткость профилированного листа позволяет обрешетку выполнять из доски сечением 100х40 мм и укладывать их с шагом 300 мм, в то время как для обычной стальной кровли этот шаг составляет 200-270 мм. Безусловно, сечение обрешетки зависит и от действующих нагрузок (снег, ветер и т.п.), и от шага стропил. Требования по антисептированию, огнезащите древесины и рекомендации по породам древесины те же, что и для кровли из стальных оцинкованных листов.

3. Организация и технология выполнения работ

До начала работ по устройству кровли необходимо проверить качество обрешетки и произвести необходимые обмеры. При устройстве стропил и обрешетки не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом. Перед началом устройства кровли из профилированного листа необходимо произвести контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов. Этот процесс является контрольным потому, что он будет определяющим к соблюдению качества укладки листов профнастила.

Обрешетка под профилированные листы выполняется из антисептированных досок сечением 40х100 мм с расстоянием по осям 300 мм. Выходящая на карниз доска должна быть на 10-15 мм толще других. Обрешетку следует укладывать сверху на свободно уложенный на стропила гидропароизоляционный материал для обеспечения вентиляции под кровельными листами (между гидроизоляционным материалом и профнастилом или металлочерепицей) и для предотвращения конденсата с нижней стороны кровельного листа.

Рис.8. Укладка гидроизоляционной прокладки на стропила

1 - обрешетка; 2 - прокладка; 3 - стропильная балка; 4 - планка над стропильной балкой

Материал гидропароизоляции должен впитывать влагу со стороны теплоизоляции. Для хорошей вентиляции гидропароизоляция делается так, чтобы струя холодного воздуха беспрепятственно могла пройти от карниза под конек крыши. Вентиляционные отверстия устраиваются в самом высоком месте кровли.

Рис.9. Движение воздуха от карниза к коньку

1 - обрешетка; 2 - гидроизоляционный рулонный материал; 3 - профилированный лист; 4 - направление движения воздуха

Гидропароизоляционный материал (прокладку) устанавливают внахлест (100-150 мм) от карниза к коньку. Воздух для вентиляции попадает под профильный лист от карниза к коньку.

Рис.10. Карнизный участок крыши

1 - защитная доска; 2 - зашивка карниза; 3 - направление движения воздуха

При устройстве обрешетки под профилированные листы в сырых помещениях оставляют зазор (минимум 50 мм) между нижней поверхностью гидроизоляции и нижним покрытием. Такая конструкция требует поднять обрешетку вверх дополнительно на 50 мм, чтобы нижняя часть гидроизоляции проветривалась. Для этого на стропила прибивают бруски сечением 50x50 мм. Для предотвращения просачивания влаги на обрешетку под конек, следует прибить полосу гидроизоляционного материала. Доски на торцевых участках и доски ребристой обшивки, выходящие на карнизы, должны быть выше обрешетки на высоту профильного листа.

Рис.11. Размещение торцевой планки

1 - торцевая планка; 2 - обрешетка

Карнизная планка должна быть закреплена до укладки листов оцинкованными гвоздями через 300 мм. Чтобы коньковая планка была хорошо закреплена, под нее по обе стороны прибивают по две дополнительные доски.

При обмерах ската учитывается непременное условие - профилированные листы укладывают на обрешетку так, чтобы край ее выступал наружу не более, чем на 40 мм. Превышение этого размера (40 мм) не допускается из-за возможной деформации профилированного листа. Зная стандартную полезную ширину листов профнастила, можно подсчитать необходимое их количество. При длине скатов более 7,5 м листы рекомендуется разбивать на два куска с нахлестом 200 мм.

Форма крыши - односкатная, двускатная, щипцовая, мансардная и др. влияют на размеры заявляемых профильных листов, так как наиболее важное значение при обмерах ската имеют основной размер: от карниза до конька.

Листы профилированные поставляются на строительные объекты с заводов, как правило, по предварительно заявленным размерам, которые устанавливаются в результате тщательных обмеров ската крыши.

Хранить листы профнастила, поступившие с завода на строительную площадку, нужно следующим образом: привезенные профилированные листы в заводской упаковке должны быть уложены на ровном месте на брусья толщиной до 20 см с шагом до 0,5 м (рис.12). Если монтаж кровли планируется на срок более 1 месяца, листы профнастила следует переложить рейками. Высота стопки листов не более 1 м.

Рис.12. Хранение профилированного листа

Монтаж листов профнастила и металлочерепицы начинается с торцевых участков на двускатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската по обе стороны. Монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торца. Когда монтаж начинают с левого края, то следующий лист устанавливают под последнюю волну предыдущего листа. Край листа устанавливают по карнизу и крепится с выступом от карниза на 40 мм.

Крепление листов следует начинать с закрепления трех-четырех листов винтом самонарезающим на коньке, выровнять их строго по карнизу, затем крепить окончательно по всей длине.

Для этого установить первый лист и прикрепить его одним винтом самонарезающим у конька. Затем уложить второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Скрепить внахлест одним винтом самонарезающим по верху волны под первой поперечной складкой.

При возникновении ситуации, когда листы не стыкуются, следует сначала приподнять крайний лист над предыдущим, затем, слегка наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять винтом самонарезающим по верху волны под каждой поперечной складкой.

После крепления 3-4 листов между собой и получившийся ровный нижний край следует выровнять строго по карнизу, затем уже крепить листы к обрешетке окончательно. Профильные листы необходимо крепить винтами самонарезающими с окрашенной восьмигранной головкой с уплотнительной шайбой, которые ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной перпендикулярно к листам. Используются, как правило, винты размерами 4,5x19 мм и 4,8x25,35 мм.

Рис.13. Укладка дополнительных досок на коньке по стропилам

1 - дополнительные доски; 2 - стропила; 3 - уплотнительный профиль

Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом. Закрепление листов над капиллярными канавками в местах нахлестов показано на рис.14.

Рис.14. Закрепление листов внахлест винтами

В местах продольных нахлестов листов рекомендуется скреплять между собой при помощи винтов самонарезающих размером 4,5(4,8)х19 мм с шагом через одну волну. В местах нахлеста листов по длине рекомендуется обеспечить нахлест листов не менее 200 мм.

Конек крыши должен закрываться коньковыми элементами после установки всех рядовых листов профнастила и закрепления уплотнительной прокладки. Коньковые элементы должны закрепляться винтами самонарезающими на каждой второй профильной волне. Между коньком и листами рекомендуется устанавливать специальную профильную уплотнительную прокладку. Коньковую планку следует устанавливать строго по шнуру, соблюдая шаг винтов 200-300 мм. Профильная уплотнительная прокладка крепится к обрешетке тонкими оцинкованными гвоздями.

При необходимости обрезки листов следует пользоваться ножовкой по металлу, ножницами или ручной электропилой с твердосплавными зубьями. Все места среза, сколов и повреждений защитного слоя должны быть окрашены для предохранения листа от кромочной коррозии.

Рис.15. Окраска срезов, сколов и повреждений защитного слоя

4. Требования к качеству работ

Выполненная кровля из профилированных листов или металлочерепицы должна удовлетворять следующим требованиям:

- вес листы профнастила и металлочерепицы, в том числе коньковые элементы должны быть плотно прикреплены к обрешетке, без перекосов, с соблюдением нахлесток, с соблюдением размера выноса обрешетки;

- на поверхности листов не должно быть повреждений, изломов, вмятин, царапин;

- все элементы обрешетки - сечение обрешетин, расстояние между обрешетинами, несущие элементы обрешетки должны соответствовать проектным решениям;

- прокладочный гидроизоляционный материал должен быть уложен по проекту;

- торцевые, коньковые, карнизные планки, все примыкания к выступающим конструкциям должны быть выполнены строго по проекту;

- лестницы, переходные мостики, лестницы на крыше, устройства системы водоотвода должны быть установлены в соответствии с проектом и надежно закреплены.

Контроль качества выполненных работ должен сопровождаться тщательным осмотром поверхности кровли и особенно в ендовах, на карнизных участках, в местах устройства конька, всей водоотводящей системы.

Обнаруженные при осмотре готовой кровли производственные дефекты должны быть исправлены до сдачи дома в эксплуатацию. Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом с оценкой качества работ. Приемка выполненных работ включает в себя освидетельствование актами скрытых работ, в том числе выполненной пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляционного слоя (если эти элементы конструкции имеются), устройство антенн, растяжек, стоек, мансардных окон.

Требования к качеству кровель и предметы контроля приведены в таблице 3.

Контролируемые параметры

Таблица 3

| Код | Наименование процессов и конструкций, подлежащих контролю | Технические характерис- тики оценки качества | Предмет контроля | Способ контроля и инструмент | Время проведения контроля | Ответственный за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обрешетка | Соответствие проекту | Сечение и ровность поверхности, антисептирование | Измерительный, рейка КОНДОР-ЗМ; визуально | В процессе работы | Строительныймастер |
| 2 | Укладка торцевой планки | То же | Линейность, качество крепления | Визуально по шнуру | То же | То же |
| 3 | Укладка коньковой планки | То же | Линейность, качество крепления | То же | То же | То же |
| 4 | Укладка карнизной планки | Соответствие проекту | Линейность, качество крепления | Визуально по шнуру | В процессе работы | Строительныймастер |
| 5 | Монтаж кровельных листов | То же | Плотность (отсутствие зазоров) | Визуально | То же | То же |
| 6 | Соблюдение нахлестов по ширине, по длине | То же | Прилегание листов друг к другу | Измерительный, рулетка | То же | То же |
| 7 | Ендова | То же | Наличие подкладочного листа | Визуально | То же | То же |

5. Потребность в материально-технических ресурсах

Таблица 4

Потребность в инструментах, приспособлениях и инвентаре на 100 м

| Код | Наименование машин, механизмов и оборудования | Тип, марка, ГОСТ | Назначение | Количество на звено (бригаду) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Электроножницы | С-424 | Обрезка листов | 1 шт. |
| 2 | Ручные ножницы | ГОСТ 12.2.118-88 | Подрезка углов листа | 1 шт. |
| 3 | Электропила ручная |  | Обрезка листов | 1 шт. |
| 4 | Ножовка по металлу |  | Обрезка листов | 1 шт. |
| 5 | Киянка по металлу |  | Правка листов | 4 шт. |
| 6 | Аэрозольный баллон с краской |  | Окраска опиленных и поврежденных поверхностей | 1 шт. |
| 7 | Электродрель с насадкой (гнездами) для винтов |  | Установка винтов самонарезающих | 1 шт. |
| 8 | Молоток стальной (ручник) | ГОСТ 11042-90 | Забивка гвоздей | 4 шт. |
| 9 | Рулетка металлическая | РС-20, ГОСТ 7502-98 | Замеры | 1 шт. |
| 10 | Рейка складная универсальная, длина 3 м | КОНДОР-ЗМ | Проверка уклонов, ровности основания | 1 шт. |
| 11 | Уровень |  | Проверка горизонтальности | 1 шт. |
| 12 | Кисть маховая | ГОСТ 10597-87 | Сметание металлической пыли | 2 шт. |
| 13 | Щетка волосяная |  | Уборка мусора и опилок | 2 шт. |
| 14 | Каска для предохранения головы от ударов | ГОСТ 12.4.087-84 | Защита от ударов | 4 шт. |
| 15 | Пояс предохранительный | ГОСТ Р 50849-96 | Защита от падения | 4 шт. |
| 16 | Очки защитные | 03-3, ГОСТ Р 12.4.013-97* | Защита глаз | 4 шт. |
| 17 | Рукавицы |  | Защита рук | 4 пары |
| 18 | Трап монтажный |  | Передвижение по кровле | 2 шт. |
| 19 | Веревка монтажная |  | Привязка рабочих к конструкциям | 4 шт. |
| 20 | Гвозди |  |  | По проекту |

________________
     * Документ не действует. Взамен действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 (ИУС N 8, 2007 г.). - Примечание изготовителя базы данных.

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях на 100 м

Таблица 5

| Код | Наименование материалов, изделий | Исходные данные | Потребность на измеритель конечной продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обоснование нормы расхода | Единица измерения по норме | Норма расхода на м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обрешетка | По проекту | м | 0,027 | 2,7 |
| 2 | Листы металлочерепицы | По проекту | м | 1,03 | 103 |
| 3 | Коньковая планка полукруглая | По проекту | м | 0,125 | 12,5 |
| 4 | Конец на коньковую планку |  | шт. | 0,04 | 4 |
| 5 | Торцевая планка |  | шт. | 0,24 | 24 |
| 6 | Карнизная планка |  | шт. | 0,18 | 18 |
| 7 | Планка для внутренних стыков (ендовая) |  | шт. | 0,14 | 14 |
| 8 | Планка для наружных углов |  | шт. | 0,08 | 8 |
| 9 | Планка для внутренних углов |  | шт. | 0,16 | 16 |
| 10 | Планка стыков |  | шт. | 0,24 | 24 |
| 10 | Винт самонарезающий |  | шт. | 6-7 шт./м | 600-700 |

6. Техника безопасности и охрана труда

Все кровельные работы следует выполнять в соответствии с требованиями утвержденного проекта производства работ, с которым производители работ должны быть ознакомлены, проект производства работ должен находиться настроительной площадке.

Запрещается производить кровельные работы во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра при скорости 15 м/с и более. При выполнении работ на влажных кровлях, а также при работе на крыше с уклоном более 20 независимо от уклона кровельщик должен пользоваться:

предохранительными поясами и страховочными канатами толщиной не менее 15 мм. Места закрепления карабина должны быть указаны мастером или прорабом. Канаты для закрепления поясов не должны касаться острых гранейстроительных конструкций, а в необходимых случаях в опасных местах следует уложить предохранительные подкладки;

обувью, исключающей проскальзывание на поверхности металлической кровли (войлочной, валяной).

При работе на скатах со значительным уклоном (более 20°) при отсутствии ограждающих парапетов или решеток, необходимо пользоваться предохранительными поясами, привязывая их к устойчивой конструкции здания. При работе на свесах кровли привязывание необходимо независимо от величины уклона крыши. На крышах с уклоном от 0° до 30°, оборудованных парапетами или ограждениями, разрешается работать без привязывания. При работе на свесах кровли следует применять переносное предохранительное ограждение.

Допуск рабочих на крыши осуществляется только после проверки исправности несущего основания. При выполнении работ, на которые выдается наряд-допуск, кровельщик должен пройти текущий инструктаж, который регистрируется в наряде-допуске.

После каждого вида инструктажа кровельщик должен пройти проверку знаний, усвоенных им при инструктаже, которую осуществляет лицо, проводившее инструктаж. Кровельщик, не усвоивший инструктаж или показавший при проверке знаний по безопасности труда неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускается, он обязан вновь пройти инструктаж и проверку знаний.

В связи с возможным падением с крыши инструмента, материалов необходимо устраивать вдоль наружных стен зданий ограждение зоны в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. Во время перерывов в работе инструмент и материалы должны быть закреплены на крыше или убраны. Все работающие на объекте должны быть обеспечены защитными касками.

Ежедневно по окончании работы крышу следует очищать от остатков материала и мусора, загружая последние в контейнеры или бачки, и опускать их на землю с помощью крана или лебедок. Сбрасывать мусор с крыши не допускается. Элементы и детали кровель из металлочерепицы подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Пускатель или рубильник для включения электромеханизмов должен находиться в ящике, запираемом на замок. При уходе с рабочего места все электромеханизмы и электроинструмент должны обесточиваться.

Технико-экономические показатели

Калькуляция затрат труда

Таблица 6

На 100 м

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу (100 м) измерения, чел.-ч | Затраты труда на общий объем работ, чел.-ч (100 м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подъем листов металлочерепицы на кровлю | 100 т | 0,005 | 17 | 17 |
| Укладка листов металлочерепицы | 100 мпокрытия | 1 | 46 | 46 |

| Затраты труда на 100 м, чел.-ч: |
| --- |
| подъем листов металлочерепицы на кровлю | 17 |
| укладка листов металлочерепицы | 46 |
| продолжительность выполнения работ, смена | 4 |
| максимальное число рабочих в смену, чел. | 2 |
| выработка на одного рабочего в смену | 12,5 м |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Величкин В.З. - д.т.н., профессор кафедры
"Технология, организация и экономика строительства"
Инженерно-строительного факультета
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета
Санкт-Петербург, 2013