КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ РИГЕЛЕЙ

См. Общую часть

Предельные отклонения при монтаже ригелей в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных ригелей с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) 8 мм.

2. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в верхнем сечении установленных ригелей на опоре с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или граней нижестоящих элементов, рисками разбивочных осей) при высоте ригеля на опоре, м:

|  | - до 1 | 6 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - св. 1 до 1,6 | 8 мм; |  |
|  | - св. 1,6 до 2,5 | 10 мм; |  |
|  | - св. 2,5 до 4 | 12 мм. |  |

3. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке ригелей в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, мм ();

|  | - до 4000 | 5 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - св. 4000 до 8000 | 6 мм; |  |
|  | - св. 8000 до 16000 | 8 мм; |  |
|  | - св. 16000 до 25000 | 10 мм. |  |

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Правильность складирования ригелей | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  | Выверка опорных поверхностей на колоннах | Соответствие отметок опорных площадок колонн проектным, правильность нанесения разбивочных осей | С помощью теодолита, нивелира, стального метра | До начала монтажа | Геодезист |  |
|  | Монтаж ригелей | Правильность и надежность строповки | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  |  | Совмещение осей ригеля с разбивочными осями на опорных конструкциях, вертикальность и плотность опирания ригеля | Визуально, с помощью отвеса | В процессе монтажа |  | + |
|  | Сварка закладных деталей в стыках | Качество сварки, акты приемки сварных соединений, размеры швов | Визуально, с помощью стального метра | В процессе монтажа | В случае необхо- димости лабора- тория | + |
|  | Замоноличивание стыков | Внешний вид стыков, прочность бетона в стыке | Визуально, с помощью эталонного молотка | После распалубки стыка | Лабора- тория | + |
| Мастер | Подготовительные работы | Соответствие геометрических размеров проектным, внешние дефекты, наличие паспортов, правильность расположения закладных деталей, очистка их | Визуально, с помощью стального метра, рулетки | До начала монтажа |  |  |
|  | Выверка опорных поверхностей на колоннах | Положение опорных площадок и закладных деталей | Визуально, с помощью стального метра |  |  |  |
|  | Монтаж ригелей | Правильность нанесения осевых и контрольных рисок на ригелях | Визуально, с помощью стального метра, рулетки | В процессе монтажа |  |  |
|  |  | Правильность технологии монтажа | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  | Сварка закладных деталей в стыках | Соответствие конструкции стыка и марки электродов по проекту | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  | Замоноличивание стыков | Плотность и прочность опалубки | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  |  | Марка бетона |  | До бетон- рования | Лабора- тория |  |
|  |  | Качество уплотнения стыка | Визуально | В процессе бетони- рования |  |  |
|  |  | Качество заполнения стыков | Визуально | После распалубки |  |  |