КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля при вертикальных планировках должны соответствовать требованиям СНиП 3.02.01-87:

1 Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке:

а) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями:

- для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования:

| драглайн | +25 см; |
| --- | --- |
| прямого копания | +10 см; |
| обратная лопата | +15 см; |
| - для экскаваторов с гидравлическим приводом | +10 см; |

б) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным оборудованием и другим специальным оборудованием для планировочных

| работ, экскаваторами-планировщиками | +5 см; |
| --- | --- |
| в) бульдозерами | +10 см; |
| г) скреперами | +10 см. |

2 Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке в скальных и вечномерзлых грунтах, кроме планировочных выемок

| а) недоборы | не допускаются; |
| --- | --- |
| б) переборы | по табл.5 СНиП 3.02.01-87. |

3 Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке в скальных и вечномерзлых грунтах планировочных выемок:

| а) недоборы | 10 см; |
| --- | --- |
| б) переборы | 20 см. |

| 4 То же, без рыхления валунных и глыбовых грунтов: |  |
| --- | --- |
| а) недоборы | не допускаются |

б) переборы - не более величины максимального диаметра валунов (глыб), содержащихся в грунтах в количестве свыше 15% по объему, но не более 0,4 м.

5 Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель - не должны превышать ±0,001 при отсутствии замкнутых понижений.

6 Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель:

| а) в нескальных грунтах | ±5 см; |
| --- | --- |
| б) в скальных грунтах | от +10 до -20 см. |

7 Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта планировочных и других уплотняемых насыпей, для которых эта величина не задана проектом - не ниже плотности сухого грунта, соответствующей контрольным значениям коэффициента уплотнения.

8 Содержание мерзлых комьев в насыпях от общего объема отсыпаемого грунта не должно превышать:

| а) для насыпей, уплотняемых укаткой | 20%; |
| --- | --- |
| б) для насыпей, уплотняемых трамбованием | 30%; |
| в) для насыпей, возводимых без уплотнения | 50%. |

9 Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев в насыпях - не должны превышать 2/3 толщины уплотняемого слоя, но не более 30 см.

10 Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта планировочных уплотняемых насыпей, для которых величина не задана проектом - не ниже плотности сухого грунта, соответствующей контрольным значениям коэффициента уплотнения, приведенным в табл.8 СНиП 3.02.01-87.

11 Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под земляные сооружения - должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см.

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ, мастер | Разбивка осей и контуров площадки, нулевой линии | Точность выноса | Теодолит, стальная рулетка | До начала разработки и отсыпки грунта | Геодезист | + |
|  | Подготовительные работы | Устройство временных автовозных дорог | Визуально | До начала разработки и отсыпки грунта |  |  |
|  |  | Организация отвода поверхностных вод | То же | То же |  |  |
|  | Разработка планировочной выемки | Геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов | Нивелир, стальная рулетка, уклономер, откосник | В процессе разработки выемки | Геодезист |  |
|  |  | Соблюдение допустимых переборов и недоборов планируемых поверхностей | Визуальный, измери- тельный | Периоди- чески |  |  |
|  | Разработка грунта в резерве (карьере) (кроме грунтов со скальными включениями) | Крутизна откосов, геотехнические свойства грунта | Визуально, откосник, плотномер, влагомер | В процессе разработки карьера | Геодезист |  |
|  | Отсыпка планировочной насыпи | Толщина слоя отсыпки, физико-меха- нические характеристики грунта, геометрические размеры в плане, высотные отметки, крутизна откосов | Нивелир, стальная рулетка, уклономер, откосник, плотномер, влагомер | В процессе отсыпки насыпи | Геодезист, лабора- тория |  |
|  | Планировочные работы | Содержание крупных включений | Визуальный, измери- тельный | Периоди- чески |  |  |
|  |  | Соблюдение проектных отметок планируемой поверхности, геометрические размеры в плане, крутизна откосов | Нивелир, стальная рулетка, уклономер, откосник | После отсыпки насыпи и планировки отсылочной выемки | Геодезист |  |
|  |  | Плотность грунта насыпей | Нивелир, стальная рулетка, уклономер, откосник | После отсыпки насыпи и планировки отсыпочной выемки | Лабора- тория |  |
|  |  | Соблюдение уклона планируемой поверхности | То же | То же |  |  |
|  |  | Наличие, полнота и правильность заполнения исполнительной и производственно-тех- нологической документации | Регистра- ционный | -"- |  |  |