СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Монтаж прегородок и подвесных потолков с использованием  гипсоволокнистых листов (Кнауф)

1. При операционном контроле (таблица 1) выявляются и устраняются дефекты, возникающие в процессе монтажа каркаса, ГВЛ, заделки стыков ГВЛ.

Таблица 1

Таблица операционного контроля качества работ

| N п.п. | Наименование технологических процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Способ контроля и инструмент | Время проведения контроля | Ответственный за контроль | Технические характеристики оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовительные предмонтажные работы | Состояние поверхности базового основания под конструкцию | Визуальный | До начала разметки положения конструкции | Звеньевой, бригадир | Поверхность основания должна соответствовать требованиям рабочего проекта |
|  |  | Складирование | Визуальный |  |  | Штабель листов ГВЛ не более 50 шт. на инвентарном поддоне. Элементы каркаса в кондукторе или на трех деревянных подкладках |
| Перегородки и облицовки |
| 2 | Разметка проектного положения конструкции | Правильность выполнения разметочных работ | Инструмен- тальный: лазерный или оптический нивелир, метростат, складной метр или отвес, шнуро- отбойное устройство, мел, карандаш | До начала производства монтажных работ | Бригадир или мастер | Точность разметки и соответствие проектному положению конструкции, разбивочных рисок для монтажа элементов каркаса (ПН, ПС) |
| 3 | Установка направляющих профилей (ПН) (перегородки и облицовки) | Точность и правильность установки в соответствии с проектом. Надежность узлов крепления | Инструмен- тальный с помощью складного метра, уровня отвеса, измери- тельной линейки или метростата | В процессе установки направ- ляющих профилей | Звеньевой | 1. Наличие уплотняющей ленты на стенке направляющего профиля. 2. Точность установки (ПН) по разметке, их крепление дюбелями с шагом не более 1 м и не менее 3 шт. на 1 ПН. 3. Допустимые отклонения между дюбелями крепления к несущим конструкциям должны быть не более ±5 мм |
| 4 | Установка стоечных профилей (ПС) (перегородки и облицовки) | Точность и правильность установки. Надежность узлов крепления | То же | В процессе установки стоек | Звеньевой | Точность шага стоек каркаса (рядовых - согласно проектному шагу, первой - минус 25 мм); наличие на стойках, примыкающих к основным конструкциям, наклеенной уплотнительной ленты; крепление стоек (ПС) к направляющим профилям (ПН) с помощью просекателя не менее чем в двух точках с каждой стороны ПН; наличие перемычек и дополнительных стоек над дверным проемом, наличие в стойке дверного проема усиления в виде деревянного бруса или дополнительного профиля со стороны навески дверного полотна |
| 5 | Установка ГВЛ (перегородки и облицовки) | Правильность установки ГВЛ | Визуальный и инструмен- тальный: складной метр, угольник | В процессе обшивки каркаса | Звеньевой | Наличие зазора между ГВЛ и верхним и нижним перекрытием (10 мм), крепление листов на стойках каркаса с предусмотренным шагом и проверка стыковочных швов; соблюдение расстояния от края листа до самонарезающего винта (10 мм). Шаг винтов 750 мм для первого слоя, 500 мм - для второго слоя, 250 мм - для третьего слоя (трехслойная обшивка каркаса); 750 мм и 250 мм (двухслойная обшивка каркаса); 250 мм при однослойной обшивке. Заглубление головок винтов в ГВЛ на глубину, позволяющую провести шпаклевочные работы; наличие перепадов между смежными листами (не должно превышать 0,5 мм); наличие разделительной ленты в местах примыкания ГВЛ к основным конструкциям здания |
| 6 | Прокладка проектных коммуникаций (облицовки и перегородки) | Соответствие проекту | Визуальный | До установки изоляцион- ного слоя | Мастер | Надежность крепления и соответствие проектному положению |
| 7 | Установка листов оцинкованной стали (перегородка С 367) | Правильность установки | Визуальный и инструмен- тальный: складной метр | В процессе облицовки | Рабочий | Наличие нахлеста на ранее установленные листы оцинкованной стали не менее 10 см. Крепление каждого листа не менее чем в четырех точках |
| 8 | Устройство изоляции (перегородки) | Правильность раскроя, установки и закрепления изоляционного материала | Визуальный и инструмен- тальный с помощью складного метра | После установки ГВЛ с одной стороны каркаса и выполнения электро- монтажных работ | Звеньевой | Соответствие проекту изоляционного материала; правильность его закрепления; отсутствие зазора в стыке между изоляционными плитами и элементами каркаса (не более 2 мм) |
| 9 | Заделка швов ГВЛ (перегородки и облицовки) | Соблюдение технологии выполнения работ по заделке швов | Визуальный и инструмен- тальный: линейка | В процессе заделки мест примыканий | Бригадир, рабочий | Соответствие проекту применяемых материалов; нанесение грунтовки, шпаклевки. Шпаклевка углублений от винтов. Для последнего слоя ГВЛ обшивки необходимы: установка армирующей ленты; наличие накрывочного выравнивающего слоя шпаклевки |
|  | Потолки |
| 10 | Разметка проектного положения мест установки элементов каркаса | Правильность выполнения разметочных работ | Инструмен- тальный: лазерный нивелир, шнуро- отбойное устройство, мел, карандаш | До начала производства монтажных работ | Бригадир или мастер | Точность разметки осей основных профилей, вынос отметок низа несущих элементов разбивка мест расположения тяг и подвесов |
| 11 | Монтаж каркаса потолка | Точность и правильность установки в соответствии с проектом. Надежность узлов крепления | Инструмен- тальный с помощью складного метра, уровня отвеса, измери- тельной линейки, нивелира | В процессе монтажа | Звеньевой | Крепление тяг и подвесов с зажимами к базовому перекрытию; закрепление основных профилей к подвесам с зажимами; установка двухуровневых соединителей несущих профилей; точность шага основных и несущих профилей |
| 12 | Обшивка каркаса потолка ГВЛ | Правильность установки ГВЛ | Визуальный и инструмен- тальный: складной метр, угольник | В процессе обшивки каркаса | Звеньевой | Наличие зазоров между стенами и ГВЛ не более 10 мм; заглубление головок винтов в ГВЛ на глубину не менее 1 мм; наличие разделительной ленты в местах примыкания ГВЛ к стенам помещения. Шаг установки винтов 150 мм |
| 13 | Заделка стыков | Соблюдение технологии выполнения работ по заделке стыков | Визуальный и инструмен- тальный | В процессе заделки | Бригадир | Соответствие проекту применяемых материалов; нанесение шпаклевки, установка армирующей ленты. Наличие накрывочного выравнивающего слоя шпаклевки. Шпаклевание углублений от винтов. Шлифование зашпаклеванных поверхностей; нанесение грунтовки |

Проверяются:

- правильность сборки каркаса;

- надежность крепления каждого слоя ГВЛ к каркасу винтами (их головки должны быть углублены в ГВЛ так, чтобы это не затрудняло последующие шпаклевочные работы);

- зазор между смежными листами каждого слоя ГВЛ должен быть не более 1 мм;

- сопряжения конструкции из ГВЛ с другими строительными конструкциями (шпаклевочная смесь должна быть уложена без разрывов по всему контуру сопряжения на всю глубину стыка);

- установка и закрепление перфорированного углового профиля на всех внешних углах и открытых торцах конструкции из ГВЛ;

- отсутствие трещин, поврежденных мест, отбитости углов;

- отсутствие у конструкции из ГВЛ зыбкости при визуальном контроле.

2. Приемочный контроль качества смонтированной конструкции из ГВЛ должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, предъявляемыми к качеству поверхности (таблица 2).

Таблица 2

Контроль качества поверхности конструкции из ГВЛ

| N п.п. | Технические требования | Предельные отклонения | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поверхность из ГВЛ должна иметь отклонения и неровности, не превышающие показатели для высококачественной штукатурки: |  | Измерительный, не менее пяти измерений на 50-70 мповерхности покрытия или на площади отдельных участков, выявленных сплошным визуальным осмотром, акт приемки |
|  | отклонения по вертикали (горизонтали) 1 мм на 1 м | Но не более 5 мм на всю высоту (длину, ширину) помещения |  |
|  | неровности поверхностей плавного очертания на 4 м не более двух глубиной (высотой) до 2 мм |  |  |
|  | отклонения дверных и оконных откосов, пилястр и т.п. от вертикали и горизонтали 1 мм на 1 м | Но не более 3 мм на весь элемент |  |
| 2 | Покрытия из ГВЛ не должны быть зыбкими, при легком простукивании деревянным молотком в зашпаклеванных стыках между ГВЛ не должны появляться трещины |  |  |
| 3 | Заделанные стыки между ГВЛ не должны быть заметны, а смежные листы должны находиться в единой плоскости, на поверхности не должно быть раковин, изломов, трещин, наплывов шпаклевочного раствора |  |  |

Акты на скрытые работы:

- акт на установку металлического каркаса конструкции;

- акт на обшивку металлического каркаса ГВЛ;

- акт на обработанную поверхность под чистовую отделку.