ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

 ВОЛС-ВЛ

ПРОИЗВОДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ

См. Общую часть

ТК-3-3


ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ МУФТ

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на производство измерений при монтаже соединительных муфт грозозащитного троса с встроенным волоконно-оптическим кабелем (ОКГ) на вновь строящихся ВЛ напряжением 35 кВ и выше.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

подключение рефлектометра к ОВ,

измерение оптических параметров соединения.

1.3. Настоящую карту читать совместно с технологическими картами на монтаж соединительных муфт (сборник 2).

2. Организация и технология производства работ

2.1. До начала измерений должны быть закончены работы, указанные в п.4 общей части, а также выполнена раскатка строительной длины ОКГ с подвеской на опоры согласно технологическим картам сборника 1. Строительнаядлина ОКГ должна пройти контроль перед прокладкой и после прокладки согласно технологическим картам ТК-3-1 и ТК-3-2 настоящего сборника. Подлежащие соединению концы ОКГ, временно закрепленные в бухтах на опоре, должны быть опущены на землю и заведены в кузов передвижной лаборатории, оптические волокна очищены, заведены в кассету и подготовлены к сварке в соответствии с картами сборника 2.

2.2. Измерения затухания производят в монтажно-измерительной лаборатории (ПЛМД), в которой осуществляется сварка ОВ и монтаж соединительных муфт.

2.3. Последовательность выполнения основных операций.

2.3.1. Произвести измерения затухания волокон, заведенных в кассету, до их сварки.

2.3.2. После стыковки каждой пары ОВ в очередной монтируемой муфте и укладки сростка в кассету произвести измерения потерь в сварке рефлектометром. Если величина затухания не превышает значений, установленных техническими требованиями на ВОЛС, и расхождение показаний рефлектометра и сварочного устройства находится в пределах погрешности измерений, то сращивание ОВ считается завершенным. В противном случае проводятся дополнительные сращивания этих волокон до получения заданного уровня затухания сростков. Если после двойной переделки затухание окажется больше нормируемого, но не более чем на 50%, то сварное соединение можно оставить. При этом зафиксированное при измерении увеличение необходимо скомпенсировать за счет уменьшения затухания на других сварках этого волокна в следующих муфтах так, чтобы не превысилась норма затухания, установленная проектом на весь участок. Если измеренное затухание сварки, даже после переделки, в 1,5 раза и более нормы, то следует вызвать представителя заказчика и других заинтересованных организаций для составления акта и решения вопроса о дальнейшем использовании соединения.

2.3.3. После монтажа каждой муфты рефлектометром измерить затухания всех ОВ.

2.3.4. Занести результаты измерений в паспорт на смонтированную муфту. Полностью паспорт заполняется обычно по результатам измерений, проведенных в двух направлениях на смонтированном регенерационном участке.

2.4. Контроль качества выполненного соединения осуществляется путем измерения оптических потерь в сварке в процессе проведения монтажа муфты или после монтажа участка трассы или всей трассы. Одновременно проводятся измерения коэффициента затухания в ОВ с целью выявления дефектов в смонтированных строительных длинах.

2.5. Потери в сварках и коэффициент затухания определяются по методу обратного рассеяния с помощью рефлектометра.

Потери в сварках и коэффициент затухания в линии рассчитываются по следующей формуле:

,

где  - потери в сварном соединении при измерении в направлении от "" к "";

- потери в сварном соединении при измерении в направлении от "" к "".

Для удобства проведения измерений в двух направлениях из одной точки ("") на конце линии ("") монтируется измерительная муфта (3), в которой ОВ попарно свариваются друг с другом (зашлейфовываются). Перед монтажом измерительной муфты проводится контроль состояния оптической части смонтированной строительной длины кабеля.

1, 2 - строительные длины оптического кабеля; 3 - измерительная муфта с зашлейфованными ОВ

3. Техника безопасности

3.1. При производстве работ необходимо соблюдать общие требования техники безопасности, изложенные в общей части.

3.2. При разделке концов кабеля должны выполняться требования безопасности, приведенные в сборнике 2.

4. Состав звена

| Профессия | Разряд | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| Монтажник связи - спайщик | 6 | 1 |
| Инженер 1 категории |  | 1 |
| Инженер 2 категории |  | 1 |
| Итого |  | 3 |

5. Материально-технические ресурсы

| N п/п | Наименование | Марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рефлектометр обратного рассеяния |  | шт. | 2 |
| 2 | Микроскоп |  | " | 1 |
| 3 | Радиальный резак |  | " | 1 |
| 4 | Щипцы для зачистки световодов |  | " | 1 |
| 5 | Приспособление для захвата волокон |  | " | 1 |
| 6 | Инструмент для скола волокон |  | " | 1 |
| 7 | Спирт этиловый ректификованный технический | ГОСТ 18300-87 | г | 30 |
| 8 | Бензин-растворитель | "Нефрас" | л | 0,5 |
| 9 | Ветошь протирочная |  | кг | 1 |
| 10 | Салфетки протирочные |  | " | 20 |

6. Технико-экономические показатели

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Затраты труда, чел.-час | 48 |
| Продолжительность работ, час | 16 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Всесоюзный институт
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". -
М., 1998