ВСН-600-IV-87
------------------------
Минсвязи СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 


Техника безопасности при монтаже технологического 
оборудования связи и электропитающих устройств

РАЗРАБОТАНЫ ЦНИЛОТ Минсвязи СССР

Руководитель темы В.С.Морозов

СОГЛАСОВАНЫ с Главным управлением по строительству сооружений связи Минсвязи СССР, ЦК профсоюза работников связи 28.12.87 и Госстроем СССР 21.09.87

ВНЕСЕНЫ Центральной научно-исследовательской лабораторией охраны труда Министерства связи СССР

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства связи СССР от 30.12.87 N 728

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы содержат требования безопасности при монтаже и настройке технологического оборудования и электропитающих устройств на предприятиях связи и должны соблюдаться при выполнении указанных видов работ.

Требования безопасности, содержащиеся в разрабатываемых отраслевых стандартах, технических условиях, технологической документации, проектах производства работ и в инструкциях по охране труда должны соответствовать настоящим нормам, СНиП III-4-80 (1) и Положению о разработке предприятиями и организациями связи инструкций по охране труда (2).

1.2. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются к работам, предусмотренным Списком производств, профессий, специальностей и работ, на которых запрещается применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста (3).

1.3. При трудоустройстве беременных женщин, занятых при монтаже технологического оборудования, необходимо руководствоваться "Рекомендациями по трудоустройству беременных женщин на предприятиях связи" (4).

1.4. Производственные и вспомогательные помещения предприятий должны соответствовать "Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий" (5) и Строительным нормам и правилам (6, 7).

1.5. Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соответствии с выполняемым технологическим процессом, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.061-81 (8), ГОСТ 12.2.003-74 (9) и настоящим нормам.

1.6. Для предупреждения работающих о возможной опасности должны применяться сигнальные цвета и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76* (10).

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.026-2001, здесь и далее по тексту. - Примечание "КОДЕКС".

1.7. Искусственное освещение в производственных помещениях и на рабочих местах должно соответствовать СНиП II-4-79 (11).

1.8. Приточно-вытяжная вентиляция в производственных помещениях должна соответствовать СНиП 2.04.05-86 (12).

1.9. Система вентиляции и кондиционирования воздуха должна обслуживаться в соответствии с Инструкцией по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятиях связи (13).

1.10. Метеорологические условия, а также предельно допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений устанавливаются ГОСТ 12.1.005-76 (14).

1.11. Уровни шума на рабочих местах не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003-83 (15).

1.12. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79 (16).

1.13. Электроустановки, электрооборудование и аккумуляторные установки, применяемые при монтаже технологического оборудования, должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок" (17).

1.14. Эксплуатация электроинструмента, ручных электрических машин, переносных электрических светильников, монтаж аккумуляторных батарей должны производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

1.15. Работники должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (19, 20).

1.16. Предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работающих должны проводиться согласно письму МИНСВЯЗИ СССР N 209-д от 10.07.87 (21).

1.17. Основные требования пожарной безопасности устанавливаются Правилами пожарной безопасности на объектах Министерства связи СССР (22).

1.18. Помещения, в которых производится монтаж технологического оборудования, должны содержаться в соответствии с требованиями "Инструкции по санитарному содержанию предприятий связи" (23).

1.19. Допуск работающих к монтажу, тренировке и настройке оборудования должен производиться в соответствии с требованиями п.1.2. "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (18).

1.20. Обучение работающих должно производиться в соответствии с Положением о порядке обучения работников связи безопасным методам труда (54).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, СДАВАЕМЫМ ПОД МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. До начала производства работ по монтажу оборудования должны быть приняты под монтаж здания (отдельные помещения) в составе, обеспечивающем монтаж комплекса оборудования, хранение принятого в монтаж оборудования и материалов. Приемка зданий (помещений) под монтаж технологического оборудования должна производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 (24) и ВСН 600-81 (55).

2.2. Приемка помещения под монтаж осуществляется с участием представителя службы охраны труда строительной организации, которая будет вести монтажные работы.

2.3. До начала производства монтажных работ строительной организацией, выполнявшей работы по сооружению зданий, должны быть построены постоянные или временные подъездные дороги к принимаемому под монтаж зданию и монтажной зоне, на которой устанавливается подъемное оборудование и подвозится оборудование для монтажа объекта.

2.4. Запрещается размещать оборудование и производить его монтаж в помещениях, где не окончены строительные работы.

2.5. Здания и помещения, принимаемые под монтаж, должны быть обеспечены электроснабжением, электроосвещением, действующими отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией и оборудованы противопожарным инвентарем.

2.6. Для создания нормальных условий труда работников при монтаже оборудования должны быть подготовлены следующие подсобные помещения: прорабская, кладовая, раздевалка женская и мужская, помещение для приема пищи, комната личной гигиены женщин.

2.7. До начала производства монтажно-наладочных работ должны быть смонтированы и введены в действие, предусмотренные проектом, устройства по транспортировке оборудования (лифты, краны, подъемники).

2.8. Лифты и краны должны быть испытаны и приняты в соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора СССР (27, 43).

2.9. Подъемник должен быть сдан по акту лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию подъемника. Акт составляется в двух экземплярах; одни остается у организации устанавливающей, а второй у эксплуатирующей подъемник.

2.10. Эксплуатация подъемника должна производиться в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (27).

2.11. Полы рабочих помещений должны соответствовать технологическому процессу, требованиям санитарных норм (5), быть ровными, нескользкими, несгораемыми, стойкими против износа и образования выбоин, водонепроницаемыми, удобными для чистки.

2.12. Все люки и каналы в полах должны быть плотно и прочно закрыты или ограждены.

2.13. Подпольные каналы должны быть расположены в строгом соответствии со схемой размещения оборудования и доступны для обслуживающего персонала. Внутренняя поверхность каналов должна быть ровной и гладкой. Каналы должны быть защищены от проникновения грызунов.

2.14. Подоконники, откосы, рамы, двери должны быть плотно пригнаны и окрашены масляной краской.

2.15. Окна всех помещений к началу монтажа должны быть застеклены, промазаны и снабжены запорами.

2.16. Двери помещений к моменту сдачи должны иметь исправные замки с разными ключами. На каждой двери должны быть сделаны надписи, соответствующие принадлежности помещения, и вывешены таблички с указанием категории помещения по степени опасности поражения электрическим током.

2.17. Помещение шахты по своим размерам должно допускать установку оборудования для распайки кабелей на предельную емкость АТС и иметь эксплуатационные проходы не менее 80 см.

2.18. Шахта должна иметь плотно закрывающуюся дверь, обшитую железом с двух сторон и имеющую пружину для самозапирания.

2.19. Помещение шахты не должно быть проходным или служить для других каких-либо целей, кроме ввода и распайки кабелей или силовых шин.

2.20. В шахте должно быть оборудовано рабочее и аварийное электрическое освещение. Светильники и арматура электроосвещения должны быть во взрывобезопасном исполнении.

2.21. Все пусковые устройства (пускатели, выключатели и т.п.), а также электрощитки должны размещаться вне помещения шахты.

2.22. Помещение шахты должно быть защищено от возможного проникновения газов. Свободные каналы телефонной канализации должны быть герметично закрыты деревянными или бетонными пробками и замазаны технической замазкой. Занятые каналы должны быть заделаны паклей или ветошью, пропитанной олифой, и замазаны технической замазкой.

2.23. Все свободные отверстия в потолочных перекрытиях и стенах, идущие из шахты в кросс и другие помещения, должны быть закрыты смоляной паклей или ветошью, заделаны доской, обитой с двух сторон листовым железом. Щели должны быть заделаны цементом, гипсом или технической замазкой.

2.24. Дополнительные требования к помещениям в нетиповых зданиях, предназначенных для оборудования сельской автоматической телефонной станции, даны в приложении 1.

3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЯХ

3.1. Подъем оборудования

3.1.1. При подъеме кабельных барабанов с помощью подъемника, последний должен быть огражден. Под барабан с кабелем устанавливаются тормозные башмаки.

3.1.2. Требования к строительной площадке, где установлен подъемник и производятся погрузочно-разгрузочные работы, устанавливаются СНиП III-4-80 (1) и ГОСТ 12.3.009-76 (25).

3.1.3. При подъеме оборудования через оконный проем рама окна должна быть выставлена и уложена вне рабочей зоны в безопасном месте. Подоконник при этом должен быть защищен от возможных повреждений.

3.1.4. При перерывах и окончании работы оконные проемы должны ограждаться в соответствии со СНиП III-4-80 (1).

3.1.5. Подача стативов, барабанов и другого оборудования с подъемника через оконный проем должна осуществляться на покати, слеги и т.п. Указанные приспособления должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.012-75 (28) и ГОСТ 12.2.003-74 (9).

3.1.6. При подаче стативов, барабанов с кабелем и другого оборудования с подъемника на установленные у оконного проема покати рабочие должны находиться только сбоку покатей. Запрещается находиться на пути скатывания кабельных барабанов.

3.1.7. Все работы по кантованию оборудования, перекатыванию кабельных барабанов необходимо производить в рукавицах.

3.1.8. С покатей на место установки и монтажа (автозал, кросс, ЛАЦ и другие помещения) доставка оборудования должна производиться с помощью средств малой механизации.

3.2. Установка оборудования в автозале

3.2.1. Количество рабочих по установке статива с тележки на пол определяется исходя из нормы - 50 кг на человека.

3.2.2. Во время установки запрещается опираться о статив или прислонять что-либо к стативу.

3.2.3. Рабочие должны поддерживать статив до тех пор, пока он не закреплен.

3.2.4. При установке стативов квазиэлектронных станций сверление пола должно производиться при одновременном засасывании пылесосом пыли возле сверла.

3.2.5. Запрещается при сверлении отверстий работать без защитных очков.

3.2.6. Крепление стативов гайками к полу и между собой должно производиться гаечными ключами, подобранными по размерам гаек. Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев.

3.2.7. Запрещается при установке "решетки" бросать какие-либо предметы работающему наверху.

3.2.8. Запрещается работать и ходить на незакрепленной решетке.

3.3. Прокладка кабеля

3.3.1. Для прокладки барабан с кабелем должен быть установлен на козлы с осью, приподнятой от пола на высоту, обеспечивающую свободное вращение барабана.

3.3.2. Козлы с барабаном устанавливаются напротив того магистрального желоба или оборудования, от которого начинается прокладка.

3.3.3. Силовой кабель необходимо устанавливать на козлы, снабженные механизированной системой для подъема барабана.

3.3.4. Размотка кабеля с барабана должна производиться вращением барабана, при этом рабочие должны быть в рукавицах.

3.3.5. Разрезка кабеля должна производиться специальными кабельными ножницами.

3.3.6. При протягивании кабеля через проемы рабочие должны находиться по обе стороны проема.

3.3.7. Запрещается во избежание ранения рук приближать руки к проему при протягивании в них кабеля.

3.3.8. При поддерживании кабеля рабочий должен находиться на безопасном расстоянии от ввода кабеля в проем.

3.3.9. Расстояние от входа проталкиваемого пучка проводов или кабеля в отверстие перегородок или трубных канализаций до крайнего положения рук рабочих должно быть не менее 0,3 м.

3.3.10. При протягивании проводов или кабелей с помощью лебедок через проемы, отверстия, трубные разводки с промежуточными протяжными ящиками или коробками должна быть обеспечена четкая команда для рабочих, находящихся как у лебедок, так и у проемов.

3.3.11. Кабельный проем между этажами при перерывах и прокладке кабеля и после окончания работ должен быть закрыт сплошными щитами (настилами) так, чтобы исключить возможность их опрокидывания. Щиты могут сниматься работающими только на время прокладки кабеля.

3.3.12. Концы труб для прокладки кабеля должны быть опилены и очищены от заусенцев. Подача кабеля в трубу должна вестись с осторожностью, во избежание затягивания рук в трубу вместе с кабелем.

3.3.13. При ручной пробивке гнезд и отверстий необходимо производить работу в рукавицах, при этом запрещается пользоваться зубилами-пробойниками, если их длина менее 150 мм. Длина скарпелей и трубчатых пробойников, применяемых для пробивки сквозного отверстия в стене, должна превышать глубину прохода (толщину стены) не менее чем на 200 мм.

3.3.14. Проведение монтажных работ на высоте должно производиться в соответствии со СНиП III-4-80 (1) и ГОСТ 12.2.012-75 (28). Запрещается производить эти работы с приставных лестниц, стремянок и случайных предметов.

3.3.15. При прокладке кабеля на решетки следует использовать регулируемую по высоте подъемную конструкцию.

15. ГОСТ 12.1.003-83. "ССБТ. Шум. Общие требования безопасности".

16. ГОСТ 12.1.019-79. "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования".

17. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) - 6 изд.

18. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены Главгосэнергонадзором 21.12.84 г.).

19. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах (утверждены Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 09.06.81 N 166/II-5).

20. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи (утверждены Госкомтрудом СССР и ВЦСПС 20.02.80 г. N 3/II-2).

21. О проведении обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда (письмо Минсвязи СССР N 209-д от 10.07.87 г.).

22. Правила пожарной безопасности на объектах Министерства связи СССР. (Утверждены Министерством связи СССР и МВД 01.05.75).

23. Инструкция по санитарному содержанию предприятий связи (утверждена Министерством связи СССР 23.12.77 г.).

24. СНиП 3.05.05-85 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы":

25. ГОСТ 12.3.009-76. "ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности".

26. ГОСТ 12.3.025-80. "ССБТ. Обработка металлов резанием. Требования безопасности".

27. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утверждены Госгортехнадзором СССР 26.01.71 г.).

28. ГОСТ 12.2.012-75. "ССБТ. Приспособление по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования".

29. Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов (утверждены Министерством химического и нефтяного машиностроения 15.04.74 г.).

30. ГОСТ 12.3.005-75. "ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности".

31. ГОСТ 12.3.003-86. "ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности".

32. Правила аттестации сварщиков (утверждены Госгортехнадзором СССР 22.06.71 г.).

33. Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металла (утверждены Минздравом СССР 05.03.74 г.).

34. Правила техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке металлов (утверждены Президиумом ЦК профсоюзов рабочих машиностроения 01.07.83 г.).

35. Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец (утверждены Минздравом СССР 20.03.72 г.).

36. Правила по технике безопасности и производственной санитарии при пайке и лужении свинцово-оловянными припоями (утверждены Министерством авиационной промышленности 26.01.79 г.).

37. Рекомендации по применению строительно-монтажного пистолета ПЦ-52 при строительстве сооружений связи (утверждены Главсвязьстроем в 1979 г.).

38. Инструкция по прогреву кабелей связи для прокладки их при отрицательных температурах (утверждена ГНТУ 10.04.84 г.).

39. ГОСТ 12.3.004-75. "ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие требования безопасности".

40. ГОСТ 12.1.013-78. "ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования".

41. Правила безопасности в газовом хозяйстве (утверждены Госгортехнадзором СССР 26.06.79 г.).

42. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утверждены Госгортехнадзором СССР 30.12.69 г.).

43. Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций (утверждены Министерством энергетики и электрификации 22.11.76 г.).

44. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов (утверждены Госгортехнадзором СССР 07.12.73 г.).

45. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утверждены Госгортехнадзором СССР 19.05.70 г.).

46. ОСТ 45-27-84. "ССБТ. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности".

47. ГОСТ 12.4.087-84. "ССБТ. Строительство, каски строительные. Технические требования".

48. СН 102-76. Инструкция по выполнению сетей заземления и зануления в электроустановках.

49. ГОСТ 12.2.007.1-75. "ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности".

50. ГОСТ 12.4.089-86. "ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия".

51. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках (распространены письмом Главгосэнергонадзора от 24.10.84 г. N 12-4).

52. ГОСТ 12.4.011-87. "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

53. Санитарные нормы и правила при работе с источниками электромагнитных полей высоких, ультравысоких и сверхвысоких частот (утверждены Минздравом СССР 30.03.70 г. N 848-70).

54. Положение о порядке обучения работников связи безопасным методам труда.

55. ВСН 600-81. Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения. (Утверждена Минсвязи СССР 31.12.86 г.).

56. ГОСТ 12.3.028-82. "ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности".

57. ГОСТ 12.3.026-81. "ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования безопасности".

58. ГОСТ 12.1.006-84. "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

59. ТУ-64-1-456-76. Щиток наголовный с бесцветным ударостойким корпусом НБТ-1.