ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ ЛЕСОВ СИСТЕМЫ ВИШНЕВА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по монтажу лесов системы Вишнева.

Рис.1. Леса фасадные инженера Вишнева (леса фасадные)

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Леса фасадные инженера Вишнева (леса фасадные), часто называемые лесами с горизонтальными рамами, или Петербургскими.

Рис.2. Элемент конструкции лесов фасадных инженера Вишнева

Ими широко пользуются для проведения реставрационных и ремонтных работ на архитектурных памятниках. На этих фасадных лесах, пожалуй единственных из всех видов лесов, устанавливается рабочее ограждение с отбойником для ног работающих. Такие леса позволяют безопасно и качественно проводить отделочные и ремонтные работы на фасадах зданий и сооружений на высоте до 40 метров. Будучи спроектированы более полувека назад, леса инженера Вишнева зарекомендовали себя за это время максимально удобными и надежными.

Рамы этих лесов устанавливаются при сборке не в вертикальном, а в горизонтальном положении. Они соединяют вертикальные стойки сразу над башмаками основания, а в каждом новом ярусе служат опорой для настила. Усиление конструкции лесов Вишнева не требует диагональных связей, это единственный тип строительных лесов, не нуждающийся в них.

Рис.3. Общий вид лесов фасадных инженера Вишнева

Лестницы строительных лесов Вишнева не встроены в раму, они - самостоятельный элемент, устанавливаемый под углом внутри конструкции лесов. Лестницы и рамы ограждения оснащены штырями, которые заводятся в проушины стоек (аналогично креплению связей у штыревых лесов) (рис.4).

Рис.4. Конструкция лесов фасадных инженера Вишнева


Технические характеристики

| Высота установки | до 40 м |
| --- | --- |
| Расстояние между настилами | 2 метра |
| Шаг между стойками по фасаду | 2 метра |
| Шаг между стойками/ширина настила | 1,225/1,75 |
| Нагрузка | 200 кг/м |

Высота установки для кирпичной кладки - 40 метров с полезной нагрузкой на рабочий настил 250 кг/м.

Высота установки для отделочных работ - 60 метров с полезной нагрузкой на рабочий настил 200 кг/м.

Конструкция лесов представляет собой каркас, состоящий из двух продольных рядов трубчатых стоек, горизонтальных трубчатых рам - конвертов, связывающих стойки по высоте ярусов (через 2 м), настила и деталей крепления к стене здания.

Различные сочетания, получаемые при сборке лесов, обеспечивают возможность монтажа во всех случаях.

Основными конструктивными элементами лесов являются: башмак, стойка и сварная горизонтальная рама.

Стойка изготовляется из обрезка газовой трубы диаметром 48 мм и длиной 2000 мм. Стойки при помощи приваренных к их нижним концам муфт надевают на установленные опорные башмаки, а при наращивании - на верхние концы нижестоящих стоек. На расстоянии 340 мм от верхнего конца через стойку пропускается и приваривается штырь, служащий опорой для рамы.

Рамы надевают и опирают на концы стоек при помощи выступающих на их углах проушин из листовой стали. Два парных элемента рамы с выступающими концами (консоли лесов) служат поперечинами, несущими рабочий настил из досок толщиной 40-50 мм.

Леса прикрепляют к стене через 6-10 м в продольном направлении, а по высоте - в каждом ярусе. Крепление выполняют при помощи парных прутковых тяг диаметром 18 мм, взаимно связанных под прямым углом косынкой, имеющей отверстия для надевания тяг на концы стоек; свободные концы тяг прикрепляют к стене при помощи костылей.

Леса инж. Вишнева могут с успехом применяться как для наружных, так и для внутренних отделочных работ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Леса с горизонтальными рамами представляют собой пространственно-каркасную систему, смонтированную из горизонтальных рам, устанавливаемых на стойки, связями из рабочих ограждений. Система крепится к стене при помощи кронштейнов в сверлимые в стене отверстия. Комплект лесов при спецзаказе может включать диагонали, крепящиеся специальными хомутами-креплениями, на крайних секциях; дополнительные перила на рабочие ярусы, состоящие из связей, которые, как и поперечины, крепятся к стойкам хомутами, а также секциях лесов при помощи креплении для диагоналей (поворотных хомутов) устанавливаются диагональные связи (фронтальные связи).

На каждый рабочий ярус лесов, при необходимости посредством хомутов дополнительно устанавливаются перила.

На лесах предусмотрены:

лестницы;

закрепление к стойкам бортовой доски;

грозозащита;

декоративно-защитная сетка;

укладываемые на продольные рамы щиты.

При эксплуатации леса должны быть заземлены.

Последовательность монтажа лесов

1 - установить деревянные подкладки; 2 - установить опорные подпятники (рис.5)

Рис.5


3 - на втулки опорных подпятников уложить горизонтальные рамы первого яруса; 4, 5 - установить стойки лесов (рис.6)

Рис.6


6 - надеть горизонтальные рамы второго яруса проушинами на соединительные патрубки вертикальных стоек (рис.7)

Рис.7


7 - в патрубки смонтированных стоек вставить следующие по высоте стойки, соединив их по периметру горизонтальными рамами,  на рамы уложить щиты настила;   (рис.8)

Рис.8


8 - закрепить ограждения; 9 - стойки лесов с помощью кронштейнов закрепить к стене здания; 10 - порядок монтажа повторять до необходимой высоты.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ ЛЕСАМ

Строительные леса должны отвечать требованиям ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания, ГОСТ 27321-87,СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

Исходя из требований безопасности, строительные леса должны изготавливаться по рабочей документации разработанной и утвержденной в установленном порядке.

При установке лесов предназначенная для этого площадка должна быть выровнена, грунт спланирован и уплотнен.

При установке лесов вдоль фасадов зданий площадки под лесами должны быть горизонтальными, особенно в направлении, перпендикулярном плоскости фасада здания. Если в продольном направлении естественный уклон местности превышает 5°, планировку следует производить горизонтальными площадками в виде уступов.

Для равномерного распределения нагрузки от лесов на грунт под стойки следует укладывать перпендикулярно фасаду возводимой стены деревянные подкладки (одна подкладка под две стойки). Особое внимание необходимо уделять надежности опирания стоек трубчатых лесов на глинистые и мерзлые грунты, так как на этих грунтах возможно смещение лесов.

Леса прикрепляют к стенам возводимых зданий по каждому ряду стоек в шахматном порядке, как правило, через 4-6 м (через две стойки на третьей по горизонтали и через два яруса на третьем по вертикали), кроме крайних лесов и лестничной клетки, по которым крепления устанавливают через 4 м.

Крепление лесов производят двумя способами. При первом способе после разметки мест установки стоек в стене здания пробивают отверстия для пробок диаметром 40-48 мм и глубиной 160-180 мм под углом 15°. В отверстия должны быть забиты заранее заготовленные деревянные пробки из сухой древесины. Прочность закрепления пробки в стене и вместе с тем свободное ее выдергивание обеспечиваются установкой обратного клина.

Дополнительно комплектация элементами хомутовых лесов позволяет вести монтаж на фасадах сложной конфигурации.

| 1. | Максимальная высота лесов, м | 42 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Высота рабочего яруса, м | 2 |
| 3. | Шаг стоек вдоль стены, м | 2,5 (2,0) |
| 4. | Расстояние между стойками, перпендикулярно стене, м | 1,25 (1,1) |
| 5. | Допускаемая нагрузка на леса | 200, 250 |
| 6. | Вес лесов на 1000 м фасада, т | от 15,2 |
| 7. | Наружный диаметр стоек и рам, мм | 48 |

После монтажа строительных лесов на конкретном объекте необходимо провести процедуру ввода конструкции в эксплуатацию. Для этого собирается специальная комиссия, в которую должны входить: председатель комиссии, члены комиссии, представитель подрядной организации, представитель строительно-монтажной организации, представитель технического надзора заказчика, представитель проектной организации.

При составлении акта учитывается соблюдение всех норм и правил при проведении монтажных работ, проверяется устойчивость конструкции, надежность крепления лесов, выполняется проверка соблюдения рекомендаций указанных в паспорте завода-изготовителя, а также соответствии установки лесов с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия, ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные, ГОСТ 27321-87.

Акт технического освидетельствования и приемки в эксплуатацию лесов, подмостей, предохранительных устройств, инструмента, индивидуальных предохранительных и защитных средств.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

| АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ строительныелеса __________________________________ (наименование конструкций) выполненных вг.Москва ул.Ленина д.168 (наименование и место расположения объекта) "20" февраля 2012 г. (дата приемки) Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организацииИванов Иван Иванович, гл. инженер (фамилия, инициалы, должность) представителя технического надзора заказчика Петров Андрей Николаевич, инженер (фамилия, инициалы, должность) произвела осмотр строительных конструкций и проверку качества работ, выполненных СУ-369 (наименование строительно-монтажной организации) и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| --- |
| 1. К приемке предъявлены следующие конструкции строительные леса_____________________________ (перечень и краткая характеристика конструкций) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации ООО "ПСК Строитель +", N С-12 М-12563 от 14.02.12 г. (наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления) |
| 3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации отклонения отсутствуют (при наличии отклонений указывается, |
| кем согласованы, N чертежей и дата согласования) |
| 4. Дата: начала работ 18.02.12 г. окончания работ 26.02.12 г. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами,строительными нормами и правилами. На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) строительных лесов__________________________ (наименование работ и конструкций) |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Леса с горизонтальными рамами (леса Вишнева) представляют собой пространственно-каркасную систему, смонтированную из горизонтальных рам, устанавливаемых на стойки, ригелей, соединяемых со стойками штыревыми связями. Система крепится к стене при помощи саморасклинивающихся пробок и поперечин. Пробки устанавливаются в сверлимые в стене отверстия. Комплект лесов включает диагонали, крепящиеся поворотными хомутами к рамам, на крайних секциях, дополнительные перила на рабочие ярусы, состоящие из связей которые, как и поперечины, крепятся к рамам хомутами.

Рис.9. Элементы лесов

Элементы лесов:

Стойка. Стойки являются основными несущими элементами каркаса в вертикальной плоскости. Они установлены на опорные башмаки и стыкуются между собой при помощи патрубков (по принципу труба в трубу). Для установки рам (ограждений), на стойках находиться бегающее ушко.

Горизонтальная рама. Горизонтальные рамы представляют собой рабочую площадку и обеспечивают жесткость каркаса. Они сделаны из 48 трубы с усиливающими косынками и ушками.

Кронштейн крепят в пробиваемые в стене отверстия и ввинчиванием анкерболта производят их закрепление. Расположение отверстий под анкерболты рассчитывают по схеме. В случае крепления лесов оттяжками на крюк одевается проушина оттяжки, после чего она крепится к лесам хомутом. Оттяжки, закрепленные к лесам и стене, фиксируют положение каркаса лесов в вертикальной плоскости.

Башмак является опорой стойки и воспринимает на себя вертикальные нагрузки от лесов и передает их на грунт посредством дополнительных деревянных подкладок. По спец. заказу поставляются регулируемые башмаки.

Связи (По спецзаказу). Фронтальные диагональные связи (связи), выполняют функции диагональных фиксирующих элементов лесов и дополнительных перил на рабочих ярусах. Связи, устанавливаемые под углом, фиксируются к стойкам при помощи специальных крепежных элементов.

Щит (настил). Щиты воспринимают на себя нагрузки, возникающие от бригады строителей и строительныхматериалов. Щиты изготавливаются из досок 2-го сорта ГОСТ 8486-86, толщиной 25 мм. Щиты укладываются перпендикулярно стене, образуя настил рабочего яруса. Под нижним рабочим ярусом необходимо уложить щиты страховочного яруса.

Хомут - узловое соединение отдельных трубчатых элементов под прямым углом.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

1. Настил на лесах должен быть с ровной поверхностью.

2. Подъем и спуск людей должен осуществляться только по лестницам, с внутренней стороны секций.

3. На лесах должны быть размещены плакаты со схемами перемещения людей, и указанием величин допускаемых нагрузок.

4. Вес подаваемого на леса груза не должен превышать допустимый.

5. Стойки лесов, расположенные в районе проездов, должны быть защищены защитными устройствами.

6. Близлежащие (от 5-ти метров и ближе) линии электропередач, необходимо заключить в деревянные короба или снять.

7. Леса должны быть обеспечены надежным заземлением и грозозащитным устройством (молниеотводом).

8. Во время проведения монтаж или демонтаж лесов запрещен доступ людей в эту зону, кроме работников производящих монтаж-демонтаж.

9. Во время эксплуатации не допускается снятие крепления лесов к стене.

Конструкция строительных лесов Вишнева базируется на каркасной системе, которую собирают из так называемых горизонтальных рам. Последние монтируют к вертикальным стойкам, а те в свою очередь соединяются с рабочими ограждениями. Крепление строительных лесов Вишнева к стене лучше всего осуществлять на кронштейнах. После монтажа необходимо все проверить, то есть убедиться в том, что каждый элемент сооружения надежен. Кроме того, при работе на таких объектах не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности, у членов ремонтных бригад должна быть соответствующая униформа и снаряжение, в том числе страховочные канаты, если это необходимо.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов

Состав работ:

для норм 1-3:

01. Планировка места установки наружных лесов. 02. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. 03. Разборка лесов. 04. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. 05. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.

для норм 4, 5:

01. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц. 02. Разборка лесов. 03. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их. 04. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.

Измеритель: 100 м вертикальной проекции для наружных лесов

|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: |
| --- | --- |
| 08-07-001-02 | трубчатых для прочих отделочных работ |
|  | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: |
| 08-07-001-04 | к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-07- 001-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9087 | Детали деревянные лесов | м | 0,009 |
| 101-9093 | Детали стальных трубчатых лесов | т | 0,035 |
| 203-0514 | Щиты настила | м | 3,4 |

(Таблица ГЭСН 08-07-001 в редакции Изменений, утвержденных приказом Минрегиона России от 13.07.2011 N 339).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

СНиП II-23-81* Стальные конструкции.

ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.030-81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.026-81 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки опасности.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 28012-89 Подмости передвижные сборно-разборные.

ГОСТ 26887-86 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия.

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.

ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент.

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.

ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МВД России.

ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (в редакции от 20.02.2003).

МДС 12-25.2006 Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация.

Техинформация СКС Стройтехнолог.

Документы БД Техэксперт.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012