ВСН 48-86
-----------------------------
Минавтодор РСФСР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКАЗАНИЯ 
ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СРЕДНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Дата введения 1986-10-01

РАЗРАБОТАНЫ Проектной конторой Центральной автомобильной дороги Р/о "Росавтомагистраль" и обязательны для всех проектных, ремонтно-строительных и эксплуатационных дорожных организаций Министерства автомобильных дорог РСФСР

ВНЕСЕНЫ Проектной конторой Центральной автомобильной дороги Р/о "Росавтомагистраль" Минавтодора РСФСР

УТВЕРЖДЕНЫ Минавтодором РСФСР 23 апреля 1986 г.

Вводятся впервые

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящими указаниями устанавливаются состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, по которой осуществляется средний ремонт автомобильных дорог, выполняемый хозяйственным способом.

1.2. Разработка проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог осуществляется по данным ежегодных осмотров и составляемых на их основе ведомостей дефектов с учетом действующих межремонтных сроков.

1.3. Средний ремонт выполняется, как правило, комплексно согласно разработанной проектно-сметной документации. Состав работ должен соответствовать "Инструкции по классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования".

Выписка из "Инструкции" по составу работ, выполняемых при среднем ремонте автодорог приводится в приложении N 1 "Указаний".

1.4. При разработке и утверждении проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог следует исходить из необходимости сохранения транспортно-эксплуатационных и технических показателей дороги, заложенных в существующей утвержденной проектной и исполнительной документации, а при ее отсутствии - в техническом паспорте дороги.

1.5. В технической документации на средний ремонт должны быть учтены требования по охране окружающей среды и обеспечению безопасности движения как в период эксплуатация дороги, так и в период производства ремонтных работ.

1.6. Техническая документация на средний ремонт автомобильных дорог разрабатывается, как правило, Проектными конторами (Проектно-сметными бюро) при автодорах (автомобильных дорогах).

1.7. Проектно-сметная документация должна разрабатываться без излишней детализации в минимальном объеме и составе, достаточном для обоснования принимаемых решений и определения объемов работ, стоимости среднего ремонта, потребности в основных дорожно-строительных материалах.

Разработка рабочих чертежей и ведомостей в составе проектно-сметной документации на средний ремонт должна производиться при выполнении предусмотренных п.п.1-а; 2-е, з, 3-а, б, д и 4-в, справочное приложение 1 настоящих "Указаний".

В остальных случаях проектно-сметная документация разрабатывается в виде смет, составленных на основании ведомостей дефектов. Во всех случаях в проектно-сметной документации должна иметься схема ремонтируемой дороги (объекта) с указанием на ней границ и состояния смежных участков.

Необходимость разработки рабочих чертежей указывается в   "Задании" на разработку проектно-сметной документации п.10 (приложение 2).

1.8. Разработчик выдает заказчику (автодору, автомобильной дороге) техническую документацию в 3-х экземплярах. Сроки разработки технической документации устанавливаются заданием на проектирование.

1.9. При разработке технической документации, кроме документов, указанных в п.п.1.3, 1.4 необходимо руководствоваться действующими нормативными документами по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог, применительно к условиям среднего ремонта.

1.10. Проектно-сметная документация на средний ремонт проектируется в следующей последовательности:

а) обследование объекта;

б) ознакомление с имеющейся технической документацией, характеризующей данный объект (исполнительная техническая документация, технический паспорт и др.);

в) составление задания на разработку проектно-сметной  документации;

г) производство в минимальном объеме полевых изыскательских работ;

д) составление документации в соответствии с п.1.7 настоящих "Указаний";

е) согласование проектно-сметной документации;

ж) утверждение документации в автодоре (автомобильной дороге).

2. Задание на разработку проектно-сметной документации и исходные данные

2.1. Основанием для разработки проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги является утвержденное задание в соответствии с обязательным приложением 2 настоящих "Указаний". Разработчик проектно-сметной документации принимает участие в составлении задания и согласовывает его.

2.2. Задание на разработку утверждается в порядке, установленном для утверждения проектно-сметной документации автодорами (автомобильными дорогами).

2.3. Внесение изменений в утвержденное задание производится только автодорами (автомобильными дорогами), утвердившими задание.

2.4. Автодор (автомобильная дорога) утверждает представляемую ведомость источников получения, способов транспортировки и дальности возки основных строительных материалов, изделий и полуфабрикатов, составленную по установленной форме.

2.5. Формы задания, ведомости источников получения, способов транспортировки к дальности возки основных строительных материалов, изделий и полуфабрикатов и ведомости дефектов приводятся в обязательных приложениях 2, 3 и 4 настоящих "Указаний".

3. Проектно-сметная документация

3.1. Проектно-сметная документация на средний ремонт автомобильной дороги разрабатывается на основе полевого обследования, выполняемого разработчиками документации с учетом исходных данных для проектирования (задание на разработку проектно-сметной документации, паспорт автомобильной дороги).

Особое внимание при полевом обследовании следует уделять состоянию земляного полотна, водоотвода, искусственных сооружений, обеспечению условий безопасности движения, выявлению причин возникших деформаций и разрушений, состоянию и соответствию действующим требованиям элементов обустройства дороги.

3.2. В состав проектно-сметной документации должны включаться только те текстовые и графические документы, которые непосредственно требуются для проведения ремонтных работ обоснования их объема и финансирования.

Вспомогательные расчеты, схемы и ведомости, а также графические и текстовые материалы, содержащиеся в применяемых типовых проектах, вообще не включаются в состав проектно-сметной документации.

3.3. Пояснительная записка к проекту должна сжато и ясно обосновывать принятые технические решения.

3.4. Проектно-сметная документация выпускается в переплетенном виде в одном томе.

4. Состав и оформление документации

4.1. Состав проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог, разрабатываемой в соответствии с п.1.7 настоящих "Указаний", определяется степенью сложности проектных решений и п.10   "Задания".

4.2. В состав проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог входят следующие документы:

а) задание;

б) пояснительная записка;

в) ведомость дефектов;

г) ведомость источников получения и способов транспортировки строительных матерриалов;

д) необходимые для обоснования проектируемых объемов работ чертежи и схемы, указанные в п.10 задания на разработку проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги;

е) сметная часть, согласно разделу 6 настоящих "Указаний".

4.3. Проектно-сметная документация на средний ремонт дороги должна быть оформлена следующими подписями:

а) на титульных листах - начальника, главного инженера проектной организации, начальника отдела, гл. инженера проекта;

б) на остальных документах - гл. инженера проекта, начальника отдела, составителя и проверяющего.

5. Согласование и утверждение документации

5.1. Проектно-сметная документация на средний ремонт автомобильных дорог утверждается заказчиком (автодором, автомобильной дорогой).

5.2. Проектно-сметная документация должна быть согласована с органами ГАИ, если предусматривается частичное изменение типа или размещения технических средств организации и регулирования движения.

5.3. Документом об утверждении проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на ней является протокол или другой распорядительный документ, предусмотренный положением об утверждающей инстанции и единой государственной системой делопроизводства (ЕГСД).

5.4. Основные проектные материалы (пояснительная записка, сводный сметный расчет стоимости, каталог индивидуальных единичных расценок) должны иметь подписи об их утверждении, заверенные подписью и печатью утверждающей инстанции.

5.5. Проектно-сметная документация вместе с документом о ее утверждении должна храниться у заказчика и в проектной организации.

6. Сметная часть

6.1. Сметная стоимость среднего ремонта автомобильных дорог и сооружений на них определяется по сводному сметному расчету к проектно-сметной документации на средний ремонт.

Сводный сметный расчет стоимости среднего ремонта автомобильных дорог и сооружений на них является основным документом, на основе которого осуществляется планирование ассигнований на средний ремонт и финансирование работ.

При составлении смет на средний ремонт целесообразно использовать имеющиеся формы, принятые в капитальном ремонте.

6.2. Для определения сметной стоимости среднего ремонта автомобильных дорог и сооружений на них составляется следующая документация.

В составе проектно-сметной документации:

- сводный сметный расчет по форме N 1 (обязательное приложение 5);

- объектные сметы на отдельные объекты и виды работ по форме N 2 (рекомендуемое приложение 6);

- локальные сметы на ремонтные работы (обязательное приложение 7);

- каталог единичных расценок (обязательное приложение 8);

- расчет прямых затрат при привязке ЕРЕР-84 к местным условиям (обязательное приложение 9);

- расчет дополнительных затрат на производство работ в зимнее время (рекомендуемое приложение 10);

- единичные расценки (рекомендуемое приложение 11);

- калькуляция стоимости материалов, изделий и конструкций (обязательное приложение 12);

- калькуляция транспортных расходов (обязательное приложение 13);

- ведомость источников получения, способов транспортировки и дальностей возки материалов, изделий и полуфабрикатов (обязательное приложение 3);

- ведомость дефектов (обязательное приложение 4).

6.3. Сметная документация на средний ремонт автомобильных дорог составляется по действующим нормативам в порядке, установленном Минавтодором РСФСР.

6.4. В сводном сметном расчете стоимости среднего ремонта, составляемой по форме N 1, средства распределяются по следующим главам:

I - освоение трассы и подготовительные работы.

II - земляное полотно.

III - искусственные сооружения.

IV - дорожная одежда.

V - обстановка дороги, организация безопасности движения.

VI - прочие работы и затраты.

В случае отсутствия объектов, работ и затрат, предусматриваемых соответствующей главой, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав.

6.5. В сводном сметном расчете стоимости ремонта показываются следующие итоги: по каждой главе и суммарные по главам I-V, I-VI, после показывается общий итог в следующей записи "Всего по сводному сметному расчету".

6.6. Включаемые в главу VI сводного сметного расчета:

а) затраты, связанные с производством работ в зимнее время, определяются по сборнику НДЗ-84, выраженным в процентах от сметной стоимости строительно-монтажных работ по главам с I по V и показываются по графам 4, 5, 8;

б) разница в стоимости транспортирования привозных материалов определяется в порядке, изложенном в"Указаниях по применению единичных расценок на строительные конструкции и работы" (ЕРЕР-84).

6.7. Позиции сводного сметного расчета должны иметь ссылку на номер локальной (объектной) сметы или расчета на отдельные виды затрат.

6.8. В пояснительной записке, прилагаемой к сводному сметному расчету, должны быть приведены:

а) данные о территориальном районе по делению ЕРЕР;

б) данные о наличии специальных решений Совета Министров СССР, Госстроя СССР, министерств и ведомств по ценообразованию и льготам для данного объекта;

в) цены и нормы, в которых составлена сметная документация (какого года);

г) наименование организации выполняющей средний ремонт;

д) размеры накладных расходов и их обоснование.

В случае, когда при расчетах имеются ссылки на данные организации, должны быть приложены копии соответствующих   документов.

6.9. Объектная смета не составляется в тех случаях, когда по объекту имеется только один вид работ, лимитированные затраты начисляются в локальной смете.

6.10. В составе каждой локальной сметы отдельные виды работ должны быть сгруппированы в разделы по конструктивным элементам здания, сооружения, видам работ. Порядок расположения работ в сметах и их группировки должны соответствовать технологической последовательности производства работ.

6.11. Сметная стоимость материалов, конструкций и изделий определяется по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и действующим на данный момент прейскурантам.

Сметная стоимость материалов должна определяться с учетом транспортных расходов и заготовительно-складских расходов (2%).

6.12. Пункты получения материалов и расстояния перевозки их до места проведения работ принимаются согласно ведомости источников получения и дальности транспортировки материалов, выданной заказчиком и согласованной с организацией, выполняющей работы.

6.13. Стоимость затрат при транспортировке материалов, конструкций и изделий определяется по действующим сборникам сметных цен на перевозки грузов для строительства, часть I, II.

6.14. Накладные расходы на строительные работы при среднем ремонте начисляются в локальных сметах на сумму прямых затрат в размере 10,5%.

Приложение 1
Справочное

Состав работ, выполняемых при среднем ремонте автодорог

(выписка из "Инструкции по классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", утвержденной Минфином СССР и Госбанком СССР 19 сентября 1978 г. N 85/34)

1. По земляному полотну и водоотводу:

а) Сплошная прочистка водоотводных канав, прокопка новых канав, исправление повреждений и уменьшение крутизны откосов,  насыпей и выемок, исправление неисправностей дренажных, защитных и укрепительных устройств, водоотводных сооружений, подводящих и отводящих русел у мостов и труб, засев травами с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрова.

б) Подъемка небольших па протяженности участков земполотна на сырых или снегозаносимых местах, ликвидация небольших пучинистых участков.

в) Подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин.

2. По дорожным одеждам:

а) Устройство поверхностных обработок на всех типах покрытий.

б) Восстановление изношенных верхних слоев а/б покрытий и укладка их вновь на отдельных участках этих покрытий, обеспечение в необходимых случаях шероховатости поверхности покрытий независимо от межремонтных сроков.

в) Замена, подъемка или выравнивание отдельных плит ц/б покрытий.

г) Восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий, а также грунтовых улучшенных дорог с добавлением материалов в количестве до 500 м на километр дороги в среднем, улучшением проезжей части вяжущими и обеспыливающими материалами.

д) Перемещение отдельных участков мостовых с заменой основания.

е) Восстановление профиля и улучшение проезжей части грунтовых дорог щебнем, гравием, шлаком, цементом, битумом и другими материалами.

ж) Сплошное профилирование грунтовых дорог, подъемка небольших по протяжению участков земполотна в местах, где это требуется по условиям обеспечения необходимого воднотеплового режима или незаносимости снегом.

з) Устройство виражей на опасных для движения кривых.

3. По искусственным сооружениям:

а) Полная или частичная перестройка вновь мостов или путепроводов при их длине до 42 м, а также водопропускных труб с доведением их габаритов и расчетных нагрузок до норм, соответствующих технической категории, установленной для ремонтируемой дороги, утвержденной технической документацией.

б) Выполнение несложных ремонтных работ на мостах (смена настилов, балочных клеток, отдельных узлов и элементов, исправление кладки и т.п.).

в) Окраска, антисептирование и оштукатуривание элементов мостов.

г) Замена отдельных звеньев и оголовков труб, исправление изоляции и стыков.

д) Ремонт подпорных стен, защитных, укрепительных и регуляционных сооружений, галерей и навесов, а также замена их отдельных элементов.

4. По дорожным устройствам, обстановке, организации и безопасности движения:

а) Устройство вновь и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек на участках дорог длиной не более 1000 м, проходящих через населенные пункты.

б) Устройство вновь отдельных ограждений, установка вновь и замена дорожных знаков и направляющих устройств, ремонт ограждений и замена конструктивных элементов.

в) Оформление и благоустройство отдельных развязок, площадок отдыха, стоянок автомобилей, а также достопримечательных мест.

г) Ремонт съездов и переездов, летних и тракторных путей.

Приложение 2 
Обязательное

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации (автодора, автомобильной дороги)

____________________________

____________________________

" ______" ____________ 19___ г.

ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации
на средний ремонт автомобильной дороги

в__________ районе ________________ области, крае, АССР

| 1. | Наименование объекта (дороги) | Пояснения к заполнению |
| --- | --- | --- |
|  |  | Должно соответствовать титульному списку и утвержденному плану среднего ремонта. |
| 2. | Основание для разработки. | Утвержденный (кем, когда) план среднего ремонта. |
| 3. | Исходные данные. | Утвержденная (кем, когда) ведомость дефектов. |
| 4. | Начальный пункт. | Наименование или (км) дороги. |
| 5. | Конечный пункт. | Наименование или (км) дороги. |
| 6. | Категория дороги. | Указать согласно утвержденной документации или директивных документов Минавтодора. |
| 7. | Протяжение. | ___________ км. |
| 8. | Тип покрытия. | Указать тип существующего покрытия. |
| 9. | Источники снабжения стройматериалами. | Прилагается ведомость, согласованная (кем, когда). |
|  |  | Прилагаются справки поставщиков (указать наименование) о качественных свойствах материалов, намечаемых к использованию. |
| 10. | Необходимость разработки рабочих чертежей отдельных конструкций, сооружений. | Указать конструкции, сооружения, по которым требуются чертежи. |
| 11. | Год ремонта. |  |
| 12. | Требования по внедрению в проекте новой техники и передового опыта. |  |
| 13. | Ориентировочная стоимость ремонта. | В тыс. руб. |
| 14. | Наименование разработчика документации. |  |
| 15. | Наименование ремонтирующей организации. |  |
| 16. | Способ выполнения работ. | Хозяйственный, подрядный. |
| 17. | Срок окончания разработки документации. | Месяц, год. |

Главный инженер ДРСУ

____________________________

" ______" ____________ 19___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер проектной организации

____________________________

" ______" ____________ 19___ г.

Приложение 3 
Обязательное

ВЕДОМОСТЬ
источников получения, 
способов транспортировки и дальностей возки материалов, 
изделий и полуфабрикатов

| NN п.п. | Наименование | % от общей потребности | Наименование поставщика, пристаней или станций отправления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | Железнодорожные и водные перевозки |
| --- | --- |
| Вид франко | % от общей потреб- ности | Станция назна- чения | Расстояние подачи вагонов, км |
|  |  |  | На станцию отправлен. | На станцию назначения |
|  |  |  | По арендуемым путям | По собств. путям | По арендуемым путям | По собств. путям |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Автомобильные перевозки |
| --- |
| Расстояние от источника получ. до станции, км | На склады базы и на трассу |
|  | % от потребности | Расстоян., км |
| 12 | 13 | 14 |

Приложение 4 
Обязательное

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер Автомобильной дороги

____________________________

____________________________

" ______" ____________ 198__ г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

И НАМЕЧАЕМЫХ ВИДОВ РАБОТ _________________________

ПО СОСТОЯНИЮ НА _______________198__ г.

| NN п.п. | Наименование дорог и адрес работ от до | Год последн. рем. | Состояние элементов существу- ющей дороги | Наимено- вание работы по устранению дефектов | Изме- рение | Коли- чество | Стоимость в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Главный инженер ДРСУ (МСРУ) N ____________

"СОГЛАСОВАНО"

Инженер производственного отдела

" ______" ____________ 198 __ г.

Приложение 5 
Обязательное

Министерство

Главное управление

Сводный сметный расчет

Сводный сметный расчет сумме                тыс. руб.

В том числе возвратных сумм                    тыс. руб.

Утверждена

___________ _________________ 19       г.

Составлена в ценах 19 __ г.

|  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п.п. | NN сметы или расчета | Наименование глав, объектов, работ и затрат | строи- тельных работ | монтаж- ных работ | Обору- дован. приспо- соблен. инвен- таря | Прочих затрат | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 6 
Рекомендуемое

___________________________________
          (наименование дороги)

Объектная смета N ________

на ________________________________

Сметная стоимость _____________ тыс. руб.           Составлена в ценах 19 ___ г.

|  |  |  | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п.п. | N смет, прейс- куранты укрупнен- ных норм | Наименование работ и затрат | Строи- тельных работ | Монтаж- ных работ | Обору- дования, приспо- собл. производ- ственного инвен- таря | Прочих работ | Общая сметная стои- мость | Показа- тели единич- ной стои- мости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Главный инженер проекта __________________

Hачальник отдела _________________________

Составил ________________________________

Проверил  _______________________________

Приложение 7
Обязательное

СМЕТА

на ___________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

| NN п.п. | Ссылка на N ед. расц. | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Количество единиц измерения | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за единицу | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Составил __________________

Проверил __________________

Приложение 8 
Обязательное

___________________________________
          (наименование дороги)

Каталог единичных расценок

с N _______по N  ___________

Составлен Центрупрдором в ценах 19 __г. 

Главный инженер проектной организации ___________________________________

Главный инженер проекта ________________________________________________

Начальник отдела _______________________________________________________

"______" _______________198   г.

| УТВЕРЖДЕН |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Директор действующего предприятия |  | Руководитель генеральной подрядной строительной организации |

|  |  |  |  |  | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN п.п. | NN таблицы СНиПа | Наименование работ | Единица изме- рения | Общая стоим. руб. | мате- риал | эксплуат. машин | основ. зар- плата | Всего заработной платы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 9
Обязательное

РАСЧЕТ N
прямых затрат при привязке ЕРЕР к местным условиям

|  |  |  |  |  |  |  | Прямые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п.п. | N расцен. | Наименование материалов | Ед. изм. | Нормы расхода на един. измерен. | Сметная цена за един. измерен. | Затраты на мат., не учт. расцен. | учтено ЕРЕР-84 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 10
Рекомендуемое

РАСЧЕТ N
дополнительных затрат на производство работ в зимнее время

| N п.п. | Наименование видов строительных работ | Стоимость строит.- монтажных работ | Номер пункта по табл.4 | Норма дополнит. затрат в проц. | Общая стоимость дополнит. затрат | НУЧП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Составил ____________________________

Проверил ____________________________

Приложение 11 
Рекомендуемое

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА N ______________

на __________________________________________________________
_____________________________________________________________

Норма на _________________________

| N п.п. | Ссылка на § норм | Наименование элементов затрат | Един. измер. | Количество единиц | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за единицу | общая |

Составил ____________________________

Проверил ____________________________

Приложение 12 
Обязательное

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
стоимости материалов

|  | Форма N 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к техническому проекту капитального ремонта автомобильной дороги |  |
|  | км ____________ |  |

Составлена в ценах и нормах 198    г.

| N N п.п. | Ссылка на отдел ценника | Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий | Единица изме- рения | Наименование поставщика и места отгрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Вид отпускной цены (франко-завод, станция отправления или назначения и др.) | Вес единицы измерения брутто (в тоннах) | Транспортные расходы на 1 тонну груза (в руб.) | N каль- куляций транс- портных расходов | Наценки сбытовых и снабженческих организаций (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| На единицу (в руб.) |  |
| --- | --- |
| отпускная цена | наценки сбытовых и снабженческих организаций | стоимость тары и реквизита | транс- портные расходы | итого сметная цена (франко- приобъектный склад) | заготовительно- складские расходы | Всего сметная цена с загото- вительно-склад- скими расходами |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Приложение 13 
Обязательное

КАЛЬКУЛЯЦИЯ N ___________
транспортных расходов на 1 т ______________

| а) Вид франко |  | г) Весовая норма загрузки в т |  |
| --- | --- | --- | --- |
| б) Наименование поставщика или место отгрузки | Размер поставки в % | д) Количество вагонов, одновременно подаваемых в состав поезда | 1) Под погрузку |  |
|  |  |  | 2) Под выгрузку |  |
| 1) |  | е) Тарифная характеристика при речных перевозках | 1) Тарифная классификация |  |
| 2) |  |  | 2) Класс тарифа |  |
| 3) |  |  | 3) Разновид- ность груза |  |
|  |  | з) Тарифная характеристика при автомобильных перевозках | 1) Класс груза |  |
|  |  |  | 2) Разновидность груза |  |
| в) Номер тарифной системы при ж.д. перевозках | 1) При повагонных отправках |  | и) Группа груза для погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках |  |
|  | 2) При мелких отправках |  | к) Категории груза при гужевых перевозках |  |
| NN п/п | Наименование операции | Наименование конечных пунктов перевозки (от - до) | Расстоя- ние пере- возки в км | Стоимость на 1 т в руб. |
|  |  |  |  | Формула подсчета | Всего |
| 1 | Автомобильные перевозки к месту отгрузки |  |  |  |  |
| 2 | Погрузочно- разгрузочные работы при автомобильных перевозках к месту отгрузки |  |  |  |  |
| 3 | Гужевые перевозки к месту отгрузки |  |  |  |  |
| 4 | Подача вагонов под погрузку |  |  |  |  |
| 5 | Погрузка в вагоны и выгрузка из них |  |  |  |  |
| 6 | Ж.д. перевозки |  |  |  |  |
| 7 | Подача вагонов под выгрузку |  |  |  |  |
| 8 | Подача судов под погрузку |  |  |  |  |
| 9 | Погрузка на суда и выгрузка из них |  |  |  |  |
| 10 | Водные перевозки |  |  |  |  |
| 11 | Подача судов под выгрузку |  |  |  |  |
| 12 | Автомобильные перевозки в местах назначения |  |  |  |  |
| 13 | Погрузочно- разгрузочные работы при автомобильном транспорте в местах назначения |  |  |  |  |
| 14 | Гужевые перевозки в местах назначения |  |  |  |  |
| 15 | Внутрипостроечные перевозки материалов _____________ транспортом |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 | Дополнительные операции (подноска, сортировка, штабелировка, отправка) |  |  |  |  |

Составил ___________________                      Проверил  ___________________