ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЛ 35-500 кВ

ЗАБИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВАЙ В ПЛАСТИЧНОМЕРЗЛЫЕ ГРУНТЫ I И II ГРУПП СВАЕБОЙНЫМ АГРЕГАТОМ СП-49 ПОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 35-220 кВ

К-1-25-8

См. Общую часть.

1. Область применения

1.1. Технологическая карта разработана на сооружение свайных фундаментов в пластичномерзлых грунтах I и II групп под промежуточные металлические опоры ВЛ 35220 кВ по схеме Общей части.

1.2. Принятая технология предусматривает забивку восьмиметровых металлических свай марки СМ-8 в количестве 4-х штук сваебойным агрегатом СП-49 без устройства лидерной скважины в пластичномерзлых глинистых грунтах однородного состава без каких-либо твердых включений с температурами не ниже:

| - для супесей | - 0,3 °С; |
| --- | --- |
| - для суглинков | - 0,7 °С; |
| - для глин | - 0,9 °С. |

В зимний период слой сезонномерзлого грунта толщиной более 50 см перед забивкой свай следует пройти на глубину промерзания шурфами, скважинами диаметром, равным 325350 мм.

1.3. При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточнить отдельные технологические операции, калькуляцию трудозатрат и нормы расхода эксплуатационных материалов.

2. Организация и технология строительного процесса

2.1. До начала работ по сооружению свайного фундамента на строительной площадке должны быть выполнены работы, указанные в п.4 Общей части сборника.

2.2. Забивка свай выполняется при помощи копровой установки СП-49 на базе трактора Т-100 МБГП, оборудованной штанговым дизель-молотом С-330, техническая характеристика которого приведена в п.2.3 К-1-25-4.

2.3. Сезонномерзлый слой грунта пробурить с помощью бурильной машины БМ-303 на базе трактора Т-74 или БМ-801С на базе трактора ТТ-4С.

Технология бурения описана в технологической карте К-1-25-2 , п.2.

Работы по бурению лидирующих скважин должны опережать работы по забивке свай.

2.4. Раскладка и забивка свай производится в последовательности, указанной на схеме (см. рис.1).

Условные обозначения:

- последовательность забивки свай СП-49

- направление движения сваебойного агрегата

Экспликация

| NN поз. | Наименование | К-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сваебойный агрегат СП-49 | 1 |
| 2 | Металлическая свая СМ-8 | 4 |
| 3 | Деревянные подкладки, кр. лес 1820 | 4 |
| 4 | Машина бурильно-крановая БМ-303 | 1 |
| 5 | Строп одноветвевой 9 м, 1,5 м | 1 |

Рис.1. Схема движения сваебойного агрегата СП-49 при забивке свай

Технология погружения металлических свай 325х8 сваебойным агрегатом СП-49 со штанговым дизель-мотором С-330 аналогична той, которая описана в технологической карте К-1-25-4 пп.2.7-2.9.

2.5. Во время забивки постоянно проверять правильность направления сваи и направляющей стрелы сваебойного агрегата.

2.6. Отклонения от проектного положения забивных свай не должны превышать величин, приведенных в табл. N 2Общей части сборника.

2.7. Приемку свайного фундамента производить на основании п.10 Общей части сборника.

2.8. При производстве свайных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности, указанные в СНиП III-А.11-70, также основные положения, указанные в технологической карте К-1-25-4, п.2.13.

2.9. Стальные канаты и такелажные приспособления, применяемые на свайных работах, должны соответствовать требованиям Госгортехнадзора СССР.

2.10. Работы по устройству свайного фундамента выполняются звеном рабочих в составе:

| Профессия | Разряд | Количество |
| --- | --- | --- |
| Электролинейщик | 5 | 1 |
| " | 3 | 1 |
| Машинист копра | 6 | 1 |
| Машинист буровой машины | 5 | 1 |

2.11. Калькуляция трудовых затрат составлена на забивку 4-х металлических свай СМ-8 в пластичномерзлые грунты I гр. по нормам, разработанным "Энергостройтруд" и утвержденным трестом "Запсибэлектросетьстрой" в качестве местных.

Время погружения одной сваи условно принято 15 минут. Фактическую норму времени определить из пробного погружения 5-ти свай на характерных пикетах. Результаты пробного погружения оформить актом.

По результатам пробного погружения откорректировать калькуляцию трудовых затрат.

Калькуляция трудовых затрат

| Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на единицу, чел.-ч | Затраты труда на весь объем, чел.-день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. примечание* | Бурение лидерного отверстия 300350 мм на толщину сезоннопромерзающего слоя до 3-х м |  |  |  |  |
|  | - электролинейщик III р. | 1 бур. | 4 | 1,6 | 0,78 |
|  | - машинист V р. | " | 4 | 1,6 | 0,78 |
| Местные нормы п.3б и 4б | Забивка металлических свай в пластичномерзлые суглинистые грунты I гр. агрегатом СП-49 |  |  |  |  |
|  | - электролинейщик | 1 свая | 4 | 1,6 | 0,78 |
|  | - машинист | " | 4 | 0,8 | 0,39 |
|  | ИТОГО: | ч./дн. |  |  | 2,73 |

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание: 1. Переезд механизма СП-49 от пикета к пикету по трассе на расстояние 400 м учтен.

2. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. Технико-экономические показатели

3.1. Технико-экономические показатели подсчитаны на свайный фундамент, состоящий из 4-х металлических свай СМ-8, без учета работы буровой машины.

| 3.2. Трудоемкость, чел.-дн. | - 1,2 |
| --- | --- |
| Работа основного агрегата, маш.-смена | - 0,4 |
| Продолжительность забивки 4-х металлических свай, смен | - 0,4 |
| Производительность бригады за смену, фундамент | - 2,5 |

4. Материально-технические ресурсы

4.1. Потребность в основных конструкциях

| Наименование | Марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во на фундамент |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлическая свая | СМ-8 8732-70* | шт. | 4 |

________________
     * Взамен действует ГОСТ 8732-78. - Примечание изготовителя базы данных.

4.2. Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, материалах и приспособлениях

| NN п.п. | Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Агрегат сваебойный | гусеничный | СП-49 | 1 | на базе трактора Т-100 МБГП |
| 2 | Бур. машина | гусеничный | БМ-303 | 1 | на базе трактора Т-74 |
| 3 | Теодолит-нивелир | ТТХ |  | 1 |  |
| 4 | Рейка | РНТ | 11158-76 | 1 |  |
| 5 | Рулетка | РС-30 | 7502-69* | 1 |  |
| 6 | Отвес | ОТ-400 | 7948-71** | 1 |  |
| 7 | Уровень | УС-2-500 | 9416-76 | 1 |  |
| 8 | Строп одноветвевой | ВК-1, ОХЛ-3000 | 19144-73 | 2 |  |
| 9 | Лопата | ЛП | 3620-76 | 2 |  |
| 10 | Лопата | ЛКО-2 | 3620-76 | 2 |  |
| 11 | Лом | ЛО-28 | 1405-73 | 1 |  |
| 12 | Топор | Л-2 | 1399-73 | 1 |  |
| 13 | Каска монтажника |  |  | 4 |  |
| 14 | Мед. аптечка |  |  | 1 |  |
| 15 | Строп одноветвевой |  | 3071-74*** | 1 | канат 9 мм, 1,5 м |

________________     
     * Взамен действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     ** Взамен действует ГОСТ 7948-80. - Примечание изготовителя базы данных.
     
    *** Взамен действует ГОСТ 3071-88. - Примечание изготовителя базы данных.

4.3. Потребность в эксплуатационных материалах

| NN п.п. | Наименование | Ед. изм. | Норма на час работы машины | Кол-во на принятый объем | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СП-49 | БМ-303 | СП-49 | БМ-303 |  |
| 1 | Дизельное топливо | кг | 18,4 | 7 | 58,8 | 44,8 | 104 |
| 2 | Смазочные масла | " | 0,75 | 0,43 | 2,4 | 2,75 | 5,2 |
| 3 | Бензин | " | 0,23 | 0,1 | 0,23 | 0,1 | 0,3 |

Примечание: 1. При работе в зимнее время на открытом воздухе при температуре  ниже 0 °С расход ГСМ повышается на 10%.

2. Часовые нормы расхода ГСМ приведены для средних величин загрузки двигателей.

Таблица

|  | N рис. | Схемы | К-во | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис.1 |  | 1 | Лыжи для перемещения механизмов по трассе |  |
|  | Рис.2 |  | 1 | Передвижная электростанция мощностью 100 кВт ПС-100 1 - сани 2 - прожектор 3 - щиты (наружная обшивка) |  |
|  | Рис.3 |  | 1 | Емкость для нагрева воды с обемом V=2,5 м 1 - сани 2 - бак металлический 3 - топка 4 - бак для топлива 5 - кран для слива воды 6 - шланг 50-70 мм 7 - форсунка |  |
|  | Рис.4 |  | 1 | Установка для приготовления пульпы, V=1,0 м (по чертежам, разработанным управлением "Хантайгэсстроем" по опытустроительства ВЛ-220 кВ "Норильск-Усть-Хантайская ГЭС" 1 - сани 2 - зона обогрева 3 - отделение для пульпы 4 - топка |  |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрофикации СССР;
Главное производственно-техническое управление
по строительству. - Новосибирск, 1979