МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ВИБРАЦИОННЫЕ (ПЕРКУССИОННЫЕ) КОПРЫ,

УПРАВЛЯЕМЫЕ ПЕШИМ ОПЕРАТОРОМ

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТОРГОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Building construction machinery and equipment.

Pedestrian-controlled vibratory (percussion) rammers.

Terminology and commercial specifications

(ISO 19452:2008, IDT)

ГОСТ ISO 19452-2017

МКС 91.220

Дата введения

1 июля 2018 года

# Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

# Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "ИЦ "ЦНИП СДМ" (ООО "ИЦ "ЦНИП СДМ") на основе собственного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 267 "Строительно-дорожные машины и оборудование"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 февраля 2017 г. N 96-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2017 г. N 289-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 19452-2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 19452:2008 "Строительные машины и оборудование. Вибрационные (перкуссионные) копры, управляемые пешим оператором. Терминология и торговые технические условия" ("Building construction machinery and equipment - Pedestrian-controlled vibratory (percussion) rammers - Terminology and commercial specifications", IDT), включая техническую поправку Cor.1:2008.

6 Настоящий стандарт может быть использован при ежегодной актуализации перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний), а также стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты" (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

# 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает терминологию и технические характеристики для коммерческой документации в отношении вибрационных (перкуссионных) трамбовок, используемых в строительстве и управляемых пешим оператором.

Настоящий стандарт не распространяется на трамбовки, предназначенные для подбивки, а также трамбовки взрывного типа.

# 2. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:

2.1 вибрационная трамбовка, управляемая пешим оператором; перкуссионная трамбовка ударного действия, управляемая пешим оператором (pedestrian-controlled vibratory rammer; pedestrian-controlled percussion rammer): Машина, предназначенная для уплотнения материала (в первую очередь, грунта) с использованием для уплотнения виброперемещения или виброудара трамбующей плиты (см. рисунок 1).

Примечание - Машина уплотняет материал посредством вибрационного воздействия на него трамбующей плиты.

2.2 приводной двигатель (prime mover): Источник энергии привода ударного механизма (см. рисунок 1).

Примечание - Для вибрационных трамбовок используют следующие типы приводных двигателей: двигатель внутреннего сгорания (см. рисунок 2); пневматический (см. рисунок 3) и гидравлический.

(Измененная редакция, Cor.1:2008)

2.3 вибрационный механизм (vibratory mechanism): Система компонентов, передающая энергию приводного двигателя к трамбующей плите.

2.4 трамбовочная плита; башмак (foot-plate; shoe): Элемент машины, непосредственно воздействующий на уплотняемый материал (см. рисунок 1).

Примечание - Материалами для трамбовочной плиты являются сталь, дерево и полимерные смеси.

2.5 сила удара (impact force): Сила, создаваемая трамбовкой, в момент удара по поверхности материала.

Примечание - Результатом использования силы удара трамбовок является увеличение удельной плотности.

2.6 рабочая масса (operating mass): Масса машины с оборудованием, оснасткой и всеми жидкостными системами, заправленными до уровня, указанного изготовителем (например, гидравлического, моторного, смазочного и трансмиссионного масла), а также топливного бака (при наличии), заправленного наполовину.

2.7 отгрузочная масса (shipping mass): Масса скомплектованной и упакованной для транспортирования машины.

2.8 габаритные размеры (overall dimensions): Максимальная длина L, максимальная ширина W и максимальная высота H машины, установленной в вертикальном положении на трамбовочной плите (см. рисунок 4).

2.9 размер трамбовочной плиты [башмака] (foot-plate [shoe] size): Размер плиты, определяемый ее длиной LS и шириной WS (см. рисунок 4).

2.10 частота вибрации; частота ударов (vibration frequency; percussion frequency): Частота соприкосновений трамбовочной плиты (башмака) с уплотняемым материалом.

2.11 максимальная скорость движения (maximum travel speed): Максимальное горизонтальное расстояние перемещения трамбовки по уплотняемому материалу в единицу времени.

2.12 рабочая скорость (operating speed): Максимальная рабочая скорость приводного двигателя.

2.13 соотношение топлива и масла; топливно-масляная смесь (fuel-to-oil ratio; fuel oil mixture): Соотношение частей масла к бензину, требуемое для двухтактного двигателя внутреннего сгорания.

2.14 рабочий ход (stroke): Полное перемещение трамбовочной плиты (башмака) в вертикальном направлении в отсутствие поступательного движения вперед.

1 - приводной двигатель; 2 - трансмиссия; 3 - эластичное

соединение; 4 - трамбовочная плита (башмак);

5 - виброизолирующие крепления; 6 - рукоятка управления

Рисунок 1 - Основные узлы конструкции вибрационной

(перкуссионной) трамбовки, управляемой пешим оператором

1 - приводной двигатель; 2 - трансмиссия; 3 - топливный

бак; 4 - трамбовочная плита (башмак); 5 - виброизолирующие

крепления; 6 - рукоятка управления; 7 - центробежная

муфта; 8 - кривошипно-шатунный механизм; 9 - комплект

пружин; 10 - эластичное соединение

Рисунок 2 - Пример вибрационной (перкуссионной)

трамбовки, управляемой пешим оператором,

с приводом от двигателя внутреннего сгорания

1 - вход для подачи сжатого воздуха; 2 - пневмомотор

Рисунок 3 - Пример вибрационной (перкуссионной) трамбовки,

управляемой пешим оператором, с пневматическим приводом

L - длина; W - ширина; H - высота, с рукояткой

в рабочем положении; LS - длина трамбовочной

плиты; WS - ширина трамбовочной плиты

Рисунок 4 - Габаритные размеры и размеры трамбовочной плиты

# 3. Технические характеристики для коммерческой документации

3.1 Общее

Предоставляют следующие данные:

a) модель или тип;

b) изготовитель;

c) серийный номер;

d) тип приводного двигателя (двигатель внутреннего сгорания, электрический, гидравлический, пневматический);

e) рабочая масса, кг;

f) рабочий ход, мм;

g) размеры трамбовочной плиты (башмака) (WS·LS), мм (см. рисунок 4);

h) частота вибрации, Гц;

i) максимальная скорость движения, м/мин;

j) габаритные размеры в рабочем режиме (см. рисунок 4):

- длина L, мм;

- ширина W, мм;

- высота H, мм.

3.2 Приводной двигатель

3.2.1 Для двигателя внутреннего сгорания

Предоставляют следующие данные:

a) тип двигателя внутреннего сгорания:

- с искровым зажиганием (2-тактный или 4-тактный);

- воспламенением от сжатия;

b) модель;

c) изготовитель;

d) рабочее число оборотов, мин-1;

e) рабочий объем двигателя, см3;

f) полезная мощность двигателя, кВт (как указано изготовителем двигателя);

g) вид топлива;

h) соотношение топлива и масла в смеси (в случае применения);

i) емкость топливного бака, л.

3.2.2 Для электродвигателей

Предоставляют следующие данные электродвигателя:

a) модель или тип;

b) номинальная сила тока, А;

c) напряжение, число фаз и частота, В/число фаз/Гц;

d) максимальное рабочее число оборотов, мин-1.

3.2.3 Для гидравлического или пневматического привода

Предоставляют следующие данные гидравлического или пневматического привода:

a) максимальное давление питания, МПа;

b) расход воздуха (для пневмопривода), м3/ч;

c) подача насоса (для гидропривода), л/мин;

d) частота циклов при установленном давлении и расходе, Гц.

3.3 Другие данные

Следующие данные не являются обязательными; если они предусмотрены, то должны быть представлены:

a) отгрузочная масса, кг;

b) сила удара, кН;

c) энергия удара, Дж.