ВСН 16-84          
-------------------------------
Минпромстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инструкция 
по усилению фундаментов аварийных и реконструируемых зданий многосекционными сваями

Дата введения 1984-06-01

РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом промышленного строительства Министерства промышленного строительства СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ: кандидаты техн. наук Э.И.Мулюков (руководитель темы), Г.С.Колесник, инж. С.Н.Назаров

ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом промышленного строительства

СОГЛАСОВАНЫ с Главным техническим управлением Министерства промышленного строительства СССР

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством промышленного строительства СССР от 30 марта 1984 г. N 16-84, заместителем Министра промышленного строительства СССР А.Н.Панковым

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

"Инструкция по усилению фундаментов реконструируемых и аварийных зданий многосекционными сваями" (ВСН 16-84) разработана НИИпромстроем по результатам практического опыта усиления фундаментов, выполненного Главбашстроем по техническим решениям, подготовленным НИИпромстроем в содружестве с Башкиргражданпроектом и ЗапУралТИСИЗом, а также с учетом зарубежного опыта.

В Инструкции учтены пожелания и замечания научно-исследовательских, учебных и проектных институтов, а также производственных организаций (ВНИИГС, ДальНИИС, НИИОСП; Казанский, Ленинградский и Одесский инженерно-строительные институты, Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, Украинский институт инженеров водного хозяйства, Новочеркасский и Уральский политехнические институты; Башкиргражданпроект, ГПИ Куйбышевский промстройпроект, ГПИ Фундаментпроект, Красноярский Промстройпроект, Пермьпромпроект, ПИ-3, Ростовский ПромстройНИИпроект, Управление Моспроект-1, Уральский ПромстройНИИпроект, Уфимский филиал Тюменского Промстройпроекта; Главбашстрой, ЗапУралТИСИЗ).

Инструкция подготовлена канд. техн. наук Э.И.Мулюковым с участием кандидатов техн. наук Г.С.Колесника и А.Д.Назарова, инж. И.В.Баранова, С.Н.Назарова, Ш.Р.Незамутдинова.

Общее редактирование инструкции выполнил канд. техн. наук Э.И.Мулюков.

Все замечания, предложения и пожелания, направленные на дальнейшее совершенствование метода и улучшение содержания настоящей Инструкции будут нами внимательно рассмотрены и учтены при подготовке новой редакции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на проектирование и производство работ по усилению фундаментов промышленных, гражданских и сельскохозяйственных зданий и сооружений с помощью многосекционных свай. Усилению подлежат фундаменты каменных, бетонных и стальных зданий и сооружений, не претерпевших физический износ более 60% и находящихся в состоянии реконструкции или аварии.

Примечания:

1. Инструкция распространяется на устройство фундаментов стен, опор, оборудования в стесненных условиях реконструируемых зданий и сооружений, где использование соответствующих строительных механизмов затруднено.

2. Инструкция может быть использована при разработке документации для устранения крена зданий и сооружений.

1.2. Необходимость усиления фундаментов зданий устанавливается компетентной комиссией и может быть вызвана следующими факторами:

реконструкцией, сопровождающейся ростом постоянных и временных нагрузок на фундаменты за счет существенного изменения паспортной характеристики здания (этажности, типа перекрытия, балок, колонн и т.д.), изменением назначения помещений и увеличением длительных и кратковременных нагрузок;

реконструкцией, связанной с освоением подземного пространства и с переоборудованием подземного хозяйства, нарушающей нормальную работу грунтового основания и угрожающей надежности существующего фундамента, а также реконструкцией непригодного фундамента;

аварийными осадками и кренами, вызванными ошибками и упущениями на стадиях изысканий, проектирования и строительства, в результате которых грунты не обладают несущей способностью, достаточной для восприятия расчетных нагрузок;

сверхнормативными осадками и кренами, возникающими в результате нарушений режима эксплуатации зданий и сооружений (проливы, утечки и иссушение грунтов горячими газами подземных негерметичных воздуховодов);

аварийными осадками и кренами, появляющимися в результате общего подтопления территории, нарушения поверхностного стока и режима грунтовых вод, а также в результате активизации антропогенного суффозионно-карстового процесса;

застройкой территории без учета возможного отрицательного воздействия на работу оснований и фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений;

осадками и кренами, появляющимися в результате воздействия особых нагрузок (резкие нарушения технологического процесса, взрывы, землетрясения, наводнения).

1.3. Использование многосекционных свай для устройства новых фундаментов в стесненных условиях реконструируемых зданий целесообразно при решении следующих задач:

возведение несущих (тяжелых) стен и колонн внутри помещений, когда разработка котлованов невозможна по техническим причинам;

монтаж оборудования с большими сосредоточенными нагрузками, требующими устройства фундаментов.

1.4. Многосекционной сваей называется составная (железобетонная) свая, вдавливаемая отдельными секциями длиной 0,6-1,2 м с помощью домкратов. По мере вдавливания секции свай стыкуются до такой общей длины, при которой обеспечивается предельное сопротивление сваи. Реактивное усилие домкрата воспринимается собственной массой усиливаемых зданий и сооружений.

1.5. Сущность усиления фундаментов зданий заключается в подведении под них многосекционных свай, на которые сразу после подведения передается частичная или полная нагрузка от существующего здания или сооружения. Дефицит несущей способности основания или свай из условия сопротивления по грунту, целесообразность использования многосекционных свай и техническое решение усиления существующего фундамента определяются проектной организацией.

1.6. Усиление существующих фундаментов многосекционными сваями, а также устройство новых фундаментов из многосекционных свай при возведении промежуточных стен и опор в стесненных условиях реконструируемых зданий выполняются в плановом порядке и заключаются в подготовке фундаментов для восприятия будущих повышенных постоянных и временных нагрузок.

При необходимости предварительно ремонтируется тело существующего ленточного или столбчатого фундамента, т.е. ликвидируются трещины, сколы для восстановления первоначальной проектной монолитности.

1.7. Особенность усиления фундаментов аварийных зданий заключается в прекращении опасных осадок и кренов, появившихся в результате исчерпания несущей способности оснований и повлекших развитие трещин по всему зданию или его части, не допускающих дальнейшую эксплуатацию по условиям техники безопасности или эстетическим требованиям.

1.8. Многосекционная свая может быть висячей или сваей-стойкой в зависимости от грунтовых условий и особенностей усиливаемого фундамента. На сваю могут передаваться расчетные вертикальные вдавливающие и выдергивающие, а также горизонтальные статические и динамические нагрузки. Применение свай по грунтовым условиям не ограничивается, если секции свай вдавливаются с заданным усилием и обеспечивается требуемая несущая способность сваи.

1.9. Усиление фундаментов существующих зданий и сооружений многосекционными сваями отличается высокой надежностью и отсутствием динамических воздействий, что создает благоприятные условия для производства работ и обеспечивает полную сохранность близко расположенных зданий.

1.10. Несущая способность свай определяется статическим испытанием по ГОСТ 5686-78* с учетом требований раздела 4 настоящей Инструкции.

________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 5686-94. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

1.11. Высокая надежность усиления фундаментов многосекционными сваями предопределяется возможностью контроля и обеспечения предельного усилия вдавливания каждой сваи.

1.12. Подрядная организация выполняет работы по усилению фундаментов в соответствии с проектом производства работ, разработанным ею на основе технической документации проектного института.

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

2.1. Обследование оснований и фундаментов является составной частью общей диагностики реконструируемых зданий на период обследования и проводится проектной организацией с участием представителей заказчика и изыскательской организации с целью установления постоянных и временных нагрузок на основания, расчетной схемы фундамента до и после реконструкции, технического состояния фундамента, прочностных и деформативных свойств грунтов основания, а также расположения подземных сооружений и коммуникаций в пределах пятна здания и на прилегающей территории.

2.2. Фактические и ожидаемые после реконструкции постоянные и временные нагрузки на фундаменты, их расчетные схемы устанавливаются проектной организацией после составления паспортной характеристики здания, отражающей типы конструктивных элементов до и после реконструкции, изменения нагрузок, их величины и направления.

2.3. Обследование оснований и фундаментов проводится в следующей последовательности:

ознакомление с материалами инженерно-геологических изысканий, выполненных на период строительства здания, а также для проектирования и строительства соседних и смежных зданий;

выявление режима эксплуатации здания с целью установления фактов, отрицательно действующих на основание (утечки из водонесущих коммуникаций, затопление подвалов, проливы щелочей, кислот, масел, нефтепродуктов, нарушение отмосток и замачивание пазух фундаментов поверхностными водами и т.п.);

визуальный осмотр здания, его фундамента, отмосток и установление причин деформаций наземных конструкций, появившихся в процессе эксплуатации здания;

осмотр подвалов зданий и косвенная оценка состояния горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, выявление поврежденных участков стен подвала с внутренней и с наружной сторон;

дополнительные инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СНиП II-9-78 с учетом задания проектной организации и требований настоящей Инструкции;

составление акта обследования.

4.22. Прочность тела фундамента, ростверка на возросшие нагрузки либо в случае их повреждения или плохого качества должна быть проверена с учетом требований нормативных документов на проектирование бетонных, железобетонных, каменных и армокаменных конструкций. Дефицит прочности восполняется принятием соответствующих конструктивных мероприятий, взаимоувязанных с проектом подведения многосекционных свай.

5. ТЕХНОЛОГИЯ УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

5.1. Общие вопросы организации и технологии работ по усилению фундаментов многосекционными сваями решаются с учетом требований СНиП 3.02.01-83, СНиП III-2-75 и в соответствии с требованиями настоящей Инструкции (рекомендуемое приложение 5).

5.2. Усиление фундаментов должно начинаться после обеспечения фронта работ по выполнению соответствующих подготовительных мероприятий.

5.3. До начала работ по усилению фундаментов должна быть обеспечена подготовка строительного производства, включающая подготовительные мероприятия и внутриплощадочные подготовительные работы.

5.4. К подготовительным мероприятиям относятся:

решение вопросов об условиях использования существующих транспортных и инженерных коммуникаций для нужд подрядной организации, а также вопросов изготовления упорных и несущих элементов многосекционных свай;

согласование режима работы реконструируемого или аварийного предприятия на период работ по усилению фундаментов с учетом сохранения, по возможности, производительности промышленных предприятий;

определение очередности усиления фундаментов по конкретным условиям и возможностям подрядчика;

организация инструментального геодезического и визуального наблюдений по маякам за поведением несущих конструкций реконструируемого либо аварийного здания;

инструктаж исполнителей об особенностях реконструируемого или аварийного здания, проекте производства работ, контроле качества и технике безопасности.

5.5. Внутриплощадочные подготовительные работы включают:

обеспечение доступа к фундаментам и, при необходимости, закладку шурфов;

устройство необходимых монтажных проемов, электроосвещения, вентиляции, а также подводку коммуникаций согласно проекту производства работ;

монтаж вспомогательных подъемно-транспортных устройств и механизмов;

организацию временных складских площадок и обустройство бытовых помещений;

комплектацию площадки необходимыми механизмами и оборудованием;

завоз свай, упорных элементов и других узлов, деталей и материалов согласно рабочим чертежам.

5.6. Перед началом работ должны быть сняты отсчеты по всем настенным геодезическим маркам и зафиксировано состояние настенных маяков, установленных в местах, не доступных для инструментального наблюдения за развитием деформаций.

5.7. Работы по усилению фундаментов реконструируемых зданий проводятся в последовательности, установленной проектом. При усилении фундаментов аварийных зданий многосекционные сваи в первую очередь подводятся в наименее опасных (деформированных) участках.

5.8. В процессе усиления фундаментов ведется журнал (обязательное приложение 6) и составляются акты на скрытые работы. Особое внимание уделяется обеспечению контролируемых показателей, указанных в табл.2.

Таблица 2

| Контролируемые показатели | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| Максимальное усилие в домкрате, кН Скорость осадки марок, мм/сутки |  |
| для аварийных зданий |  |
| для реконструируемых зданий |  |
| Раскрытие трещин в маяках для реконструируемых зданий, мм |  |
| Критерий стабилизации осадки последней секции сваи за 30 мин, мм Отклонение в размерах расчетных сварочных швов, мм |  |
| длина |  |
| поперечное сечение |  |
| Местоположение сваи в плане, мм |  |
| Отклонение форсекции от вертикали при установке под домкрат, мм |  |

5.9. Работы по усилению фундаментов многосекционными сваями выполняются по рабочим чертежам в следующей последовательности:

установка либо изготовление на месте упорного элемента;

монтаж при необходимости страховочных подкосов или растяжек;

установка форсекции сваи;

размещение на верхнем торце форсекции сваи гидродомкрата и подключение его к насосной станции;

погружение форсекции; при поперечных упорных балках вдавливание производится одновременно обеих форсекций, установленных под оба конца поперечной балки;

использование инвентарных толкателей, если ход домкрата меньше длины секции сваи;

стыкование очередной секции и погружение ее в установленном порядке; при необходимости одновременно производится антикоррозионная обработка закладных деталей;

наращивание очередных секций и их вдавливание до тех пор, пока сопротивление многосекционной сваи не достигнет проектной величины;

сбрасывание давления в гидродомкрате до расчетного усилия, равного , и поддержание этого усилия до условной стабилизации (осадка менее 0,1 мм за 30 мин);

передача нагрузки от здания, сооружения на сваю по принятому в проекте решению;

антикоррозионное покрытие стальных элементов усиления, обетонирование проемов и узлов усиления, обратная засыпка шурфов, приямков и восстановление полов и отмосток.

Примечание. Настенные маяки и марки сохраняются для осуществления наблюдения за поведением здания в процессе вдавливания свай и в течение года после завершения всех работ по усилению фундамента.

5.10. При расчетном усилии в режиме условной стабилизации производится фиксирование многосекционной сваи, т.е. местное расчетное соединение последней секции сваи с упорным элементом.

5.11. Домкраты снимаются только после передачи нагрузки на многосекционные сваи с помощью упорных элементов.

5.12. Работы по вдавливанию свай и передаче на них нагрузок сопровождаются записью в журнале согласно обязательному приложению 6.

5.13. Статическому испытанию подвергается 0,5% всех свай, но не менее одной сваи на объект. За критерий условной стабилизации принимается осадка не более 0,1 мм за последний час наблюдений, если под нижним концом сваи залегают грунты песчаные или глинистые с консистенцией от твердой до тугопластичной и не более 0,1 мм за последние два часа наблюдений, если под нижним концом сваи залегают глинистые грунты от мягкопластичной до текучей консистенции.

5.14. Перед началом работ один раз в сутки осматриваются настенные маяки. Не реже чем через 15 дней производится инструментальное наблюдение за поведением здания в зоне работ по усилению фундамента, а при необходимости - за всем зданием и прилегающими сооружениями.

5.15. Работы по усилению фундаментов завершаются составлением акта, подписываемого исполнителем, автором проекта и заказчиком.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Во время работы соблюдаются общие требования СНиП III-4-80*, а также соответствующих инструкций по правилам эксплуатации механизмов и машин. Общие вопросы организации стройгенплана и собственно работ по усилению фундамента, в т.ч. внутри существующих помещений, должны решаться при строгом соблюдении требований СНиП III-4-80* по технике безопасности в строительстве.

_________________

* На территории Российской Федерации действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

6.2. Работы по усилению фундаментов многосекционными сваями относятся к категории сложных, требующих строгого соблюдения правил техники безопасности и противопожарных мероприятий и внимания к поведению несущих конструкций самого здания.

6.3. Все работы по усилению фундаментов выполняются в соответствии с проектом производства работ, подготовленным подрядчиком.

6.4. Все исполнители проходят обязательный инструктаж на рабочем месте с тщательным обсуждением особенностей реконструируемого или аварийного здания, проекта производства работ, технологической карты, контроля качества и порядка обеспечения контролируемых показателей (п.5.8).

6.5. Эксплуатация машин и механизмов, занятых на работах по усилению основания, должна осуществляться при безусловном соблюдении требований техники безопасности, указанных в соответствующих инструкциях. Осмотр и регулирование технологического оборудования производятся при отключенном состоянии.

6.6. Устройство упорных элементов и вдавливание свай следует производить под непосредственным руководством мастера.

6.7. При использовании поперечных двухконсольных балок в качестве упорных и несущих элементов необходимо применять инвентарные распорки или подкосы.

6.8. Работы по вдавливанию свай сопровождаются наблюдением за поведением настенных марок и маяков. При незатухающем характере развития деформаций работы по вдавливанию приостанавливаются до выяснения причин.

7. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСИЛЕНИЯ

7.1. Техническая эффективность усиления фундаментов реконструируемых и аварийных зданий должна обеспечиваться строгим соблюдением требований проекта и технологии производства работ с учетом специфики и сложности поставленных задач.

7.2. После завершения работ по усилению оснований и фундаментов реконструируемых зданий снимаются отсчеты с настенных марок и фиксируется положение маяков.

7.3. В процессе реконструкции наземных конструкций зданий по мере роста постоянных и временных нагрузок производится инструментальное геодезическое наблюдение за развитием осадок и кренов. Осадки и крены, по величине близкие к расчетным и принятым в проекте, свидетельствуют о нормальной работе основания фундамента и несущих конструкций здания.

7.4. Техническая эффективность усиления оснований и фундаментов аварийных зданий оценивается по материалам геодезического наблюдения за осадками и кренами. Уменьшение скорости развития осадок и полная их стабилизация достигаются после включения в работу элементов усиления.

7.5. Инструментальное геодезическое наблюдение за развитием осадок и кренов производится в течение всего процесса работ по усилению и не менее одного года после завершения всех работ при реконструкции и ликвидации аварии и приложения всех нагрузок.

7.6. Геодезические наблюдения осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ 24846-81 и СНиП III-2-75.

Приложение 1
Обязательное

АКТ
предварительного расследования причин аварии (обрушения)

"____" ______________ 19     г.

|  | (место составления акта) |
| --- | --- |
| Местная комиссия, назначенная |
| (кем назначена, наименование, дата, N документа) |
| в составе председателя |
|  | (фамилия, имя, отчество, |
| занимаемая должность и место работы) |
| и членов комиссии |
| (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и место работы) |
| составила настоящий акт предварительного расследования причин аварии (сооружения), происшедшей на |
|  | (наименование здания, |
| сооружения, его местонахождение и принадлежность) Краткое описание аварии (обрушения) с указанием даты и времени суток, когда она произошла, объема разрушенных конструкций, количества пострадавших и других данных, характеризующих аварию (обрушение) |
| Состояние здания, сооружения перед аварией (обрушением) - стадия строительства, степень возведения отдельных конструкций и завершения строительно-монтажных работ, срок эксплуатации и другие данные, определяющие состояние здания, сооружения |
| Краткая характеристика обстоятельств, при которых произошла авария (обрушение): состояние погоды, работы, производившиеся при возведении или эксплуатации здания, сооружения и вблизи его непосредственно перед аварией (обрушением), степень загрузки конструкций проектными, монтажными или эксплуатационными нагрузками и т.п. |
| Сведения о вынужденной разборке части обрушившихся конструкций здания, сооружения и расположении конструкций до их разборки |
| Мероприятия, осуществляемые по предотвращению распространения аварии (обрушения) |
| Предполагаемые причины аварии (обрушения) по данным опроса свидетелей или объективным данным |
| Когда, кем и каким организациям передано донесение о происшедшей аварии (обрушении) |
| Перечень приложений* Почтовый адрес и N телефона, принятые для связи с местной комиссией Председатель местной комиссии |
|  | (подпись) |
| Члены местной комиссии |
| (подписи) |

________________

* К акту прилагаются фотоснимки, чертежи, зарисовки или описание положений конструкций здания, сооружения до срочной разборки в целях спасения пострадавших, справка о состоянии погоды, материалы опроса свидетелей аварии (обрушения) и другие материалы по усмотрению местной комиссии.

Приложение 2
Обязательное

|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись) "____" ____________ 19 г. |

АКТ
расследования причин аварии (обрушения) технической комиссией

"____" ______________ 19     г.

|  | (место составления акта) |
| --- | --- |
| Техническая комиссия, назначенная |
|  | (кем назначена, наименование, |
|  | в составе председателя |
| дата, N документа) |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы) |
| и членов комиссии |
|  | (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) |
| с участием приглашенных специалистов |
|  | (наименование основных |
| организаций) |
| составила настоящий акт о расследовании причин аварии (обрушения), происшедшей на |
| (наименование здания, сооружения, его местонахождение, |
| принадлежность, дата и время суток, когда произошла |
| авария) |
| Подробное описание аварии (обрушения) с указанием объема разрушившихся и частично поврежденных конструкций, последовательности обрушения, последствий (полная, частичная приостановка строительства или эксплуатации, количество пострадавших, ориентировочные потери и т.д.) и других данных, характеризующих в целом масштаб аварии (обрушения) |
| Основные технические характеристики здания, сооружения, его размеры, примененные несущие и ограждающие конструкции |
|  | (длина, ширина, количество пролетов, шаг колонн, |
| описание конструкций и т.п.) |
| Наименования: а) проектной организации, разработавшей проект или осуществившей привязку типового или повторно применяемого индивидуального проекта |
| б) экспертных органов, давших заключение по проекту |
| в) предприятий, поставлявших строительные конструкции, изделия и материалы, примененные в разрушенной части здания, сооружения |
| г) строительной организации, осуществлявшей строительство |
| д) монтажной организации, осуществлявшей монтаж конструкций |
| е) предприятия, организации, учреждения, в эксплуатации которых находится здание, сооружение |
| Даты начала строительства и основных этапов возведения частей здания, сооружения, состояние строительства; дата начала и условия эксплуатации здания, сооружения; наличие акта ввода в действие; основные недоделки и дефекты строительства, отмеченные в акте; своевременность их устранения |
| Фамилии должностных лиц, непосредственно руководивших строительством или эксплуатацией здания, сооружения, на котором произошла авария (обрушение); наличие у них специального технического образования или права на производство работ (при аварии на жилищно-гражданском строительстве) |
| Обстоятельства, при которых произошла авария (обрушение) и условия работы конструкций в момент аварии (обрушения): состояние погоды (температура, ветер, снег и т.п.) |
| Нагрузки (частичная, полная, наличие не предусмотренных проектом нагрузок, динамическое воздействие эксплуатационных нагрузок и т.п.) |
| работы, производившиеся при возведении или эксплуатации здания, сооружения или вблизи его непосредственно перед аварией (в том числе взрывы, забивка свай, рыхление грунта и т.п.) |
| наличие признаков предаварийного состояния здания, сооружения и принятые эксплуатирующей или строящей организацией меры по предупреждению аварии (обрушения) |
| другие обстоятельства, которые могли способствовать началу или развитию аварии (обрушения) |
| Оценка качества проектных решений, выполненных строительно-монтажных работ, примененных строительных конструкций, изделий и материалов; отступления от проекта и нарушения требований СНиП, ГОСТ, инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений; соблюдение требований по ведению исполнительной документации и т.п. |
| Оценка деятельности работников технического и авторского надзора (с указанием фамилий и должностей) и организаций, осуществлявших контроль за качеством строительно-монтажных работ и примененных конструкций, изделий и материалов (по результатам расследования причин аварии) |
| Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за проектирование, строительство или эксплуатацию обрушившегося здания, сооружения, его частей или отдельных конструкций |
| Заключение технической комиссии по непосредственной причине аварии (обрушения) и причинах, способствовавших ее распространению. Несоблюдением требований каких нормативных или других документов обусловлено возникновение указанных причин и кто за это ответственен |
| Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий и предупреждению аварий (условия и принятые меры по ускорению возобновления строительства или эксплуатации сохранившейся части здания, сооружения до полного восстановления разрушившейся части, необходимые меры по усилению конструкций сохранившейся части, мероприятия по восстановлению обрушившейся части здания, сооружения и т.п.) |

Приложения к акту:

а) акт предварительного расследования причин аварии (обрушения);

б) фотоснимки, чертежи, зарисовки, схемы;

в) результаты лабораторных исследований материалов, элементов конструкций и т.п.

г) проверочные расчеты конструкций;

д) справка о затратах на восстановление конструкций;

е) заключение экспертов;

ж) дополнительные инженерно-геологические и гидрогеологические исследования и другие материалы;

з) материалы опроса свидетелей и объяснения должностных лиц;

и) список приглашенных лиц (с указанием должностей и организаций, в которых работают), участвующих в расследовании причин аварий (обрушения), но не вошедших в состав технической комиссии;

к) другие материалы по указанию председателя технической комиссии

| Председатель технической комиссии |
| --- |
|  | (подпись, N служебного телефона) |
| "___" ____________ 19 г. Члены технической комиссии: |
| (подписи) |
| Представители привлеченных организаций (основных) |
| (должность, организации, подпись) |

Приложение 3
Рекомендуемое

ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВАЙ

Таблица 1

Характеристика секций свай

| Марка секции сваи | Размеры, мм | Продольная арматура | Расход материалов на одну секцию | Справочная масса одной секции, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | сечение |  | арматура, кг | бетон марки М300, м |  |
| С болтовым стыком |
| СМ 0,6.30-б | 600 | 300 | 416А-II | 16,10 | 0,054 | 151,0 |
| CM 0,9.30-б | 900 |  | 416А-II | 18,30 | 0,081 | 221,0 |
| CM 1,2.30-б | 1200 |  | 416А-II | 20,50 | 0,108 | 290,0 |
| Со штыревым стыком |
| CM 0,6.30-ш | 600 | 300 | 46A-I | 7,41 | 0,054 | 142,0 |
| CM 0,9.30-ш | 900 |  | 46A-I | 8,42 | 0,081 | 211,0 |
| CM 1,2.30-ш | 1200 |  | 46A-I | 9,43 | 0,108 | 280,0 |

Примечание. В обозначениях марок секций свай первые буквы означают их сокращенное наименование (С - свая, М - многосекционная), первое число - длину сваи в м; число после точки - сторону поперечного сечения в см; буква после тире - вид стыка (б - болтовой стык, ш - штыревой).

Например: СМ 0,9.30-б - свая многосекционная, длина - 0,9 м, сечение 30х30 см, болтовой стык.

Таблица 2

Технико-экономические показатели свай

| Показатели | Ед. изм. | Свая с болтовым стыком | Свая со штыревым стыком |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CМ 0,6.30-б | CM 0,9.30-б | CM 1,2.30-б | CM 0,6.30-ш | СМ 0,9.30-ш | СМ 1,2.30-ш |
| Стоимость изготовления: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 секция | руб./шт. | 5,36 | 6,92 | 8,18 | 3,63 | 5,04 | 5,98 |
| 1 м Стоимость антикоррозион- ного покрытия (металлизация): | руб./м | 99,26 | 85,43 | 75,74 | 67,22 | 62,22 | 55,37 |
| 1 секция | руб./шт. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | - | - | - |
| 1 м | руб./м | 30,54 | 20,36 | 15,26 | - | - | - |
| Расход бетона М300 Расход стали: | м/шт | 0,054 | 0,081 | 0,108 | 0,054 | 0,081 | 0,108 |
| 1 секция | кг | 16,11 | 18,29 | 20,46 | 7,41 | 8,42 | 9,43 |
| 1 м | кг | 298 | 225 | 189 | 137,22 | 100,96 | 87,31 |
| Масса одной секции | кг | 151,1 | 220,7 | 290,5 | 142,00 | 211,00 | 280,00 |
| Количество секций в 1 м Трудоемкость изготовления: | шт. | 18,51 | 12,34 | 9,25 | 18,51 | 12,34 | 9,25 |
| 1 секции | чел.-ч | 1,26 | 1,70 | 1,95 | 1,00 | 1,50 | 1,67 |
| 1 м | чел.-ч | 23,32 | 20,98 | 18,03 | 18,51 | 18,51 | 15,45 |

Приложение 4
Рекомендуемое

КОНСТРУКЦИИ СТЫКОВ И СЕКЦИЙ СВАЙ

Принципиальная схема болтового и штыревого стыков свай

а - болтовой стык; б - штыревой стык;

1 - болт М16х35,56, ГОСТ 7798-70; 2 - гайка М16, ГОСТ 5915-70 (ГОСТ 15521-70); 3 - торцевая пластина 295х295х8, ГОСТ 380-71; 4 - стальной штырь 50 мм, 300, ГОСТ 2590-71*

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2590-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.1

Конструкция секции многосекционной сваи с болтовым стыком

Рис.2

Конструкция секции многосекционной сваи со штыревым стыком

Рис.3

Приложение 5
Рекомендуемое

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАСТКА ДЛЯ ВДАВЛИВАНИЯ СВАЙ

Таблица 1

Техническая характеристика домкратов

| Показатели | Марка домкратов |
| --- | --- |
|  | ДГС 63-315 | CMЖ-81 (ДГП 63-315) | ДГ-100-2 | ДГ-200-2 |
| Наибольшее тяговое усилие, кН | 630 | 630 | 1000 | 2000 |
| Ход тянущего поршня, мм | 315 | 315 | 155 | 155 |
| Привод гидродомкрата Габариты, мм | От насосной станции НСП-400 или НСР-400 |
| длина | 1090 | 912 | 370 | 440 |
| ширина | 210 | 245 | 190 | 260 |
| высота | 260 | 265 | 325 | 370 |
| Масса, кг | 90 | 75 | 55 | 110 |
| Изготовитель | Кемеровский завод "Строммашина" |

Таблица 2

Техническая характеристика насосных станций

| Показатели | Марка станции |
| --- | --- |
|  | НСР-400 | НСП-400 |
| Рабочее давление, МПа | 40 | 40 |
| Привод Габариты, мм | Ручной | Электрический |
| длина | 1785 (с рычагом) | 913 |
| ширина | 591 | 590 |
| высота | 1100 |
| высота по ролику лебедки | 2200 |
| Масса, кг | 121 | 180 |
| Изготовитель | Кемеровский завод "Строммашина" |

Таблица 3

Техническая характеристика легких переносных кранов

| Показатели | Марка легкого переносного крана |
| --- | --- |
|  | КЛ-1А | Пионер-2 |
| Грузовой момент, т·м | 0,21 | 1,45 |
| Грузоподъемность, т | 0,10; 0,7; 0,5 | 0,5 |
| Вылет стрелы, м | 2; 3; 4 | 2,9 |
| Высота подъема, м Габариты, мм: | 5,6-4,5 | 4,5 |
| длина | 6100 |  |
| ширина | 1800 | 1525 |
| высота Масса крана, кг: | 6500 |  |
| без противовеса | 760 | 430 |
| полная | 1635 | 1050 |
| Изготовитель | Днепропетровский завод строительных машин |

Таблица 4

Техническая характеристика автомобильного крана КС-1562

| Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| на выносных опорах | 4,0-1,2 |
| без выносных опор | 1,0-0,2 |
| Вылет стрелы, м | 3,5-6,0 |
| Высота подъема, м Габариты, мм: | 6,0-3,8 |
| длина | 8350 |
| ширина | 2450 |
| высота | 3300 |
| Масса крана, кг | 7570 |
| Модель базового автомобиля Изготовитель | ГАЗ-53А |

Таблица 5

Техническая характеристика лебедок

| Наименование | Марка ручной лебедки | Марка электрической лебедки |
| --- | --- | --- |
|  | ТЛ-2 (Т-68В) | ТЛ-1А (Т-66Е) | ТЛ-1А (Т-66Д) | ТЛ-10 (С-929) | ТЛ-9 (Т-224В) |
| Тяговое усилие на последнем слое каната, кН | 12,5 | 3,2 | 5,3 | 5,0 | 12,5 |
| Диаметр каната и тип, мм Габариты, мм: | 11 (ЛК-Р) | 6,9 (ЛК-Р) | 8,1 (ТК) | 6,9 (ЛК-Р) | 11 (ЛК-Р) |
| длина | 655 | 810 | 810 | 800 | 975 |
| ширина | 500 | 830 | 870 | 655 | 1045 |
| высота | 720 | 570 | 620 | 620 | 775 |
| Масса, кг | 150 | 240 | 250 | 195 | 470 |
| Изготовитель | Орский завод строительных машин | Саратовский завод строительных машин |

Приложение 6
Обязательнее

ЖУРНАЛ ВДАВЛИВАНИЯ МНОГОСЕКЦИОННЫХ СВАЙ

| N сваи по плану свайного поля | Тип домкрата |
| --- | --- |
| Марка сваи | Тип насосной станции |

| N секции сваи | N хода дом- крата | Глубина вдав- ливания, м | Давление, атм. | Время вдавливания, мин | Упругий отказ, мм | Дата вдавливания (число, месяц, год) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец | начало | конец | продол- житель- ность |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Исполнитель | Подпись |
| --- | --- |
|  | (ф.и.о., должность) |  |  |
| Примечания: |  |
|  | Подпись |