# Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 29 октября 2012 г. N 594-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГРУНТЫ

ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Soils. Field testings. General

ГОСТ 30672-2012

Группа Ж39

ОКС 93.020

Дата введения

1 июля 2013 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены".

## Сведения о стандарте

1. Разработан Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М. Герсеванова (НИИОСП им. Н.М. Герсеванова), ОАО "НИЦ "Строительство".

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство" Российской Федерации.

3. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (приложение В к Протоколу N 40 от 4 июня 2012 г.).

За принятие стандарта проголосовали:

┌─────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┐

│Краткое наименование │   Код страны по    │   Сокращенное наименование   │

│      страны по      │МК (ИСО 3166) 004-97│            органа            │

│МК (ИСО 3166) 004-97 │                    │                              │

├─────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤

│Азербайджан          │         AZ         │Государственный комитет       │

│                     │                    │градостроительства            │

│                     │                    │и архитектуры                 │

│Армения              │         AM         │Министерство                  │

│                     │                    │градостроительства            │

│Кыргызстан           │         KG         │Госстрой                      │

│Молдова              │         MD         │Министерство строительства    │

│                     │                    │и регионального развития      │

│Российская Федерация │         RU         │Министерство регионального    │

│                     │                    │развития                      │

│Таджикистан          │         TJ         │Агентство по строительству и  │

│                     │                    │архитектуре при правительстве │

│Узбекистан           │         UZ         │Госархитектстрой              │

│Украина              │         UA         │Министерство регионального    │

│                     │                    │развития, строительства       │

│                     │                    │и жилищно-коммунального       │

│                     │                    │хозяйства                     │

└─────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────┘

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 октября 2012 г. N 594-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30672-2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.

5. Взамен ГОСТ 30672-99.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему публикуется в указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Национальные стандарты", а текст изменений государственного управления строительством - в информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Национальные стандарты".

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к методам полевого определения характеристик физико-механических свойств и состояния грунтов при их исследовании для строительства.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5686-94. Грунты. Методы полевых испытаний сваями

ГОСТ 19912-2001. Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 20276-99. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 23061-90. Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности

ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости

ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания

ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация

ГОСТ 25358-82. Грунты. Методы полевого определения температуры

ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания

ГОСТ 27217-87. Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения.

Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю "Национальные стандарты", составленному на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 5686, ГОСТ 19912, ГОСТ 20276, ГОСТ 20522, ГОСТ 23061, ГОСТ 23278, ГОСТ 24847, ГОСТ 25100, ГОСТ 25358, ГОСТ 26262, ГОСТ 27217.

## 4. Общие положения

4.1. Метод определения характеристик физико-механических свойств грунтов устанавливают в программе испытаний в зависимости от стадии проектирования, грунтовых условий, вида и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений.

4.2. Методы полевых испытаний грунтов в зависимости от вида грунта приведены в таблице А.1 Приложения А.

4.3. Полевые испытания проводят непосредственно на поверхности грунта, в массиве грунта или опытных горных выработках (котлованах, шурфах, дудках или буровых скважинах).

4.4. Площадка, выбранная для проведения испытаний грунтов или проходки горной выработки, должна быть при необходимости спланирована и оконтурена водоотводной канавой. Размеры площадки устанавливают из условий размещения выработки и установки для испытаний грунта.

4.5. Точки проведения испытаний или опытные выработки закрепляют временными знаками с использованием геодезических методов. Планово-высотная привязка этих точек должна быть приведена в материалах испытаний.

4.6. Испытания просадочных грунтов, проводимые с замачиванием, следует выполнять на специально отводимой опытной площадке.

4.7. Способы проходки выработок для испытаний должны обеспечивать сохранение ненарушенного природного сложения и плотности грунта и его природной влажности, а также, при необходимости, и напряженно-деформируемого состояния.

При бурении скважины для испытания грунта ниже уровня подземных вод не допускается его понижение в скважине.

При подготовке к испытанию грунта забой выработки зачищают до ненарушенного природного грунта, а при испытании мерзлого грунта - до ненарушенного мерзлого грунта.

4.8. Выработки, в которых проводятся полевые испытания, должны находиться на расстоянии, исключающем влияние на них рядом расположенных выработок (котлованов, выемок и др.).

4.9. В процессе проходки выработок следует вести документацию литологического строения, а в мерзлых грунтах - также криогенного строения толщи грунтов.

4.10. Места проведения испытаний должны быть защищены от проникновения поверхностных вод и атмосферных осадков, а в зимнее время - от промерзания.

Приборы и оборудование должны быть защищены от непосредственного воздействия солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.

4.11. При режимных наблюдениях на опытных площадках необходимо не нарушать растительный и снежный покровы около горной выработки и на площадке в целом.

4.12. Места испытаний должны ограждаться и при необходимости защищаться от доступа посторонних лиц.

4.13. После проведения испытаний горную выработку, пройденную в процессе испытания и не переданную заказчику для продолжения стационарных наблюдений, надлежит затампонировать грунтом и, при необходимости, закрепить знаком с маркировкой (номер выработки, организация и т.п.).

Площадку испытания следует очистить от мусора и восстановить почвенно-растительный слой в местах, где он был нарушен в результате испытаний грунта.

4.14. Погрешность измерений должна устанавливаться в программе испытаний в зависимости от диапазона измеряемых величин. Приборы и оборудование, применяемые при испытаниях, должны обеспечивать требуемую точность измерений определяемых параметров.

4.15. При обработке результатов испытаний модуль деформации грунта E вычисляют с точностью 0,5 МПа - при E более 10 МПа; 0,25 МПа - при E от 2 до 10 МПа; 0,1 МПа - при E менее 2 МПа; начальное просадочное давление вычисляют с точностью 0,01 МПа, относительную просадочность - 0,01, сопротивление грунта срезу - 0,01 МПа, угол внутреннего трения - 1°, удельное сцепление - 0,01 МПа.

4.16. Статистическую обработку результатов определений характеристик физико-механических свойств грунтов, используемых при проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений, проводят по ГОСТ 20522.

4.17. Результаты полевых испытаний грунта заносят в журналы испытаний, содержащие данные о месте проведения испытаний, схему расположения точек испытаний или опытных горных выработок, описание и другие необходимые характеристики грунта, данные об используемых установках, приборах, оборудовании и методиках (стандартах) выполнения испытаний.

Образцы грунта для определения этих характеристик отбирают непосредственно в опытных горных выработках на отметке испытания грунта и на расстоянии не более 3 м от оси выработки.

Страницы журнала должны быть пронумерованы, а журнал подписан руководителем полевого подразделения и исполнителем.

## 5. Требования к установкам для проведения испытаний,

приборам и оборудованию

5.1. Установки, приборы и оборудование для испытаний грунтов должны быть сертифицированы, а оборудование, выпускаемое в опытном варианте, должно иметь паспорт и инструкцию по эксплуатации.

5.2. Все конструкции установок для проведения испытаний должны быть рассчитаны на нагрузку, на 30% превышающую наибольшую нагрузку, предусмотренную программой испытаний.

5.3. Домкраты должны быть предварительно оттарированы, а насосные станции гидравлических домкратов со шлангами - проверены на герметичность в соответствии с паспортными данными устройства.

5.4. После окончания монтажа установки для проведения испытаний следует проверить правильность и надежность сборки всей установки и ее отдельных узлов, а также должна быть обеспечена надежность и безопасность работы оборудования при испытаниях.

5.5. При необходимости нагнетания воды в опытные скважины трубопроводы и другие конструкции должны быть рассчитаны на давления, на 50% превышающие значения давлений, предусмотренные программой испытаний.

5.6. Оборудование, используемое при испытаниях грунтов, должно подвергаться периодическим проверкам в соответствии с паспортными данными.

5.7. Механизмы и устройства для создания давления на грунт (прессы, прессиометры, крыльчатки, зонды и пр.) должны обеспечивать:

- центрированную (соосную) передачу нормальной нагрузки на грунт и ее вертикальность;

- приложение касательной нагрузки в строго фиксированной плоскости среза, перпендикулярной к плоскости приложения нормальной нагрузки;

- возможность нагружения грунта ступенями или непрерывно при заданной постоянной скорости деформирования грунта;

- постоянство давления на каждой ступени нагружения.

5.8. Устройства и приборы, используемые для измерения деформаций и нагрузок, должны обеспечивать погрешность измерений не более указанных в 4.14.

5.9. Измерительные приборы должны периодически (согласно паспорту) подвергаться метрологическим поверкам, но не реже одного раза в год, и иметь ведомость поправок в пределах рабочего диапазона каждого прибора.

5.10. При применении приборов с ионизирующими излучениями должны соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в инструкциях к этим приборам.

5.11. Части установок и приборы, соприкасающиеся с водой, должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от воздействия воды.

# Приложение А

(рекомендуемое)

МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ

Таблица А.1

┌─────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐

│   Характеристика    │    Метод определения     │   Область применения   │

│       грунта        │   характеристик грунта   │         метода         │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Влажность            │Нейтронный                │Пески, глинистые и      │

│                     │                          │крупнообломочные грунты │

├─────────────────────┼──────────────────────────┤с содержанием включений │

│Плотность            │Радиоизотопный            │размером 100 мм не более│

│                     │                          │20% по массе            │

│                     ├──────────────────────────┼────────────────────────┤

│                     │"Шурфа-лунки"             │Крупнообломочные грунты │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Коэффициент          │Налив воды в шурфы и      │Выше уровня грунтовых   │

│водопроницаемости    │скважины; нагнетание воды │вод: скальные           │

│(фильтрации)         │(воздуха) в скважины      │трещиноватые, песчаные  │

│                     │                          │и глинистые грунты      │

│                     ├──────────────────────────┼────────────────────────┤

│                     │Откачка воды из скважин   │Ниже уровня грунтовых   │

│                     │и шурфов; нагнетание воды │вод: скальные           │

│                     │в скважины; измерение     │трещиноватые, песчаные  │

│                     │расхода воды в скважине   │и глинистые грунты      │

│                     │(расходометрия); режимные │                        │

│                     │наблюдения; индикаторный  │                        │

│                     │метод                     │                        │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Температура          │Термоизмерительными       │Мерзлые, промерзающие,  │

│                     │устройствами в скважинах  │протаивающие грунты     │

│                     │                          │(кроме измерения        │

│                     │                          │температуры поверхности │

│                     │                          │грунтов)                │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Глубина сезонного    │Мерзлотомерами            │Все дисперсные грунты   │

│промерзания          │                          │                        │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Глубина сезонного    │Мерзлотомерами;           │                        │

│оттаивания           │определением криотекстуры;│                        │

│                     │непосредственными         │                        │

│                     │измерениями               │                        │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Сжимаемость          │                          │                        │

│и набухаемость       │                          │                        │

│немерзлых грунтов:   │                          │                        │

│- модуль деформации  │Статическое нагружение    │Крупнообломочные грунты,│

│                     │штампов в горных          │пески, глинистые,       │

│                     │выработках и в массиве,   │органоминеральные       │

│                     │нагружение с постоянной   │и органические грунты   │

│                     │скоростью прессиометров   │                        │

│                     │и дилатометров в скважинах│                        │

│                     │и в массиве               │                        │

│                     ├──────────────────────────┼────────────────────────┤

│- относительная      │Нагружение штампов с      │Просадочные грунты      │

│просадочность при    │замачиванием грунтов      │                        │

│заданном давлении    │по схеме "одной кривой"   │                        │

│                     ├──────────────────────────┤                        │

│- относительная      │Нагружение штампов        │                        │

│просадочность при    │с замачиванием грунтов    │                        │

│различных давлениях  │по схеме "двух кривых"    │                        │

│и начальное          │                          │                        │

│просадочное давление │                          │                        │

│                     ├──────────────────────────┼────────────────────────┤

│- относительное      │Экспериментальные полевые │Глинистые набухающие    │

│набухание при        │работы по специальной     │грунты                  │

│различных давлениях  │программе                 │                        │

│и давление набухания │                          │                        │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Прочность немерзлых  │                          │Крупнообломочные грунты,│

│грунтов:             │                          │пески и глинистые грунты│

│- угол внутреннего   │Срез целиков грунта       │с показателем текучести │

│трения               │консолидированный         │l  < 1 (независимо      │

│- удельное сцепление │                          │ L                      │

│- сопротивление      │                          │от степени влажности    │

│срезу                │                          │в стабилизированном     │

│                     │                          │состоянии)              │

│                     ├──────────────────────────┼────────────────────────┤

│- угол внутреннего   │Срез целиков грунта       │Водонасыщенные глинистые│

│трения               │неконсолидированный       │грунты (при степени     │

│- удельное сцепление │                          │влажности S  > 0,85     │

│                     │                          │           r            │

│                     │                          │с показателем текучести │

│                     │                          │l  >= 0,5               │

│                     │                          │ L                      │

│                     │                          │в нестабилизированном   │

│                     │                          │состоянии)              │

│                     ├──────────────────────────┼────────────────────────┤

│- сопротивление      │Вращательный срез         │Глинистые, органо-      │

│срезу                │крыльчаткой               │минеральные и           │

│                     │                          │органические грунты     │

│                     │                          │с крупнообломочными     │

│                     │                          │включениями размером    │

│                     │                          │2 - 10 мм не более 15%  │

│                     │                          │по массе                │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Условное             │Динамическое зондирование │Дисперсные природные,   │

│динамическое         │                          │техногенные и мерзлые   │

│сопротивление        │                          │грунты, состав и        │

│                     │                          │состояние которых       │

│                     │                          │позволяют проводить     │

│                     │                          │непрерывное внедрение   │

│                     │                          │зонда (кроме грунтов,   │

│                     │                          │содержащих частицы      │

│                     │                          │размером крупнее 10 мм  │

│                     │                          │более 40% по массе)     │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Удельное             │Статическое зондирование  │Дисперсные природные,   │

│сопротивление грунта │                          │техногенные и мерзлые   │

│конусу зонда и       │                          │грунты, состав и        │

│сопротивление трению │                          │состояние которых       │

│грунтов по боковой   │                          │позволяют проводить     │

│поверхности зонда    │                          │непрерывное внедрение   │

│                     │                          │зонда (кроме грунтов,   │

│                     │                          │содержащих частицы      │

│                     │                          │размером крупнее 10 мм  │

│                     │                          │более 25% по массе)     │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Несущая способность  │Испытания свай            │Все дисперсные грунты   │

│сваи                 │динамическими,            │(кроме набухающих       │

│                     │статическими,             │и засоленных)           │

│                     │вдавливающими,            │                        │

│                     │выдергивающими и          │                        │

│                     │горизонтальными нагрузками│                        │

│                     ├──────────────────────────┼────────────────────────┤

│                     │Испытания эталонных свай  │Все дисперсные грунты   │

│                     │статическими нагрузками   │(кроме песков и         │

│                     │                          │глинистых грунтов,      │

│                     │                          │содержащих              │

│                     │                          │крупнообломочные        │

│                     │                          │включения более 40%     │

│                     │                          │по массе)               │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Удельная касательная │Испытание образца         │Грунты без жестких      │

│сила морозного       │фундамента                │структурных связей,     │

│пучения              │                          │обладающие пучинистыми  │

│                     │                          │свойствами              │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Деформируемость      │                          │Мерзлые грунты,         │

│мерзлых грунтов:     │                          │используемые            │

│- коэффициент        │Испытание горячим штампом │по принципу II          │

│сжимаемости          │                          │                        │

│- коэффициент        │                          │                        │

│оттаивания           │                          │                        │

│- модуль деформации  │                          │                        │

├─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤

│Прочность мерзлых    │                          │Мерзлые грунты,         │

│грунтов:             │                          │используемые            │

│- несущая            │Испытания свай            │по принципу I           │

│способность сваи     │статическими,             │                        │

│- предельно-         │вдавливающими и           │                        │

│длительное           │выдергивающими нагрузками │                        │

│сопротивление        │                          │                        │

│основания            │                          │                        │

│статистической       │                          │                        │

│нагрузке             │                          │                        │

└─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┘