ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТАНОВКА (МОНТАЖ) ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ ЧАСТИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Цель создания представленной типовой технологической карты дать рекомендуемую нормативными документами схему технологического процесса при производстве строительно-монтажных работ по установке (монтажу) оконных блоков, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

1.2. Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.

1.3. Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при возведении, реконструкции зданий и сооружений.

1.4. На базе типовых технологических карт (ТТК) в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются технологические карты на выполнение отдельных видов работ (СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства").

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту, условиям строительства и дальнейшей эксплуатации уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование, и т.п.

1.5. Настоящая типовая технологическая карта разработана на вариант установки в жилых и общественных зданиях оконных блоков из поливинилхлоридных профилей с заполнением светопрозрачной части оконного блока стеклопакетами.

Представленная ТТК не распространяется на установку светопрозрачных фасадных систем, зенитных фонарей, изделий с раздвижным открыванием створок а также изделий специального назначения (противовзломных, пуленепробиваемых, противопожарных и др.).

1.6. В основу технологической карты заложены нормативные требования:

- ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия";

- ГОСТ 30673 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия";

- ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия";

- ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия";

- ТР 152-05 "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков".

1.7. Согласно ГОСТ 23166-99 (раздел 4) оконные блоки (изделия) классифицируют по следующим признакам:

- материалам рамочных элементов;

- вариантам заполнения светопрозрачной части;

- назначению;

- вариантам конструктивного исполнения;

- архитектурному рисунку;

- основным эксплуатационным характеристикам.

1.7.1. По материалам рамочных элементов изделия подразделяют на:

- деревянные;

- поливинилхлоридные;

- из алюминиевых сплавов;

- стальные;

- стеклопластиковые;

- комбинированные (деревоалюминиевые, деревополивинилхлоридные и т.п.).

1.7.2. По вариантам заполнения светопрозрачной части изделия подразделяют:

- с листовым стеклом;

- со стеклопакетами;

- с листовым стеклом и стеклопакетами.

Основные типы конструкций оконных блоков и варианты заполнения светопрозрачной части оконных блоков приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные типы конструкций и варианты заполнения светопрозрачной части оконных блоков:
а - одинарный оконный блок с одним стеклом; б - одинарный оконный блок с однокамерным стеклопакетом; в - одинарный оконный блок с двухкамерным стеклопакетом; г - спаренный оконный блок с двойным остеклением; д - спаренный оконный блок со стеклом и стеклопакетом; е - раздельный оконный блок с двойным остеклением; ж - раздельно-спаренный оконный блок с тройным остеклением; з - раздельный оконный блок со стеклом и однокамерным стеклопакетом; и - раздельный оконный блок со стеклом и двухкамерным стеклопакетом; к - раздельный оконный блок с двумя стеклопакетами

Примеры архитектурных рисунков оконных и балконных дверных блоков приведены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2. Примеры архитектурных рисунков прямоугольных оконных и балконных дверных блоков:
а, б, в, г, д, е, ж - примеры конструкций оконных блоков 15М по высоте; з, и - конструкция однопольных балконных дверных блоков размером 22-7; к - то же, по индивидуальному заказу: с горбыльковым переплетом и глухой филенкой; л - примеры конструкции двупольного балконного дверного блока с двойной фрамугой для общественных зданий размером 28-18

Рисунок 3. Примеры архитектурных рисунков фигурных оконных блоков и оконных блоков со сложным рисунком: 
а - круглый неоткрывающийся оконный блок; б - полуовальный оконный блок с откидным открыванием; в - полукруглый оконный блок с откидным открыванием; г - треугольный оконный блок с откидным открыванием; д - трапециевидный распашной одностворчатый оконный блок; е - полуарочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием; ж - арочный двустворчатый оконный блок с откидным и распашным открыванием створок и неоткрывающейся фрамугой; з - трехстворчатый оконный блок с комбинированным открыванием, форточкой, неоткрывающейся подфорточной створкой и неоткрывающейся полуовальной фрамугой; и - арочный одностворчатый оконный блок с поворотно-откидным открыванием створки с горбыльковым переплетом и открывающейся фрамугой

1.8. Кроме того, изделия классифицируют по основным эксплуатационным характеристикам: приведенному сопротивлению теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, звукоизоляции, общему коэффициенту пропускания света, сопротивлению ветровой нагрузке, стойкости к климатическим воздействиям.

1.8.1. По показателю приведенного сопротивления теплопередаче изделия подразделяют на классы, приведенные в таблице N 1:

Таблица N 1

| А1 - | с сопротивлением теплопередаче | 0,80 и более | м·°С/Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| А2 - | - " - | 0,75-0,79 | - " - |
| Б1 - | - " - | 0,70-0,74 | - " - |
| Б2 - | - " - | 0,65-0,69 | - " - |
| В1 - | - " - | 0,60-0,64 | - " - |
| В2 - | - " - | 0,55-0,59 | - " - |
| Г1 - | - " - | 0,50-0,54 | - " - |
| Г2 - | - " - | 0,45-0,49 | - " - |
| Д1 - | - " - | 0,40-0,44 | - " - |
| Д2 - | - " - | 0,35-0,39 | - " - |

Примечание - Изделиям с сопротивлением теплопередаче ниже 0,35 м·°С/Вт класс не присваивают.

1.8.2. По показателям воздухо- и водопроницаемости изделия подразделяют на классы, приведенные в таблице N 2:

Таблица N 2

| Класс | Объемная воздухопроницаемость при = 100 Па, м(ч·м) для построения нормативных границ классов | Предел водонепроницаемости, Па, не менее |
| --- | --- | --- |
| А | 3 | 600 |
| Б | 9 | 500 |
| В | 17 | 400 |
| Г | 27 | 300 |
| Д | 50 | 150 |

1.8.3. По показателю звукоизоляции изделия подразделяют на классы со снижением воздушного шума потока городского транспорта, приведенные в таблице N 3:

Таблица N 3

| А - | изделия со снижением воздушного шума | свыше 36 | дБА |
| --- | --- | --- | --- |
| Б - | - " - | 34-36 | - " - |
| В - | - " - | 31-33 | - " - |
| Г - | - " - | 28-30 | - " - |
| Д - | - " - | 25-27 | - " - |

Примечание. В случае если снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта достигается в режиме проветривания, к обозначению класса звукоизоляции добавляют букву "П". Например, обозначение класса звукоизоляции изделия "ДП" означает, что снижение уровня воздушного шума потока городского транспорта от 25 до 27 дБА для данного изделия достигается в режиме проветривания.

1.8.4. По показателю общего коэффициента пропускания света изделия подразделяют на классы, приведенные в таблице N 4:

Таблица N 4

| А - | общий коэффициент пропускания света | 0,50 и более; |
| --- | --- | --- |
| Б - | - " - | 0,45-0,49; |
| В - | - " - | 0,40-0,44; |
| Г - | - " - | 0,35-0,39; |
| Д - | - " - | 0,30-0,34 |

1.8.5. По сопротивлению ветровой нагрузке изделия подразделяют на классы, приведенные в таблице N 5:

Таблица N 5

| А - | сопротивление ветровой нагрузке | 1000 и более | Па |
| --- | --- | --- | --- |
| Б - | - " - | 800-999 | - " - |
| В - | - " - | 600-799 | - " - |
| Г - | - " - | 400-599 | - " - |
| Д - | - " - | 200-399 | - " - |

1.8.6. В зависимости от стойкости к климатическим воздействиям изделия подразделяют по видам исполнения:

- нормального исполнения - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе минус 20 °С и выше (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 45 °С) в соответствии с действующими строительными нормами;

- морозостойкого исполнения (М) - для районов со средней месячной температурой воздуха в январе ниже минус 20 °С (контрольная нагрузка при испытаниях изделий или комплектующих материалов и деталей - не выше минус 55 °С) в соответствии с действующими строительными нормами.

1.9. Классификацию изделий по виду отделочного покрытия, а также по специфическим признакам устанавливают в стандартах на конкретные виды изделий.

1.10. За основу модульных габаритных размеров изделий принимают строительный модуль, равный 100 мм и обозначаемый буквой М.

Рекомендуемые (основные) модульные размеры изделий:

по ширине - 6М; 7М; 9М; 11М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 24М; 27М;

по высоте - 6М; 9М; 12М; 13М; 15М; 18М; 21М; 22М; 24М; 28М.

Габаритные размеры оконных и балконных дверных блоков и стеновых проемов для их монтажа устанавливают в проектной документации на строительство в зависимости от принятых конструкций узлов примыкания и материалов заполнения монтажных зазоров.

1.11. Структура условного обозначения изделий.

Буквенное обозначение:

- вида изделия:

О - оконный блок.

- материала изделия:

Д - древесина;

А - алюминиевый сплав;

ДА - деревоалюминиевые;

П - поливинилхлорид;

Ст - сталь;

Спл - стеклопластиковые.

- типов конструкций и вариантов остекления:

О - одинарной конструкции с листовым стеклом;

ОСП - одинарной конструкции со стеклопакетом;

С - спаренной конструкции с листовыми стеклами;

ССП - спаренной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом;

Р - раздельной конструкции с листовыми стеклами;

РСП - раздельной конструкции с листовым стеклом и стеклопакетом;

Р2СП - раздельной конструкции с двумя стеклопакетами;

РС3 - раздельно-спаренной конструкции с тремя листовыми стеклами;

Вариантов конструкции изделия:

- по конструкции устройств проветривания:

Ф - с форточками;

Фр - с фрамугами;

ВК - с вентиляционными клапанами;

ПО - с поворотно-откидным открыванием;

КК - с климатическими клапанами;

СВ - с системами самовентиляции;

Если конструктивное решение изделий предусматривает две системы проветривания, их обозначают через дефис, например, ПО-СВ.

- по направлению открывания створок:

Л - левого исполнения; П - правого исполнения;

- по конструкциям притворов:

Ш - безимпостный (штульповой) притвор.

1.12. В настоящее время на строительном рынке России широко представлены ПВХ-окна. Ведущие позиции занимает продукция фирм "VEKA", "GEALAN", "KBE" и "REHAU" (Германия), "BBA" (Великобритания) и другие.

1.13. Независимый испытательный центр "Стройполимертест" после испытаний ПВХ-окон на долговечность установил, что их можно применять при t=-40 °С.

Ведущие германские фирмы "КВЕ", "ВЕКА", "GEALAN", "REHAU" "TIIVI" (Финляндия) провели испытания и подтвердили возможность эксплуатации своих изделий при t=-50 °С.

Технические характеристики энергосберегающих пластиковых окон производства ведущих производителей

Таблица N 6

| Наименование | Фирма-изготовитель | Сопротивление теплопередаче, мК/Вт | Шумозащита, Дб | Тип стеклопакета (газ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окна из поливинилхлорида (ПВХ) со стальным армированием | РУССВИГ оборудование - KNIPPING FENSTER-TECHNIK (Германия) | 0,66 0,77 | 32 | воздух/аргон (2х4 мм) 4-16-4 аргон |
|  | Ключпластконструктор КВЕ (Германия) | 0,67 - 0,71 | 31-33 | 4-16-4 4-6-4-6-4 |
|  | REHAU (Германия) | 0,67 | 37-41 |  |
|  | Союзстройтрест КВЕ | 0,71 | 31-33 | 4-16-4 4-6-4-6-4 |
|  | ГЕАЛАН (Германия) | 0,62 |  |  |
|  | VEKA (Германия) | 0,55 | 31-34 | 4-16-4 4-6-4-6-4 |
|  | ARtek (Германия) | 0,65 | 31-34 | 4-16-4 4-6-4-6-4 |
| Окна из стеклопластика | Пласт-парад INLINE-FIBERGLASS (Канада) | 0,67 | 31-34 | 4-16-4 4-6-4-6-4 |

1.14. В окнах ПВХ оконные коробки представляют собой рамочные элементы, сваренные из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами.

1.15. Конструктивное решение оконных блоков должно предусматривать возможность проветривания помещений при помощи фрамуг, створок с поворотно-откидным (откидным) регулируемым открыванием, клапанных створок или вентиляционных клапанов.

Примеры конструктивных решений основных узлов соединений (притворов) створок и коробок различных оконных систем приведены на рисунках 4-6:

Рисунок 4. Узлы основных притворов с внутренним и наружным уплотнениями:
a - оконная система из трехкамерных профилей; б - оконная система с четырехкамерной створкой и трехкамерной коробкой (расположение наружных стенок створок и коробок в одной плоскости); в - оконная система из трехкамерных профилей (открывание наружу); г - оконная система из многокамерных профилей с расширенной коробкой; д - оконная система с остекленной коробкой

Рисунок 5. Узлы основных притворов с различными видами уплотнений:
а, б - оконные системы из трехкамерных профилей со средним и внутренним уплотнениями; 
в - оконная система с четырехкамерной створкой и трехкамерной коробкой, с наружным, средним и внутренним уплотнениями; г - оконная система с многокамерной створкой и трехкамерной коробкой с наружным, средним и внутренним уплотнениями (расположение лицевых наружных стенок створок и коробок в одной плоскости); д - оконная система с четырехкамерными створкой и коробкой с наружным, средним и внутренним уплотнениями; е - оконная система с четырехкамерной створкой и многокамерной составной коробкой с наружным средним и внутренним уплотнениями

Рисунок 6. Узлы импостного и штульпового притворов:
а - импостной притвор оконной системы с наружным и внутренним уплотнениями; б - штульповой (безимпостный) притвор оконной системы с наружным и внутренним уплотнениями; в - штульповой (безимпостный) притвор оконной системы со средним и внутренним уплотнениями; г - импостный притвор неоткрывающихся и открывающихся элементов оконной системы со средним и внутренним уплотнениями

1.16. Для улучшения влажностного режима помещений рекомендуется применение в изделиях систем самовентиляции с помощью внутрипрофильных каналов, а также оконных блоков с встроенными регулируемыми и саморегулирующимися климатическими клапанами. Система функциональных отверстий и внутрипрофильной канальной самовентиляции представлена на рисунках 7-9:

Рисунок 7. Система функциональных отверстий
1 - водосливные отверстия; 2 - отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; 3 - отверстия для компенсации ветрового давления; 4 - отверстия для вентиляции наружных камер цветных профилей

Рисунок 8. Расположение функциональных отверстий

Рисунок 9. Система внутрипрофильной канальной самовентиляции:
1 - зазор между коробкой и створкой, через который наружный воздух попадает в камеру перед средним уплотнением. Наружное уплотнение устанавливают только в верхнем бруске коробки; 2 - специальная вентиляционная камера в верхнем бруске коробки, через которую воздух проникает в полость между коробкой и створкой позади внутреннего уплотнения; 3 - система смещенных отверстий в створке, через которые воздух проникает внутрь помещения; 4 - звукопоглощающие подушки по торцам вентиляционной камеры в верхнем бруске коробки

1.17. Для повышения звукоизоляционных характеристик изделия в режиме проветривания в оконные блоки могут устанавливаться шумозащитные клапаны.

1.18. Номинальные размеры сечений профилей, усилительных вкладышей, комбинаций профилей устанавливают в технической документации на их изготовление.

1.19. Максимальные размеры открывающихся створчатых элементов и расчетный прогиб (жесткость) брусков элементов изделий устанавливают в нормативной и технической документации на конкретные виды изделий с учетом момента сопротивления поперечного сечения деталей, схем открывания, массы открывающихся элементов и расчетных эксплуатационных (в том числе ветровых) нагрузок.

1.20. Расчетная масса створок (полотен) изделий белого цвета не должна превышать 80 кг, масса открывающихся элементов изделий других цветов - 60 кг (ГОСТ 30674 п.5.1.4).

1.21. В оконных блоках из ПВХ применяют оконные приборы и крепежные детали, специально предназначенные для применения в оконных системах из ПВХ профилей.

1.22. Тип, число, расположение и способ крепления запирающих приборов и петель устанавливают в рабочей документации, исходя из размера и веса открывающихся элементов изделия, а также условий эксплуатации оконных блоков. При этом расстояние между петлями и точками запирания, как правило, не должно превышать 800 мм.

1.23. Крепление петель производится самонарезающими шурупами не менее чем через две стенки ПВХ профиля суммарной толщиной не менее 4,5 мм или через одну стенку профиля и усилительный вкладыш. При необходимости сверления отверстий под шурупы их диаметр должен быть равен диаметру центрального стержня шурупа.

Определения основных деталей, размеров и функциональных зон комбинаций профилей приведены на рисунках 10 и 11:

Рисунок 35. Пример монтажного узла оконного блока:
1 - оконная коробка; 2 - пеноутеплитель; 3 - уплотняющая прокладка; 4 - монтажный дюбель; 5 - подоконная доска

3.7.10. Неправильное устройство изоляции монтажных швов узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам, низкое качество изоляции  приводит к появлению трещин и конденсата на внутренней стороне стеклопакета, наружных и внутренних откосах окна, к образованию плесени и грибка в месте примыкания оконного блока к стене, к снижению звукоизоляции и термического сопротивления монтажного шва.

3.7.11. Приемосдаточные испытания при производстве работ по устройству монтажных швов проводит служба контроля качества (строительная лаборатория) строительной организации не реже 1 раза в смену. При этом не менее чем на трех образцах проверяют:

- качество установки монтажных лент, утеплителей и других материалов (по завершении работ по каждому слою шва);

- температурно-влажностные параметры условий производства работ.

3.7.12. В случае если технология установки оконных блоков предусматривает двух-трехдневный срок монтажа (например, первый день - установка оконных блоков на монтажных клиньях и укладка материалов наружного слоя; второй день - нанесение монтажных материалов центрального и внутреннего слоев), то контроль качества монтажного шва производят на одних и тех же оконных блоках.

3.7.13. Классификационные и периодические лабораторные испытания проводят по требованию проектных,строительных и других организаций для подтверждения классификационных характеристик и эксплуатационных показателей монтажных швов. Испытания проводят в испытательных центрах (лабораториях), аккредитованных на право проведения таких испытаний.

3.7.14. Допускается определение характеристик монтажных швов расчетными методами по нормативной документации и методикам, утвержденным в установленном порядке.

3.7.15. Приемка монтажных швов оформляется документом о качестве (паспортом), который должен содержать:

- наименование и адрес монтажной организации;

- наименование и адрес места производства работ;

- условное обозначение и (или) описание конструкции с перечнем использованных изоляционных материалов, чертежи, технические характеристики монтажного шва (включая крепежные элементы);

- число предъявленных к приемке монтажных швов;

- дату оформления паспорта;

- штамп службы качества и подпись ответственного лица;

- гарантийные обязательства;

- другую информацию исходя из конкретных условий работ.

3.7.16. Приемку работ по устройству монтажных швов оформляют актом сдачи-приемки, подписанным исполнителем и заказчиком, к которому прилагают документ о качестве (паспорт), копии протоколов согласования и замеров и, по требованию заказчика, санитарно-эпидемиологические заключения на изоляционные материалы.

3.7.17. В случае возникновения спорных (арбитражных) вопросов по качеству монтажных швов в течение гарантийного срока заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия монтажных швов. При этом рекомендуется использовать план контроля, приведенный в таблице N 14.

Таблица N 14

| Число проемов, шт. | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число | Объем выборки, шт. | Приемочное число | Браковочное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-я ступень | 2-я ступень |
| До 15 вкл. | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
| Св. 15 до 100 включ. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Св. 100 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |

3.7.18. Партию монтажных швов принимают, если число дефектных швов в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если число дефектных швов больше браковочного числа или равно ему. Если число дефектных швов в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, переходят ко второй ступени контроля и производят вторую выборку.

Партию монтажных швов принимают, если дефектные швы во второй выборке отсутствуют.

3.7.19. В случае выявления дефектных швов при проведении второй ступени все монтажные швы должны быть вскрыты и проверены поштучно. Дефектные монтажные швы должны быть исправлены и повторно проверены.

3.7.20. Замена заложенных в проект изоляционных материалов другими допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком при наличии результатов испытаний новых материалов.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример* составления калькуляции затрат труда и машинного времени на установку 10 оконных блоков приведен в таблице N 15.

________________

* В приведенном примере данные объемов работ, перечень технологических операций приняты условно.

Таблица N 15

|  | Нормы времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование технологической операции | Ед. изм. | Объем работ | Обоснование (ГЭСН и др.) | рабочих, чел.-ч. | работа машин, маш.-ч. | рабочих, чел.-ч. (гр.4·гр.2) | работа машин, маш.-ч. (гр.5·гр.2) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: одностворчатых поворотно-откидных с площадью проема до 2 м | 100 мпроемов | 0,162 | ГЭСН 81-02-2001 Измен.и доп. Вып.2, ч.2 Таблица 10-01-034-3* | 216,08 | 5,33 | 35,0 | 0,86 |
| 2 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м.п. | 0,10 | ГЭСН 81-02-2001 Измен.и доп. Вып.2, ч.2 Таблица 10-01-034-3* | 21,38 | 0,37 | 2,1 | 0,04 |
| 3 | Облицовка проемов в наружных стенах с установкой оконного водоотлива | 1 мпроема | 16,2 | ГЭСН 81-02-2001 Измен.и доп. Вып.2, ч.2 Таблица 10-01-034-3* | 1,55 | - | 25,1 | - |
| 4 | Облицовка откосов листами из синтетических материалов | 100 моблицовки | 0,135 | ГЭСН 81-02-15-2001 Сборник N 15. Отделочные работы Таблица 15-01-050-4** | 166,47 | 0,58 | 22,5 | 0,08 |
|  |  |  |  |  |  |  | 84,7 | 0,98 |

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-10-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

** Действует ГЭСН 81-02-15-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

4.1.1. Потребность в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) для устройства 10 одностворчатых поворотно-откидных оконных блоков из ПВХ  площадью 1,62 м каждый  подсчитаны по Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН).

4.1.2. В ГЭСН учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело. Нормы также учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций до места их складирования настроительной площадке.

4.1.3. При отсутствии норм в ГЭСН в проекте разрабатываются индивидуальные нормы по одному из следующих методов:

- первый метод - подбор аналогов по отдельным элементам затрат из имеющихся в ГЭСНр, наиболее близко подходящих к конкретным индивидуальным условиям устройства таких конструктивных элементов или выполнения видов работ, и формирования на этой основе нормы;

- второй метод предусматривает хронометраж работ при устройстве индивидуальных конструктивных элементов. Хронометраж имеет целью определить величину затрат труда с учетом разряда выполняемых работ, затрат по эксплуатации строительных машин в маш.-часах, расход строительных материалов, конструкций, узлов, деталей, а также других затрат. На основе этих данных составляются индивидуальные элементные сметные нормы.

- третий метод предусматривает сочетание элементов первого и второго методов, т.е. применение аналогов по одним видам затрат и хронометраж по другим.

4.1.4. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительствос привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

4.1.5. Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

4.1.6. Полученные на основе ГЭСН данные о составе и количестве ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности выполнения работ, составления различной технологической документации и списания материалов.

4.1.7. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ на установку 10 оконных блоков приведен в таблице N 16.

Таблица N 16

|  | Рабочие смены |
| --- | --- |
|  | 1-ая смена | 2-ая смена и т.д. |
| N п/п | Наименование технологических операций | Ед. изм. | Объем работ | Принятый состав звена | Продолжи- тельность операции, час. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: одностворчатых поворотно- откидных с площадью проема до 2 м | 100 мпроема | 0,162 | Монтажники конструкций: 5 разр.- 1 4 разр.- 1 3 разр.- 1 2 разр.- 1 Машинист подъемника 6 разр - 1 | 10,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м.п. | 0,100 | Монтажники конструкций: 4 разр.- 1 2 разр.- 1 | 1,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Облицовка проемов в наружных стенах с установкой оконного водоотлива | 1 м | 16,2 | Монтажники конструкций: 5 разр.- 1 4 разр.- 1 2 разр.- 1 | 8,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4 | Облицовка откосов листами из синтетических материалов | 100 мобли- цовки | 0,135 | Монтажники конструкций: 5 разр.- 1 4 разр.- 1 2 разр.- 1 | 7,6 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |

Общая продолжительность работ составляет  27,1 час.

5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта;

5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

При этом необходимо стремиться сохранять постоянство состава комплексных и специализированных звеньев (бригад) на все время выполнения работ;

5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени;

5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составляется технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены.