ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНОГО ТУАЛЕТА НА 2 МЕСТА

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА АС

| Лист | Наименование | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | План. План фундаментов. Фасады 1-2, А-Б |  |
| 3 | Разрезы 1-13-3 |  |
| 4 | Дверной блок ДБ1 |  |

Устройство фундаментов в зимнее время вести в соответствии с проектом производства работ и требованиями СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.02.01-87.

Проект производства работ должен быть разработан с учетом календарного графика строительства, температуры наружного воздуха, глубины и скорости промерзания грунта.

Монолитный бетон выгреба готовить на портландцементах марки не ниже 400.

Температура бетона в момент укладки в конструкцию должна быть не ниже:

- плюс 20 °С при среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 10 °С;

- плюс 25 °С при среднесуточной температуре наружного воздуха от минус 10 °С дo минус 20 °С;

- плюс 30 °С при среднесуточной температуре наружною воздуха ниже минус 20 °С.

Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |  |
| СП 82-101-98 | Приготовление и применение растворов строительных |  |
| СП 53-101-98 | Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций |  |

1. Общие указания

1 Рабочий проект выполнен на основании утвержденного задания на разработку проекта развития _________________________ кирпичные туалеты на 2 места (2 очка) входят в состав зданий и сооружений проектируемых на территории ________________.

При разработке проекта принято:

- климатический район строительства - I в;

- уровень ответственности сооружения - III;

- расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -38 °С;

- нормативное ветровое давление - 0,30 кПа (30 кгс/м);

- расчетная снеговая нагрузка - 1,8 кПа (180 кгс/м);

- зона влажности - нормальная.

2. За относительную отм. 0,000 принят отметка пола туалета.

3. Производство и приемку работ выполнять согласно:

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования,

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство,

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

4. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки согласно:

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, а также с учетом СНиП 3.03.01-87 п.1.18.

5. Скрытые работы (гидроизоляция, защита от коррозии и т.п.) подлежат освидетельствованию с составлением актов согласно СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Объемно-планировочные показатели:

Площадь застройки - 11,3 м;

Общая площадь - 3,1 м;

Строительный объем - 32,1 м.

Рис.1. План

Рис.2. План фундаментов

Рис.3. Фасад 1-2

Рис.4. Фасад А-Б

Рис.5. Разрез 1-1

Рис.6. Разрез 2-2

Рис.7. Разрез 3-3

Рис.8. Дверной блок ДБ1

Рис.9. Разрез а-а, б-б

Рис.10. Дверь индивидуальная ИД-1

Рис.11. Крышка К1

Спецификация элементов

| Марка, поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса, ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПР1 | 1038.1-1 вып.1 | Перемычка 2ПБ26-4 | 3 | 108 |  |
| ПР2 | 1038.1-1 вып.1 | Перемычка 2ПБ13-1 | 2 | 54 |  |
| ИД-1 |  | Дверь индивид. из досок толщиной 25 мм | 2 |  | 0,05 м |
|  |  | Кирпич К-0 75/15/ГОСТ 530-95 |  |  | 2,4 м |
|  |  | Бетон кл. В 12,5 W6 |  |  | 10,8 м |
|  |  | Стропильная нога 50x100, мм |  |  | 0,05 м |
|  |  | Обрешетка 50x50, мм |  |  | 0,06 м |
|  |  | Крышка люка из досок толщ 20 мм |  |  | 0,02 м |
|  |  | Доска строганная 25x250 |  |  | 0,19 м |
|  |  | Стойка из бруса 80x80 |  |  | 0,04 м |
|  | ГОСТ 11310-90 (СТ СЭВ 6318-88) Трубы и муфты асбестоцементные. Методы испытаний | Труба асбестоцементная 150 мм | 1 |  | 3,2 мп |
|  |  | Монолитный участок МУ |  |  |  |
|  |  | Бетон кл. В 12,5 |  |  | 0,3 м |
| С-1 | ГОСТ 23279-85Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия |  |  | 47,1 |  |

2. Требования к качеству и приемка работ

Производство и приемку работ выполнять согласно: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, ч.1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство,СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки согласно: СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, а также с учетом СНиП 3.03.01-87 п.1.18.

Скрытые работы (гидроизоляция, защита от коррозии и т.п.) подлежат освидетельствованию с составлением актов согласно СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

Приемку готовых каменных конструкций производить в соответствии с требованиями раздела 7 пп.7.86+7.90 СНиП 3.03.01-87.

Таблица 2.1

| Контролируемые операции | Требования и допуски | Способы и средства контроля | Кто и когда контролирует | Кто привлекается к контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Кладка несущих стен и перегородок |  |  |  |  |
| 1.1. Отклонения поверхности стен и углов от вертикали | 10 мм | Измерительный. Через 0,5+0,6 м по высоте. Отвес | Мастер в процессе и после кладки |  |
| 1.2. Отклонение по ширине оконных и дверных проемов | +15 мм | Измерительный по ходу выполнения работ. Рулетка, метр | Мастер в процессе кладки |  |
| 1.3. Неровности на вертикальной поверхности кладки | 5 мм | Измерительный. 2-метровая рейка | Мастер в процессе кладки |  |
| 1.4. Отклонение отдельных рядов кладки от горизонтали | 15 мм | Измерительный. Уровень, стальной метр | Мастер в процессе кладки |  |
| 1.5. Толщина горизонтальных швов | 12 мм | Измерительный. Стальной метр | Мастер в процессе кладки |  |
| 1.6. Отклонение по ширине простенков | -15 мм | Измерительный. Рулетка | Мастер в процессе кладки |  |
| 1.7. Смещение от планового положения разбивочных осей | 10 мм | Измерительный. Рулетка | Прораб |  |
| 1.8. Перевязка вертикальных швов газобетонных блоков торцевых стен | блока | Измерительный. Стальной метр | Мастер в процессе кладки |  |
| 1.9. Отклонение высотных отметок низа оконных и дверных проемов | +10 мм | Измерительный. Нивелир, рейка, уровень | Прораб | Геодезист |

3. Потребность в средствах механизации, технологическом оборудовании, инструменте и приспособлениях

Примерный перечень основного необходимого оборудования и инструментов для производства кирпичных работ приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1

| N п/п | Наименование машин, механизмов и инструментов | Тип, марка | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина для подачи раствора, м | СО-126 | шт. | 1 |
| 2. | Компрессор м | КС-9 | " | 1 |
| 3. | Поддон с металлическими крючьями | ГОСТ 18343-80 | " | 1 |
| 4. | Подмости для кирпичной кладки |  | " | 2 |
| 5. | Строп 4-ветвевой | 4СК-4,0/5000 | " | 1 |
| 6. | Кельма для каменных работ | ГОСТ 9533-81 | " | 2 |
| 7. | Молоток-кирочка | ГОСТ 11042-90 | " | 2 |
| 8. | Ящик-контейнер |  | " | 2 |
| 9. | Лопата растворная | ГОСТ 19496-87* | " | 1 |
| 10. | Отвес стальной строительный | ГОСТ 7948-80 | " | 1 |
| 11. | Рейка-порядовка промежуточная |  | " | 2 |
| 12. | Рейка порядовка угловая |  | " | 2 |
| 13. | Уровень строительный | ГОСТ 9416-83 | " | 1 |
| 14. | Правило 200х50х30 мм | ГОСТ 25782-90 | " | 1 |
| 15. | Шнур причальный, 30 м |  | " | 1 |
| 16. | Рулетка металлическая | ГОСТ 7502-98 | " | 1 |
| 17. | Линейка измерительная металлическая | ГОСТ 427-75* | " | 1 |
| 18. | Шнур разметочный в корпусе, 30 м | ТУ 22-5076-81 | " | 1 |
| 19. | Каски строительные |  | " | 2 |
| 20. | Жилеты оранжевые |  | " | 2 |

4. Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды

4.1. При производстве кирпичных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

4.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство кирпичными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

4.3. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

4.4. При выполнении каменных работ необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более и в пределах опасных зон при работе крана;

- падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента;

- самопроизвольное обрушение элементов конструкций;

- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и материалы.

4.5. За состоянием всех конструкций подмостей устанавливается систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищаются от мусора.

Допуск рабочих к выполнению кирпичной кладки с подмостей разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности несущих конструкций подмостей и ограждения.

4.6. При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять поддоны с применением ограждающих захватов, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме и изготовленные в установленном порядке.

Поддоны, контейнеры и грузозахватные средства должны быть испытаны, исключать падение груза при подъеме и иметь паспорта или сертификаты на соответствие требованиям безопасности труда.

4.7. Кладку необходимо вести с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания, отвечающим требованиям СНиП 12-03-2001. Запрещается выполнять кладку со случайных средств подмащивания, а также стоя на стене. Высота каждого яруса стены назначается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после каждого перемещения был не менее чем на два ряда выше уровня нового рабочего настила.

При кладке стен на высоту до 0,7 м от рабочего настила и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их применения - предохранительный пояс.

5. Технико-экономические показатели

Таблица ГЭСН 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов

Измеритель: 100 м изолируемой поверхности

|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: |
| --- | --- |
| 08-01-003-02 | горизонтальная оклеечная в 1 слой |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-01- 003-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,79 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,008 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,016 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,22 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м | 110 |
| 402-9060 | Раствор готовый отделочный | м | - |
| 402-9070 | Раствор готовый кладочный | м | 2,5 |
| 411-0001 | Вода | м | - |

Таблица ГЭСН 08-02-001 Кладка стен из кирпича

Состав работ:

01. Кладка конструкций из кирпича.

Измеритель: 1 м кладки

|  | Кладка стен кирпичных наружных: |
| --- | --- |
| 08-02-001-01 | простых при высоте этажа до 4 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 08-02- 001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м | 0,0005 |
| 402-9070 | Раствор готовый кладочный | м | 0,24 |
| 404-9032 | Кирпич керамический, силикатный или пустотелый | 1000 шт. | 0,394 |
| 411-0001 | Вода | м | 0,44 |