ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА GSM-1800

Базовая станция БС N _________

г.Санкт-Петербург, пр.Шафрановский, 309

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТОМ 6

ФУНДАМЕНТЫ ПОД МАЧТУ ВЫСОТОЙ 10 М

| Генеральный директор |  |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта |  |
| Ведущий инженер |  |

г.Санкт-Петербург 

2011 год

| Лист 1 | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Т2-04/06-14-ФМ-С | Содержание рабочей документации |  |
| 2 | Т2-04/06-14-ФМ-ВК | Ведомость комплекта рабочей документации |  |
| 3 | Т2-04/06-14-ФМ-ВД | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 4 | Т2-04/06-14-ФМ-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 5 | Т2-04/06-14-ФМ-ВЧ | Ведомость рабочих чертежей |  |
| 6 | Т2-04/06-14-ФМ-1,2...6 | Рабочие чертежи |  |
| 14 |  | Приложения |  |
| 15 |  | Лист регистрации изменений |  |

| N тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T2-04/06-14-AC | Архитектурно-строительные решения. |  |
| 2 | Т2-04/06-14-ЭС | Электроснабжение базовой станции. |  |
| 3 | Т2-04/06-14-РС | Радиосвязь. Основные технические решения. |  |
| 4 | Т2-04/06-14-КМ | Конструкции металлические для крепления АФУ. |  |
| 5 | Т2-04/06-14-ФМ | Фундаменты под мачту. |  |
| 6 | Т2-04/06-14-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование. |  |

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

|  | Главный инженер проекта |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. |  |

| N чертежа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |
| ГОСТ Р 21.1101-2009 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |  |
|  | Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (Разделы 1-14) |  |
|  | Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (Разделы 15-23. Приложения 1-11) |  |
| СНиП II-23-81* | Стальные конструкции. Нормы проектирования |  |
| СНиП 23-01-99* | Строительная климатология (с Изменением N 1) |  |
| ГОСТ 16350-80 | Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей |  |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |  |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |  |
| СНиП 2.01.07-85* | Нагрузки и воздействия |  |
| ОСТ 45.27-84 | Система стандартов безопасности труда |  |
| ППБ-01-03 | Правила пожарной безопасности в РФ |  |
| ГОСТ 464-79 | Заземление для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема ТВ |  |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве |  |
| Прилагаемые документы |
| Приложение N 1 | Тех. задание на проектирование базовой станции |  |
| Приложение N 2 | Лицензия на проектирование зданий и сооружений, Д 581742 от 03.10.2009 г. ООО "ДЕМХНЫК" |  |

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Фундамент под мачту Ф

Перед установкой фундамента Ф под мачту, в месте его установки вскрыть кровлю. Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М100 и установить фундамент Ф. Просверлить вертикальные отверстия в плитах покрытия и горизонтальные отверстия в кирпичной стене под шпильки. Сболтить фундамент Ф с уголками. Уголки стянуть между собой с помощью шпилек и гаек, как показано на чертеже. Восстановить кровлю.

Фундаменты оттяжек Ф1, Ф2

Вскрыть кровлю до плит покрытия. Выполнить стяжку из цементно-песчаного раствора М100 и установить фундаменты Ф1, Ф2. Просверлить вертикальные отверстия в плитах покрытия и горизонтальные отверстия в кирпичной стене под шпильки. Сболтить фундаменты с уголками, уголки стянуть между собой с помощью шпилек и гаек, как показано на чертеже. Восстановить кровлю.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Технические решения, принятые в чертежах, обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений с взрывопожарной и пожарной опасностью при соблюдении предусмотренных мероприятий. При производстве работ необходимо руководствоваться Нормами и Правилами монтажа, а также СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства*", СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования,СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство, СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

________________

* Взамен действует СНиП 12-01-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий ПРОЕКТ разработан на основании:

1. задания на установку мачты высотой 10 м на здании по адресу: г.Санкт-Петербург, Шафрановский пр., д.309;

2. чертежей существующего здания;

3. обмеров существующих конструкций;

4. нагрузок на мачту.

Схема нагрузок

Рис.1. В скобках даны максимальные значения

Мачта устанавливается на четырехэтажном производственном здании на кирпичной несущей стене. Перекрытия и покрытия - сборные ж/б плиты.

Мачта трехгранная стальная с двумя жесткими оттяжками в плане под углом 90° и с двумя ярусами оттяжек по высоте. Мачта к фундаменту крепится жестко, с помощью болтов.

Мачта изготавливается в соответствии с чертежом Т2-04/06-14-КМ.

Опора мачты устанавливается на опорный столик (фундамент мачты), опирающийся на несущую кирпичную стену толщиной 524 мм. Жесткие оттяжки крепятся металлоконструкциям, заанкеренным к стене через уголки.

Расчет металлоконструкций произведен на основании СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия", СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Все металлоконструкции приняты из стали С255, шпильки из стали 20.

Проект производства работ должен быть выполнен организацией, монтирующей мачту. Сварку элементов выполнять полуавтоматом в среде СО по ГОСТ 14771-76 сварочной проволокой Св08Г2С. Высота швов - по наименьшей толщине свариваемого элемента. Все металлоконструкции, шпильки, гайки и шайбы оцинковать. Выполнить молниезащиту по соответствующему разделу.

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Т2-04/06-14-ФМ-1 | Схема расположения мачты и узлов крепления |  |
| Т2-04/06-14-ФМ-2 | Фундамент мачты Ф |  |
| Т2-04/06-14-ФМ-3 | Фундаменты оттяжек |  |
| Т2-04/06-14-ФМ-4 | Крепление фундамента мачты к стене |  |
| Т2-04/06-14-ФМ-5 | Узлы креплений фундаментов |  |
| Т2-04/06-14-ФМ-6 | Спецификация |  |

Рис.2

Обратить внимание на взаимное расположение фундаментов Ф и Ф2. * - размеры уточняются при монтаже.

Рис.3

Рис.4


Разрез 1-1

Рис.5

Все элементы мачты подвергаются горячей оцинковке по ГОСТ 9.307-89.

Фундамент под мачту

Материал: лист 10 мм полоса 100x10

Рис.6

Рис.7


Вид А

Верхняя пластина фундамента

Рис.8

Фундамент Ф1

Материал - стальной лист 16 мм

Рис.10

Рис.11


Фундамент Ф2

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Фундамент Ф

Рис.15


Фундаменты Ф1, Ф2

Рис.16

Рис.17

Поз.1

Крепление фундаментов

Изготовить 6 шт. Материал - уголок 100x100x8 2900

Рис.18


Поз.2

Крепление фундаментов

Изготовить 6 шт. Материал - уголок 100x100x8 2600

Рис.19

Рис.20

Спецификация к схеме расположения мачты

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг | Масса всех, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Ф | Фундамент мачты | 1 | 70,5 | 70,5 |  |
| - | Ф1 | Фундамент под оттяжку | 1 | 50,5 | 50,5 |  |
| - | Ф2 | Фундамент под оттяжку | 1 | 50,5 | 50,5 |  |
| Элементы крепления |
| 1 | 100х100х8 ГОСТ 8509-93 | Уголок 2900 | 6 | 35,5 | 213,0 |  |
| 2 | 100х100х8 ГОСТ 8509-93 | Уголок 2600 | 6 | 31,9 | 191,1 |  |
| 7 | Шпилька М16 | 700 мм | 28 | 1,8 | 50,4 |  |
| 8 | Шайба М12 ГОСТ 5916-70 | - | 64 | 0,01 | 0,6 |  |
|  | Гайка М12 ГОСТ 5916-70 | - | 128 | 0,04 | 51 |  |

Выборка стали в кг

| Марка металла | Наименование группы профилей | Профиль | Расход металла, кг | Общий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь углеродистая С255 для сварных конструкций | Сталь угловая равнополочнаяГОСТ 8509-93 | 100x8 | 404,1 | 404,1 |
|  | Сталь листоваяГОСТ 14637-89 | 16 мм | 180,5 | 180,5 |
| Сталь 20 | Сталь круглая | 16 мм | 50,4 | 50,4 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Лицензия на проектирование зданий и сооружений, Д 581742 от 03.10.2009 г. ООО "________________" на осуществление деятельности по проектированию.

Приложение Б. Лицензия на проектирование зданий и сооружений, Д 581742 от 03.10.2009 г. ООО "________________" на осуществление деятельности по строительству.

Приложение В. Расчет узлов крепления подкосов.

Расчет узлов крепления подкосов

Рис.21

Все металлоконструкции приняты из стали С255.

кг/см

кг/см

кг/см

Шпильки приняты из стали 20 16 мм

см

- вес стены, заанкеренный уголками

т

Проверяем шпильки на растяжение

Допускаемая нагрузка на растяжение одной шпильки

кН

Максимальная вертикальная нагрузка, которую выдерживают шпильки

кг

В узле крепления приняты 4 шпильки. В расчете учитываем 3 шпильки для запаса.

Вывод: прочность шпилек на растяжение обеспечена при максимальной вертикальной нагрузке 7,4 т.

Рис.22

Рис.23

Рис.24

Рис.25

Рис.26