ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на установку закладной детали в кирпичной стене.

Общие сведения

Крепление деталей и изделий к закладным частям. Для крепления элементов электрооборудования к стенам, перекрытиям, колоннам, фермам и балкам широко используются закладные части, представляющие собой отрезки водогазопроводных труб, листовой, полосовой, угловой или круглой стали, которые устанавливаются в строительныхоснованиях при сооружении зданий или при изготовлении строительных конструкций на заводах и полигонах в соответствии с рабочими чертежами по заданию организации, проектирующей электрооборудование.

При использовании закладных частей для крепления конструкций исключаются пробивные работы, а электромонтажные выполняются после окончательной отделки помещения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Эскиз | Указание и пояснение |
| --- | --- |
| Установка закладной детали в кирпичной стене | Закладные детали устанавливают в строительномосновании во время кирпичной кладки (I), при этом надежность крепления обеспечивают плоские закладные детали (II) длиной 250 мм (длина кирпича) с загнутым концом. Для закладной детали длиной 100 мм, изготовленной из стальной полосы размером 100х10 мм, допустимая срезывающая нагрузка Р=5000 Н, а отрывающая 2000 Н |
| Установка анкерных деталей в бетон, железобетон | При общестроительных работах устанавливают: анкерные детали из периодического профиля без загнутых концов с прикрепленными прямоугольными шайбами (закладная деталь с шайбой 130х50 мм выдерживает нагрузку Р=3000 Н, с шайбой 160х60 мм - Р=5000 Н и 200 Н (I); анкерные детали из периодического профиля изогнутой формы с прикрепленными прямоугольными шайбами (закладная деталь с шайбой 250х100 мм выдерживает нагрузку Р=4000 Н (II, III); анкерные детали из периодического профиля изогнутой формы с прикрепленными прямоугольными шайбами (закладная деталь с шайбой 250х100 мм выдерживает нагрузкуР=2500 Н (IV); анкерные детали в полах и перекрытиях зданий и сооружений, при этом их концы загибают по месту установки в зависимости от толщины пола или перекрытия (закладная деталь с шайбой 50х100 мм выдерживает нагрузку Р=1500 Н, с шайбой 100х200 мм - Р=50008000 Н (V). Закладную часть изготовляют из стальной полосы 50х6 мм. Закладные анкерные детали устанавливают также в монолитный бетон или железобетон, в бетонную стяжку или сборный железобетон, в бетон или железобетон, покрытый метлахской плиткой. Для допустимых сжимающих нагрузок (5000-8000 Н) закладные детали изготовляют из стальной полосы 100х8 мм |

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Закладные детали при общестроительных работах устанавливаются на одном уровне со строительнойповерхностью и должны выдерживать нагрузки, приведенные в карте. Крепление к закладным-деталям осуществляют непосредственно электросваркой или газовой сваркой либо переходными деталями.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Изделия и конструкции, узлы и блоки электрических сетей и электрооборудования, анкерные и опорные устройства больших габаритов и массы.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Электромонтажные работы требуют особого внимания к обеспечению безопасности, так как связаны с работой на высоте, вблизи частей электроустановок, находящихся под напряжением, с применением электрифицированного инструмента и приспособлений, машин и механизмов.

Инструктаж на рабочем месте производит непосредственный руководитель работ (мастер), в подчинение которого направлен рабочий. Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте бригады (звена) или отдельно с обязательным уточнением безопасных проходов к рабочему месту и опасных условий работы. Инструктаж должен сопровождаться показом безопасных приемов и способов работы. При работе с машинами и механизмами инструктаж проводится ежесменно и каждый раз при смене рабочего места. Проведение первичного, периодического, внеочередного инструктажа и инструктажа на рабочем месте фиксируется в "Журнале регистрации инструктажа работников по технике безопасности на рабочем месте".

До начала работ мастер (прораб) должен проверить степень готовности строительных работ, оценить производственную обстановку, возможность взаимодействия с другими строительно-монтажными организациями, расположение рабочих мест электромонтажников, возможность применения строительных машин и механизмов, места их установки и порядок проезда, возможность применения пиротехнического инструмента и подачи электроконструкций и электротехнических аппаратов, собранных в блоки согласно ППР.

Мастер (прораб) обязан ознакомить рабочих с ППР и провести внеплановый инструктаж, в котором должен разъяснить и показать:

характер и безопасные методы выполнения работ;

порядок прохода к каждому рабочему месту;

наличие опасных зон и открытых каналов и траншей;

наличие открытых проемов в перекрытиях и стенах;

порядок разгрузки и складирования материалов и конструкций;

места и порядок подключения электросварочного трансформатора, электрифицированного инструмента, рабочего освещения, испытательных аппаратов;

места присоединения шлангов пневматического инструмента или установки компрессоров;

порядок работы совместно с оператором пиротехнического инструмента;

место и порядок установки грузовых лебедок, талей, блоков и другого оборудования в монтажной зоне;

порядок работы с гидроподъемника или автовышки;

порядок работы с лесов или подмостей;

наличие действующих электроустановок;

месторасположение телефона и порядок вызова скорой медицинской помощи, пожарной охраны, начальника участка или управления.

Электробезопасность

Электробезопасность электромонтажников и наладчиков должна обеспечиваться организационными и техническими мероприятиями, техническими способами и средствами защиты конструкций электроустановок, требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81.

Опасность поражения человека электрическим током при использовании строительно-монтажных машин и механизмов с электродвигателями, различных электроинструментов и других электрических устройств может возникнуть в результате нарушения правил их эксплуатации, а также случайного прикосновения без защитных средств к токоведущим частям или металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением из-за неисправности изоляции или заземляющих устройств и т.п. Опасность поражения электрическим током не уменьшается при использовании в работе неиспытанных или с просроченным сроком очередного испытания защитных средств. Степень опасности и возможность поражения электрическим током в значительной мере зависят от того, каким образом произошло прикосновение человека к металлическим частям электроустановок, находящимся под напряжением, или к проводникам электропередачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009