ВСН 413-80
------------------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дата введения 1981-07-01

ВНЕСЕНА Государственным проектным институтом Гипрометаллургмонтаж

УТВЕРЖДЕНА Минмонтажспецстроем СССР

Заместитель министра монтажных и специальных строительных работ СССР К.С.КОЧАНОВ 10 ноября 1980 г.

СРОК ВВЕДЕНИЯ 1 июля 1981 г.

ВЗАМЕН главы  СНиП III-Г.10.1-69

Инструкция по монтажу подъемно-транспортного оборудования  разработана ГПИ Гипрометаллургмонтаж, Гипротехмонтажем и трестом Союзлифтмонтаж.

Настоящая инструкция введена в действие по согласованию с Госстроем СССР взамен главы СНиП III-Г.10.1-69 "Подъемно-транспортное оборудование. Правила производства и приемки монтажных работ".

Инструкция согласована с Госстроем СССР 5 сентября 1980 г. письмо N НК-4565-1 и Минтяжмашем СССР 23 марта 1979 г.

Составители: В.М.Левицкий, В.В.Гаврилов, Е.И.Недорезов, Н.Е.Баранов, В.И.Майоров, К.Ф.Коряк, Г.П.Миропольский, Ю.Ф.Голышманов, В.Г.Тонконогов (Гипрометаллургмонтаж), О.Н.Харитонов (Гипротехмонтаж), С.Я.Юцис, Г.Н.Бовский (трест Союзлифтмонтаж).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования настоящей инструкции должны выполняться при монтаже, испытании и сдаче в эксплуатацию следующих видов подъемно-транспортного оборудования: мостовых кранов, кранов-перегружателей, козловых, портальных кранов и других грузоподъемных машин, машин непрерывного транспорта, шахтных подъемных установок, грузовых и пассажирских канатных дорог.

1.2. Требования инструкции не распространяются на монтаж пассажирских монорельсовых дорог гражданского транспорта, пассажирские одно- и двухканатные дороги с отключаемыми сцепными приборами, буксировочные канатные дороги для лыжников и подземные пассажирские подвесные канатные дороги.

Требования инструкции не распространяются также на монтаж механизмов общего назначения (редукторы, тормоза, муфты и т.д.), электрооборудование, средства автоматики, связи и сигнализации, смазочные гидравлические и пневматические системы, питатели и другие механизмы, монтаж которых производится с учетом требований специальных инструкций.

1.3. Настоящая инструкция разработана на основании правил главы СНиП по монтажу технологического оборудования.

При производстве работ, кроме требований настоящей инструкции, следует выполнять правила глав СНиП, стандартов, технических условий и нормативных документов, приведенных в приложении 1, а также технической документации заводов-изготовителей оборудования.

1.4. Монтажные работы должна выполнять специализированная организация, имеющая опыт монтажа подъемно-транспортного оборудования, в соответствии с проектом производства работ (ППР), согласованным в установленном порядке и утвержденным главным инженером МУ. Монтаж несложного подъемно-транспортного оборудования можно производить по утвержденным схемам монтажа или технологической записке, разработанной монтажной организацией.

1.5. Заказчик при выдаче задания на проектирование сложных сооружений с подъемно-транспортным оборудованием (здания металлургических цехов с высотой подкрановых путей свыше 12 м, с устанавливаемыми в них тяжелыми грузоподъемными кранами, или сооружения с шахтными подъемниками) должен предусматривать:

установку монтажных балок на стропильных фермах;

устройство специальных площадок в стволах шахт и других специальных приспособлений для установки оборудования шахтных подъемников. При проектировании строительной части сооружений проектная организация должна в чертежи "КМ" включить эти балки и площадки.

1.6. Подъемно-транспортное оборудование должно поступать на монтажную площадку с максимальной заводской и монтажной готовностью, прошедшее контрольные испытания в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на его изготовление и поставку.

1.7. Ревизию подъемно-транспортного оборудования до монтажа допустимо производить только как исключение и при наличии заказа-наряда.

1.8. Вся техническая документация должна быть выдана монтажной организации не позднее 1 сентября года, предшествующего планируемому, и иметь отметку заказчика о принятии к производству.

1.9. Монтажной организации передают техническую документацию заводов-изготовителей подъемно-транспортного оборудования в соответствии с главой СНиП по монтажу технологического оборудования и, кроме того, при необходимости сборочные формуляры с допусками для сборки всех узлов.

1.10. Для производства работ по монтажу подвесных канатных дорог генподрядчик (заказчик) передает монтажной организации вместе со всей проектно-сметной документацией сертификаты заводов-изготовителей на поставляемые канаты, а для канатов пассажирских канатных дорог - акты испытаний канатно-испытательной станции.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

2.1. К началу производства работ по монтажу подъемно-транспортного оборудования генподрядчик обязан выполнить касающиеся его подготовительные работы согласно главы СНиП по монтажу технологического оборудования и дополнительные работы, предусмотренные ППР.

2.2. Монтажная организация в период подготовки:

получает от генподрядчика техническую и сметную документацию и обрабатывает ее;

выдает задания специализированной проектной организации на разработку ППР, рабочих чертежей металлоконструкций (КМД) и трубопроводов (КТД), кроме чертежей металлоконструкций (КМД) подвесных канатных дорог;

уточняет объемы работ, подлежащих выполнению;

определяет потребность в прокате, трубах и материалах, а также оформляет заявки на их получение;

размещает на базах и заводах заказы на изготовление металлоконструкций и узлов трубопроводов;

комплектует объект подъемно-транспортным и сварочным оборудованием, слесарным и контрольно-измерительным инструментом;

принимает от заказчика оборудование, а от генподрядчика - фундаменты;

комплектует объект рабочими, ИТР и организует их техническую учебу.

2.3. Фундаменты, здания и сооружения под монтаж подъемно-транспортного оборудования принимают в соответствии с главой СНиП по монтажу технологического оборудования, причем готовые фундаменты от строительной организации принимают по исполнительной схеме с указанием на ней фактических и проектных размеров.

2.4. При приемке фундаменты контролируют, допускаемые отклонения, если допуски специально не оговорены в проекте, приведены в табл.1.

Таблица 1

| Отклонения | Размеры допускаемых отклонений, мм |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Плоскостей и линий их пересечения от вертикали или от проектного наклона по всей высоте конструкции: |  |
| для фундаментов | 20 |
| Горизонтальных плоскостей на всю плоскость выверяемого участка | 20 |
| Местные отклонения поверхности бетона от проектной при проверке рейкой длиной 2 м, кроме опорных поверхностей | 5 |
| В длине или пролете элементов | 20 |
| В расположении анкерных болтов: |  |
| в плане внутри контура опоры | +5 |
| в плане вне контура опоры | +10 |
| по высоте | +20 |
| Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей | +3 |
| Привязки продольных и поперечных осей фундаментов и осей колодцев | 20 |
| Размеров колодцев в плане | +20 |
| Размеров уступов в плане и отметки уступов в колодцах | -20 |
| Осей закладных деталей в плане | 10 |

2.5. Расположение плашек и реперов на фундаментах для фиксирования осей и высотных отметок, необходимых для выверки оборудования, дают в схеме геодезического обоснования, которую разрабатывает проектная организация в составе ППР и выдает генподрядчику до начала работ по возведению фундаментов.

2.6. Точность нанесения керна, обозначающего ось, не должна превышать 1 мм, а высотной отметки (репера) - 0,5 мм.

2.7. Оборудование принимают на площадке для укрупнительной сборки или непосредственно у фундаментов.

Заказчик оборудование в монтаж подает согласно графику или по заявке монтажной организации.

3. ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНЫХ РАБОТ

3.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования следует начинать после сдачи строителями сооружения или части его в соответствии с главой СНиП по монтажу технологического оборудования.

3.2. Основным методом производства работ должен быть монтаж оборудования в сборе или максимально укрупненными блоками.

3.3. Способы установки и выверки оборудования на фундаментах должны соответствовать требованиям проектной документации (в том числе ППР) и нормативным документам, перечисленным в приложении 1.

3.4. Применение в качестве постоянных опорных элементов пакетов металлических подкладок допустимо только в случаях, технически обоснованных заводом-изготовителем оборудования.

3.5. Все отступления от проектной документации, принятые в период производства работ, должны быть согласованы с организациями, разработавшими эту документацию.

3.6. При опирании оборудования на бетонную подливку и "бесподкладочных" методах монтажа следует соблюдать требования "Инструкции по креплению технологического оборудования фундаментными болтами" СН 471-75* утвержденной Минмонтажспецстроем СССР.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 2.09.03-85, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

3.7. Предварительное закрепление оборудования перед его подливкой следует производить равномерной затяжкой болтов с помощью стандартных гаечных ключей. Окончательную затяжку фундаментных болтов производят согласно требованиям главы СНиП по монтажу технологического оборудования.

Усилие при затяжке, если оно не оговорено в заводской документации, следует принимать согласно требованиям указанной выше "Инструкции по креплению технологического оборудования фундаментными болтами".

3.8. При работе оборудования с динамическими нагрузками гайки фундаментных болтов предохраняют от самоотвинчивания посредством их стопорения согласно указаниям в рабочих чертежах.

3.9. Смонтированное подъемно-транспортное оборудование подвергают испытанию (опробованию). Готовность оборудования к испытанию определяет монтажная организация совместно с заказчиком, при этом проверяют готовность всех механизмов, систем смазки, электрооборудования, управления и т.д.

Общий порядок испытаний определяется требованиями главы СНиП "По монтажу технологического оборудования" и проектной документации. Указания по проведению испытаний отдельных видов оборудования приведены в соответствующих разделах настоящей инструкции.

9.42. Испытание ПКД с порожними вагонетками производят на микроприводе с одной, а затем с несколькими (2-5) вагонетками в течение двух безостановочных циклов.

При этом проверяют беспрепятственное прохождение вагонеток на станциях (с помощью механизированных средств передвижения) и на линии, а также положения тягового каната во включателях и выключателях по оси зажимного аппарата вагонетки.

Вагонетка должна свободно проходить при раскачивании ее в пределах проектных углов отклонения как при нормальном положении кузова, так и с опрокинутым кузовом или раскрытым днищем.

9.43. Работы по испытанию грузовой канатной дороги с порожними вагонетками на микроприводе являются завершающей стадией монтажных работ.

9.44. Комплексное опробование ГПКД производят по программе, разработанной специализированной проектной организацией.

9.45. Комплексное опробование, сдачу ГПКД в эксплуатацию и регистрацию производят согласно СНиП III-3-76 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством сооружений" и правилам Госгортехнадзора СССР.

Испытание пассажирских канатных дорог

9.46. Пассажирская канатная дорога по окончании всего комплекса строительно-монтажных работ должна пройти:

индивидуальное испытание всех механизмов;

испытание дороги.

В этих работах, кроме механомонтажной организации, принимают участие организации, выполнившие монтаж электрической части, связи и сигнализации.

9.47. Привод дороги проходит индивидуальное испытание без тягового или несуще-тягового каната. Привод должен проработать плавно без толчков в течение 6 ч сначала на малой, затем на эксплуатационной скорости.

9.48. Испытание маятниковой ПКД включает в себя испытание дороги с порожними вагонами на пониженной скорости в течение трех безостановочных циклов.

При испытании дороги проверяют беспрепятственное прохождение вагонов по башмакам опор и плавный подход к станциям.

Работы по испытанию маятниковой ПКД с порожними вагонами на пониженной скорости являются завершающей стадией монтажных работ.

9.49. Комплексное опробование маятниковой ПКД производят по программе, разработанной специализированной проектной организацией.

9.50. Комплексное опробование, сдачу маятниковой ПКД в эксплуатацию и регистрацию производят согласно СНиП III-3-76 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством сооружений" и правилам Госгортехнадзора СССР.

9.51. Испытание кольцевой одноканатной дороги включает в себя:

испытание дороги вхолостую без кресел (кабин) в течение 4 ч бесперебойной работы на проектной скорости;

испытание дороги с одним, затем со всеми порожними креслами (кабинами) на пониженной скорости в течение трех безостановочных циклов.

9.52. При испытании кольцевой дороги проверяют беспрепятственное прохождение зажимов подвесок кресел (кабин) через балансирные ролики опор и станций, а также вокруг приводного и обводного шкивов.

9.53. Работы по испытанию кольцевой одноканатной ПКД с порожними креслами на пониженной скорости являются завершающей стадией монтажных работ.

9.54. Далее проводятся работы аналогично пп.9-49 и 9-50 настоящей инструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СНиП III-31-78 Технологическое  оборудование. Основные положения

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 3.05.05-84. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП III-3-76 Приемка в эксплуатацию законченных строительством сооружений

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 3.01.04-87. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве

_______________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 12-03-99, СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП III-18-75. Металлические конструкции

_______________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 23118-99. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП III-2-75. Геодезические работы в строительстве

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 3.01.03-84. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП 9-74. Основания и фундаменты

______________

Вероятно ошибка оригинала. Следует читать: СНиП III-9-74. На территории Российской Федерации документ не действует. Действует СП 45.13330.2012. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП III-16-79. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 3.03.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.

СНиП III-15-76. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 3.03.01-87. - Примечание изготовителя базы данных.

СН 471-75. Инструкция по креплению технологического оборудования фундаментными болтами

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют СНиП 2.09.03-85. - Примечание изготовителя базы данных.

. Инструкция по установке технологического оборудования на фундаментах

________________

Документ не действует. Действуют ВСН 361-85. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 13168-69. Консервация  металлических изделий (включая крупногабаритные)

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 9.014-78. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 7890-73. Краны подвесные, электрические, однобалочные, общего назначения

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 7890-93. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 7075-72. Краны мостовые ручные

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 7075-80. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 6711-70. Краны мостовые электрические общего назначения г.п. 80-320 т. Основные параметры и размеры

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Заменен на: ТУ 24.01.947-84 (ИУС 11-91). Документ является авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 11283-72. Краны портальные для районов с умеренным  климатом. Общие технические условия

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Заменен на: ТУ 24.09.579-83, ТУ 24.09.ЭД1.579-83 (ИУС 12-89). Документы являются авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 20278-74*. Краны мостовые электрические литейные с двумя тележками. Основные параметры и размеры

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 20278-90. - Примечание изготовителя базы данных.

ТУ 24-9-218-76. Грузовые  кольцевые двухканатные дороги

ТУ 24-9-194-75. Пассажирские  кольцевые одноканатные дороги

ТУ 24-9-195-75. Пассажирские маятниковые двухканатные дороги

ТУ 24-9-446-76 Изготовление металлоконструкций канатных дорог

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. - М.: Металлургия, 1976

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ПБ 10-382-00. - Примечание изготовителя базы данных.

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог. - М.: Недра, 1973.

Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных канатных дорог. - М.: Металлургия, 1975

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют ПБ 10-559-03. - Примечание изготовителя базы данных.

Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах Госгортехнадзора

________________

На территории Российской Федерации документ не действуют ПБ 05-618-03. - Примечание изготовителя базы данных.

Техническая инструкция по производству маркшейдерских работ. - М.: Недра, 1971

Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом

________________

На территории Российской Федерации документ не действуют ПБ 03-553-03. - Примечание изготовителя базы данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АКТ
готовности фундамента (основания) к производству монтажных работ

| Город (пос.) |  | " |  | " |  | 19 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие (заказчик) |  |
| (наименование) |
| Здание, сооружение |  |
| Настоящий акт составлен в том; что фундамент (основание) под |
| (наименование) |
| выполненный по проекту |  |
| (N чертежа, дата его составления и наименование проектной организации) |
| соответствует основным привязочным размерам проекта и готов к производству монтажных работ. |
| Особые замечания |  |
|  | (об имеющихся отклонениях от проектных размеров) |
| Приложения: 1. Исполнительная схема |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| Представители: |  |
| (строительной организации), (должность, фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) |
| (монтажной организации), (должность, фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) |
| (заказчика), (должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

АКТ
проверки правильности установки металлоконструкций и оборудования на фундаменте

|  | " |  | " |  | 19 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (стройка и ее местонахождение) |
| (здание, сооружение) |
| Настоящий акт составлен в том, что |  |
|  | (оборудование, металлоконструкции, |
|  | установленное на фундаменте, выверено по горизонтали и |
| (N чертежей), |  |
| вертикали и закреплено анкерными болтами в соответствии с проектом и нормативно-технической документацией. |
| На основании изложенного разрешается произвести подливку указанного оборудования. |
| Примечания |  |
|  | об имеющихся отклонениях от проектных размеров |
| Представители: |
| (строительной организации, должность, фамилия, и.,о.) | (подпись) |
| (монтажной организации, должность, фамилия, и., о.) | (подпись) |
| заказчика, должность, фамилия, и., о.) | (подпись) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

АКТ
взвешивания противовесов

| Город (пос.) |  | " |  | " |  | 19 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие (заказчик) |  |
| (наименование) |
| Настоящий акт составлен в том, что произведено взвешивание противовеса несущего, тягового, |
| вспомогательного каната |  |
| (ненужное зачеркнуть) |
| Результаты взвешивания |  | т |
| Проектная масса |  | т |
| Отклонение от проектной массы |  | т |
| Отклонение допуска 2% |
| Представители: |
| (строительной организации) (должность, фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) |
| (монтажной организации) (должность, фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) |
| (заказчика) (должность, фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

АКТ

|  | несущего |  |
| --- | --- | --- |
| анкеровки | расчалочного | каната в муфте |
|  | тягового |  |

| Город (пос.) |  | " |  | " |  | 19 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие (заказчик) |  |
| (наименование) |
| Объект (сооружение) |  |
| наименование |
| Настоящий акт составлен в том, что анкеровка каната в муфте N |  |
| на участке |  | произведена |  |
|  | (название каната и муфты) |  |  |
|  | с соблюдением всех требований инструкции |
| (наименование инструкции и организации-составителя) |
| Особые замечания |  |
| Исполнитель |  |
|  | (организация, должность, фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) |
| Представители: |  |
|  | (монтажной организации, должность, фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) |
| (заказчика, должность, фамилия, имя, отчество) (подпись) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

АКТ
счаливания тягового каната

| Город (пос.) |  | " |  | " |  | 19 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие (заказчик) |  |
| (наименование) |
| Объект, (сооружение) |  |
| наименование |
| Настоящий акт составлен в том, что счаливание каната на участке |
|  | произведено |  |
|  | с соблюдением всех требований инструкции |
| (наименование инструкции и организации-составителя) |
| Исполнитель: |  |
|  | (организация, должность, фамилия, имя, отчество) |
| (подпись) |
| Представители: |
| (монтажной организации, должность, фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| (заказчика, должность, фамилия, имя, отчество) | (подпись) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

АКТ
монтажа каната

| Город (пос.) |  | " |  | " |  | 19 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие (заказчик) |  |
| (наименование) |
| Объект, (сооружение) |  |
| (наименование) |
| Настоящий акт составлен в том, что канат |  |
| (указать назначение и характеристику каната) |
| смонтирован в соответствии с проектом, чертеж N |  |
| Результаты замеров (провесов, натяжений несущих, расчалочных, тяговых, несуще-тяговых, |
| вспомогательных канатов) |  |
| (при температуре воздуха и массе натяжного груза) |
| Представители: |
| (монтажной организации, должность, фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| (заказчика, должность, фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| (геодезической службы, должность, фамилия, имя, отчество) | (подпись) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

АКТ N
испытания оборудования вхолостую или под нагрузкой

| Город (пос.) |  | " |  | " |  | 19 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (местонахождение) |  |
| Предприятие (заказчик) |  |
|  | (наименование) |
| Сооружение |  |
|  | (наименование) |
| Настоящий акт составлен в том, что сего числа произведено индивидуальное испытание |
| (вхолостую, под нагрузкой) следующего смонтированного оборудования |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |
| N п/п | Наименование оборудования | Краткая техническая характеристика | Количество единиц |
| Во время испытания, производившегося в течение |  | ч в соответствии с требованиями СНиП, ВСН |
|  |  |  | (ненужное зачеркнуть) |
| установлено, что |  |
| Заключение |
| Оборудование считать выдержавшим испытание вхолостую, под нагрузкой |
|  | (ненужное зачеркнуть) |
| Представители: |
| (монтажной организации) | (должность, фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| (заказчика) | (должность, фамилия, имя, отчество) | (подпись) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ШАХТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ, СМОНТИРОВАННОЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ В ШАХТЕ

| Наименование документа | Кто предъявляет |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Проект подъемной установки | Заказчик |
| Протокол контрольных испытаний подъемной установки с машиной: |  |
| со шкивом трения | " |
| барабанного типа | " |
| Паспорт подъемной машины | " |
| Инструкция по эксплуатации | " |
| Паспорт воздухосборника и шнуровая книга с разрешением на эксплуатацию воздухосборника (если имеется) | " |
| Паспорт и инструкция на компрессор (если имеется) | " |
| Паспорт парашютов | " |
| Паспорт подъемного сосуда | " |
| Акт-сертификат на прицепное устройство | " |
| Акты с приложением эскизов маркшейдерских проверок геометрической правильности расположения подъемной установки | " |
| То же, для подкопровой рамы, копра с подшкивной площадкой и укосиной, высоты передподъема и зазоров по стволу | " |
| Акт осмотра установки инспектором энергосбыта | " |
| Разрешение энергосистемы на подключение мощности | " |
| Акт испытания парашютов | " |
| Свидетельство об испытаниях канатов | " |
| Разрешение на испытание подъемной установки | " |
| Исполнительная монтажная схема управления | " |
| Исполнительная монтажная схема сигнализации | " |
| Протокол сушки двигателей | " |
| Протокол испытания трансформаторного масла | " |
| Технический отчет по дефектоскопии | Заказчик или по его договоренности наладочная организация |
| Исполнительная схема системы маслосмазки | Монтажная организация |
| Исполнительная схема воздушной или гидравлической системы тормозов | То же |
| Исполнительная принципиальная схема управления электроустановки | Наладочная организация |
| Исполнительная принципиальная схема сигнализации | То же |
| Технический отчет, который должен содержать формуляры, соответствующие типу машины: |  |
| проверка копровых шкивов | " |
| проверка отклоняющих шкивов | " |
| проверка подъемных канатов вертикального подъема: для машин со шкивом трения, для машин барабанного типа | " |
| проверка подъемных канатов наклонного подъема | " |
| проверка барабанов | Наладочные организации |
| проверка канатоведущих шкивов | Наладочные организации |
| проверка установки валов | Шефмонтажный персонал, а при его отсутствии наладочная организация |
| проверка подшипников скольжения | То же |
| проверка подшипников качения | " |
| проверка редукторов (зубчатой передачи) | " |
| проверка зубчатого зацепления по свинцовым оттискам | " |
| проверка соосности коренного вала и вала редуктора | " |
| проверка соосности валов редуктора и электродвигателя | " |
| проверка монтажа преобразовательного агрегата системы Г-Д | " |
| проверка подшипников скольжения преобразовательного агрегата системы Г-Д | " |
| проверка воздушного зазора между железом статора и ротора (двигателей и преобразовательного агрегата) | " |
| проверка тормозного устройства | " |
| проверка тормозного устройства с грузовым приводом | " |
| проверка статического момента вращения (вертикальный подъем) | " |
| проверка статического момента вращения (наклонный подъем) | " |
| определение и выбор тормозного момента для шкивов трения | Шефмонтажный персонал, а при его отсутствии наладочная организация |
| определение затяжки и высоты пружинного блока | То же |
| проверочный расчет пружинно-грузового тормоза | " |
| проверочный расчет пружинного тормоза | " |
| проверочный расчет предохранительного тормоза малых подъемных машин | " |
| проверочный расчет предохранительного тормоза малых подъемных машин (двухбарабанные с переставным барабаном) | " |
| проверочный расчет ручного рабочего тормоза | " |
| проверка количества тормозных грузов и среднего давления на колодки | " |
| проверка установки тормозной системы | " |
| проверка централизованной системы смазки | " |
| проверка индивидуальной системы смазки | " |
| проверка аппарата контроля хода | " |
| проверка указателя глубины | " |
| проверка центробежного реле | " |
| проверка самопишущего скоростемера | " |
| испытание тормозного устройства в режиме предохранительного торможения | " |
| кинематика подъема | " |
| проверка устройств защиты и регулировки | " |
| проверка заземлений | " |
| проверка распределительного устройства напряжением свыше 1000 В и до 1000 В | " |
| проверка подъемных двигателей | " |
| проверка реверсора и контактора динамического торможения | " |
| проверка синхронного двигателя | " |
| проверка защиты подъемного электродвигателя | " |
| испытание защитных устройств синхронного двигателя | " |
| испытание электрического ограничителя скорости | " |
| проверка роторной станции управления | " |
| расчет роторных сопротивлений | " |
| проверка роторных сопротивлений | " |
| проверка устройства электродинамического торможения | Шефмонтажный персонал, а при его отсутствии наладочная организация |
| рабочая характеристика сельсина командоаппарата рабочего тормоза | То же |
| проверка электропневматического беспружинного регулятора давления | " |
| проверка вспомогательных генераторов и электродвигателей | " |
| проверка генераторов главной цепи | " |
| электромашинный усилитель | " |
| магнитный усилитель | " |
| тиристорный преобразователь | " |
| суммирующий магнитный усилитель | " |
| проверка блока БЭМСУ | " |
| таблица параметров управляющих Р.П. | " |
| переходов тиристоров и добавочных сопротивлений блоков БЭМСУ | " |
| измерение входных параметров силовых тиристоров | " |
| контрольно-измерительный прибор | " |
| узел возбуждения синхронного двигателя | " |
| задающий узел | " |
| узел обратной связи по скорости подъема | " |
| токовый узел | " |
| узел стабилизации | " |
| схема управления узлом возбуждения главных генераторов | " |
| узел гашения остаточного напряжения | " |
| узел положительной обратной связи по напряжению генератора | " |
| цепь обмоток возбуждения подъемных двигателей | " |
| настройки реле защиты и автоматики | " |
| рабочие характеристики сельсинов | " |
| нагрузочная характеристика магнитного усилителя | " |
| характеристика холостого хода ЭМУ | " |
| характеристика холостого хода ЭМУ, снятая через промежуточный магнитный усилитель | " |
| нагрузочная характеристика ЭМУ | " |
| регулировочная характеристика ЭМУ | " |
| регулировочная характеристика тиристорного преобразователя | " |
| характеристика холостого хода генератора | Шефмонтажный персонал, а при его отсутствии наладочная организация |
| характеристика холостого хода генератора без обратной связи по скорости | То же |
| схема для снятия статических характеристик генератора подъема | " |
| статические характеристики привода подъема, снятие при разомкнутой главной цепи | " |
| испытание аппаратов и вторичных цепей мегометром | " |
| стволовая сигнализация | " |